| Генеральный директор ООО «Маскарон», Главный архитектор проекта | Ю. А. Лукинов |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | С. С. Богач |

деревня Коростелёво

2017

Состав генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| 1.1. | Положение о территориальном планировании |
| 1.2. | Графические материалы |
| 1.2.1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:5000 |
| 1.2.2. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, масштаб 1:5000 |
| 1.2.3. | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:5000 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области |
| 2.1. | Пояснительная записка |
| 2.2. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Текстовые материалы |
| 2.3. | Графические материалы |
| 2.3.1. | Карта с отображением границ (существующих и планируемых) населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположения существующих и строящихся объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения и планировочных ограничений, масштаб 1:5000 |
| 2.4. | Векторные материалы, в формате MapInfo |

Содержание

Общие положения	6

1. Инженерные изыскания	12

1.1. Инженерно-геодезические изыскания	12

1.3. Инженерно-экологические изыскания	13

1.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания	13

1.5. Обследования на наличие взрывоопасных предметов	14

2. Природно-ресурсный потенциал	15

2.1. Климатические условия	15

2.2. Рельеф	17

2.3. Геологические условия	19

2.3.1. Четвертичные образования	19

2.3.2. Дочетвертичные образования	19

2.5. Подземные воды	23

2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	24

2.7. Лесные ресурсы	25

2.8. Животный мир	26

2.9 Особо охраняемые природные территории	26

3. Современное использование территории	30

3.1. Общие сведения	30

3.2. Положение в системе расселения	30

3.3. Общая социально-экономическая ситуация	32

3.4. Демографическая ситуация	33

3.5 Планировочная структура и застройка населенного пункта	34

3.6. Жилищный фонд	35

3.7. Инженерное обеспечение	36

3.7.1. Централизованная система электроснабжения	37

3.7.2. Централизованная система газоснабжения	38

3.8. Транспортная инфраструктура	40

3.8.1. Железнодорожный транспорт	40

3.8.2. Автомобильный транспорт	40

3.8.3. Транспортное обслуживание населения	41

3.9. Санитарная очистка территории	43

3.10. Благоустройство территории	44

3.11. Места захоронения	44

3.12. Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	44

3.12.1. Общие сведения о системе социального и культурно-бытового обслуживания населения поселения	44

3.12.2. Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры местного значения поселения	47

3.12.2.1. В области библиотечного обслуживания	47

3.12.2.2. В области культуры и досуга	48

3.12.2.3. В области молодежной политики	49

3.12.2.4. В области физической культуры и массового спорта	49

3.12.5. Места массового отдыха населения	51

3.13. Объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Объекты защиты населения и территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера	52

3.14. Объекты культурного наследия	54

4. Категории земель	56

4.1. Земли населенных пунктов	56

5. Планировочные ограничения	57

5.1. Анализ степени освоенности территории населенного пункта	57

5.2. Зоны залегания полезных ископаемых	58

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории	58

5.4. Режим использования территорий, расположенных в зонах с особыми условиями использования	59

6. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	66

6.1. Риски возникновения на объектах железнодорожного транспорта	66

6.1.1. Риски при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов	66

6.1.2. Риски при авариях с разгерметизацией цистерн с АХОВ	67

6.2 Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта	68

6.3 Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта	69

6.4. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ	69

6.5. Риски возникновения техногенных пожаров	69

6.6. Риски возникновения аварий на РОО	70

6.7. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	71

6.6.1. Риски подтопления	71

6.6.2. Прохождение ураганных и шквалистых ветров	71

6.6.3. Риски возникновения природных пожаров	71

7. Стратегические направления социально-экономического развития	72

7.1. Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2020 года	72

7.1.7. Демография	75

7.1.7.1. Прогнозируемая численность населения дер. Коростелёво	75

7.2 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2030 года	76

7.2.1. Демография	76

8. Варианты территориального планирования	78

9. Проектная организация территорий населенного пункта	79

9.1. Архитектурно-планировочные решения	79

9.2. Сведения о параметрах функциональных зон и о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	….79

10. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения…85

10.1. В области культуры и досуга	85

10.2. В области библиотечного обслуживания населения	86

10.3. В области молодежной политики	86

10.4. В области физической культуры и массового спорта…………….85

10.5. В области массового отдыха жителей	87

10.6. В области автомобильных дорог местного значения поселения	87

10.7. В области предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер первичной пожарной безопасности	87

10.8. В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения	88

10.8.1. В области организации в границах поселения электроснабжения	88

10.8.2. В области газоснабжения	91

11. Решение иных вопросов местного значения поселения	93

11.1. В сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	93

12. Мероприятия по охране окружающей среды	96

13. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения	98

14. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения	99

15. Сведения о видах, назначении и наименованиях                                      планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района	100

16. Основные технико-экономические показатели	101

# Общие положения

1. Доможировское сельское поселение образовано областным законом от 20 сентября 2004 года № 63-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе (с изменениями)».

Областным законом от 15 мая 2012 года № 34-оз «О внесении изменений в некоторые областные законы в сфере административно-территориального устройства Ленинградской области» наименование муниципального образования было изменено с «Вахновокарское сельское поселение» на «Доможировское сельское поселение».

Наименование муниципального образования – Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, закреплено уставом муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Далее по тексту применяется наименование муниципального образования – Доможировское сельское поселение.

2. Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, иными актами муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

3. Границы муниципального образования Доможировское сельское поселение установлены областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями).

4. В состав Доможировского сельского поселения входят 35 сельских населенных пунктов: деревня Александровщина, деревня Антомоново, деревня Барково, деревня Вахнова Кара, деревня Выползово, деревня Георгиевская, деревня Горка, деревня Горка, деревня Горловщина, деревня Доможирово, деревня Карлуха, деревня Кирьяновщина, деревня Коростелёво, деревня Кургино, деревня Мошкино, деревня Нижняя Шоткуса, деревня Новинка, деревня Овсянниковщина, деревня Околок, деревня Оятский участок, поселок при железнодорожной станции Оять, деревня Полденцы, деревня Пономарёво, деревня Посад, поселок Рассвет, деревня Рекиничи, деревня Рогачово, деревня Сластницыно, деревня Турыгино, деревня Фомино, деревня Хвалёвщина, деревня Чашковичи, деревня Чегла, деревня Шишниковщина, деревня Яровщина.

Генеральный план разработан применительно к деревне Коростелёво.

5. При осуществлении территориального планирования Доможировского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории Доможировского сельского поселения, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ. В границах дер. Коростелёво не запланированы для размещения (реконструкции) объекты федерального значения (раздел 13).

6. При осуществлении территориального планирования Доможировского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти на территории Доможировского сельского поселения в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области. В границах дер. Коростелёво не запланированы для размещения (реконструкции) объекты регионального значения (раздел 14).

7. При осуществлении территориального планирования Доможировского сельского поселения учтены интересы Лодейнопольского муниципального района по реализации полномочий органов местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района на территории Доможировского сельского поселения, в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации концепции социально-экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года. В границах дер. Коростелёво не запланированы для размещения (реконструкции) объекты местного значения муниципального района (раздел 15).

8.  Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (далее – Генеральный план) подготовлен с учетом:

- стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года,

- постановления Правительства Ленинградской области от 14 марта 2014 года № 61 «О концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года» (с изменениями),

- постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (с изменениями),

- схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы,

- концептуальных направлений государственной политики Ленинградской области в сфере развития морского и внутреннего водного транспорта на период до 2013 года и перспективу до 2025 года,

- концептуальных направлений государственной политики Ленинградской области в сфере развития железнодорожного транспорта и совершенствования системы транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом на период до 2013 года и перспективу до 2025 года,

- концепции развития аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в Ленинградской области и государственного управления имуществом аэропортов (аэродромов), находящимся в собственности Ленинградской области на период до 2013 и перспективу до 2025 года,

- постановления Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2014 года № 423 «О досрочном завершении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»,

- лесохозяйственного регламента Лодейнопольского лесничества Ленинградской области,

- лесного плана Ленинградской области,

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.02-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.07-86* «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»,

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»,

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»,

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»,

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»,

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,

- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей»,

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства,

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,

-  НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности»,

- «Правила охраны магистральных трубопроводов».

10. При подготовке Генерального плана были изучены материалы научно-исследовательских и проектных работ, выполненных в период с 1979 года по 2004 год:

- проект районной планировки Лодейнопольского района, институтом «Ленгипрогор» в 1978 году, утверждённый решением Леноблисполкома от 25 июня 1979 года № 246,

-  проект районной планировки Лодейнопольского района, разработанный ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 1991 году (справочный материал),

- предложения по размещению строительства в Ленинградской области на 12 пятилетку, разработанные институтом Ленгражданпроект в 1985 году (справочный материал),

- комплексная схема размещения зон малоэтажного жилищного строительства и садоводств на территории Ленинградской области, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 13 апреля 1995 года № 136.

11. Этапы территориального планирования:

- первая очередь – до 2020 года,

- расчетный срок – до 2030 года.

12. Прогнозируемая численность постоянно проживающего населения составит:

- на первую очередь – 14 человек,

- на расчетный срок – 12 человек.

13. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения, необходимых для решения вопросов местного значения Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, предусматривается только в пределах существующих границ дер. Коростелёво - на землях населенных пунктов.

14. Генеральным планом не предусматривается включение в границы населенных пунктов земельных участков из состава иных категорий земель.

15. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 30  Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

16. Генеральный план выполнен на основе сведений и данных в рамках разработки проекта генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

17. Перечень сокращений:

ВЛ - воздушная линия электропередачи

ГИС - географическая информационная система

ГРП - газорегуляторный пункт

ГРС - газораспределительная станция

Д. - дом

Дер. - деревня

ДК - дом культуры

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

ЗСО - зона санитарной охраны

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

Кв. - квартал

КГО - крупногабаритные отходы

КН - кадастровый номер

КНС - канализационная насосная станция

КОС - канализационные очистные сооружения

ЛЭП - линия электропередачи

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ПДК – предельно допустимая концентрация

Пос. - поселок

ПС - подстанция электрическая

РОО - радиационно-опасные объекты

Руч. - ручей

СЗЗ - санитарно-защитная зона

тыс. м2 – тысяча метров кавдратных

ТБО - твердые бытовые отходы

ТВС - топливно-воздушная смесь

ТП - трансформаторная подстанция

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт

ЧС - чрезвычайная ситуация

# 1. Инженерные изыскания

При разработке Генерального плана были изучены и учтены материалы инженерных изысканий.

# 1.1. Инженерно-геодезические изыскания

1.1.1. Цифровые топографические карты М 1:25000 на территорию Доможировского сельского поселения, состояние местности 2009 год, формат ГИС «ArcView», СК-42, ОАО Центр «Севзапгеоинформ».

Указанные материалы являются частью топографической основы на территорию Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, М 1:25 000, выполненной ФГУП «Севзапгеоинформ» в 2010 году.

Технический отчет о выполнении картографических работ по подготовке топографической основы масштаба 1:25000 на территорию Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области принят в установленном порядке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 26 октября 2010 года № 228а/ЛО.

1.1.2. Картографические основы - цифровые кадастровые карты - в формате ГИС «MapInfo» в МСК 47, актуализированные по состоянию на 2010 года, М 1:2000, выполненные на территорию населенных пунктов, входящих в состав поселения, ООО «СкайЛайн».

Заявление-разрешение на производство картографических работ № 11-10 от 27.09.2010г. Разрешение на использование материалов ФКГФ № 16-10 от 27.09.2010г.

Материалы приняты комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 3 октября 2010 года № 11-10/УРЛО, а также Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

1.1.3. Графические материалы проекта выполнены на картографической основе - цифровые кадастровые карты, в формате ГИС «MapInfo» в  местной системе координат МСК 47, масштаб 1:2000.

1.2. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

1.2.1. «Концепция развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых» (муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области), выполненной ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» в 2003 году. Концепция содержит материалы по оценке:

- геологической изученности территории,

- основных черт геологического строения,

- экологической ситуации,

- минерально-сырьевых ресурсов (в том числе их экономической оценке).

Картографические материалы:

- карта минерально-сырьевых ресурсов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области М 1:100000,

- схематическая карта эколого-природоохранных регламентов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области М 1:100000;

- схема обеспеченности населения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения, М 1:200000;

- схематические карты четвертичных образований Лодейнопольского муниципального района, М 1:100000;

- схематическая карта дочетвертичных образований Лодейнопольского муниципального района, М 1:100000;

- геолого-экономическая карта, М 1:200000.

1.2.2. «Геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия территории Ленинграда и Ленинградской области», Ауслендер В.Г. и др., 1985 год. Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу», Инвентарный № 24873.

1.2.3. Карта инженерно-геологического районирования, совмещенная с геолого-литологической картой, М 1:10000, ЛЕНТИЗИС 1981 год.

# 1.3. Инженерно-экологические изыскания

1.3.1. Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2014 году, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, 2015 год.

1.3.2. Информация о состоянии водных объектов, используемых в рекреационных целях на территории Ленинградской области по состоянию на 10.06.2016.

1.3.2. Информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области», комитет по природным ресурсам Администрации Ленинградской области, 2014 год.

1.3.3. Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2014 году», комитет по природным ресурсам Администрации Ленинградской области, 2015 год,

1.3.4. Справка о состоянии окружающей среды в Ленинградской области за 2015 год.

# 1.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

1.4.1. Сводные отчеты метеорологических наблюдений метеостанции «Лодейное Поле» за период с 1927 год по 1998 год.

1.4.2. Отчет ГУ ГГИ «Определение зон затопления на территории субъектов Российской Федерации в зоне деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и разработке рекомендаций по защите их от наводнений».

# 1.5. Обследования на наличие взрывоопасных предметов

Информация о проведении обследований земельных участков в границах Доможировского сельского поселения на наличие взрывоопасных предметов отсутствует.

Материалы инженерных изысканий носят информационный и обобщенный характер, поэтому при проектировании планировки и застройки территорий и строительстве должны проводиться комплексные инженерно-строительные и детальные инженерно-геологические изыскания, а также обследования на наличие взрывоопасных предметов.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

# 2.1. Климатические условия

# Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области находится в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

# В соответствии со схематической картой климатического районирования для строительства Доможировское сельское поселение расположено во II климатическом районе, климатический подрайон - II В. Среднемесячная температура воздуха, характерная для подрайона, в январе составляет от - 4 °С до - 14 °С, в июле от + 12 °С до + 21 °С; средняя скорость ветра за 3 зимних месяца составляет 5 и более м/с; среднемесячная относительная влажность воздуха составляет более 75 %.

# Главным фактором, определяющим метеорологический режим, является влияние Ладожского озера: сглаживание контрастов температурного режима, как в суточном, так и в годовом ходе, режима осадков и т.д.

# Среднегодовая температура в муниципальном районе составляет 2,9 °C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе. Среднемесячная температура января составляет минус 10,2 °C, абсолютный минимум составил минус 52 °C. Среднемесячная температура июля, самого жаркого месяца, составляет 17,2 °C. Абсолютный максимум составил 35 °C. Продолжительность безморозного периода в муниципальном районе самая низкая в области и составляет - 104 дня.

# Относительная влажность воздуха велика и в течение всего года составляет около 80 %. Число дней, когда влажность в течение суток выше 80 %, составляет в среднем за год 150, сухие дни (с влажностью 30 % и менее) составляют за год всего 5 - 7 дней.

# Наиболее высока влажность воздуха в холодный период с ноября по январь, когда относительная влажность воздуха в течение всех суток составляет около 85 %. В мае–июне, самых сухих месяцах, влажность составляет не менее 60 - 65 %.

# Годовое количество осадков составляет 638 мм - наибольшее количество во всей области. На побережье Ладожского озера количество осадков убывает до 530 мм, 70 % всех осадков приходится на теплый период. В летний период осадки носят в основном ливневый характер, в холодный - длительные моросящие, облачные дожди.

# В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-западного направления, но в теплый период увеличивается повторяемость северных и северо-восточных направлений (см. рисунок 1)

# Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с, увеличиваясь зимой (ноябрь - декабрь). На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, превышающие 15 м/с, таких дней бывает 7 - 10 в среднем за год, хотя максимальное их количество может достигать 40 - 50.

# Рисунок 1

# Для Лодейнопольского муниципального района в целом характерна значительная облачность в течение всего года, с некоторым увеличением в холодный период. Годовое количество пасмурных дней, когда небо сплошь покрыто облаками, в прибрежной части около 100, на остальной территории - 110 - 115 дней. Число ясных дней может достигать 85 за год. Отмечается большая повторяемость туманов - до 52 за год. С метелью отмечается 29 дней за сезон - в основном при южных и юго-западных ветрах.

Зима   начинается   в   конце   октября   -   начале   ноября.  Среднемноголетняя продолжительность периода с температурами воздуха ниже 0 °С 126 суток, со средними суточными температурами ниже минус 10 °С до 70 дней.

Начало весны (устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С) происходит в начале апреля, средняя дата 6 апреля. Период с положительными среднесуточными температурами составляет 210 дней.

Лето, за начало которого принимается дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 10 °С, наступает в конце мая. Средняя продолжительность лета 3,5 месяца. Период со среднесуточными    температурами    выше    15 °С    обычно    наступает    в    середине    июня.  Продолжительность этого наиболее теплого периода составляет, в среднем, 58 дней.  Осень наступает в конце первой - начале второй декады сентября. Продолжительность осени - около двух месяцев. В начале ноября (средняя дата 3 ноября) происходит переход средней суточной температуры через 0 °С.

Расчетные климатические параметры температур:

-    расчетная продолжительность отопительного периода составляет 230 дней.

-   средняя температура отопительного периода минус 3,4 °С.

-   температура самой холодной пятидневки минус 29 °С.

-   зимняя вентиляционная температура равна минус 14 °С.

Несмотря на определенную однородность климата в муниципальном районе, в направлении с северо-востока на юго-запад наблюдаются заметные различия в агроклиматических условиях.

По климатическим параметрам территория Доможировского сельского поселения в целом благоприятна:

- для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, злаковые (кроме озимой пшеницы), ягодники и плодовые деревья,

- для проживания во все сезоны года (по физиолого-климатическим показателям),

- для рекреации: за лето в среднем бывает до 100 дней с комфортными условиями, за зиму - около 120 дней, в целом за год 220 дней с комфортными условиями для отдыха,

- для строительного освоения: продолжительность отопительного периода 238 дней, расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: минус 28 °C, минус 14 °C, сочетание зимнего и летнего комфортных периодов обуславливает целесообразность строительства капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия.

При определении вариантов размещения объектов капитального строительства необходимо учитывать следующие факторы:

1. Частые туманы осенне-зимнего периода могут затруднять жизнедеятельность населенного пункта.

2. В особо метельные зимы рекомендуется временная снегозащита автомобильных дорог в местах, наиболее подверженных снегозаносом, от ветров южной четверти.

3. Умеренный, но продолжительный, зимний период обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

# 2.2. Рельеф

Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таежной провинции Русской равнины, в центральной части Онежско-Ладожского перешейка. Рельеф муниципального района сложный и разнообразный.

Территория сельского поселения относится в основном к Оятскому и частично к Нижнесвирскому геоморфологическим районам (рисунок 2).

В границах сельского поселения Нижнесвирский геоморфологичский район представлен Приладожской впадиной - неширокой полосой от берега Ладожского озера до реки Свири. Современный рельеф впадины представлен плоскими низкими аккумулятивными террасами, сложенными озёрными и озерно-ледниковыми песками.

Оятский геоморфологический район является переходным от Приладожской равнины к Вепсовской возвышенности. В связи, с этим в данном геоморфологическом районе встречаются разнообразные формы рельефа: полого-волнистые, холмисто-бугристые, грядообразные повышения, камы.

Рисунок 2

Схема геоморфологических районов

Для западной Оятского района  - в пределах Доможировского сельского поселения  - прилегающей к Приладожской низменности, характерен довольно спокойный, волнистый рельеф со слабой степенью расчлененности. Абсолютные высоты на этой территории колеблются в пределах 50 - 100 метров. Гряды, холмы, увалы сглажены, невысокие.

Преобладающей почвообразующей породой являются сортированные озерно-ледниковые пески и супеси. Отрицательные формы рельефа представлены вытянутыми понижениями, замкнутыми котловинами, лощинами.

Пойма р. Оять, протекающей по территории Оятского геоморфологического района, выражена на этом участке ясно. Территория, прилегающая к р. Оять имеет также спокойный рельеф. Сложена пойма аллювиальными суглинками, супесями и песками.

Преобладают дерново-подзолистые почвы легкого механического состава, нормального увлажнения. В юго-восточной и восточной части сформировались дерново-подзолистые почвы легко- и среднесуглинистые, нормального увлажнения (на повышенных элементах рельефа). В понижениях между холмами и грядами распространены почвы болотного или подзолисто-болотного типа.

В целом, можно отметить, что рельеф Оятского геоморфологического района является более благоприятным для механизированной обработки по сравнению с Свирско-Оятским районом. С этим связана и более высокая сельскохозяйственная освоенность.

Дер. Коростелёво расположена в равнинной озерно-лесной закрытой слабо-пересеченной местности. Рельеф территории населенного пункта слабоволнистый с пологими местами крутыми склонами, уклоны составляют от 0 до 4 %.

Территория населенного пункта образована возвышенностью в центральной и южной частях населенного пункта, освоенной в сельскохозяйственных целях и на половину занятой древесно-кустарниковой растительностью. Жилая застройка расположена у подножия в северной части деревни.

Овраги, обрывы, промоины, крутые склоны в границах населенного пункта отсутсвуют. Массив заболоченных закустарненных территорий, площадь которого составляет 2,0 гектара, расположен в северной части деревни вдоль автомобильной дороги «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57».

Населенный пункт расположен на левом берегу р. Оять в 300 метрах от уреза воды. Закустаренные, залесенные территории составляют 30 % от общей площади деревни.

# 2.3. Геологические условия

Своеобразие геологического строения недр Ленинградской области и Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в частности обусловлено расположением в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного докембрийскими кристаллическими образованиями и Русской плиты, образованной осадочными коренными породами, покрытыми сверху чехлом четвертичных отложений.

# 2.3.1. Четвертичные образования

В пределах территории Доможировского сельского поселения развиты позднеледниковые отложения осташковского горизонта, представленные озерно-ледниковыми и ледниковыми образованиями.

Дер. Коростелёво относится к территории распростанения озерно-аллювиальных отложений «IaIv» (рисунок 3). Озерно-аллювиальные отложения представлены песками, супесями, суглинками и глинами.

# 2.3.2. Дочетвертичные образования

Территория Лодейнопольского муниципального района в целом находится на северо-западной окраине Русской плиты, в пределах Приладожской моноклинали. В строении осадочного чехла плиты участвуют рифейские, вендские, кембрийские, девонские и каменноугольные отложения. Василеостровская свита (V2vo), выходящая здесь на поверхность, далее к юго-востоку полого погружается под палеозойские образования и распространена на глубине, на всей площади муниципального района (рисунок 4).

Рисунок  3

Схематическая карта четвертичных образований

Рисунок 4

Схематическая карта дочетвертичных образований

2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

# В соответствии с материалами по оценке минерально-сырьевых ресурсов и картой минерально-сырьевых ресурсов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области М 1:100000 «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых» (рисунок 5) в границах дер. Коростелёво отсутствуют:

# - месторождения полезных ископаемых, учитываемых государственным и территориальными балансами и государственным кадастром месторождений полезных ископаемых, и месторождения подземных вод,

- месторождения полезных ископаемых – отбракованных объектов по эколого-природоохранным ограничениям и экономическим обоснованиям.

Рисунок  5

Фрагмент карты минерально-сырьевых ресурсов

# 2.5. Подземные воды

# Котлинский водоносный горизонт (Vkt) на территории района распространен повсеместно. Водовмещающие пески и песчаники средней мощностью 25 - 35 метров залегают между глинистыми отложения верхней части котлинского стратиграфического горизонта, аргиллитов и глин гдовского горизонта (Vgd). Глубина залегания водоносного горизонта возрастает с севера на юг от нескольких десятков метров до 300 - 400 метров. Пьезометрический уровень ПВ на водоразделах устанавливается на глубине 10 - 20 метров, в долинах рек превышает поверхность земли на 15 - 18 метров. Удельный дебит скважин колеблется от 0,01 л/с до 3,2 л/с при преобладающих значениях 0,1 - 0,2 л/с. Водопроводимость водоносного горизонта на большей части территории не превышает 50 - 100 метров.

# Гдовский водоносный горизонт (Vgd), выделенный в нижней части гдовского стратиграфического горизонта, на территории района развит повсеместно. Водовмещающие песчаники мощностью 2 - 18 метров залегают на глубине от 100 метров на севере до 500 метров и более в южной части. Глубина залегания пьезометрического уровня на водоразделах до 24 метров, в долинах рек уровень превышает поверхность земли более чем на 10 метров. Преобладающие значения удельных дебитов скважин 0,1 - 0,2 л/с. Состав вод хлоридный натриевый, минерализация до 5,5 г/дм3.

# Грунтовые воды приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений и распространены практически повсеместно. Грунтовые воды, несмотря на их незащищенность от поверхностных загрязнений, широко используются для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

# Мощность водоносного комплекса изменяется от 1 - 5 метров до 10 метров и иногда более. Воды безнапорно-субнапорные, уровень грунтовых вод залегает на глубине от 0 до 2 – 5 метров на равнинных участках и до 5 - 10 метров на возвышенных участках. Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счёт атмосферных осадков.

# Воды пресные, гидрокарбонатные смешанного катионного состава. На большей части территории Лодейнопольского муниципального района минерализация грунтовых вод составляет 100 - 300 мг/л, достигая местами уровня 300 - 500 мг/л.

# Для горизонта грунтовых вод характерно отсутствие заметных зон антропогенного загрязнения. Основной показатель такого загрязнения в сельскохозяйственных районах - концентрация нитратов - почти на всей территории района не превосходит 10 мг/л при ПДК - 45 мг/л.

# Качество грунтовых вод в Лодейнопольском муниципальном районе контролируется, главным образом, природными факторами. Наиболее существенно на качество грунтовых вод влияет концентрация железа и марганца, высокие значения которой распространены в районе впадения в реку Оять рек Шапша и Ащина.

# 2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

# Гидрографическая сеть Доможировского сельского поселения представлена двумя крупными реками: р. Свирь и ее притоком - р. Оять. Реки по характеру питания типично озёрные. Главным источником их питания служат талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек невелика и составляет 10 - 20 % от объёма речного стока. Гидрологический режим рек является характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. Отчётливо выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50 % годового объёма стока. Минимальные расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. Воды всех рек ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидро-карбонатные, кальциевые или натриевые.

# Дер. Коростелёво расположена на левем берегу р. Оять в 300 метрах от уреза воды. Ширина русла реки в районе населенного пункта: от 160 метров до 250 метров.

# Река Оять является самой крупной рекой Оятского геоморфологического района. Она берет свое начало в Чайм-озеро в Вологодской области, недалеко от восточной границы Ленинградской области. Относится к Ладожскому водному бассейну, впадает в р. Свирь на 15-ом километре от устья. Река относится к водоемам первой категории рыбохозяйственного пользования. Характер питания реки - смешанный. Помимо притоков и талых вод в питании реки участвуют дождевые и подземные воды.

# По территории Доможировского сельского поселения река протекает с востока на запад на протяжении 27 километров. Средний уклон реки 0,82 %, средняя ширина 390 метров. Площадь водосбора р. Оять составляет 5 220 км². Густота речной сети - 0,53 км/км².

# Преобладающая ширина долины 1 000 метров, пределы 150 - 3 000 метров. Склоны умеренно-крутые, рассеченные, высотой 10 - 20 метров. Русло шириной 10 - 400 метров, максимальная глубина 1 - 5 метров. Грунты дна - песчаные, в истоке - глинистые, на порогах - галечно-каменистые. В границах поселения река не обладает порогами и обрывистыми берегами как у восточной своей части - течение реки становится плавным, спокойным, берега пологие, низкие. На этом отрезке река имеет много меандр и стариц. Река Оять имеет хорошо выраженную пойму, ширина которой в некоторых местах достигает 200 - 500 метров.

# Река не судоходна, но используется для сплава древесины. По ее берегам наблюдаются выходы на поверхность коренных пород, представленных элювием девонских отложений различного механического состава.

# Из реки Оять производится водозабор для системы централизованного водоснабжения пос. Рассвет. Ширина русла реки в районе водозабора составляет 120 - 150 метров, ширина реки в этом месте составляет 63 - 68 метров. Берег со стороны водозабора -  крутой высотой около 7 метров. Глубина воды в реке в районе водозабора составляет 2 - 2,5 метра и достигает 6 - 6,5 метров в паводковый период. Во время паводков бывают кратковременные резкие подъемы воды. Продолжительность половодья составляет 1 месяц.

# Деревня Коростелёво расположена в 13 километрах от крупнейшего из пресноводных озер Европы - Ладожского озера. В западной части граница Доможировского сельского поселения проходит по акватории озера. Оно образовалось в доледниковой тектонической впадине. Площадь его с островами 18,3 тыс. км2, а без островов - 17,7 тыс. км2. Длина озера составляет 200 километров, ширина - 125 километров, средняя глубина 50 метров. Высота его поверхности над уровнем моря - 4,3 метра. Общая площадь водосбора озера - 281 тыс. км, а общий объем воды в озере - 895 км³. Лёд образуется на озере в конце октября - начале ноября. Более глубокие участки замерзают позднее - в конце декабря - января. Центральная часть озера покрывается льдом только в очень суровые зимы. Таяние льда начинается в марте. Из-за длительного и сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом очень холодная.

# Протяжённость береговой линии Ладожского озера составляет 22 километра, имеет плавный характер, образуя обширную мелководную Свирскую губу, в вершину которой впадает р. Свирь. Берега преимущественно низкие, пологие. Прибрежная полоса песчаная, изобилует каменистыми косами.

# Средний годовой модуль поверхностного стока составляет 10 - 11 литров в секунду на км². Сток характеризуется малой изменчивостью. Максимальный годовой сток приходится на период весеннего половодья, минимальный наблюдается дважды в периоды летней и зимней межени.

# 2.7. Лесные ресурсы

# Дер. Коростелёво расположена по смежеству с границами других населенных пунктов, входящих в состав Доможировского сельского поселения и землями сельскохозяйственного назначения, на удалении 3 километров от лесных массивов.

Лесные массивы в границах поселения относятся к типичным среднетаежным лесам, состоящим преимущественно из хвойных пород - ели и сосны, с преобладанием черничников среди зеленомошных типов. Сосновые леса встречаются на дренированных возвышенных участках с песчаными подзолистыми почвами и в замкнутых низинах с торфяно-болотными почвами. Среди сосняков преобладают лишайниково-зеленомошные молодняки. Ельники занимают относительно небольшие площади на возвышенно-равнинных участках с супесчаными и суглинистыми подзолистыми почвами, в долинах рек и ручьев и по окраинам сфагновых болот с торфяно-подзолистыми почвами. Хвойные леса на болотах редкостойные. Значительные площади занимают также березовые, осиновые леса и ольшаники, развившиеся на месте вырубленных или уничтоженных пожаром еловых лесов.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

# 2.8. Животный мир

В районе прослеживается около 40 видов млекопитающих. Широко распространены типичные для лесной зоны животные - обыкновенная белозубка, рыжая полевка, заяц-беляк, рысь, лось, а также обитатели других зон - лесная мышовка, лесная куница, полевая мышь, из акклиматизированных зверей в районе обитают ондатра, американская норка, бобры. Из птиц - рябчик, тетерев, серая куропатка, перепел, несколько видов уток и куликов.

Основными видами охотничьих животных для охотничьих угодий Ленинградской области являются: лось, кабан, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик.

# 2.9 Особо охраняемые природные территории

Дер. Коростелёво расположена в 10-ти километрах от природного заповедника федерального значения «Нижне-Свирский» (рисунок 6).

Государственный заповедник «Нижне-Свирский» образован постановлением Совета Министров РСФСР от 11 июня 1980 года. Общая площадь заповедника составляет 42390 гектар, в том числе 5000 гектар - акватория Свирской губы Ладожского озера.

# Ландшафты заповедника представлены сосновыми, еловыми и берёзовыми лесами, обширными болотными массивами, лесными озёрами и речками.

# Растительный и животный мир заповедника типичен для подзоны средней тайги и отличается большим богатством и разнообразием. Здесь отмечены 1885 видов растительности, 348 видов позвоночных животных, более 1839 видов беспозвоночных. В заповеднике встречается 45 видов млекопитающих, 33 вида рыб, и 262 вида птиц.

Рисунок 6

# Местоположение государственного природного заповедника

# «Нижне-Свирский»

# В лесах заповедника обычны: лось, медведь, кабан, волк, бобр, барсук, норка, лисица, лесная куница, заяц, белка, глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик. Водоёмы заповедника являются местами нерестилищ и нагула многих видов рыб. Наиболее распространены: лещ, судак, окунь, щука, жерех, плотва, уклея и др.

# В соответствии с Рамсарской конвенцией, заповедник отнесён к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение. Это связано с тем, что здесь проходит Беломоро-Балтийский весенне-осенний миграционный путь птиц и расположена традиционная, веками используемая, стоянка птиц на пути их пролёта.

# Границы и особенности режима особой охраны заповедника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.

# Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Нижнее-Свирский государственный природный заповедник» является природоохранным, научно-исследовательским  и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений,  генетического фонда  растительного  и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и  уникальных экологических  систем, организацию и проведение экологического просвещения населения, разработку и внедрение научных методов охраны природы, осуществление экологического мониторинга

# На заповедник, в соответствии с приказом Минприроды России от 26 марта 2009 года № 71 возлагаются следующие задачи:

# а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;

# б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;

# в) осуществление экологического мониторинга;

# г) экологическое просвещение;

# д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;

# е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды;

# ж) охрана территории государственного природного заказника федерального значения «Олонецкий», а также проведение мероприятий по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного заказника.

# Заповедник является основой экологического туризма как городского поселения, так и муниципального района в целом. В заповеднике организовано 4 экомаршрута и 1 водный маршрут (см. рисунок № 7 «Карта - схема экомаршрутов Нижне-Свирского государственного природного заповедника»):

# 1. Экомаршрут №1 «дер. Горка – урочище «Гумбарицы»

# 2. Экомаршрут №2 «дер. Ковкеницы – оз. Сегежское»

# 3. Экомаршрут №3 «дер. Ковкеницы – оз. Сярьба»

# 4. Экомаршрут№4 «дер. Ковкеницы – урочище «Новая Деревня»

# 5. Водный маршрут «дер. Ковкеницы - р. Свирь - ур. «Лисья»

# Рисунок 7

# «Карта - схема экомаршрутов

# Нижне-Свирского государственного природного заповедника»

# 3. Современное использование территории

# 3.1. Общие сведения

# Дер. Коростелёво расположена в центральной части Доможировского сельского поселения на левом берегу р. Оять, в 1,6 километрах западнее административного центра поселения - дер. Доможирово.

# Подъезд к населенному пункту осуществляется от автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» по автомобильной дороге местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57». Расстояние между населенным пунктом и г. Санкт-Петербург по автомобильным дорогам составляет 200 километров, между населенным пунктом и г. Лодейное Поле – 44,5 километра.

Дер. Коростелёво входит в состав муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Общее количество населенных пунктов в составе сельского поселения – 35.

Доможировское сельское поселение расположено в юго-западной части Лодейнопольского муниципального района, на севере граничит с Республикой Карелия, на юге и западе граничит с Волховским муниципальным районом, на северо-востоке граничит с Лодейнопольским городским поселением Лодейнопольского муниципального района, на востоке – с Алёховщинским сельским поселением Лодейнопольского муниципального района.

# 3.2. Положение в системе расселения

# Доможировское сельское поселение, с учетом интенсивности урбанизации, в системе расселения Ленинградской области находится в зоне «В» – зоне незначительной урбанизации.

# По принятой типологической характеристике городских поселений по численности населения Доможировское сельское поселение относится к средним сельским поселениям.

# Дер. Коростелёво входит в главную планировочную ось системы расселения муниципального района, сформированную городом Лодейное Поле, деревней Шамокша Лодейнопольского городского поселения, деревней Янега Янегского сельского поселения, городским поселком Свирьстрой Свирьстройского городского поселения и деревней Доможирово Доможировского сельского поселения (рисунок 8).

# Доля населения деревни в структуре населения Доможировского сельского поселения составляет 0,7 %. Плотность населения в населенном пункте составляет 0,6 чел/га.

# Всего в состав Доможировского сельского поселения входят 35 населенных пунктов. Характерной особенностью расселения сельского поселения является расположение населенных пунктов вдоль р. Оять, при этом основное население - 85 % - сосредоточено в 6 из 35 населенных пунктах поселения: пос. Рассвет, дер. Мошкино, дер. Вахнова Кара, дер. Доможирово, п/ст Оять, дер. Чегла.

# Рисунок 8

# «Положение в системе расселения»

# 3.3. Общая социально-экономическая ситуация

# Информация об общей социально-экономической ситуации Доможировского сельского поселения представлена в соответствии с:

# - основными показателями прогноза социально-экономического развития Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,

# - паспортом муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

# По мониторингу ситуации в экономике, финансовой и социальной сферах можно сделать вывод о стабильном социально-экономическом развитии городского поселения.

# Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям промышленного производства за 2014 год составил 0,15 млн. рублей. Его рост к уровню 2013 года – 116 % в сопоставимых ценах.

# Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году составил 111,453 млн. руб., в том числе:

# - растениеводство - 16,093 млн. руб.,

# - животноводство - 111,453 млн. руб.

# Его рост к уровню 2013 года – 119 % в сопоставимых ценах. Продукция производится только сельскохозяйственными организациями.

# Основной показатель, характеризующий динамику развития потребительского рынка муниципального образования за 2014 год: оборот розничной торговли – 50,2 тыс. руб. -  101,4 % к соответствующему периоду 2013 года.

# По состоянию на 01.01.2016 года количество всех предприятий потребительского рынка в Доможировском сельском поселении сократилось на 22 % к уровню 2015 года и составило 7 предприятий, из них: 1 - предприятие общественного питания.

# Численность занятого в экономике населения в 2014 году составила 1240 человек. Уровень регистрируемой безработицы в поселении в конце 2014 года составил 2,2 %. Число зарегистрированных безработных в сельском поселении - 25 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника в 2014 году составила 25 736 рублей.

# Расходы бюджета муниципального образования превысили доходы на 4,217 млн. рублей. Расходы муниципального образования за 2014 год составили 42,7116 млн. рублей. Основные затраты были направлены на жилищно-коммунальное хозяйство:

# - общегосударственные вопросы – 6,5803 млн. рублей,

# - национальная оборона – 0,1997 млн. рублей,

# - национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1699 млн. рублей,

# - национальная экономика – 6,1496 млн. рублей,

# - жилищно-коммунальное хозяйство – 21,1487 млн. рублей,

# - культуру и кинематография – 7,6957 млн. рублей,

# - социальная политика – 0,1457 млн. рублей,

# - физическая культура и спорт – 0,62 млн. рублей,

# Доходы муниципального образования за 2014 год составили 38, 4946 млн. рублей. Основную долю доходов Доможировского сельского поселения   - 58 % -составили безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферы). Собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 42 % от общих доходов муниципального образования, из них:

# - 51 % доходы от продажи материальных и нематериальных активов,

# - 40 % налоговые доходы.

# 3.4. Демографическая ситуация

# Общая численность населения дер. Коростелёво составляет 15 человек, в том числе:

# - население трудоспособного возраста – 6 человек (40 %),

# - население старше трудоспособного возраста – 6 человек (40 %),

# - население моложе трудоспособного возраста – 3 человека (20 %).

# Большую часть населения (60 %) составляет женщины – 9 человек.

# Общая численность населения Доможировского сельского поселения составляет на 01.01.2016 - 2184 человека.

# Возрастной состав населения поселения типичен для сельских населенных пунктов Ленинградской области в целом: основную долю составляет население трудоспособного возраста – 56 % (1,23 тыс. чел.) население старше трудоспособного возраста составляет 26 % (0,57 тыс. чел.), менее трети населения – 18 % (0,38 тыс. чел.) составляет население моложе трудоспособного возраста (таблица 1).

# В целом по Доможировскому сельскому поселению с учетом доли населения моложе трудоспособного возраста коэффициент потенциального замещения составляет 0,31, коэффициент демографической нагрузки - 0,84 и коэффициент пенсионной нагрузки - 0,7.

# Необходимо отметить, что в период с 1976 года по 2013 год наблюдается тенденция убыли общего количества населения поселения. За последние 40 лет численность жителей населенного пункта сократилась в 3,4 раза: с 51 до 15 человек.

# Таблица 1

# Возрастная структура населения дер. Коростелёво

| Возрастная структура населения | Численность населения |
| --- | --- |
|  | чел | % |
| Население трудоспособного возраста | 6 | 40 |
| Население старше трудоспособного возраста | 6 | 40 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 3 | 20 |
| Всего: | 15 | 100 |

# Абсолютные показатели естественного движения населения Доможировского сельского поселения за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

# - число родившихся: 17 человек,

# - число умерших: 54 человек,

# - естественная убыль населения: 34 человека,

# - миграционный прирост: 0.

# Относительные показатели естественного движения населения Доможировского сельского поселения за 2016 год в соответствии с паспортом муниципального образования составили:

# - коэффициент рождаемости: 7,8 ‰,

# - коэффициент смертности: 24,7 ‰,

# - коэффициент естественной убыли: 16 ‰,

# - коэффициент жизненности: 32 %,

# - коэффициент механического прироста: 0.

# 3.5 Планировочная структура и застройка населенного пункта

# Дер. Коростелёво расположена в центральной части Доможировского сельского поселения на левом берегу р. Оять в 300 метрах от уреза воды, с учетом границ дер. Пономарёво. Общая площадь населенного пункта составляет 24,58 гектара.

Планировочная структура населенного пункта – линейная. Сложившаяся улично-дорожная сеть и застройка населенного пункта сформированы вдоль основных планировочных осей:

- гидрографической -  р. Оять,

- транспортной - автомобильной дороги «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57».

Застройка населенного пункта представлена: одноквартирными жилыми домами индивидуальной усадебной застройки (20 домов), немногочисленными временными строениями и сооружениями в границах земельных участках жилой застройки и комплексом производственных зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, расположенных в южной части деревни.

Территории в границах деревни освоены не полностью, неосвоенные территории составляют 33 % - заняты кустарниковой и древесной растительностью и фактически являются частично неблагоустроенными зелеными насаждениями общего пользования, выполняющими рекреационную функцию, частично – зелеными насаждениями, специального назначения, выполняющими средозащитную функцию.

Таблица 2

Состав территорий в границах дер. Коростелёво

| № п/п | Территории | Площадь, гектар | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой застройки: | 6,5 | 26 |
| 1.3. | индивидуальными жилыми домами с участками | 6,5 |  |
| 2. | Инженерной и транспортной инфраструктур | 1,43 | 7 |
| 2.1. | улично-дорожной сети | 1,4 |  |
| 2.2. | объектов инженерной инфраструктуры | 0,03 |  |
| 3. | Сельскохозяйственного использования | 8,45 | 34 |
| 3.1. | сельскохозяйственных угодий | 2,8 |  |
| 3.2. | крестьянско-фермерских хозяйств | 3,0 |  |
| 3.3. | производственных объектов сельскохозяйственного назначения | 2,65 |  |
| 4. | Прочие | 8,2 | 33 |
| 4.1. | закустаренные, залесённые территории | 8,2 |  |
|  | Всего: | 24,58 | 100,00 |

Градостроительное развитие деревни имеет ограничения антропогенного и прриродного характера. Рациональное и эффективаное хозяйственное освоение ограниченного смежными границами дер. Пономарёво и дер. Полденцы населенного пункта осложняется рельефом территории деревни и экономическими затратами на инженерную подготовку и обеспечение инженерными коммуникациями.

# 3.6. Жилищный фонд

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихмя в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Муниципальный жилищный фонд в границах деревни отсутствует.

Жилищный фонд представлен ндивидуальными жилыми домами, находящимися в частной собственности – около 20 домостроений.

Средняя обеспеченность одного жителя Доможировского сельского поселения обшей площадью жилья на 2016 год составила 48,5 м2/чел.

Жилищный фонд деревни имеет низкий уровень обеспеченности централизованными системами инженерных коммуникаций (таблица 3).

В целом, из 36 населенных пунктов, входящих в состав Доможировского сельского поселения, только 2 населенных пункта обеспечены централизованными инженерными коммуникациями кроме электроснабжения:

- централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение организовано только в пос. Рассвет,

- в дер. Вахнова Кара организовано централизованное теплоснабжение и электроснабжение.

Таблица 3

Обеспеченность жилищного фонда основными системами инженерного обеспечения

| № п/п | Централизованные системы инженерного обеспечения | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение (холодное) | 0 |
| 2. | Водоотведение | 0 |
| 3. | Отопление | 0 |
| 4. | Горячее водоснабжение | 0 |
| 5. | Газоснабжение | 0 |
| 6. | Электроснабжение | 100 |

# 3.7. Инженерное обеспечение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

В соответствии с областным законом от 29.12.2005 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» полномочия органов местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района передаются в Правительство Ленинградской области.

Централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и  газоснабжение в дер. Коростелёво не организовано.

Местные жители осуществляют печное, электрическое и газовое отопление. В целях водоснабжения используются индивидуальные колодцы. В виду отсутствия централизованной системы водоотведения населением используются выгребные ямы и автономные (локальные) канализационные системы-септики.

Отвод поверхностных вод с территории населенного пункта не организован - ситема дождевой канализации отсутсует, водоотводные устройства отсуствуют.  Очистка сточных вод, поступающих в р. Оять, не производится. Необходимо организовать систему отвода поверхностных вод за счет создания сетей дождевой канализации открытого типа с применением таких водоотводящих устройств как канавы, лотки, кюветы и быстротоки.

Утвержденная постановлением администрации от 31 мая 2017 года № 141 актуализированная «Схема теплоснабжения Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области до 2027 года» не предусматривает мероприятий в области теплоснабжения в отношении дер. Коростелёво.

Утвержденная постановлением администрации от 08 октября 2014 года № 211 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период 2014-2023 годов» не предусматривает мероприятий в области водоснабжения и водоотведения в отношении дер. Коростелёво.

# 3.7.1. Централизованная система электроснабжения

Все населенные пункты Доможировского сельского поселения, включая дер. Коростелёво, электрофицированны. Система электроснабжения населения Доможировского сельского поселения в целом организована от объединенной энергосистемы через подстанции, находящиеся в зоне электроснабжения ПС-266 «Лодейное Поле» 220/110 кВ: ПС 110/10 кВ № 532 «Рассвет» и ПС 35/10 кВ № 32 «Доможирово». Характеристика подстанций представлена в таблице 4.

По территории деревни проходят воздушные линии электропередач 6/10 кВ и  0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1100 метров, КТП не расположены.

В период зимних максимумов электрических нагрузок превышение предельной загрузки электрооборудования  не происходит.

Уличным освещением населенный пункт не обеспечен.

В границах дер. Коростелёво отсутствуют планируемые к размещению и (или) реконструкции объекты, предусмотренные схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 и схемой территориального планирования Ленинградской области.

Таблица 4

Характеристика существующих подстанций

| № п/п | Наименование подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВ∙А | Резерв мощности на 25.03.2016, МВ∙А | Резерв мощности на 2016-2020 гг., МВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110/35/10 кВ № 532 «Рассвет» | 110/10 | 2х10 | 6,96 | 6,76 |
| 2. | ПС 35/10 кВ № 32 «Доможирово» | 35/10 | 2х4 | 1,96 | 1,75 |

В соответствии с материалами схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021, ПС 35 кВ  № 32 "Доможирово" входит в перечень ПС 35 кВ ПАО «Ленэнерго» на территории Ленинградской области, отработавших нормативный срок службы.

В соответствии с программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы, на первую очередь предусматривается:

14.2.1. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 532 "Рассвет".

Перечень работ по переустройству ПС: замена 2 ячеек 110 кВ; год ввода в эксплуатацию – 2021; объем капиталовложений – 49 млн. руб.

14.2.2. Реконструкция ВЛ 35 кВ «Доможировская-1» протяженностью 1 километр и «Доможировская-2» протяженностью 460 метров.

# 3.7.2. Централизованная система газоснабжения

# Централизованная система газоснабжения в дер. Коростелёво отсутствует. Населением используется сжиженный емкостной газ (баллоны).

В границах дер. Коростелёво в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» на расчетный срок планируется к размещению объект местного значения поселения: газопровод межпоселковый от дер. Пономарёво – дер. Коростелёво – дер. Фомино – дер. Горловщина Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

# 3.8. Транспортная инфраструктура

# Транспортная инфраструктура Доможировского сельского поселения включает в себя автомобильный, железнодорожный и внутренний водный транспорт. Поселение имеет удобные транспортные связи с Санкт-Петербургом и районами Ленинградской области, по территории поселения проходят автомобильная дорога федерального значения Р-21 «Кола», несколько автомобильных дорог регионального значения, автомобильные дороги местного значения поселения, железнодорожная магистраль «Волховстрой - Петрозаводск - Мурманск».

# Волго-Балтийской водный путь, проходит через территорию Доможировского сельского поселения в западной его части транзитом: пассажирские и грузовые причалы в поселении отсутствуют. Протекающая по территории поселения р. Оять не является судоходной.

# 3.8.1. Железнодорожный транспорт

# По территории поселения с юга на северо-восток проходит участок электрифицированной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» и примыкающая к ней железнодорожная линия «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт-Петербург». Волховстроевская железнодорожная линия является одной из самых грузонапряженных в области. Преобладающее движение транзитных грузов — в сторону г. Санкт-Петербург. Железнодорожная линия «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт-Петербург» малозагруженная. Объект расположен за границами дер. Коростелёво.

# Расстояние от дер. Коростелёво до поселка при железнодорожной станции Оять, в котором расположен остановочный пункт «Оять», составляет 7 километров.

# 3.8.2. Автомобильный транспорт

# Автомобильная сеть Доможировского сельского поселения включает в себя:

# - автомобильную дорогу федерального значения Р-21 «Кола»,

# - четыре автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Подъезд к дер. Рекиничи от автодороги «Кола», «Подъезд к ст. Оять», «Станция Оять – Алёховщина – Надпорожье – Плотично», «Подъезд к пос. Рассвет от автодороги Станция Оять – Алёховщина – Надпорожье – Плотично»,

# - автомобильную дорогу, являющуюся имуществом Ленинградской области, «Подъезд к дер. Сермакса»,

# - 16 автомобильных дорог местного значения муниципального района,

# - 37 автомобильных дорог местного значения поселения.

# Подъезд к населенному пункту осуществляется от автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» по автомобильной дороге местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57». По территории дер. Коростелёво проходит автомобильная дорога местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57». Протяженность в границах дер. Коростелёво составляет 1200 метров, общая протяженность дороги – 3600 метров.

# Стоянки автотранспорта, парковки, парковочные места на территории населенного пункта не организованы. Светофорные посты, пешеходные переходы, искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») отсутствуют.

# 3.8.3. Транспортное обслуживание населения

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

По территории муниципального образования проходят 6 автобусных маршрутов:

-  пригородный автобусный маршрут № 94 «Лодейное Поле - Рассвет» осуществляет 2 рейса в день, время в пути 1 час 21 минута. Маршрут проходит через пос. Рассвет, дер. Чегла, дер. Доможирово, дер. Мошкино и дер. Нижняя Шоткуса. В пос. Рассвет организовано разворотное автобусное кольцо, автобусная остановка с посадочной площадкой, площадка ожидания (павильон для пассажиров) отсутствует.

Расстояние от дер. Коростелёво до ближайшей посадочной площадки (дер. Доможирово) - 1,5 километра.

- междугородний автобусный маршрут «Санкт-Петербург – Лодейное Поле» № 864 Д,

- транзитные междугородние автобусные маршруты: «Санкт-Петербург – Подпорожье» № 865, «Санкт-Петербург – Петрозаводск» № 965, «Санкт-Петербург – Вытегра» № 964, «Санкт-Петербург – Питкяранта» № 963.

Междугородние автобусные маршруты проходят по автомобильной дороге федерального значения «Санкт-Петербург - Мурманск» и доступны непосредственно только для населения четырех населенных пунктов: дер. Нижняя Шоткуса, дер. Вахнова Кара, дер. Доможирово.

Обеспеченность населения Доможировского сельского поселения регулярным транспортным пассажирским сообщением с административным центром района составляет 93 %: общая численность населения, проживающего в населенных пунктах, попадающих в радиус автобусных маршрутов составляет 93 % от общей численности зарегистрированных граждан. Проходящие в границах муниципального образования автобусные маршруты охватывают территории 18 населенных пунктов:

- непосредственно - 6 населенных пунктов из 36, входящих в состав Доможировского сельского поселения: пос. Рассвет, дер. Чегла, дер. Доможирово, дер. Вахнова Кара, дер. Мошкино и дер. Нижняя Шоткуса.  Общая численность населения, проживающего в указанных населенных пунктах, составляет 82 % от общей численности зарегистрированных граждан.

- еще 12 населенных пунктов, расположенных в 1,5 километровом радиусе: дер. Кирьяновщина, дер. Яровщина, дер. Горка, дер. Георгиевская, дер. Пономарёво, дер. Коростелёво, дер. Рогачово, дер. Полденцы, поселок при железнодорожной станции Оять, дер. Барково, дер. Оятский участок, дер. Чашковичи. Общая численность населения, проживающего в указанных населенных пунктах, составляет 11 % общей численности зарегистрированных граждан.

В Доможировском сельском поселении осуществляются автобусные перевозки детей до объектов образования и обратно. Расстояние от дер. Коростелёво до ближайшего пункта отправления – дер. Доможирово - 1,5 километра.

# Население Доможировского сельского поселения обеспечено железнодорожным сообщением:

# - в населенном пункте поселок при железнодорожной станции Оять расположен остановочный пункт «Оять».

Расстояние от дер. Коростелёво до остановочного пункта «Оять» - 7 километров.

# - в 43-километрах от дер. Доможирово - административного центра Доможировского сельского поселения - расположена железнодорожная станция «Лодейное Поле» со зданием железнодорожного вокзала и двумя пассажирскими платформами.

# Электричка прямого направления из Санкт-Петербурга (Ладожский вокзал) «Санкт-Петербург - Свирь» осуществляет рейс один раз в день, время в пути составляет 4 часа 20 минут. Электричка направления с пересадкой в Волховстрое 1 из Санкт-Петербурга осуществляет рейс два раза в день, время в пути 6 часов 25 минут.

До г. Лодейное Поле из г. Санкт-Петербург можно добраться на поездах транзитного следования, отправляющихся с Ладожского вокзала:

- Санкт-Петербург - Петрозаводск, 3 поезда в сутки; время в пути 2 часа 44 минуты - 3 часа 9 минут,

- Москва - Мурманск, 1 поезд в сутки; время в пути 3 часа 50 минут,

- Санкт-Петербург - Мурманск, 1 поезд в сутки; время в пути 3 часа 41 минута.

Проходящие поезда Санкт-Петербург- Петрозаводск, Санкт-Петербург – Мурманск и Москва-Мурманск не осуществляют остановки. Из г. Лодейное Поле в Доможировское сельское поселение можно добраться пассажирским автомобильным транспортном.

Внутренний маршрут общественного пассажирского транспорта в границах муниципального образования по населенным пунктам Доможировского сельского поселения не организован.

# 3.9. Санитарная очистка территории

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию бытовых твердых коммунальных отходов.

Генеральная схема санитарной очистки территории Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинграсдкой области, разработанная в 2011 году ООО НПО  «Центр благоустройства и обращения с отходами», утвержденная постановлением администрации от 28 декабря 2012 года № 263, согласована территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Лодейнопольском и Подпорожском районах письмом от 21 июня 2013 года № 47-10-01-759.

В сельском поселении применяется контейнерная и бесконтейнерная система сбора ТБО населения:

- контейнерная система сбора ТБО организована только в 7 населенных пунктах -   дер. Вахнова Кара, дер. Доможирово,   дер. Мошкино, дер. Нижняя Шоткуса, пос. Рассвет, пос. ст. Оять, дер. Рекиничи. Общее количество установленных контейнеров – 28 единиц по 0,75 м3. Периодичность уборки – 2 раза в неделю. Площадки обустроены водонепорницаемыми покрытием и ограждением.

- контейнерная система сбора КБО организована только в 7 населенных пунктах - дер. Вахнова Кара, дер. Доможирово,   дер. Мошкино, дер. Нижняя Шоткуса, пос. Рассвет, пос. ст. Оять, дер. Рекиничи. Общее количество установленных контейнеров – 45 единиц по 4 м3.

-  бесконтейнерная система сбора ТБО и КГО применяется во всех остальных населенных пунктах поселения.

В дер. Коростелёво применяется бесконтейнерная система сбора ТБО и КГО. Часть населения заключает договора с ООО «Спецавтотранс», жителям выдаются «мягкие контейнеры», а также по заявке приезжает  машина с контейнером емкостью 0,75 м3. периодичность вывоза – по заявке.

Утилизация и обезвреживание отходов осуществляется путем захоронения на свалке – полигоне ТБО, расположенном в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района (отработанный песчаный карьер «Вехкозерское»). Ресурс исчерпан.

В соответствии  с постановлением главы Администрации Лодейнопольского муниципального района № 822 от 20 мая 2011 года «Об утверждении акта о выборе земельного участка»  утилизация и обезвреживание твердых бытовых и промышленных отходов будет осуществляться на планируемом полигоне ТБО в Янегском сельском поселении.

Сбор и вывоз жидких отходов осуществляется по заявкам частных лиц. ЖБО вывозятся на КОС в пос. Рассвет. ООО «Жилье» несет ответственность за сбор, транспортировку и обезвреживание ЖБО.

# 3.10. Благоустройство территории

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

«Правила благоустройства и санитарного содержания территории Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» утверждены решением совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района от 27 сентября 2016 № 82.

Уличным освещением населенный пункт не обеспечен.

Благоустроенные озелененные территории общего пользования - парки, скверы, аллеи -  в населенном пункте отсутсвуют.

# 3.11. Места захоронения

К вопросам местного значения поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В границах дер. Коростелёво места захоронений отсутсвуют.

Действующее кладбище организовано в дер. Пономарёво: площадь 2,2 гектара, кадастровый номер земельного участка 47:06:0612001:41. Степень освоенности территории в границах объекта захоронения – 60 %.

# 3.12. Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

# Объекты федерального, регионального, местного значения социального и культурно-бытового назначения в дер. Коростелёво не расположены.

# Система социального и культурно-бытового обслуживания населения деревни и Доможировского сельского поселения в целом сформирована объектами, расположенными в пос. Рассвет, дер. Доможирово, дер. Вахнова Кара, дер. Мошкино Доможировского сельского поселения и г. Лодейное Поле – административном центра Лодейнопольского муниципального района.

# Выводы об обеспеченности населения дер. Коростелёво объектами социальной инфраструктуры местного значения поселения не могут быть сделаны обособленно без анализа обеспеченности населения Доможировского сельского поселения объектами местного значения поселения.

# Анализ обеспеченности населения Доможировского сельского поселения объектами местного значения поселения в области библиотечного обслуживания, культуры и досуга, молодежной политики, физической культуры и массового спорта, массового отдыха населения представлен разделе 3.12.2.

# 3.12.1. Общие сведения о системе социального и культурно-бытового обслуживания населения поселения

В Доможировском сельском поселении расположены объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселения, а также коммерческие объекты торговли и общественного питания.

Объекты регионального значения, расположенные в границах Доможировского сельского поселения, относятся к сфере здравоохранения: Ильичевский ФАП (пос. Рассвет), Доможировская амбулатория на 15 посещений в смену (дер. Доможирово), Доможировский ФАП (дер. Доможирово), Мошкинский ФАП (дер. Мошкино).

Объекты местного значения муниципального района, расположенные в границах Доможировского сельского поселения, относятся к сфере образования:

- МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» с дошкольными группами. Местоположение: пос. Рассвет. Количество мест в учреждении – 410 ед., фактическая наполняемость: 248 человек (198 учащихся и 50 воспитанников). В составе учреждения спортивный зал, спортивная площадка и футбольное поле.

- МДОУ «Детский сад № 10 «Теремок». Местоположение: дер. Вахнова Кара количество мест  в учреждении – 20 ед., фактическая наполняемость – 17 человек.

Необходимые объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения, как местного значения муниципального района, так и регионального значения, расположены в административном центре муниципального района – г. Лодейное Поле - основном центре концентрации населения, учреждений и предприятий периодического обслуживания, промышленных предприятий и осуществления основного объема капитального строительства:

- административно-деловые учреждения: административно-управленческие учреждения, административные учреждения, отделения банков, отделения связи, почта, отделение милиции, районный суд, нотариальные конторы, военкомат;

- образовательные учреждения: учреждение высшего профессионального образования, два учреждения среднего профессионального образования, пять образовательных учреждений (общеобразовательных школ), семь детских дошкольных образовательных учреждений, образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, четыре учреждения дополнительного образования детей;

- учреждения культуры и досуга: дома культуры, объекты библиотечного обслуживания населения, кинотеатр, театр-студия, музеи;

- учреждения здравоохранения и социального обеспечения: Лодейнопольская межрайонная больница (родильное отделение, поликлиника, детская поликлиника, дневной стационар, станция скорой помощи); психиатрическая больница; специализированный дом-интернат; центр социального обслуживания;

- объекты физической культуры и спорта: 2 футбольных поля, хоккейная площадка, лыжная база с лыжероллерной трассой, 8 спортивных залов (размещающихся в общеобразовательных школах и учреждениях культуры), бассейн (2 чаши),

- 339 объектов торговли: магазины, торговые павильоны по продаже продовольственных, непродовольственных товаров, торговые центры, розничные рынки, киоски.

- 19 объектов общественного питания: кафе, кафетерии, буфеты, рестораны,

- объекты бытового обслуживания: баня, прачечная, гостиницы, гостевые дома.

Условие пешеходно-транспортной доступности не более 60 минут не соблюдается, учитывая время в пути (1 час 21 минута) организованного пригородного автобусного маршрута № 94 «Лодейное Поле - Рассвет», осуществляющего 2 рейса в день.

Время прибытия автомобиля станции скорой и неотложной медицинской помощи, расположенной в г. Лодейное Поле, значительно превышает 15-минутную доступность при средней расчетной скорости движения 60 км/ч.

Сведения об объектах местного значения муниципального района и регионального значения, расположенных в г. Лодейное Поле, приводятся в информационных целях, не являются предметом комплексного анализа и мероприятий территориального планирования Генерального плана. Анализ обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района выполнен в составе схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Анализ обеспеченности населения объектами регионального значения выполнен в составе схемы территориального планирования Ленинградской области.

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры местного значения поселения представлен в разделе 3.12.2.

Информация о коммерческих объектах, расположенных в границах Доможировского сельского поселения, представлена в таблице 5.

С учетом радиуса обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области составляющего 500 метров,  подавляющее количество зарегистрированного населения обеспечено необходимыми объектами смешенной торговли и общественного питания. Предприятия и объекты бытового обслуживания, гостиницы в населенных пунктах отсутствуют.

Таблица 5

Информация о коммерческих объектах, расположенных в границах Доможировского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | объект общественного питания | количество, ед. | объект смешенной торговли, продовольственной и не продовольственной продукции | количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Доможирово | ресторан «Фермер» | 1 | магазин/аптечный киоск | 4/1 |
| 2. | дер. Вахнова Кара | кафе «Оять» | 1 | магазин | 2 |
| 3. | пос. Рассвет | - | 1 | Торговый комплекс/магазин/ аптечный киоск | 1/1/1 |
| 4. | дер. Мошкино | - | - | магазин | 4 |
| 5. | дер. Выползово | - | - | магазин | 1 |
| 6. | дер. Околок | - | - | магазин | 1 |
| 7. | дер. Фомино | - | - | магазин | 1 |
| 8. | дер. Чегла | - | - | магазин | 1 |

# 3.12.2. Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры местного значения поселения

К вопросам местного значения поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения,

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры,

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения,

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

# 3.12.2.1. В области библиотечного обслуживания

В Доможировском сельском поселении размещены две существующие библиотеки:

- Рассветовская библиотека МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»: количество посадочных мест - 20, количество экземпляров книжного фонда - 8358 экз. Местоположение – пос. Рассвет,

- Доможировская библиотека МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»: посадочные места не организованы, количество экземпляров книжного фонда - 5698 экз.; количество читателей 175 человек. Местоположение – дер. Доможирово.

Анализ обеспеченности населения объектами библиотечного обслуживания представлен в таблице 6.

Таким образом, с учетом превышения рекомендуемых показателей существующими показателями, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, увеличение книжного фонда и количества посадочных мест в библиотеках не требуется.

Таблица 6

Анализ обеспеченности населения объектами библиотечного обслуживания

| № п/п | Наименование показателя | На 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, сельского поселения, тыс. чел. | 2,184 |
| 2. | Количество тыс.ед. хранения/чит. мест, всего по объектам | 14,056/20 |
| 3. | Норматив СНиП на 1 тыс. чел. тыс.ед. хранения/чит. мест | 4-4,5/2-3 |
| 4. | Рекомендуемое (макс.) количество тыс.ед. хранения/чит. мест | 11,25/7,5 |
| 5. | Процент от мин. нормы, % | 130/250 |

# 3.12.2.2. В области культуры и досуга

В пос. Рассвет функционирует Рассветовский КСК МКУ «Оятский культурно-спортивный центр»: 260 посадочных мест, состояние удовлетворительное. В клубе осуществляют деятельность 6 коллективов и 7 клубов. Анализ обеспеченности населения объектами культуры и досуга (клубными учреждениями) представлен в таблице 7.

Доможировский СДК закрыт с 1 января 2014 года, здание признано аварийным. В соответствии с постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района от 28 декабря 2013 года № 2640 утвержден акт выбора земельного участка, площадью 1 гектар, с предварительным согласованием места размещения дома культуры в дер. Вахнова Кара. Сформирован земельный участок по ул. Лесная, кадастровый номер 47:06:0622002:59. В настоящее время проектно-сметная документация не разработана, информация о планируемом количестве посадочных мест отсутствует.

Исходя из рекомендованных минимальных норм, процент обеспеченности населения клубными учреждениями составляет 149 % - необходимость в размещении еще одного объекта клубного типа отсутствует. Но, принимая во внимание особенности системы расселения муниципального образования и недостаточное покрытие территории радиусами пешей и транспортной доступности существующего объекта в пос. Рассвет, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, размещение предусмотренного дома культуры в дер. Вахнова Кара является необходимым.

Таблица 7

Анализ обеспеченности населения клубными учреждениями

| № п/п | Наименование показателя | На 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 2,184 |
| 2. | Норматив СНиП мест/1 тыс. чел. в клубах | 80 |
| 3. | Количество существующих посадочных мест в клубных учреждениях, с учетом аварийности объектов | 260 |
| 4. | Рекомендуемое количество посадочных мест | 174 |
| 5. | Процент от рекомендуемой нормы, % | 149 |

# 3.12.2.3. В области молодежной политики

# Профильные учреждения по работе с молодежью в поселении отсутствуют, но при этом в составе МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» действуют 6 коллективов, возраст 90 % участников моложе 24 лет, а также 7 клубов, возраст 40 % участников моложе 24 лет.  Анализ обеспеченности населения учреждениями молодежной политики представлен в таблице 8.

Таблица 8

Анализ обеспеченности населения клубными учреждениями

| № п/п | Наименование показателя | На 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2,184 |
| 2 | Количество учреждений/площадь | Отсутствуют |
| 3 | Норматив, площадь м2/1 тыс. | 25 |
| 4 | Рекомендуемая площадь, м2 | 56,4 |
| 5 | Процент от рекомендуемой нормы | 0 |

Таким образом в поселении, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, необходимо организовать учреждения молодежной политики - молодежные клубы, площадь помещений которых должна составлять не менее 54,6 м2.

# 3.12.2.4. В области физической культуры и массового спорта

Существующие объекты местного значения поселения, расположены в пос. Рассвет:

- спортивный зал Рассветовский КСК: 420,5 м2,

- хоккейная площадка: 1476,2 м2.

При этом в пос. Рассвет расположены объекты местного значения муниципального района: спортивный зал 163,3 м2. Планируется к реализации проект школьной спортивной площадки общей площадью 2350 м2 в составе: футбольного поля: 960 м2 (проектируемое), баскетбольной площадки, футбольной площадки, площадки общефизической подготовки с оборудованием.

Анализ обеспеченности населения учреждениями физической культуры и спорта представлен в таблице 9.

Таблица 9

Анализ обеспеченности населения учреждениями физической культуры

и массового спорта

| № п/п | Наименование показателя | На 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 2,184 |
| 2. | Кол-во/площадь спортивных залов,м2 | 2/583,8 |
| 3. | Норматив, м2/10 тыс. чел. | 3500 |
| 4. | Рекомендуемая площадь | 765 |
| 5. | Процент от рекомендуемой нормы,% | 76 |
| 6. | Количество/площадь плоскостных сооружений, м2 | 1/1476,2 |
| 6.1. | Количество/площадь плоскостных сооружений, м2, с учетом планируемой школьноц спортивной площадки | 2/3826 |
| 10. | Норматив2, м2/10 тыс. чел. | 19 494 |
| 11. | Рекомендуемая площадь м2, | 4258,8 |
| 12. | Процент от рекомендуемой нормы, % | 35 |
| 13. | Процент от рекомендуемой нормы, %, с учетом планируемой школьноц спортивной площадки | 90 |

Таким образом, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» необходимо:

- увеличить количество спортивных залов, увеличив общую площадь на 182 м2. Это может быть достигнуто за счет организации спортивного зала в планируемом доме культуры в дер. Вахнова Кара.

- увеличить количество спортивных плоскостных сооружений, увеличив их площадь на 432,6 м2. Данный вывод сделан с учетом показателей планируемой спортивной площадки: общая площадь составит 3826,2 м2, процент от рекомендуемой нормы – 90 %.

Исходя из сложившейся системы расселения и планировочной организации территории, большая часть населения находится за пределами 1500 метрового радиуса физкультурно-спортивных сооружений повседневного и периодического обслуживания.

# 3.12.5. Места массового отдыха населения

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Фактически сложившееся место массового водного отдыха населения расположено за границами проектирования, в 7,5 километрах от дер. Коростелёво - в дер. Чегла на р. Оять.

Информация об обеспечении проведения водолазных работ и очистке дна акватории в фактически сложившемся месте массового отдыха населения отсутсвует. Территория не обустроена: информационные щиты, пляжные кабинки для переодевания,  скамейки, урны для мусора не установлены. Выдвижной спасательный пост отсутсвует  в летний период дежурство спасателей не организовано.

Анализ обеспеченности населения объектами массового отдыха населения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Анализ обеспеченности населения объектами массового отдыха населения

| № п/п | Наименование показателя | На 2016 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 2,184 |
| 2. | Общая численность населения, тыс. чел. с учетом К= 0,2 | 0,44 |
| 3. | Норматив СНиП площадь га/1тыс. чел. | 0,8-1,0 |
| 4. | Норматив СНиП протяженность м/чел. | 0,25 |
| 5. | Рекомендуемая площадь, га | 0,4 - 0,5 |
| 6. | Процент от нормы, % | 0 |
| 7. | Рекомендуемая протяженность,м | 110 |
| 8. | Кол-во м/мест на парковках для мест массового отдыха | отсутствуют |
| 9. | Норматив СНиП кол-во мест/100 ед. посетителей | 15-20 |
| 10. | Рекомендуемое кол-во м/мест | 66-88 |
| 11. | Норматив СНиП м2/1 м/м | 4 |
| 12. | Рекомендуемая площадь парковок, м2 | 264 - 352 |
| 13. | Минимальный норматив обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования населенных пунктов, расположенных в окружении лесов и в водоохранных зонах рек, м2 | 8 |
| 14. | Общая площадь территорий благоустроенных зеленых насаждений общего пользования | 0 |
| 15. | Рекомендуемая площадь зелеными насаждениями общего пользования, га | 1,75 |

Таким образом, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение:

- в дер. Чегла обустроенного места массового водного отдыха населения, площадью 0,4 гектара, предусмотрев размещение спасательного пункта, пункта медицинского обслуживания, контейнерных площадок, общественных туалетов и автомобильной стоянки,

- благоустроенные спуски к р. Оять в пос. Рассвет, в дер. Вахнова Кара, в дер. Мошкино, в дер. Доможирово.

Минимальный норматив обеспеченности населения зелеными насаждениями общего пользования населенных пунктов, расположенных в окружении лесов и в водоохранных зонах рек, составляет 8 м2/чел. Общая площадь озелененных территорий общего пользования с учетом зарегистрированного на 01.01.2016 год населения должна составлять 1,75 гектара. Размещение озелененных территорий общего пользования необходимо предусмотреть исходя из фактически сложившихся мест отдыха населения, а также с привязкой к планируемым для размещения объектам социальной инфраструктуры на территории поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

# 3.13. Объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Объекты защиты населения и территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера

# К вопросам местного значения поселения относится:

# - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения,

# - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения.

# 3.13.1. Противопожарное водоснабжение

В дер. Коростелёво объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, пожарные гидранты отсутствуют, с учетом отсутствия централизованной системы водоснабжения населения; пожарный резервуар не установлен. Пожарный водоем в границах населенного пункта не организованы, в связи с использованием естественного источника в пожаротушения – р. Оять.  В дер. Коростелёво и смежной дер. Пономарёво подъезд пожарной техники к р. Оять не организован. Подъезды пожарной техники к реке, организованы в дер. Фомино – на расстоянии 450 метров, в дер. Кирьяновщина – на расстоянии 400 метров. Сведения о добровольной пожарной дружине, осуществляющей свою деятельность в границах Доможировского сельского поселения, отсутствуют.

3.13.2. Объекты пожарной охраны

В пос. Рассвет на земельном участке с КН 47:06:06-28-001:116, площадью 0,114 га, расположено 2-х этажное здание пожарного депо V типа на 2 машиновыезда. Время прибытия пожарной машины соответствует нормативу времени прибытия пожарных машин к месту пожара - 20 минут - в отношении всех населенных пунктов, входящих в состав поселения.

3.13.3. Система оповещения

Звуковые сигнализации, громкоговорители, сирены в дер. Коростелёво не размещены. Населенный пункт не попадает в зону звукового сигнала сирен существующей система оповещения г. Лодейное Поле при функционировании на максимальной мощности.

В населенном пункте необходимо размещение звуковой сигнализации.

В настоящее время система оповещения населения в населенных пунктах, входящих в состав Доможировского сельского поселения, в соответствии с постановлением администрации от 12.02.2014 года № 34 «Об оповещении и информировании граждан Доможировского сельского поселения о ЧС природного и техногенного характера» осуществляется за счет человеческого ресурса и мобильной связи: в соответствии с п. 2.1. указанного постановления специалисты администрации, ответственные за своевременное оповещение населения, в случае угрозы возникновения ЧС или возникновения ЧС природного и техногенного характера немедленно приступают к оповещению граждан, проживающих на закрепленной за ними территории, привлекая для этого старост, старших домов, активных людей, используя средства мобильной связи, телефонной связи, личный транспорт или транспорт по договоренности. При необходимости оповещение граждан производить путем подворного обхода.

Использование спецавтотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами, не предусмотрено.

Использование звуковой сигнализации предусмотрено в дер. Новинка, дер. Карлуха, пос. Рассвет, дер. Горка.

# 3.13.4. Учреждения и органы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В административном центре Лодейнопольского муниципального района в г. Лодейное Поле расположены:

- Лодейнопольское районное звено предупреждения и ликвидации ЧС Территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,

- единая служба спасения Лодейнопольского района Ленинградской области,

- аварийно-спасательные формирования.

В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС также входят:

- бригады скорой медицинской помощи ЦРБ,

- отдельный батальон № 2 ДПС ГИБДД,

- аварийно-спасательные силы ОАО «РЖД»,

- бригада ФГУ Волго-Балтийское управление водных путей (личный состав 9 человек, 1 единица техники),

- силы и средства Лодейнопольской районной жилищной управляющей компании;

- аварийно-спасательные силы ООО «Водоканал (личный состав 32 человека, 8 единиц техники),

- аварийно-спасательные силы ПАО «Ленэнерго» (личный состав 86 человек, 43 единицы техники),

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз» (личный состав 34 человека, 17 единиц техники),

- аварийно-спасательные силы ОАО «Лентрансгаз» (личный состав 26 человек, 7 единиц техники),

- группа инженерной техники ПМК-21,

- звено речной разведки СРГС,

- нештатные аварийно-спасательные формирования СРГС и ОАО «Вода-Сервис».

# 3.14. Объекты культурного наследия

# В границах дер. Коростелёво объекты культурного наследия отсутствуют. При хозяйственном освоении территории в границах дер. Коростелёво необходимо учитывать ограничения, с учетом нахождения в границах прилагающего населенного пункта объектов культурного наследия: защитные зоны объектов составляют 200 метров.

# По данным Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области в смежном населенном пункте – дер. Пономарёво в границах кладбища расположены 3 объекта культурного наследия (таблица 11).

Таблица 11

Объекты культурного наследия, расположенные в границах дер. Пономарёво

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Категория историко-культурного значения | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никольская церковь | федерального значения | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 2 | Церковь Смоленской Богоматери 1818-1826 гг. | регионального значения | Решение Леноблисполкома № 325 от 27.07.1987 г. |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | регионального значения | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |

# 4. Категории земель

Границы проектирования определены границей дер. Коростелёво. Общая площадь земель в границах проектирования составляет 24,58 гектара. Земли в границах дер. Коростелёво являются категорией земель «земли населенных пунктов». Смежные к населенному пункту территории также относятся к землям населенных пунктов: дер. Пономарёво и дер. Полденцы.

Включение в границы населенного пункта земельных участков из состава иных категорий земель Генеральный планом не предусматривается.

Для определения границ земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования в границах проектирования были использованы и проанализированы следующие материалы:

- КПТ на кадастровые кварталы 47:06:0611001, 47:06:0610001, 47:06:0612001, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, xml,

- материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, Лодейнопольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области,

- свидетельство о государственной регистрации права собственности на лесной участок Лодейнопольского лесничества серия 78-АГ №768489 от 16.03.2009 года,

- Лесохозяйственный регламент Лодейнопольского лесничества,

- планшеты Свирского сельского участкового лесничества Лодейнопольского участкового лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес», М 1:10000,

- планшеты Свирского, Шоткусского участковых лесничеств Лодейнопольского участкового лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,                 М 1:25000,

- выписка из ЕГРН в xml-формате на земельный участок Лодейнопольского лесничества, прошедший кадастровый учет, кадастровый номер 47:06:0000000:125.

# 4.1. Земли населенных пунктов

# Общая площадь дер. Коростелёво в существующих границах - 24,58 гектара.

В соответствии с ГИС-анализом, площадь населенного пункта, определенная по картографической основе М 1:2000.

Большая часть территории населенного пункта сформирована земельными участками, прошедшими государственный кадастровый учет.

Включение в границы населенного пункта земельных участков из состава иных категорий земель Генеральным планом не предусматривается.

# 5. Планировочные ограничения

# 5.1. Анализ степени освоенности территории населенного пункта

Исходя из современного использования в границах населенного пункта выделены 3 группы территорий:

5.1.1. Освоенные

К данным территориям, составляющим 67 % от общей площади населенного пункта, отнесены территории:

- занятые сельскохозяйственными объектами: земельные участки для крестьянско-фермерского хозяйства, для размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения, освоенных сельскохозяйственных угодий - 34 % (8,45 гектара),

- занятые жилой застройкой - 26 % (6,5 гектара),

- объектами транспортной и инженерной инфраструктуры – 7,0 % (1,43 гектара).

5.1.2. Неосвоенные

К неосвоенным территориям в сложившихся границах деревни отнесены территории общей площадью 8,2 гектара: закустаренные, покрытые луговой растительностью и залесенные территории, находящиеся в государственной (неразграниченной) собственности.

Неосвоенные территории составляют 33 % от общей площади населенного пункта.

5.1.2.1. Неблагоприятные для строительства

Часть неосвоенной территории в границах населенного пункта, расположенной вдоль автомобильной дороги местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57», площадью 2,0 гектара, не подлежит хозяйственному освоению в целях строительства или организации благоустроенных зеленных насаждений общего пользования. Данная территория заболочена.

5.1.2.2. Ограниченно благоприятные для строительства

Таким образом, 6,2 гектара – 25 % территорий населенного пункта могут быть хозяйственного освоены в целях размещения объектов коммунально-складского и производственного назначения, с учетом ограничений санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственного назначения.

Хозяйственное освоение и предоставление для размещения производственных и (или) коммунально-складских объектов на данной территории в целях сохранения благоприятной природной среды Генеральным планом не предусматривается.

Зоны с особыми условиями использования территории, природоохранные и другие планировочные ограничения отображены на «Карте с отображением границ (существующих и планируемых) населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположения существующих и строящихся объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения и планировочных ограничений».

# 5.2. Зоны залегания полезных ископаемых

В границах дер. Коростелёво и смежных населенных пунктов отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых, в том числе отбракованные объекты по эколого-природоохранным ограничениям и экономическим обоснованиям были изучены по данным «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых».

# 5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями использования территории в границах проектирования представлены в таблице 12.

Таблица 12

Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Ширина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Водоохранные, прибрежные защитные полосы, береговой полосы |
| 1.1. | Водоохранная зона р. Оять | 200 |
| 1.2. | Прибрежная защитная полоса руч. Оять | 50 |
| 1.3. | Береговая полоса | 20 |
| 2. | Санитарно-защитные зоны: |
| 2.1. | Кладбище традиционного захоронения (расположено за границами дер. Коростелёво: в смежном населенном пункте – дер. Пономарёво) | 100 |
| 3. | Охранные зоны: |
| 3.1. | Охранная зона высоковольтных линий электропередач 10 (6) кВ | 10 |
| 4. | Защитные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры): |  |
| 4.1. | Никольская церковь | 200 |
| 4.2. | Церковь Смоленской Богоматери 1818-1826 гг. | 200 |

# 5.4. Режим использования территорий, расположенных в зонах с особыми условиями использования

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы:

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и другими законами, и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- осуществления авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы:

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных и санитарных разрывов автомобильных дорог регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами,

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки,

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов для проживания людей,

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,

- спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждений общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания,

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование - непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете,

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения,

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Охранные зоны

Охранные зоны инженерных коммуникаций

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон центральных систем инженерных коммуникаций (теплопровод, водопровод и т.п.).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 2 метра - для ВЛ напряжением до 1 кВ,

- 10 метров - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ,

- 15 метров - для ВЛ напряжением 35 кВ,

- 20 метров - для ВЛ напряжением 110 кВ,

- 25 метров - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ,

- 30 метров - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ.

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и  на 1 метр в сторону проезжей части улицы),

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров,

-  вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений,

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур,

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 метров,

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) транспортирующих природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, вокруг газораспределительных станций, станций подземного хранения газа - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Охранные зоны геодезических пунктов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации» охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

Организации, использующие в своей работе геодезические пункты, представляют информацию о состоянии этих пунктов в территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Повреждение или уничтожение геодезических пунктов, а также хищение материалов, из которых они изготовлены, влекут за собой ответственность виновных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранные, защитные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Статьей 34.1 «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) установлены защитные зоны объектов культурного наследия: территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, защитные зоны устанавливаются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника;

Для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

Для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля;

Для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает свое существование со дня утверждения в порядке, установленном ст. 34 Федерального закона № 37-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

После утверждения зон охраны объектов культурного наследия утвержденные границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проведение и проектирование земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ,  лицом, проводящим указанные работы, требования к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных пп. 2, 3 настоящей статьи Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных работ, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3,4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, либо лицом, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

# 6. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного                                             и техногенного характера

Лодейнопольский муниципальный район относится к районам с низким комплексным уровнем природных и техногенных опасностей.

# 6.1. Риски возникновения на объектах железнодорожного транспорта

# Расстояние от дер. Коростелёво до поселка при железнодорожной станции Оять, в котором расположен остановочный пункт «Оять», составляет 7 километров.

# По центральной части Доможировского сельского поселения с юга на север проходит участок электрифицированной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» протяженностью 15,9 километров.

К основным причинам возникновения аварий на железнодорожном транспорте следует отнести:

- ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала,

- разрушение (разгерметизация) железнодорожных цистерн, их технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, и отказы систем противоаварийной защиты,

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

В связи с тем, что по железной дороге предусматривается перевозка опасных веществ (нефтепродуктов), наиболее опасные аварии способные развиться до уровня ЧС на железнодорожном транспорте. Последствиями аварий на железнодорожном транспорте могут быть повреждения подвижного состава, а также поражение зданий, сооружений и людей, попадающих в зоны действия основных поражающих факторов при авариях с разгерметизацией цистерн с нефтепродуктами и аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

При оценке возможной обстановки приняты наихудшие (максимально возможные) последствия аварий на железнодорожной линии, при которых происходит истечение опасного вещества вследствие полного разрушения единичной ёмкости транспортировки.

# 6.1.1. Риски при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов

# Дер. Коростелёво не находится в зоне наиболее опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов.

# Дер. Коростелёво не находится в зоне слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов на железнодорожном транспорте (рисунок 9).

Часть центральной территории Доможировского сельского поселения находится в зоне наиболее опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов (возможно серьезное поражение зданий и поражение людей): дер. Барково, дер. Чегла, пос. ст. Оять.

Часть центральной территории Доможировского сельского поселения находится в зоне слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов на железнодорожном транспорте: дер. Доможирово, дер. Вахнова Кара, дер. Георгиевская, дер. Мошкино, дер. Кургино, дер. Турыгино, пос. Рассвет, дер. Чашковичи, дер. Оятский участок, деревня Новинка.

С учетом прохождения по территории поселения магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1» в зоне наиболее опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов (возможно серьезное поражение зданий и поражение людей) находятся: дер. Новинка, Дер. Оятский участок, дер. Чашковичи. В зоне слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов расположены: дер. Рекиничи, дер. Хвалёвщина, дер. Карлуха.

Рисунок 9

# Зона наиболее опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов. Зона слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов

# 6.1.2. Риски при авариях с разгерметизацией цистерн с АХОВ

Дер. Коростелёво, как и все населенные пункты, входящие в состав Доможировского сельского поселения, находится в зоне полной глубины заражения при аварийном выбросе (разливе) аммиака при аварии на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск».

# Дер. Коростелёво не находится в зоне полной глубины заражения при аварийном выбросе (разливе) хлора при аварии на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» (рисунок 10).

# В зоне полной глубины заражения при аварийном выбросе (разливе) хлора при аварии на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» находится центральная часть территории Доможировского сельского поселения: дер. Барково, дер. Вахнова Кара, дер. Георгиевская, дер. Доможирово, дер. Кургино, дер. Мошкино, дер. Околок, пос. ст. Оять, дер. Пономарёво, пос. Рассвет, дер. Турыгино, дер. Чегла, дер. Чашковочи, дер. Оятский участок.

# Рисунок 10

# Зона полной глубины заражения при аварийном выбросе (разливе) хлора

# при аварии на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск».

# Зона полной глубины заражения при аварийном выбросе (разливе) аммиака при аварии на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск

# 6.2 Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта

# В Доможировском сельском поселении грузовые и пассажирские причалы отсутствуют, речного вокзала нет. Пассажирские и грузовые суда проходят по р. Свирь транзитом.

# Основными причинами возникновения аварий на речном транспорте являются, нарушение правил навигации, технические неисправности плавсредств, сложные метеоусловия, ошибки персонала. Последствиями аварий на речном транспорте могут быть повреждения плавсредств, обусловленные их посадкой на мель.

# 6.3 Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

# В границах поселения расположены:

# - автомобильная дорога федерального значения Р-21 «Кола»,

# - четыре автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Подъезд к дер. Рекиничи от автодороги «Кола», «Подъезд к ст. Оять», «Станция Оять – Алёховщина – Надпорожье – Плотично», «Подъезд к пос. Рассвет от автодороги Станция Оять – Алёховщина – Надпорожье – Плотично»,

# - автомобильная дорога, являющаяся имуществом Ленинградской области, «Подъезд к дер. Сермакса»,

# - 16 автомобильных дорог местного значения муниципального района,

# - 37 автомобильных дорог местного значения поселения.

# Подъезд к дер. Коростелёво осуществляется от автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» по автомобильной дороге местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57». По территории дер. Коростелёво проходит автомобильная дорога местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57». Протяженность в границах дер. Коростелёво составляет 1200 метров, общая протяженность дороги – 3600 метров.

# Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются, несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

# 6.4. Риски возникновения аварий на системах ЖКХ

В населенном пункте объекты централизованного инженерного обеспечения (тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) отсутствуют.

В результате прохождения ураганных ветров западного направления со скоростью до 30 м/с, а также в зимнее время в случае обледенения, возможен обрыв линий электропередачи.

# 6.5. Риски возникновения техногенных пожаров

В границах дер. Коростелёво и на прилегающих территориях существующие потенциально опасные взрывопожароопасные объекты отсутствуют.

Через центральную часть Доможировского сельского поселения проходит взрывопожароопасный объект, относящийся к трубопроводному транспорту: магистральный газопровод Волхов – Петрозаводск.

Наиболее опасной авариной ситуацией на газопроводах, связанных с транспортировкой газа, может быть образование облака топливовоздушной смеси (ТВС) при истечении газа за время, требуемое для включения отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода высокого давления. Сценарии развития аварий могут различаться временем истечения газа и расстоянием дрейфа облака ТВС. В качестве основного поражающего фактора рассматриваются воздействие воздушной ударной волны при взрывном превращении облака ТВС. Рассматриваемая ситуация является маловероятной в связи с подземным размещением магистрального газопровода.

В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое или ручное аварийное отключение арматуры. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов обеспечивают закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 – 15 % в течении времени от 60 до 180 секунд. Период времени, требуемый для ручного закрытия арматуры, составляет до 300 секунд. За это время будет происходить истечение газа в атмосферу с образованием облака ТВС. В 20 % случаев, независимо от характера разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака с последующим взрывным превращением.

Центральная часть Доможировского сельского поселения находятся в границах зоны поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов на данном объекте:

- в зоне наиболее опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов (возможно серьезное поражение зданий и поражение людей) находятся: дер. Новинка, дер. Оятский участок, дер. Чашковичи,

- в зоне слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов на железнодорожном транспорте расположены: дер. Рекиничи, дер. Хвалёвщина, дер. Карлуха.

Дер. Коростелёво не находится в зоне опасного поражения зданий, сооружений, людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов, в зоне слабого поражения зданий, сооружений и людей при авариях со взрывом ТВС нефтепродуктов.

Потенциальную пожарную опасность представляет деревянный жилой фонд, расположенный в деревне.

# 6.6. Риски возникновения аварий на РОО

Территория Доможировского сельского поселения в целом относится к территориям возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае возникновения аварии на Ленинградской АЭС и Калининской АЭС, при неблагоприятном западном и юго-западном ветре. Укрытие население предусмотрено в ПРУ, в дер. Коростелёво ПРУ отсутствуют. При необходимости, в установленном порядке предусмотрена эвакуация населения.

# 6.7. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям природного характера на территории Доможировского сельского поселения относятся:

1. Опасные природные процессы:

- сильные ветра

- риски подтоплений

2. Умеренно опасные природные процессы:

- грозы,

- снегопады,

- крупный град,

- обледенение,

- гололед,

- сильные морозы,

- ливневые дожди,

- природные пожары.

# 6.6.1. Риски подтопления

Населенный пункт не подтапливается в период весеннего половодья, паводков.

В период весеннего паводка могут быть подвержены подтоплению жилые дома, расположенные дер. Александровщина, дер. Барково, дер. Вахнова Кара, дер. Горловщина, дер. Доможирово, пос. ст. Оять, дер. Чегла (рисунок 11).

# 6.6.2. Прохождение ураганных и шквалистых ветров

# В летний период (один раз в 8-10 лет) над территорией Лодейнопольского муниципального района проходят ураганные ветры юго-западного направления со скоростью до 30 м/с и 2-3 раза в год шквалистые ветры порывами 15-20 м/с. В населённом пункте возможны типичные для данного природного явления нештатные ситуации: аварийное прекращение электроснабжения, повреждение зданий и сооружений.

# 6.6.3. Риски возникновения природных пожаров

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 мая 2014 года № 182 «Об утверждении перечня населенных пунктов Ленинградской области, подверженных угрозе лесных пожаров и начале пожароопасного сезона» дер. Коростелёво не относится к таким населенным пунктам.

Лесные массивы к населенному пункту не прилегают. Южнее населенного пункта расположены обширные сельскохозяйственные угодья, эксплуатируемые сельскохозяйственным предприятием ООО «Рассвет», с севера протекает р. Оять.

# 7. Стратегические направления социально-экономического развития

# 7.1. Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2020 года

# Прогноз социально-экономического развития Доможировского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов одобрен постановлением администрации Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 9 ноября 2015 года № 01-2745-а.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Доможировского сельского поселения на 2016-2018 годы в среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие Доможировского сельского поселения.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Доможировского сельского поселения разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Ленинградской области и основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, с учетом мер, направленных на развитие экономики района в целом, ретроспективного анализа социально-экономического развития Доможировского сельского поселения, с применением метода экспертных оценок, анализа и балансового метода.

Прогноз предполагает умеренно оптимистичное развитие сельского поселения в условиях политики, проводимой Правительством Ленинградской области и администрацией муниципального района, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

7.1.1 Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основной целью бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов является обеспечение устойчивости бюджета Доможировского сельского поселения и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Достижению данной цели будут способствовать развитие стратегического планирования, укрепление налогового потенциала Доможировского сельского поселения, формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ, неуклонное соблюдение основных подходов при планировании бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов.

Начиная с 2014 года местный бюджет формируется в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28 февраля 2014 года № 47 «Об утверждении Перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ Доможировского сельского поселения».

Удельный вес программных расходов в общих расходах местного бюджета в 2016 году составит 65,7 %, в 2017 году -57,5 %, в 2018 году - 58,5 %

Непрограммные расходы органов местного самоуправления составят в 2016 году – 3767,5 тыс. руб., а их удельный вес –15 %, в 2017 году – 3026 тыс. руб., что составляет – 16,4 %, в 2018 году – 3414,1 тыс. руб., что составляет – 18 %.

Одной из важнейших задач в современных условиях является соблюдение взвешенной долговой политики, направленной на ограничение размера муниципального долга Доможировского сельского поселения и дефицита местного бюджета с учетом требований бюджетного законодательства.

Приоритетом бюджетной политики в сфере расходов будет являться улучшение условий жизни населения Доможировского сельского поселения, предоставление качественных муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и прогнозом социально-экономического развития Доможировского сельского поселения. Постановлением Администрации Доможировского сельского поселения от 06.08.2013 года № 147 утверждены меры по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Доможировского сельского поселения и план мероприятий («дорожной карты»), направленный на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района».

Прогноз сводного финансового баланса поселения на 2016–2018 годы разработан в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, проведение мероприятий по реструктуризации задолженности прошлых лет по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашение недоимки по налоговым платежам и ряда других обстоятельств, влияющих на объем доходов.

Доходы (без учета взаимоотношений с другими уровнями власти) в 2018 году составят 15737,4 тыс. рублей.

Общая сумма расходов в 2017 году прогнозируется в размере 16534,7 тыс. рублей.

Планы мероприятий содержат конкретные действия по ключевым направлениям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе: достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, совершенствование основных элементов системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, развитие кадрового потенциала работников учреждений, разработка и утверждение профессиональных стандартов, переход на эффективный контракт.

Финансовое обеспечение выполнения Планов мероприятий предусмотрено проектом местного бюджета на 2016 год, в том числе в рамках муниципальных программ.

Задача выполнения майских указов Президента Российской Федерации увеличивает нагрузку на местный бюджет и требует мобилизации финансовых ресурсов. В 2016 году снижены натуральные показатели по коммунальным услугам в среднем на 4 %.

Принимаются меры по недопущению образования задолженности по выплате заработной платы.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

В целях создания условий для эффективного использования средств местного бюджета и мобилизации ресурсов продолжится применение основных подходов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в условиях финансовых ограничений:

оптимизация бюджетных расходов с учетом необходимости исполнения приоритетных направлений;

оптимизация расходов на содержание органов муниципальной власти, в том числе за счет нормирования ряда текущих аппаратных расходов;

планирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по объектам собственности только с наличием проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы;

применение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению;

недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками.

В целях обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств дальнейшее развитие получит финансовый контроль за исполнением бюджета. Особое внимание будет уделено повышению результативности бюджетных расходов.

Налоговая политика, проводимая Администрацией Доможировского сельского поселения, будет направлена на создание благоприятных условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики, привлечение дополнительных инвестиций в создание новых производств, развитие индустриальных зон и технопарков, сохранение и увеличение количества рабочих мест, повышение производительности труда.

Конечным результатом проводимой налоговой политики является закрепление и развитие положительных темпов экономического роста, рост доходной части бюджетов всех уровней, а также повышение благосостояния жителей поселения.

7.1.2 АПК

В АПК поселения прогнозируется сохранение и закрепление наметившейся в последние годы тенденции роста объемов производства, как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Предусматривается расширение использования прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, увеличение удельного веса посевных площадей, занятых новыми высокоурожайными сортами, в общих посевах и доли племенного скота в общем его поголовье.

С 2006 года в районе осуществляется реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», направленного на ускоренное развитие животноводства и развитие малых форм хозяйствования, в котором предусмотрено субсидирование процентной ставки из областного и федерального бюджетов. Это дает возможность для увеличения посевных площадей, увеличения поголовья скота, удоев молока.

В растениеводстве создана хорошая база для дальнейшего роста производства зерновых, картофеля и овощей путем применения современных методов возделывания культур и использования районированных отечественных высокопродуктивных сортов, устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям, многим заболеваниям и вредителям.

Перспектива дальнейшего развития агропромышленного комплекса напрямую связана с различными формами и направлениями бюджетной поддержки, оказываемой как областным, так и федеральным

7.1.3 Труд и занятость

Численность занятых в экономике поселения в прогнозируемом периоде изменится незначительно. Сохранится динамичный рост заработной платы.

# 7.1.7. Демография

# 7.1.7.1. Прогнозируемая численность населения дер. Коростелёво

Для определения численности населения на 2020 год были использованы следующие относительные показатели естественного движения населения Доможировского сельского поселения принятые в Прогнозе на 2018 год:

- численность населения поселения: 2145 человек,

- численность населения деревни: 15 человек,

- коэффициент рождаемости: 7,4 ‰,

- коэффициент смертности: 18,6 ‰,

- коэффициент естественного прироста (убыли): -11,2 ‰,

- коэффициент миграционного прироста населения: 0.

Для расчета численности населения на 2020 год был использован статистический метод расчета. Статистический метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

Nt = N0 + (N0*(p+v)/1000)*t, где

N0 – существующая численность населения,

р – коэффициент естественного прироста (убыли),

v – коэффициент миграционного прироста населения,

t – прогнозный период, 2 года.

Численность населения дер. Коростелёво на 2020 год составит 14 человек.

Численность населения Доможировского сельского поселения на 2020 год составит 2097 человек. Показатель прогнозируемой численности населения Доможировского сельского поселения не является предметом Генерального плана и приводится в информационных целях. Рассчитан без учета градостроительного освоения других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, возможных позитивных изменений потоков трудовой миграции в случае размещения в границах поселения новых производственных предприятий или увеличения рабочих мест на существующих объектах, сезонно проживающего населения на данной территории

# 7.2 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2030 года

В Генеральном плане основной целевой установкой социально-экономического развития Доможировского сельского поселения на период до 2030 года принимается повышение качества жизни населения и формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, интегрированного в социальное и экономическое пространство Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

Приоритетными направлениями развития будут являться:

1. Развитие лесной промышленности - лесозаготовки, деревообработки, домостроения.

Отраслевая специализация: деревообработка, производство строительных материалов, класс опасности - 4-5.

2. Развитие туристско-рекреационной отрасли.

Развитие туристско-рекреационной отрасли на основе сельского, паломнического, культурно-познавательного и военно-патриотического видов туризма.

3. Развитие строительной промышленности, объектов дорожного хозяйства и логистики.

4. Градостроительное освоение новых территорий в целях создания условий для развития жилищного строительства и размещения объектов местного значения поселения в целях решения вопросов местного значения поселения.

5. Качественное улучшение жизни населения за счет развития инженерно-транспортной и культурно-бытовой инфраструктуры.

# 7.2.1. Демография

Для расчета численности населения дер. Коростелёво Генеральным планом на 2030 год были определены следующие относительные показатели естественного движения населения Доможировского сельского поселения:

- численность населения деревни на 2020 год: 14 человек,

- численность населения поселения: 2097 человек,

- коэффициент рождаемости: 7,6 ‰,

- коэффициент смертности: 18,4 ‰,

- коэффициент естественного прироста (убыли): - 10,8 ‰,

- коэффициент миграционного прироста населения: 0.

Показатели уровней рождаемости и смертности основаны на продолжении муниципальной политики, направленной на улучшение демографической ситуации.

Для расчета численности населения на 2030 год был использован статистический метод расчета. Статистический метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии).

Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

Nt=N0 + (N0 х (p+v)/1000)t, где

N0 – принимаемая численность населения на 2020 год,

р – коэффициент естественного прироста (убыли) населения,

v – коэффициент миграционного прироста населения,

t – прогнозный период, 10 лет.

Прогнозируемая численность населения дер. Коростелёво на 2030 год составит 12 человек.

Прогнозируемая численность населения Доможировского сельского поселения на 2030 год составит 1870 человек.

Показатель прогнозируемой численности населения Доможировского сельского поселения не является предметом Генерального плана и приводится в информационных целях. Рассчитан без учета градостроительного освоения других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, возможных позитивных изменений потоков трудовой миграции в случае размещения в границах поселения новых производственных предприятий или увеличения рабочих мест на существующих объектах, сезонно проживающего населения на данной территории.

Для улучшения демографической обстановки необходимо принятие ряда мер, направленных на преодоление негативных тенденций: повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции. Стабилизации численности населения и создание предпосылок для демографического роста будет способствовать укрепление института семьи, росту благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям, а также развитие системы здравоохранения, направленное на увеличение продолжительности жизни населения.

# 8. Варианты территориального планирования

Градостроительное развитие дер. Коростелёво имеет ограничения антропогенного и природного характера. Рациональное и эффективаное хозяйственное освоение населенного пункта, ограниченного смежными границами дер. Пономарёво и дер. Полденцы, осложняется рельефом территории деревни и экономическими затратами на инженерную подготовку и обеспечение инженерными коммуникациями. Данные условия и характер сложившего хозяйственного освоения территории деревни в целях индивидуальной жилой застройки и сельскохозяйственного производства определило отсутствие вариантов функционального зонирования населенного пункта.

Для обеспечения дер. Коростелёво и населения Доможировского сельского поселения в целом, необходимо развитие объектов местного значения поселения в области культуры и досуга, молодежной политики, физической культуры и массового спорта, массового отдыха населения. Все существующие и планируемые администрацией Доможировского сельского поселения объекты, относящиеся к перечисленным областям, расположены за границей дер. Коростелёво в других населенных пунктах сельского поселения.

Варианты размещения объектов местного значения поселения, с целью выбора наиболее рационального и эффективного размещения, а также уточнение характеристик таких объектов, будут проработаны в составе генерального плана Доможировского сельского поселения применительно ко всей территории муниципального образования.

Изменение границ дер. Коростелёво Генеральным планом не предусмотрено.

# 9. Проектная организация территорий населенного пункта

# 9.1. Архитектурно-планировочные решения

При формировании планировочной структуры были обеспечены условия:

1. Реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования территорий и их инвестиционной привлекательности.

2. Формирования полноценной улично-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей доступ ко всей территории населенного пункта.

3. Рационального использования земель населенного пункта.

4. Реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни местного населения.

Указанные условия обеспечены на основе следующих архитектурно-планировочных решений территории:

- формирования полноценной улично-дорожной структуры деревни,

- максимального сохранения естественных природных ландшафтов.

# 9.2. Сведения о параметрах функциональных зон и о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Предусматривается формирование следующих функциональных зон в границах дер. Коростелёво:

1. Жилых, Ж1.

2. Сельскохозяйственного использования, С2.

3. Транспортной инфраструктуры, Т1.

4. Инженерной инфраструктуры, И1.

5. Рекреационных, Р1.

6. Специального назначения, СП1.

Сведения о параметрах функциональных зон и о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения, местного значения приведены в таблице 13.

Таблица 13

Сведения о параметрах функциональных зон и о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,

регионального значения, местного значения

| № п/п | Название зоны, кодовое обозначение зоны | Функциональное назначение | Параметры зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, регионального значения, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны |
| 1.1. | Зона индивидуальных жилых домов, Ж1-1 | Для размещения индивидуальных одноквартирных жилых домов | Площадь зоны: 3,2 гектара. Максимальная этажность: 3 этажа. Максимальное значение коэффициента застройки – 0,2. Максимальное значение коэффициента плотности застройки – 0,4 | Объект системы оповещения населения (звуковая сигнализация) |
| 1.2. | Зона индивидуальных жилых домов, Ж1-2 | Для размещения индивидуальных одноквартирных жилых домов | Площадь зоны: 3,3 гектара. Максимальная этажность: 3 этажа. Максимальное значение коэффициента застройки – 0,2. Максимальное значение коэффициента плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 2.1. | Зона улично-дорожной сети населенного пункта, Т1 | Для размещения автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах деревни Коростелёво.. | Разрешено размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры. Площадь зоны: 1,4 гектара. | - |
| 3. | Зоны инженерной инфраструктуры |
| 3.1. | Зона размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики, И1 | Для строительства и эксплуатации объекта связи цифрового телерадиовещания | Площадь зоны: 0,03 гектара | - |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 4.1. | Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, С2-1 | Для размещения производственных сооружений сельскохозяйственного назначения | Площадь зоны: 3,0 гектара. СЗЗ – 50 метров. Максимальная этажность застройки – 3 этажа, Коэффициент застройки (максимальный) - 0,3, Коэффициент плотности застройки (максимальный) – 0,6. | - |
| 4.2. | Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, С2-2 | Для размещения производственных сооружений сельскохозяйственного назначения | Площадь зоны: 2,65 гектара. СЗЗ – 50 метров. Максимальная этажность застройки – 3 этажа, Коэффициент застройки (максимальный) - 0,3, Коэффициент плотности застройки (максимальный) – 0,6. | - |
| 5. | Рекреационные зоны |
| 5.1. | Зона сохранения природной среды, Р1-1 | Для сохранения природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности | Застройка запрещена. Площадь зоны: 0,7 гектара | - |
| 5.2. | Зона сохранения природной среды, Р1-2 | Для сохранения природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности | Застройка запрещена. Площадь зоны: 2,0 гектара | - |
| 6 | Специального назначения |
| 6.1. | Санитарная зона, СП1-1 | Для установления санитарно-защитных зон объектов ритуального назначения | Площадь зоны: 8,02 гектар. Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования | - |
| 6.2. | Санитарная зона, СП1-2 | Для установления санитарно-защитных зон объектов ритуального назначения | Площадь зоны: 0.28 гектара. Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования | - |

# 10. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

# Состав планируемых для размещения объектов местного значения поселения разработан с целью решения вопросов органов местного самоуправления поселения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

# Необходимость размещения и основные характеристики планируемых объектов местного значения поселения определены с учетом соответствия рекомендуемым показателям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области и прогнозируемой численности населения.

# Функциональные зоны, в которых запланировано размещение объектов местного значения поселения, определялись с учетом результатов комплексной оценки современного состояния и использования территории, а также рекомендуемых радиусов обслуживания таких объектов.

# Генеральным планом запланировано в границах дер. Коростелёво размещение и реконструкция объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям:

# - газоснабжение населения,

# - автомобильные дороги местного значения,

# - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер первичной пожарной безопасности.

# Определена необходимость при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения в иных населенных пунктах, входящих в состав поселения, предусмотреть размещение объектов местного значения в следующих областях:

# - физическая культура и массовый спорт,

# - культура и организация досуга,

# - молодежная политика,

# - массовый отдых жителей.

# 10.1. В области культуры и досуга

Исходя из рекомендованных минимальных норм, процент обеспеченности населения Доможировского сельского поселения клубными учреждениями составляет 149 % - необходимость в размещении еще одного объекта клубного типа отсутствует. Но, принимая во внимание особенности системы расселения муниципального образования и недостаточное покрытие территории радиусами пешей и транспортной доступности существующего объекта в пос. Рассвет, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, размещение предусмотренного администрацией дома культуры в дер. Вахнова Кара является необходимым.

Функциональная зона, ее характеристики и характеристики планируемого объекта будут предусмотрены при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения.

# 10.2. В области библиотечного обслуживания населения

С учетом превышения в 2,5 раза рекомендуемых показателей существующих объектов библиотечного обслуживания населения, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и Доможировского сельского поселения в целом, увеличение книжного фонда и количества посадочных мест в библиотеках не требуется.

# 10.3. В области молодежной политики

С учетом отсутствия в границах населенных пунктов Доможировского сельского поселения объектов молодежной политики и рекомендованного норматива, для обеспечения жителей дер. Коростелёво и населения поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение учреждений молодежной политики - молодежных клубов, площадь помещений которых должна составлять не менее 54,6 м2. Размещение объектов может быть запланировано в составе помещений планируемого адмнистрацией дома культуры в дер. Вахнова Кара.

Функциональная зона и ее характеристики, а также характеристики объекта, будут запланированы при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения.

10.4. В области физической культуры и массового спорта

С учетом недостаточности открытых плоскостных физкультурно-спортивных объектов в границах населенных пунктов Доможировского сельского поселения в целом, в целях обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, обеспечения объектами физической культуры и массового спорта как жителей дер. Коростелёво, так и сельского поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение:

10.4.1. Комплекс открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- открытой физкультурно-оздоровительной площадки (площадки для занятий физкультурой),

- сооружений (площадок) для спортивных игр (волейбольной площадки, баскетбольной площадки, двух площадок для настольного тенниса, скейт-площадки)

- сооружения (площадки) для инвалидов,

- физкультурно-рекреационная площадка для детей.

Общая площадь комплекса должна составлять 432,6 м2. Функциональная зона и ее характеристики, а также характеристики объекта, будут запланированы при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения.

# 10.5. В области массового отдыха жителей

С учетом отсутствия организованных благоустроенных зеленых насаждений общего пользования и мест массового водного отдыха населения в границах населенных пунктов Доможировского селького поселения, для обеспечения как жителей дер. Коростелёво, так и сельского поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение:

- в дер. Чегла обустроенного места массового водного отдыха населения, площадью 0,4 гектара, предусмотрев размещение спасательного пункта, пункта медицинского обслуживания, контейнерных площадок, общественных туалетов и автомобильной стоянки,

- благоустроенных спусков к р. Оять в пос. Рассвет, в дер. Вахнова Кара, в дер. Мошкино, в дер. Доможирово.

- организацию озелененных территорий общего пользования, общей площадью 1,75 гектара. Формирование необходимо предусмотреть исходя из фактически сложившихся мест отдыха населения, а также с привязкой к планируемым для размещения объектам социальной инфраструктуры на территории поселения в целом, при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Функциональные зоны, их характеристики, а также уточняющие характеристики объектов, будут запланированы при разработке проекта генерального плана Доможировского сельского поселения.

В границах дер. Коростелёво планируемое размещение объектов массового отдыха населения не предусматривается.

# 10.6. В области автомобильных дорог местного значения поселения

В целях решения вопросов местного значения поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и создания полноценной улично-дорожной сети в границах дер. Коростелёво, планируется:

На расчетный срок:

10.6.1. Реконструкция автомобильной дороги местного значения поселения «От д. Яровщина д. № 1 (мост на Яровский остров) до д. Горловщина д. 57» в границах дер. Коростелёво ориентировочной протяженностью 1200 метров.

10.6.2. Автомобильная дорога местного значения поселения ориентировочной протяженностью 470 метров.

Для размещения планируемого объекта предусмотрена функциональная зона: зона улично-дорожной сети населенного пункта, кодовое обозначение зоны - Т1.

# 10.7. В области предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер первичной пожарной безопасности

В целях обеспечения своевременного оповещения населения дер. Коростелёво о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, планируется:

На первую очередь:

10.7.1. Размещение объекта оповещения населения.

Ориентировочное количество планируемых к размещению объектов: 1 звуковая сигнализация, в функциональной зоне индивидуальных жилых домов, кодовое обозначение зоны - Ж1-1.

# 10.8. В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

# В областях тепло-, водоснабжения населения и водоотведения Генеральным планом не планируются к размещению и (или) реконструкции объекты тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, с учетом отсутствия централизованных инженерных коммуникаций.

# Утвержденная постановлением администрации от 31 мая 2017 года № 141 актуализированная «Схема теплоснабжения Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области до 2027 года» не предусматривает мероприятий в области теплоснабжения в отношении дер. Коростелёво.

# Утвержденная постановлением администрации от 8 октября 2014 года № 211 «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на период 2014-2023 годов» не предусматривает мероприятий в области водоснабжения и водоотведения в отношении дер. Коростелёво.

# 10.8.1. В области организации в границах поселения электроснабжения

Увеличение подключенной нагрузки может произойти за счет обеспечения централизованным электроснабжением:

- объектов крестьянско-фермерского хозяйства. В настоящее время участок не освоен, объекты капитального строительства отсутствуют.  Сведения о планах освоения земельного участка, объемах строительства и полученных собственником земельного участка технических условиях подключения отсутствуют.

- недействующего в настоящее время объекта сельскохозяйственного производства. Сведения о планах освоения земельного участка, объемах строительства и полученных собственником земельного участка технических условиях подключения отсутствуют.

Потребная мощность в электроснабжении индивидуальной жилой дер. Коростелёво, была определена по методу удельной электрической мощности, в соответствии с:

- постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» (с изменениями на 26.08.2016), Приложение 17. «Нормы электропотребления», III. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых домов (таблица 14.1.). Принятое количество индивидуальных жилых домов – 30 единиц; принятая удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых домов – 3 кВт/дом. Принятая удельная расчетная нагрузка, в связи с тем, что общая площадью индивидуального жилого дома прогнозируется до 150 м2, была определена по таблице 1 указанного приложения как для типовых квартир с электрическими плитами.

В связи с тем, что принятые в данном варианте расчёта удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей, а также не соответствует современному уровню электропотребления населением в целом, данный вариант не был согласован администрацией Лодейнопольского муниципального района.

- "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94», таблица 2.1.1, с учетом п. 11-12 и п.3 (Таблица 14.2.). Принятое количество индивидуальных жилых домов – 30 единиц; принятая прогнозируемая площадь одного жилого дома – 64 м2. Принятая удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников индивидуальных жилых домов – 1,6 кВт/дом. С учетом п. 3, удельная нагрузка была увеличена на 9 % и составила 1,744 кВт/дом.

В связи с тем, что принятые в данном варианте расчёта удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей, а также не соответствует современному уровню электропотребления населением в целом, данный вариант не был согласован администрацией Лодейнопольского муниципального района.

- приказом Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 23 декабря 2016 года № 545-п, гарантирующим возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (таблица 14.3.).

В связи с тем, что принятые в данном варианте расчёта удельные расчетные нагрузки учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей и соответствует современному уровню электропотребления населением в целом, данный вариант был согласован администрацией Лодейнопольского муниципального района.

Согласованная администрацией Лодейнопольского муниципального района принятая прогнозируемая суммарная электрическая нагрузка возможных объектов сельскохозяйственного производства может составить 0,3 МВт.

Таким образом прогнозируемое электропотребление может составить 0,7 МВт.

С учетом поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (проекта секвестированных инвестиционных программ) резерв мощности на 2016-2020 ПС 110/35/10 кВ № 532 «Рассвет» составит 6,76 МВ∙А, ПС 35/10 кВ № 32 «Доможирово» - 1,75 МВ∙А. Программа развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021  предусматривает реконструкция ПС 110/35/10 кВ  № 532 "Рассвет».

Таким образом дефецит электрических мощностей в Доможировском сельском поселении в целом не предусматривается.

В соответствии с возможным развитием объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного производства возникнет необходимость размещения новых линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ и новых трансформаторных подстанций. Точное количество трансформаторных подстанций, их технические параметры, протяженность кабельных и (или) воздушных линий электропередач будут определены на следующих стадиях проектирования.

Таблица 14.1.

Прогнозируемые электрические нагрузки

планируемой индивидуальной жилой застройки

| Показатель | Ориентировочное количество участков/ индивидуальных жилых домов, ед | Удельная потребная мощность, кВт/дом | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемое количество индивидуальных жилых домов | 30 | 3,0 | 90 |
| Суммарная электрическая нагрузка, МВт | 0,09 |
| Суммарная электрическая нагрузка с учетом коэффициента одновременности, МВт | 0,081 |

Таблица 14.2.

Прогнозируемые электрические нагрузки

планируемой индивидуальной жилой застройки

| Показатель | Ориентировочное количество участков/ индивидуальных жилых домов, ед | Удельная потребная мощность, кВт/дом | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемое количество индивидуальных жилых домов | 30 | 1,744 | 52,32 |
| Суммарная электрическая нагрузка, МВт | 0,052 |
| Суммарная электрическая нагрузка с учетом коэффициента одновременности, МВт | 0,047 |

Таблица 14.3.

Прогнозируемые электрические нагрузки

планируемой индивидуальной жилой застройки

| Показатель | Ориентировочное количество участков/ индивидуальных жилых домов, ед | Удельная потребная мощность, кВт/дом | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемое количество индивидуальных жилых домов | 30 | 15 | 450 |
| Суммарная электрическая нагрузка, МВт | 0,45 |
| Суммарная электрическая нагрузка с учетом коэффициента одновременности, МВт | 0,40 |

# 10.8.2. В области газоснабжения

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» предусматривается газификация дер. Коростелёво на расчетный срок, за счет строительства межпоселкового газопровода от дер. Пономарёво – дер. Коростелёво – дер. Фомино – дер. Горловщина Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Трасса и протяженность распределительных сетей газопровода будет определена на следующих стадиях проектирования при подготовке проекта планировки и застройки территории и проекта «Строительства распределительных сетей газоснабжения дер. Коростелёво Доможировского сельского поселения Ленинградской области».

Расход природного газа на первую очередь в соответствии с данными «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области» составит 67 тыс. м3/год.

Расход природного газа на расчетную очередь при условии прогнозируемого количества индивидуальных жилых домов - 30 домов, а также при условии общей площади указанных домов 1920 м2 в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» (с изменениями на 26.08.2016) может составить 200 тыс. м3/год. Данный показатель учитывает расход природного газа на:

- жилищно-коммунальный сектор: 193,23 тыс. м3/год.

С учетом норматива потребления в год на 1 человека 338,4 м3/год на бытовые нужды (пищеприготовление и газовые водонагреватели) - 188,160 тыс. м3/год; на отопление от газовых приборов 5,070 тыс. м3/год, с учетом норматива отопления одного квадратного метра жилого помещения.

- производственные объекты сельскохозяйственного назначения: 6,77 тыс. м3/год.

# 11. Решение иных вопросов местного значения поселения

# 11.1. В сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

В целях обеспечения сохранности и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), планируется:

В течение всего срока реализации:

11.1.1. Соблюдение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в дер. Пономарёво.

На территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Статьей 34.1 «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) установлены защитные зоны объектов культурного наследия: территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, защитные зоны устанавливаются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника;

Для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

Для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля;

Для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает свое существование со дня утверждения в порядке, установленном ст. 34 Федерального закона № 37-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

После утверждения зон охраны объектов культурного наследия утвержденные границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проведение и проектирование земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ,  лицом, проводящим указанные работы, требования к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных пп. 2, 3 настоящей статьи Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных работ, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3,4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, либо лицом, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

# 12. Мероприятия по охране окружающей среды

В целях улучшения экологической обстановки на территории дер. Коростелёво предусматривается:

На первую очередь:

12.1. Сохранение природных территорий - за счет формирования зоны сохранения природной среды Р-1, Р1-2 общей площадью 2,7 гектара.

12.2. Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного в дер. Пономарёво и разработка проекта санитарно-защитной зоны.

На расчетный срок:

12.6. Разработка проектов санитарно-защитной зоны производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

Для улучшения качества окружающей среды на территории муниципального образования необходимо обеспечить выполнение мероприятий:

1. По защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывая категорию их загрязнения, предусмотреть:

- введение специальных режимов использования,

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами.

- предоставление земельных участков для строительства только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;

- рекультивацию нарушенных земель.

2. По защите атмосферного воздуха от загрязнений предусмотреть:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимальному возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации выгребных выбросов и отходов,

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидации с учетом условий аэрации территорий,

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидации маломощных неэффективных котельных, работающих на угле,

- использование нетрадиционных источников энергии.

3. По охране поверхностных вод не допускать:

- сброс в водные объекты сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностных), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержать возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ориентировочные безопасные уровни воздействия,

- сброс в водные объекты на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, снега, кубовых осадков, других отходов и мусора,

- мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод,

- утечку от нефтепроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланевых вод и утечку других веществ с плавучих средств водного транспорта.

4. По охране подземных вод от загрязнения не допускать:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод,

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением законодательства,

- закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов,

- размещение во 2 и 3 поясах санитарной охраны складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

# 13. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения

В границах деревни Коростелёво отсутствуют планируемые для реконструкции и планируемые для размещения объекты федерального значения.

На смежных с населенным пунктом территориях отсутствуют планируемые для реконструкции и планируемые для размещения объекты федерального значения, зоны с особыми условиями использования которых распространяются на территорию деревни Коростелёво.

# 14. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения

# Схемой территориального планирования Ленинградской области не предусмотрены размещение и (или) реконструкция объектов регионального значения в границах дер. Коростелёво.

# 14.1. В соответствии с программой газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2016 по 2020 годы планируется к размещению объекты регионального значения:

# На первую очередь:

14.1.1. «Газопровод межпоселковый от пос. ж/д ст. Оять до пос. Паша, дер. Накопанье, дер. Томилино, дер. Загубанье с отводом на дер. Манихино, дер. Берег и пос. Свирица Волховского района».

# Трасса планируемого объекта не проходит через территорию дер. Коростелёво.

# 14.2. В соответствии с программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2017-2021 годы, схемой территориального планирования Ленинградской области на первую очередь предусматривается:

14.2.1. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 532 "Рассвет".

Перечень работ по переустройству ПС: замена 2 ячеек 110 кВ; год ввода в эксплуатацию – 2021; объем капиталовложений – 49 млн. руб.

14.2.2. Реконструкция ВЛ 35 кВ «Доможировская-1» протяженностью 1 километр и «Доможировская-2» протяженностью 460 метров.

Повышение надежности электроснабжения потребителей района, техническое переоснащение связи со сроками амортизации. Характеристика зон с особыми условиями использования территории: охранная зона размер 15 метров. Режим использования территории в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160.

# 15. Сведения о видах, назначении и наименованиях                                      планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области не предусмотрены размещение и (или) реконструкция объектов местного значения муниципального района в границах дер. Коростелёво.

На смежных с населенным пунктом территориях отсутствуют планируемые для реконструкции и планируемые для размещения местного значения муниципального района, зоны с особыми условиями использования которых распространяются на территорию деревни Коростелёво.

# 16. Основные технико-экономические показатели

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2016 год | 1 очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь в границах проектирования, в том числе: | гектар | 24,58 | 24,58 | 24,58 |
| 1.1. | Земли населенных пунктов | гектар | 24,58 | 24,58 | 24,58 |
| 2. | Население |
| 2.1. | Всего | чел. | 15 | 14 | 12 |
| 2.2. | Коэффициент рождаемости населения | ‰ | 7,8 | 7,4 | 7,6 |
| 2.3. | Коэффициент смертности населения | ‰ | 24,7 | 18,6 | 18,4 |
| 3. | Функциональные зоны дер. Коростелёво |
| 3.1. | Жилые зоны | гектар | 6,5 | 6,5 |
| 3.1.1. | Зона индивидуальных жилых домов: | гектар | 6,5 | 6,5 |
| 3.1.1.1. | Ж1-1 | гектар | 3,2 | 3,2 |
| 3.1.1.2. | Ж1-2 | гектар | 3,3 | 3,3 |
| 3.2. | Рекреационные зоны | гектар | 2,7 | 2,7 |
| 3.2.1. | Зона сохранения природной среды | гектар | 2,7 | 2,7 |
| 3.2.1.1. | Р1-1 | гектар | 0,7 | 0,7 |
| 3.2.1.2. | Р1-2 | гектар | 2,0 | 2,0 |
| 3.3. | Инженерной инфраструктуры: | гектар | 0,03 | 0,03 |
| 3.3.1 | Зона размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики, И1 | гектар | 0,03 | 0,03 |
| 3.4. | Транспортной инфраструктуры | гектар | 1,4 | 1,4 |
| 3.4.1 | Зона улично-дорожной сети населенного пункта, Т1 | гектар | 1,4 | 1,4 |
| 3.5. | Зоны сельскохозяйственного использования: | гектар | 5,65 | 5,65 |
| 3.5.1 | Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, С2 | гектар | 5,65 | 5,65 |
| 3.5.1.1. | С2-1 | гектар | 3,0 | 3,0 |
| 3.5.1.2. | С2-2 | гектар | 2,65 | 2,65 |
| 3.6. | Специального назначения | гектар | 8,3 | 8,3 |
| 3.6.1. | Санитарная зона, СП1 | гектар | 8,3 | 8,3 |
| 3.6.1.1. | СП1-1 | гектар | - | 8,02 | 8,02 |
| 3.6.1.2. | СП1-2 | гектар | - | 0,28 | 0,28 |
| Итого: |  | 24,58 |
| 4. | Жилищный фонд |
| 4.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе | м2 | 928 | 928 | 1920 |
| 4.1.1. | жилые дома (индивидуально определенные здания) | м2 | - | 928 | 1920 |
| 4.2. | муниципальный жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| 4.3. | Обеспеченность населения общей площадью жилья | м²/чел. | 23,1 | 28 | 30,944 |
| 4.3.1. | Обеспеченность населения дер. Коростелёво общей площадью жилья | м²/чел. | 61,9 | 66,3 | 160 |
| 4.4. | Обеспеченность жилищного фонда |  |
| 4.4.1. | природным газом | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 | 100 |
| 4.4.2. | сжиженым газом | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.3. | электричеством | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
| 4.4.4. | централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.5. | централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.6. | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в том числе | м | 821 | 821 | 2221 |
| 5.2. | протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | м | - | 821 | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1. | Электроснабжение |
| 6.1.1. | электропотребление, в том числе: | МВт | - | 0,7 |
| 6.1.1.1. | индивидуальной жилой застройки | МВт | - | 0,4 |
| 6.1.1.4. | производственных объектов сельскохозяйственного назначения | МВт | - | 0,3 |
| 6.1.2. | мощность ПС | МВ∙А | 28 |
| 6.1.3. | резерв мощности | МВ∙А | 8,51 |
| 6.2. | Газоснабжение |
| 6.2.1. | потребление природного газа, в том числе: | тыс. м³/год | 0 | 67 | 200 |
| 6.2.2.1. | жилищно-коммунальный сектор | тыс. м³/год | 0 | 67 | 193,23 |
| 6.2.2.2. | Производственные объекты назначения | тыс. м³/год | 0 | 0 | 6,77 |
| 6.2.3. | протяженность распределительных сетей газопровода | км | 0 | 0 | 1,1 |
| 7. | Объекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 7.1. | пожарные гидранты/пожарные водоемы | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | объекты системы оповещения населения (сирена) | единиц | - | 1 | 1 |
| 8. | Санитарная очистка территории |
| 8.1. | объем твердых бытовых отходов населения | м3/год | 245 | 223 | 196 |
| 8.2. | количество контейнерных площадок для сбора ТБО/количество контейнеров | единиц | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Утверждена решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 11 мая 2011 года № 158.

Утверждена решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 28 апреля 2009 года № 276.

Срок действия лесохозяйственного регламента Лодейнопольского лесничества приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 167 установлен с 19.12.2008 по 18.12.2018.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжение Губернатора Ленинградской области от 07 апреля 1999 года № 165-рг «Об организации работы по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области».

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации.

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Фрагмент схематической карты четвертичных образований Лодейнопольского муниципального района, М 1:100000.

Фрагмент схематической карты дочетвертичных образований Лодейнопольского муниципального района, М 1:100000.

В отношении муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

До 31.12.2017 одновременно применяется учетный номер М-18.

В соответствии с приложением 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

# Фрагмент подготовлен с учетом использования графических материалов утвержденной схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области «Схема развития системы расселения на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области».

Сведения об обороте общественного питания и объеме платных услуг населению отсутствуют в материалах прогноза социально-экономического развития Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

На 2015 по данным прогноза социально-экономического развития Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и паспорта муниципального образования за 2015 год.

Соотношение численности населения моложе трудоспособного возраста (0-15) к численности населения в трудоспособном возрасте.

Соотношение численности нетрудоспособного населения к численности трудоспособного населения.

Соотношение лиц пенсионного возраста (старше трудоспособного возраста) к численности трудоспособного населения.

Используются газовые баллоны.

С учетом выданных актов о технологическом присоединении и заключенных договоров на технологическое присоединение.

С учетом поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (проекта секвестированных инвестиционных программ).

Таблица В.2 «Перечень ПС 35 кВ на территории Ленинградской области, отработавших нормативный срок службы» п. 91.

В соответствии с приложением Ж. Таблица Ж.1 «Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к реконструкции и техническому перевооружению на период до 2021 года для регионального варианта (с выделением базового)».

В соответствии с актуализированной редакцией схемы территориального планирования Ленинградской области, раздел «объекты электроэнергетических систем регионального значения.

# Сведения об объемах потребляемого населением сжиженного емкостного газа отсутствуют.

В соответствии с постановлением главы администрации Доможировского сельского поселения № 21 от 9 февраля 2017 года «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

До 31.12.2017 одновременно применяется учетный номер М-18.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области № 618 от 2 ноября 2010 года норматив минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства составляет 25 м2 на 1 тыс. человек поселения.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года              № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области.

Коэффициент одновременной загрузки пляжа общего пользования для местного населения.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 76.

При условии скорости движения пожарной техники не менее 60 км/ч.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 17.09.2013 № Р6-28-6369.

В соответствии с постановлением главы администрации Доможировского сельского поселения от 9 февраля 2017 № 21 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в новой редакции».

До 31.12.2017 одновременно применяется учетный номер М-18.

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Главным управлением МЧС России по Ленинградской области от 22.04.2011 года № 3304-253, СНиП 2.01.51-90.

Рекомендуемый норматив 25 м2 на 1 тыс. человек.

Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью до 55 кв. м. При общей площади квартир более 55 кв. м удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый 1 кв. м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. При этом увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25% значений, приведенных в таблице.

С учетом размера земельных участков, планируемых для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства, 0,12 гектара.

С учетом размера земельных участков, планируемых для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства, 0,12 гектара.

Выполняется за счет собственных сил и средств собственников объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе крестьянско-фермерского хозяйства.

«Газопровод межпоселковый от пос. ж/д ст. Оять до с. Паша, дер. Накопанье, дер. Томилино, дер. Загубье с отводом на дер. Манихино, дер. Берег и пос. Свирица Волховского муниципального района».

В соответствии с приложением Ж. Таблица Ж.1 «Перечень ПС 110 кВ и выше, намечаемых к реконструкции и техническому перевооружению на период до 2021 года для регионального варианта (с выделением базового)».

В соответствии с актуализированной редакцией схемы территориального планирования Ленинградской области, раздел «объекты электроэнергетических систем регионального значения.

Показатель обеспеченности населения Доможировского сельского поселения общей площадью жилищного фонда на 2016 год по данным паспорта муниципального образования.

Показатель обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, утвержденный в составе схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Показатель обеспеченности населения деревни Коростелёво общей площадью жилищного фонда в соответствии с численностью постоянно проживающего населения.

Мощность ПС 110/35/10 кВ № 532 «Рассвет» 20 МВ∙А; мощность ПС 35/10 кВ № 32 «Доможирово» 8 МВ∙А.

Протяженность подлежит уточнению в соответствии с проектом «Строительства распределительных сетей газоснабжения дер. Коростелёво Доможировского сельского поселения Ленинградской области».

Среднегодовая норма накопления отходов в частном неблагоустроенном жилом фонде составляет 1,63 м3/год.

# Text boxes

Генеральный план

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

Материалы по обоснованию. Пояснительная записка