ПРОЕКТ Генерального плана

Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

применительно к г. Лодейное Поле

Материалы по обоснованию проекта

Санкт-Петербург

2014 г.

ПРОЕКТ Генерального плана

Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского

муниципального района

Ленинградской области

применительно к г. Лодейное Поле

Материалы по обоснованию проекта

| Генеральный директор, главный архитектор проекта | Лукинов Ю.А. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Попова О.О. |

Санкт-Петербург

2014 г.

#### Состав проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения                                       Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области                   применительно к г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование документа | Инв. номер |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемые материалы |
| 1 | Часть I. Положения о территориальном планировании Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле. Пояснительная записка. |  |
| 2 | Часть II. Положения о территориальном планировании Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле. Графические материалы |  |
| Обосновывающие материалы |
| 3 | Часть III. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле. Пояснительная записка |  |
| 4 | Часть IV. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г.Лодейное Поле. Графические материалы |  |
| 5 | Часть V. Перечень мероприятий по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка |  |
| 6 | Часть VI. Границы. Графический материал. Векторный вид |  |
| 7 | Часть VII. Исходно-разрешительная документация |  |

Состав графических материалов

проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области                 применительно к г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть II. Положения о территориальном планировании Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле. Графические материалы |
| 1 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1 : 2000 |  |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: объектов электро-, тепло-, газоснабжения населения | 1 : 2000 |  |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: объектов водоснабжения населения и водотведения | 1 : 2000 |  |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 1 : 2000 |  |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления | 1 : 2000 |  |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Охрана окружающей среды | 1 : 2000 |  |
| 7 | Схема границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | 1 : 2000 |  |
| 8 | Схема границ земель различных категорий | 1 : 2000 |  |
| 9 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 : 2000 |  |
| 10 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1 : 2000 |  |
| 11 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1 : 2000 |  |
| Часть IV. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле |
| 1 | Схема расположения г. Лодейное Поле в структуре Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 1 : 50 000 |  |
| 2 | Схема современного использования территории с отображение границ земель различных категорий. Размещение объектов социальной инфраструктуры | 1 : 2000 |  |
| 3 | Схема современного использования территории с отображение границ земель различных категорий. Размещение объектов инженерной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение | 1 : 2000 |  |
| 4 | Схема современного использования территории с отображение границ земель различных категорий. Размещение объектов инженерной инфраструктуры: электроснабжение | 1 : 2000 |  |
| 5 | Схема современного использования территории с отображение границ земель различных категорий. Размещение объектов инженерной инфраструктуры: теплоснабжение, газоснабжение | 1 : 2000 |  |
| 6 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1 : 2000 |  |
| 7 | Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения поселения | 1 : 2000 |  |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1 : 2000 |  |
| 9 | Схема с отображение результатов оценки комплексного развития территории с учетом результатов инженерных изысканий. Планировочные ограничения | 1 : 2000 |  |
| 10 | Схема с отображение результатов оценки комплексного развития территории с учетом результатов инженерных изысканий. Анализ состояния и проблем развития территории, объектов капитального строительства местного значения поселения | 1 : 2000 |  |
| 11 | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий | 1 : 2000 |  |
| 12 | Варианты территориального планирования | 1 : 2000 |  |
| 13 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображение параметров планируемого развития таких зон | 1 : 2000 |  |
| 14 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1 : 2000 |  |
| 15 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения | 1 : 2000 |  |
| 16 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1 : 2000 |  |

Оглавление

Введение	11

1. Инженерные изыскания	20

1. 1 Инженерно-геодезических изысканий	20

1.2 Комплексных инженерно-строительных изысканий	20

2 Природно-ресурсный потенциал	24

2.1 Климатические условия	24

2.2 Рельеф	27

2.3 Геологические условия	29

2.4 Почвы	30

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	31

2.6 Гидрография и ресурсы поверхностных вод	31

2.7 Подземные воды	32

2.8  Гидрохимическая характеристика поверхностных вод	33

2.9 Лесные ресурсы	36

2.10 Животный мир	37

3. Общие сведения	38

3.1 Географическое положение	38

3.2 Положение в системе расселения	38

3.3 Общая социально-экономическая ситуация	39

3.4 Демографическая ситуация	40

3.5 Планировочная структура и застройка населенного пункта	44

3.6 Жилищный фонд	50

3.6.1 Индивидуальное жилищное строительство	54

3.6.2 Многоквартирное жилищное строительство	55

3.6.3 Социальный жилищный фонд	57

3.7 Инженерное обеспечение	59

3.7.1 Централизованная система электроснабжения	61

3.7.2 Централизованная система теплоснабжения	62

3.7.3 Централизованная система водоснабжения	68

3.7.4 Централизованная система водоотведения	72

3.7.5 Централизованная система газоснабжения	75

3.8 Транспортная инфраструктура	76

3.8.1 Железнодорожный транспорт	76

3.8.2 Автомобильный транспорт	77

3.8.3 Водный транспорт	86

3.8.4 Воздушный транспорт	87

3.8.5 Транспортное обслуживание населения	88

3.9 Санитарная очистка территории	89

3.9.1 Благоустройство территории	91

3.10 Места захоронения	92

3.11 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения	93

3.11.1 Библиотечное обслуживание	94

3.11.2 Учреждения культуры и досуга	95

3.11.3 Учреждения по работе с молодежью	97

3.11.4 Учреждения и объекты физической культуры и массового спорта	98

3.11.5 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания	102

3.12 Объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Объекты защиты населения и территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера	103

3.13 Система обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения	106

4. Историко-культурный потенциал	107

4.1 Краткая историческая справка	107

4.2 Историко-культурные ресурсы	111

4.3 Туристическая инфраструктура	120

5 Производственный потенциал	124

5.1 Отраслевая специализация	124

5.2 Инвестиционные проекты и площадки	129

6. Категории земель	133

6.1 Земли населенных пунктов	136

6.2 Земли сельскохозяйственного назначения	137

6.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения	138

6.4 Земли лесного фонда	139

6.5 Земли водного фонда	139

7 Планировочные ограничения	140

7.1 Анализ степени освоенности территории города	140

7.2 Благоприятность территории для строительства	145

7.3 Зоны залегания полезных ископаемых	147

7.4 Защитные леса	147

7.5 Пригородная зона г. Лодейное Поле	150

7.5.1 Правовой режим использования территории пригородной зоны г. Лодейное Поле	151

7.6 Режим использования парка «Свирская Победа»	152

7.7 Зоны с особыми условиями использования территории	152

7.8 Режим использования территорий, расположенных в зонах с особыми условиями использования	156

8. Сводные результаты комплексной оценки территории	170

9. Варианты территориального планирования	173

9.1 Возможные направления градостроительного развития населенного пункта	173

9.2 Предлагаемые варианты территориального планирования	175

9.3 Обоснование выбранного варианта	178

10. Стратегические направления социально-экономического развития	180

10.1 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2020 года	180

10.2 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2030 года	194

11. Проектная организация территории города	199

11.1 Архитектурно-планировочные решения	199

12. Обоснование мероприятий территориального планирования	205

12.1 В сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения	206

12.2 В сфере создания условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организации культуры	206

12.3 В сфере молодежной политики (по работе с детьми и молодежью)	207

12.4 В сфере развития физической культуры и массового спорта	207

12.5 В сфере создания условий для жилищного строительства	208

12.6 В сфере создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам	209

12.7 В сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, для развития малого и среднего предпринимательства	210

12.8 В сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	211

12.8.1 В сфере организации водоснабжения населения	211

12.8.2 В сфере организации водоотведения	219

12.8.3 В сфере организации электроснабжения	224

12.8.4 В сфере организации теплоснабжения	227

12.8.5 В сфере организации газоснабжения	229

12.9 В сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер первичной пожарной безопасности	231

12.10 В сфере дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	233

12.11 В сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения	235

12.12 В сфере сохранения, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	236

12.13 В сфере организации организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	238

12.14 В сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	238

13. Мероприятия по охране окружающей среды	240

14. Учет интересов Российской Федерации	247

15. Учет интересов Ленинградской области	248

15.1 В сфере электроэнергетики	248

15.2 В сфере газоснабжения	248

15.3 В сфере транспортной инфраструктуры	249

15.3.1 Автомобильный транспорт	249

15.3.2 Воздушный транспорт	249

15.5. В сфере образования	250

15.6 В сфере развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса	250

15.7 В сфере организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов	250

15.8 В сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	250

15.9 В сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями	251

16. Учет интересов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области	252

16.1 В сфере транспортной инфраструктуры	252

16.2 В сфере социальной защиты населения	252

16.3 В сфере образования	252

16.4 В сфере культуры и молодежной политики	253

16.5 В сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства	253

16.6 В сфере развития физической культуры и спорта	253

17. Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Ленинградской области	254

17.1 В сфере электроэнергетики	254

17.2 В сфере газоснабжения	254

17.3 В сфере здравоохранения	254

17.4 В сфере образования	254

17.5 В сфере транспортной инфраструктуры	255

17.6 В сфере охраны окружающей среды	255

18. Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области	256

18.1 В сфере здравоохранения	256

18.2 В сфере охраны окружающей среды	256

18.3 В сфере культуры и молодежной политики	256

18.4 В сфере физической культуры и массового спорта	257

19. Основные технико-экономические показатели	259

# Введение

Лодейнопольское городское поселение образовано областным законом от 20 сентября 2004 года №63-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Наименование муниципального образования – Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, закреплено уставом муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Далее по тексту применяется наименование муниципального образования – Лодейнопольское городское поселение (статья 3 областного закона от 20 сентября 2004 года № 63-оз).

Разработка проекта генерального плана муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле (далее Проект) осуществлена на основании муниципального контракта № 2 от 12.09.2007 года.

Границы муниципального образования Лодейнопольское городское поселение определены в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20 сентября 2004 года №63-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Границы пригородной зоны г. Лодейное Поле определены в соответствии с областным законом Ленинградской области от 29 декабря 2008 года № 163-оз «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Проект разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 года №190-ФЗ ««Градостроительный кодекс Российской Федерации», федеральным законом от 25.10.2001 года №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», федеральным законом №200-ФЗ от 04.12.2006 года «Лесной Кодекс», федеральным законом №74-ФЗ от 03.06.2006 года «Водный кодекс», федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

При разработке Проекта были изучены и учтены материалы инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезических изысканий

2. Комплексных инженерно-строительных изысканий

3. Инженерно-геологических изысканий

4. Инженерно-экологических изысканий

5. Инженерно-гидрогеологических изысканий

При разработке определении существующих и планируемых границ земель различных категорий были использованы:

1. Копия дежурной кадастровой карты в формате ГИС Mapinfo на территорию Лодейнопольского муниципального района по состоянию на 12.12.2012 года, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области.

2. Материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, Лодейнопольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области:

2.1 «Выкопировка с плана лесонасаждений Лодейнопольского комплексного леспромхоза и городских земель, с нанесение земель специального назначения фактически занимаемых в/ч 23438».

2.2 Материалы землеустроительного дела «По перерегистрации права на землепользование Сортавальской квартирно-эксплуатационной части в Лодейнопольском районе».

2.3 Материалы землеустроительного перераспределения земель сельскохозяйственного назначения Лодейнопольского района М 1:10 000.

2.4 Материалы землеустроительного дела «По предоставлению земель в постоянное пользование 2-му объединенному Ленинградскому авиаотряду, расположенных в Лодейнопольском районе».

2.5 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка управлению «Главленпрофобр» под строительство комплекса СПТУ-15 в Лодейнопольском районе».

2.6 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка под проведение проектно-изыскательских работ на строительству СПТУ-15 в Лодейнопольском районе».

2.7 Материалы землеустроительного дела «По перерегистрации права на землепользование МСП «Водоканал» в Лодейнопольском районе».

2.8 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка управлению коммунального хозяйства под строительство гражданского кладбища в Лодейнопольском районе».

2.9 Землеустроительное дело №331 «По отводу земельного участка МУП «Комбинат благоустройства» для расширения гражданского кладбища».

2.10 Постановление мера Лодейнопольского района Ленинградской области от 21.12.1993 года № 413 «О перераспределении права на землепользование акционерному обществу «Лотос-Агро».

3. Кадастровые паспорта и кадастровые планы, свидетельства о регистрации прав на земельные участки земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения:

3.1 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0405001:29, разрешенное использование -  для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией водоочистных очистных сооружений.

3.2 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0513001:308, разрешенное использование -  для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией канализационных очистных сооружений.

3.3 Кадастровый план земельного участка с КН 47:06:0513001:0189, разрешенное использование -  под строительство нового комплекса, постоянное бессрочное пользование ГОУ «ПУ №55».

3.4 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0407001:11, разрешенное использование – под метеорологическую станцию.

3.5 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 05.09.2013 года серия 47 АБ №695200

4. Материалы по землям лесного фонда Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес»:

4.1 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на лесной участок Лодейнопольского лесничества серия 78-АГ №768489 от 16.03.2009 года

4.2 Копии планшетов Свирского сельского участкового лесничества, М 1:10 000,

4.3 Копии планшетов Лодейнопольского, Свирского, Шотуксского, Люговского   участковых лесничеств, М 1:25 000,

4.4 «Схема распределения лесов по целевому назначению и категориям защитности лесов Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес», М 1:100 000,

4.5 «Схема структурной организации Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес», М 1:100 000,

4.6 «Карта-схема местоположения объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Лодейнопольского лесничества Ленинградской области», М 1:100 000, 2008 год,

4.7 «Карта-схема местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов Лодейнопольского лесничества Ленинградской области», М 1:100 000, 2008 год,

5. Земли водного фонда отображены в соответствии с письмом Лодейнопольского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области от 03.12.2012 года № 1-10/2437.

6. Постановление Совета Министров РСФСР от 11 июня1980г. N 309; приказ Главохоты РСФСР от 24 июня 1980 г. N:324; решение Ленинградского облисполкома от  15  сентября 1980 г.  N329 «Об образовании государственного заповедника «Нижне-Свирский».

7. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.11.2012 года 47 АБ 999918 на земельный участок с кадастровым номером 47:06:00-00-000:0031.

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 09.12.2012 №3193.

9. Постановление от 21.05.2013 года № 1039 «О прекращении права аренды на земельный участок главе крестьянского (фермерского) хозяйства Пак Г.А. по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, в районе урочища Мирошкиничи.

10. Реестр недвижимого имущества муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Ленинградской области.

11. Областной закон Ленинградской области № 163-оз от 29.12.2008 года «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

12. Областной закон от 29.12.2006 года №198-оз "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Графические материала проекта Проекта выполнены в ГИС MapInfo, в местной системе координат г. Лодейное Поле.

При осуществлении территориального планирования учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории Лодейнопольского городского поселения применительно к г. Лодейное Поле, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ.

При осуществлении территориального планирования учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории Лодейнопольского городского поселения применительно к г. Лодейное Поле, в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области (Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект областного закона одобрен постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219) и долгосрочных (региональных) целевых программ).

Проект выполнен  с  учетом:

- «Концепции социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области»,

- проекта «Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года»,

- «Концепции демографического развития Ленинградской области до 2025 года», утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2008 года № 239,

- «Программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы», постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 №466,

- «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период с 2005 по 2015 годы»,

- «Концептуальных направлений государственной политики Ленинградской области в сфере развития морского и внутреннего водного транспорта на период до 2013 года и перспективу до 2025 года»,

- «Концептуальных направлений государственной политики Ленинградской области в сфере развития железнодорожного транспорта и совершенствования системы транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом на период до 2013 года и перспективу до 2025 года»,

- проекта «Концепции развития аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в Ленинградской области и государственного управления имуществом аэропортов (аэродромов), находящимся в собственности Ленинградской области на период до 2013 и перспективу до 2025 года»,

- региональной программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года с прогнозом на 20-ти летний период, утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 года № 45,

-  Лесохозяйственного регламента Лодейнопольского лесничества филиала ЛОГБУ  «Ленобллес» комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 19 декабря 2008 года № 167

- Лесного план Ленинградской области, 2008 год,

- Целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы».

При осуществлении территориального планирования учтены интересы Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации полномочий органов местного самоуправления Лодейнопольского муниципального района на территории Лодейнопольского городского поселения применительно к г. Лодейное Поле в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального Ленинградской области:

Проект выполнен в соответствии с:

- Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года

- Стратегией социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения,

- Целевыми программами муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,

- Целевыми программами муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципальный район Ленинградской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Ленинградской области,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.02-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 2.04.07-86* «Методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений»,

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»,

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»,

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»,

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»,

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»,

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-  СанПин 2.4.4.1204-03  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей»,,

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,

-  НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности»,

- «Правила охраны магистральных трубопроводов»

При разработке Проекта были использованы материалы ранее научно-исследовательских и проектных работ, выполненных в период с … по …… года  в том числе:

— Проект районной планировки Лодейнопольского района, разработанный институтом «Ленгипрогор» в 1978 году, утверждённый решением Леноблисполкома от 25 июня                 1979 года. № 246;

— Проект районной планировки Лодейнопольского района, разработанный ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 1991 году (справочный материал);

— «Концепция организации международной историко-рекреационной зоны «Серебряное кольцо» для возрождения исторических городов Северо-Запада России», разработанная НИИПградостроительства в 2004 году;

— Предложения по размещению строительства в Ленинградской области на 12 пятилетку, разработанные институтом Ленгражданпроект в 1985 году (справочный материал);

— Комплексная схема размещения зон малоэтажного жилищного строительства и садоводств на территории Ленинградской области, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 13 апреля 1995 года № 136.

Реализацию Проекта планируется осуществить в следующие сроки:

1 очередь строительства – до 2020 года,

Расчетный срок строительства – до 2030 года.

Размещение объектов капитального строительства местного значения, необходимых для решения вопросов местного значения Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района, предусматривается как в пределах существующих границ г. Лодейное Поле - на землях населенных пунктов, так и на землях иных категорий. Генеральным планом предусматривается включение 202,3 гектара земель следующих категорий: 46,42 гектара земель сельскохозяйственного назначения и 155,88 гектара земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Указанные в Проекте планируемые объекты капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, не утверждаются в составе настоящего Проекта и приводятся для обеспечения информационной целостности Проекта.

# 1. Инженерные изыскания

При разработке Проекта были изучены и учтены материалы инженерных изысканий:

# 1. 1 Инженерно-геодезических изысканий

1.1.1 Топографическая основа (открытая цифровая модель местности) М 1 : 2 000.

Сводные сведения о топографической основе содержатся в «Техническом отчете о выполнении топографических работ». Материалы переданы в установленном порядке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области.

Акт № 12/5 от 14.03.2012 года камеральной проверки топографо-геодезических работ, Управление Росреестра по Ленинградской области.

# 1.2 Комплексных инженерно-строительных изысканий

1.2.1 Технический отчет об инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадке реконструкции средней образовательной школы с обследованием фундаментов и грунтов основания в зоне примыкания к существующему зданию, Ленинградское областное государственное унитарное предприятие институт «Ленгражданпроект», 2005 год.

1.2.2 Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадке строительства 70-квартирного дома, Ленинградское областное государственное унитарное предприятие институт «Ленгражданпроект», 2004 год.

1.2.3 Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадке проектируемого строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и по трассам водопровода и газопровода с обследованием грунтов основания существующих фундаментов, Ленинградское областное государственное унитарное предприятие институт «Ленгражданпроект», 2006 год.

1.2.4 Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных под высокие опоры трубопроводов и по трассе теплофикации, Ленинградское областное государственное унитарное предприятие институт «Ленгражданпроект», 2007 год.

1.2.5 Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на участке строительства проектируемого жилого дома по ул. Володарского, Ленинградское областное государственное унитарное предприятие институт «Ленгражданпроект», 2006 год.

1.2.6 Материалы изысканий, торгово-развлекательный комплекс в г. Лодейное Поле, ООО «Технокор», 2005 год.

2.7 Материалы изысканий, туристический центр в г. Лодейное Поле, ООО «Технокор», 2005 год.

1.3. Инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

1.3.1 «Концепция развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых» (муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области), выполненной ГУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» в 2003 году. Концепция содержит материалы по оценке:

- геологической изученности территории,

- основных черт геологического строения,

- экологической ситуации,

- минерально-сырьевых ресурсов (в том числе их экономической оценке).

Картографические материалы:

- карта минерально-сырьевых ресурсов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области М 1 : 100 000,

- схематическая карта эколого-природоохранных регламентов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области М 1 : 100 000;

- схема обеспеченности населения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения,   М 1 : 200 000;

- схематические карты четвертичных образований, Лодейнопольского района,                      М 1 : 100 000;

- схематическая карта дочетвертичных образований Лодейнопольского района,                   М 1 : 100 000;

- геолого-экономическая карта, М 1 : 200 000.

1.3.2 Инженерно-геологические изыскания, выполненные для проектирования крытой хоккейной площадки с искусственным льдом на базе школы №1 в г. Лодейное Поле, ЗАО «ЛенТИСИЗ», 2011 год.

1.3.3 Инженерно-геологические изыскания, выполненные на площадке проектируемой поликлиники и станции скорой помощи, Лодейнопольский муниципальный район, город Лодейное Поле, ОАО «Ленгражданпроект», 2008 год.

1.3.4 Инженерно-геологические изыскания для проектирования строительства 3-х этажного жилого дома в Ленинградской области, Лодейнопольский муниципальный район, город Лодейное Поле, 2007 год.

1.3.5 Заключение об инженерно-геологических условиях площадки проектируемого строительства газопровода, ПК «Универсал», 2004 год.

1.3.6 «Геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия территории Ленинграда и Ленинградской области», Ауслендер В.Г. и др., 1985 год. Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу», Инвентарный № 24873.

1.3.7 Карта инженерно-геологического районирования, совмещенная с геолого-литологической картой, М 1:10 000, ЛЕНТИЗИС  1981 год.

1.4 Инженерно-экологических изысканий

1.4.1 Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ленинградской области в 2012 году, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, 2013 год.

1.4.2 Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2011 году, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, 2012  год.

1.4.3 Информационно-аналитический сборник «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области», комитет по природным ресурсам Администрации Ленинградской области, 2012 год.

1.4.4 Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2011 году», комитет по природным ресурсам Администрации Ленинградской области, 2012 год.

1.5 Инженерно-гидрометеорологических изысканий

1.5.1 Сводные отчеты метеорологических наблюдений метеостанции «Лодейное Поле».

1.5.2 Отчет ГУ ГГИ «Определение зон затопления на территории субъектов Российской Федерации в зоне деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов и разработке рекомендаций по защите их от наводнений».

1.6 Обследования на наличие взрывоопасных предметов

1.6.1 Акт № 13/2/12-0 от 28.02.2012 года обследования местности на наличие взрывоопасных предметов на территории, отведенной для строительства объекта «Система наружного водоснабжения (НВ) в границах ул. Железнодорожная, ул. Интернациональная, ул. Рабоче-Крестьянская г. Лодейное Поле».

1.6.2 Акт № 02/08 от 21.05.2008 года обследования местности на наличие взрывоопасных предметов на территории, отведенной для строительства объекта «Система наружного водоснабжения (НВ) в границах ул. Железнодорожная, ул. Интернациональная, ул. Рабоче-Крестьянская г. Лодейное Поле».

1.6.3 Акт № 3/12-0 от 26.01.2012 года обследования территории, отведенной для строительства объекта «Газоснабжение жилого фонда в границах ул. Володарского, ул. Ульяновская, ул. Карла Маркса, пер. Володарского, ул. Набережная Красного Флота» и территории, выделенной для строительства объекта «Газоснабжение природным газом жилого фонда индивидуальной жилой застройки по улицам: Ленинградское шоссе и Речная в г. Лодейное Поле».

1.6.4 Акт № 04/12-0 от 26.01.2012 года обследования территории участка, выделенного для строительства объекта «Газоснабжение природным газомжилого фонда индивидуальной жилой застройки в границах ул. Республиканская, ул. Гагарина, пр. Ленина и производственной территории (ранее территории УПТК) г. Лодейное Поле».

Материалы инженерных изысканий носят информационный и обобщенный характер, поэтому при проектировании планировки и застройки территорий и строительстве должны проводиться комплексные инженерно-строительные и детальные инженерно-геологические изыскания, а также обследования на наличие взрывоопасных предметов.

# 2 Природно-ресурсный потенциал

# 2.1 Климатические условия

Лодейнопольского городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области находится в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

В соответствии со схематической картой климатического районирования для строительства город Лодейное Поле расположен во IIклиматическом районе, климатический подрайон - II В. Среднемесячная температура воздуха,  характерная для подрайона, в январе составляет от - 4 до – 14 0 С, в июле – от + 12 до 210 С; средняя скорость ветра за 3 зимних месяца  - 5 более м/с; среднемесячная относительная влажность воздуха составляет более 75 %.

Для более конкретизированной характеристики климата использованы материалы многолетних наблюдений на метеостанции «Лодейное Поле» за период с 1927 год по 1998 год.

Главным фактором, определяющим метеорологический режим, является влияние Ладожского озера: сглаживание контрастов температурного режима, как в суточном, так и в годовом ходе, режима осадков и т.д.

Радиационный баланс

Значение годового радиационного баланса изменяется в пределах 30-35 ккал/см, составляя 40-45 % суммарной радиации. Период с положительным радиационным балансом длится от третьей декады марта до конца октября. Наибольших значений радиационный баланс достигает в июне-июле, составляя в месяц 7,0-8,5 ккал/см, или 50-60 % суммарной радиации, наименьших - в декабре-январе - 0,5 - 1,2 ккал/см.

Температура воздуха

Средняя годовая температура воздуха за многолетний период составляет 2,9 °С. Январь и февраль являются самыми холодными месяцами в году. Средняя месячная температура января - минус 10,2 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха в январе достигает минус 54,1 °С (1940 г). Понижение температуры в январе до минус 40 °С наблюдается 1-2 раза в 10 лет; до минус 50 °С и более - 1 раз в 80-100 лет.

Зима   в   районе   г.   Лодейное   Поле   начинается   в   конце   октября   -   начале   ноября.  Среднемноголетняя продолжительность периода с температурами воздуха ниже  0 °С   - 126 суток, со средними суточными температурами ниже минус 10 °С -  до 70 дней.

Начало  весны  (устойчивый  переход  средней  суточной  температуры  воздуха через  0 °С)  происходит   в   начале   апреля;   средняя   дата   -   6   апреля.   Период   с   положительными среднесуточными температурами составляет 210 дней.

Лето, за начало которого принимается дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 10°С, наступает в конце мая. Средняя продолжительность лета - 3,5 месяца. Период со среднесуточными    температурами    выше    15 °С    обычно    наступает    в    середине    июня.  Продолжительность этого наиболее теплого периода составляет, в среднем, 58 дней.  Осень наступает в конце первой - начале второй декады сентября. Продолжительность осени - около двух месяцев. В начале ноября (средняя дата - 3 ноября) происходит переход средней суточной температуры через 0 °С.

Расчетные климатические параметры температур:

-    расчетная продолжительность отопительного периода составляет 230 дней.

-   средняя температура отопительного периода - минус 3,4 °С.

-   температура самой холодной пятидневки - минус 29 °С.

-   зимняя вентиляционная температура равна минус 14 °С.

Температура поверхности почвы

Температура поверхности почвы по значениям близка к температуре воздуха. Среднее годовое ее значение составляет 4 °С. Средние месячные температуры отличаются от температур воздуха также незначительно: в холодный период года поверхность почвы холоднее воздуха на 1-2 °С, летом теплее на 2-3 °С. Промерзание почвы на открытых участках в среднем начинается в ноябре и, постепенно нарастая, достигает максимума в марте. Средняя глубина промерзания колеблется в пределах 30-60 см. Наименьшее промерзание - 2-5 см.

Осадки

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Среднемноголетнее значение годовых сумм осадков составляет 638 мм. Внутри года осадки распределяются неравномерно. За теплый период (апрель-октябрь) выпадает 68 % годовой суммы - 434 мм. Количество осадков холодного периода (ноябрь-март) составляют примерно 32 % годового - 204 мм. В твердом виде выпадает 26 % годового количества осадков, в смешанном (мокрый снег, снег с дождем и т.д.) - до 19 % годовой суммы.

Относительная влажность воздуха велика и в течение всего года составляет около 80 %. Число дней, когда влажность в течение суток выше 80 %, составляет в среднем за год 150, сухие дни (с влажностью 30 % и менее) составляют за год всего 5–7 дней.

Наиболее высока влажность воздуха в холодный период с ноября по январь, когда относительная влажность воздуха в течение всех суток составляет около 85 %. В мае–июне, самых сухих месяцах, влажность составляет не менее 60–65 %.

Снежный покров

Снежный покров появляется в третьей декаде октября, в отдельные годы возможно появление в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 27 ноября. Высота снежного покрова достигает наибольших значений во второй декаде марта - до 46-50 см. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 15 апреля. Запас воды в снежном покрове изменяется от 10 мм (вторая декада ноября) до 115 мм (вторая декада марта). Среднемноголетнее значение из наибольших за зиму запасов воды в снеге, но данным метеостанции Лодейное Поле, составляет 122 мм. Средняя из наибольших за зиму снеговая нагрузка для г. Лодейное Поле составляет 122 кг/м².

Ветер

В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и юго-западного направления, повторяемость этих направлений превышает 45%. В летние месяцы увеличивается повторяемость северных и северо-восточных направлений (см. рисунок №1).

Рисунок №1

Розы ветров по направлениям в % соотношении

Средняя годовая скорость ветра на высоте 12 м (высота флюгера) составляет 4,2 м/с. Наибольшие скорости ветра, вызванные усиленной циклонической деятельностью, наблюдаются в холодный период года. При этом максимальные скорости отмечаются в ноябре и декабре и составляют 4,6-4,8 м/с. В теплый период, в связи с ослаблением циклонической деятельности, скорость ветра снижается, причем наиболее низкие скорости ветра наблюдаются в августе - 3,4 м/с. На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, превышающие 15м/с, таких дней бывает 7–10 в среднем за год, хотя максимальное их количество может достигать 40–50.

По климатическим параметрам территория Лодейнопольского городского поселения в целом благоприятна:

— для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, злаковые (кроме озимой пшеницы), ягодники и плодовые деревья;

— для проживания во все сезоны года (по физиолого-климатическим показателям);

— для рекреации: за лето в среднем бывает до 100 дней с комфортными условиями, за зиму — около 120 дней, в целом за год 220 дней с комфортными условиями для отдыха;

— для строительного освоения: продолжительность отопительного периода — 238 дней, расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: - 29, - 14 °C, сочетание зимнего и летнего комфортных периодов обуславливает целесообразность строительства капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия.

# 2.2 Рельеф

Рельеф геоморфологического района расположения г. Лодейное Поле – слабоволнистая равнина.

Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таежной провинции Русской равнины, в центральной части Онежско-Ладожского перешейка и относится к Нижнесвирскому геоморфологическому району (см. рисунок №2). Нижнесвирский геоморфологический район представляет собой слабоволнистую равнину. Абсолютные отметки высот колеблются от 10 до 50 метров.

Восточная часть Нижнесвирского района характеризуется более волнистыми формами рельефа, которые представлены невысокими, сглаженными грядами, холмами, повышенными равнинными участками. Относительные отметки невелики, варьируют обычно от 2 до 5 метров. Отрицательные формы рельефа представлены плоскими понижениями, замкнутыми впадинами.

Рисунок 2

Схема геоморфологических районов

Слабоволнистый рельеф восточной части Нижнесвирского района в сочетании с обширными плоскими участками, замкнутыми впадинами, способствует формированию в почв болотного и подзолисто-болотного типов. Преобладают верховые болота. На повышенных элементах рельефа развиваются подзолистые и дерново-подзолистые почвы легкого механического состава, нормального или кратковременного избыточного увлажнения.

Город Лодейное Поле расположен в равнинной озерно-лесной закрытой слабо-пересеченной местности, находится на излучине реки Свирь. Рельеф территории города, сформированный озерно-ледниковой равниной на девонском поле,равнинный, слабоволнистый, уклоны составляют от 0 до 10 %. Максимальная отметка в существующих границах города – 28,5 метров.

Территория города состоит из двух террас: нижняя терраса возвышается над водой на 9-12 метров, верхняя поднимается над ней еще на 8-9 метров.

Овраги, обрывы или промоины в границах города отсутсвуют. Крутые склоны расположены на небольшом протяжении вдоль юго-восточной и юго-западной границы города.Понижения представлены долиной р. Каномка, протекающей в  западной части города, оз. Озерко, расположенным в юго-западной части города и несколькими небольшими котловинами, расположенными в районе озера.

# 2.3 Геологические условия

Своеобразие геологического строения недр Ленинградской области и Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в частности обусловлено расположением в зоне сочленения Балтийского щита, сложенного докембрийскими кристаллическими образованиями и Русской плиты, образованной осадочными коренными породами, покрытыми сверху чехлом четвертичных отложений.

Четвертичные образования

В пределах территории г. Лодейное Поле развиты позднеледниковые отложения осташковского горизонта, представленные озерно-ледниковыми образованиями, а также современные отложения, представленные озерными и аллювиальными отложениями.

Прилегающие к городу территории представлены в основны как озерно-ледниковыми образованиями, так и  биогенными (болотными) отложениями (современные отложения), в меньшей степени, распрространнеными вдоль р. Свирь –озерными и аллювиальными отложениями (см. «Схема с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения»).

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos') представлены осадками приледниковых и внутриледниковых озер. Приледниковые осадки слагают плоские и волнистые равнины. Залегают они обычно на ледниковых, реже флювиогляциальных образованиях. Осадки приледникового озера залегают в основном на поверхности и лишь на отдельных участках покрыты болотными отложениями. Мощность их колеблется от 2 до 33,5 метров.

Озерно-ледниковые отложения представлены в основном песками, реже супесями, суглинками и глинами. Пески, развитые на поверхности, тонко- и мелкозернистые, светло-желтые или светло-серые, слюдистые, с линзами и прослоями охристого ожелезненного песка, с единичным включением гравия и гальки кристаллических пород хорошей окатанности.

Современные отложения в границах проектирования включают болотные, озерные и аллювиальные осадки.

Болотные отложения (bIV) залегают на поверхности, подстилаются озерно-ледниковыми глинами и песками, валунными суглинками и озерными образованиями. Они представлены торфом различной степени разложения, которая увеличивается с глубиной. Мощность торфа колеблется от 0,7 до 6,5 м.

Озерные отложения (IIV)занимают преимущественно северную половину территории города между р. Свирь и железнодорожной магистралью общего пользования, а также прилегающий с северо-восточной стороны массив земель сельскохозяйственного назначения и частично территории земель лесного фонда, прилегающие к северо-западной границе города. Представлены мелко- и тонкозернистыми песками светло-желтого цвета, иногда глинистыми, иногда гравелистыми.

Аллювиальные отложения (аIV) распространены в границах г. Лодейное Поле и на прилегающих территориях в долине р. Свирь и р. Каномка.

Аллювиальные отложения залегают на поверхности и подстилаются большей частью ледниковыми и озерно-ледниковыми образованиями. Мощность аллювия 1–4 м. Представлен русловыми галечниками и песками, иногда с валунами, террасы сложены песками и супесями.

Дочетвертичные образования

Территория г. Лодейное Поле и прилегающие земельные массивы, как вся восточная и юго-восточная часть Лодейнопольского городского поселения в целом, находится на северо-западной окраине Русской плиты, в пределах Приладожской моноклинали.

В строении осадочного чехла плиты в районе г. Лодейное Поле и прилегающих земельных массивов, как и всей восточной и юго-восточной части Лодейнопольского муниципального района в целом, участвуют вендские отложения:котлинский горизонт,василеостровская свита (V2vo) (см. «Схема с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения»). Представлена тонкими, зеленовато-серыми глинами, тонкослоистыми с линзочками сидерита.

# 2.4 Почвы

Основными процессами почвообразования в бассейне р. Свирь являются подзолообразование и заболачивание, что обусловлено положением территории в зоне с холодным, влажным климатом, с преобладанием лесной, преимущественно хвойной растительности. Почвенный покров в районе г. Лодейное Поле довольно пестр. Широко распространены разнообразные варианты подзолистых почв - слабо и среднедерновоподзолистые, подзолистые. На болотных массивах, прилегающих к городу, отмечаются подзолисто-глеевые и болотные почвы. По механическому составу преобладают средне и легкосуглинистые почвы, супесчаные.

# 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

В границах проектирования, за границами г. Лодейное Поле, на землях сельскрхозяйственного назначения (фонд перераспределения земель), планируемых к включению в границы города, расположены залежи строительного песка Автомост и Мирошкиничи. Данные месторождения являются отбракованными объектами по эколого-природоохранным ограничениям и экономическому обоснованию (см. «Схема с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения»).

Месторождения полезных ископаемых, в том числе отбракованные объекты по эколого-природоохранным ограничениям и экономическим обоснованиям обозначены в соответствии с данными «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых», «Карта минерально-сырьевых ресурсов Лодейнопольского района М 1:100 000».

# 2.6 Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Город Лодейное Поле расположен на левом берегу р. Свирь. Река Свирь является самой крупной рекой муниципального района. Она относится к Ладожскому водному бассейну и является одной из составных частей Волго-Балтийского водного пути, соединяющего р. Волга с Балтийским морем. В пределах Лодейнопольского городского поселения река протекает с севера-востока на юго-запад на протяжении 41,549 км.

Река имеет длину 224 км и соединяет Онежское озеро с Ладожским озером. Площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет притоков длиной более 10 км, впадающих непосредственно в реку — 28, притоков длиной менее 10 км — 190 (общей длиной 456 км), озер на водосборе  — 11 595 (общей площадью 14 032 км²).

Р. Свирь является озерной рекой по характеру питания. Главным источником питания служат талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании реки невелика и составляет 10–20% от объёма речного стока.

Гидрологический режим реки является характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. Отчётливо выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50% годового объёма стока. Минимальные расходы реки наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. Воды в реке ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидро-карбонатные, кальциевые или натриевые.

В истоке в р. Свирь отходит Онежский обводной канал. В 6 км от устья из р. Свирь отходит Новоладожский канал, проходящий вдоль южного побережья Ладожского озера до истока р. Невы.

Уровень воды в р. Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня Онежского озера. Средний годовой расход реки — 621 м³/с.

Замерзает река чаще всего в начале декабря, а вскрывается  в конце апреля. Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами — Верхне-Свирской и Нижне-Свирской ГЭС. Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 127 км от устья, образовалось водохранилище многолетнего регулирования — Ивинский разлив, емкостью 710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 81 км от устья) — русловое, суточного регулирования, емкость 119 млн. м³.

Долина реки на участке города Лодейное Поле широкая, слабовыраженная. Ее низкие и пологие склоны имеют несколько террас.

При средних уровнях воды ширина русла изменяется от 350 м до 400 м, в межень средняя ширина снижается до 175 м. Средняя глубина русла в межень - 4-5 м. На фарватере отмечаются наибольшие глубины - до 10 м. Средние скорости течения изменяются от 0,5 до 1,0 м/с. Максимальные скорости могут достигать 2 м/с. Дно русла ровное, преимущественно песчаное, местами галечное. Отметки дна русла колеблются в пределах от 0,1 ± 1,5, до 3,7 м БСВ, то есть располагается ниже уровня Ладожского озера.

В границах проектирования в реку Свирь впадают:

-      на 69 километре от устья река Луданка длиной 11 километра, протекающая вдоль восточной границы грода,

-    на 63 километре от устья река Каномка длиной в 22 километра, протеающая в границах г. Лодейное Поле. В реку Каномка впадает руч. Гнилой с длиной русла 3,2 км.

Все притоки реки Свирь относятся к малым водотокам. Река Каномка берет начало из малого озера, занимающего понижение среди холмов мореных отложений. Рева Луданка и руч. Гнилой вытекают из болотных массивов.

# 2.7 Подземные воды

Бассейн р. Свири входит в Ленинградский артезианский бассейн, сложенный, главным образом, палеозойскими терригенными и карбонатными осадками. В вертикальном гидрогеологическом разрезе отчетливо выделяются два яруса подземных вод: нижний, охватывающий гдовский водоносный горизонт, и верхний, включающий водоносные комплексы от кембро-ордовикского до четвертичного. Водовмещающими породами являются, как правило, пески, гравийно-галечные слои. Наибольшее распространение имеют безнапорные грунтовые воды. По химическому составу подземные воды четвертичных отложений в основном гидрокарбонатно-кальциевые, пресные. Подземные воды дочетвертичных отложений заключены в терригенных (обломочных) и карбонатных породах нижнего и среднего карбона, верхнего и среднего девона. Это, как правило, пески, песчаники, доломиты, мергели. Наиболее водообильным водоносным горизонтом является гдовский комплекс в песчаниках и алевритах с пресными водами.

Основным источником подземного питания рек являются грунтовые воды, гидравлически связанные с рекой, и напорные подземные воды. Подземный сток в реку Свирь формируется в основном за счет вод четвертичных отложений. Мощность четвертичного покрова составляет от 20-30 до 100 м. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,2-0,3 до 20 м. Дебиты колодцев и скважин не превышают 0,5 л/с.

# 2.8  Гидрохимическая характеристика поверхностных вод

Гидрологический режим рек

Для оценки гидрологического режима реки Свирь использованы материалы многолетних наблюдений на уровенном посту Лодейное Поле (за 1915-1999 годы), на стоковых постах р. Свирь - XII ГЭС (за 1953-1988 годы) и с. Важины (за 1983-1988 годы).

Водный режим реки Свирь отличается относительно равномерным распределением стока в году, что связано с регулирующим влиянием Онежского озера и ГЭС, сглаживающих весенний подъем уровня воды. Медленный подъем уровня в половодье на р. Свирь начинается обычно в конце марта или начала апреля. В течение всего летнего периода по реке проходит один большой по объему воды и небольшой по амплитуде колебаний уровня паводок. Паводки от дождевых осадков на реке Свирь отсутствуют, что объясняется ничтожностью их по сравнению с объемом воды, поступающим из Онежского озера. Влияние на р. Свирь каскада ГЭС проявляется главным образом в перераспределении стока в течение года - снижении его в весенний сезон и повышении в период межени.

Наивысшие в году уровни воды на р. Свирь наблюдаются в районе г. Лодейное Поле в осенне-зимний период (ноябрь-февраль). В весенний период возможны подъемы уровня до 3,0 м. Весенний ледоход часто сопровождается заторами, которые вызывают подъемы уровня. Летне-осенняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровней. Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в сентябре. Осенне-зимнее ледообразоваеис на реке у поста Лодейиое Поле начинается в конце ноября.

Устойчивый ледяной покров обычно образуется в середине декабря. Ледостав удерживается, в среднем, от 110 до 165 дней. Ледовый покров достигает к концу зимы 25-50 см, в береговой полосе его толщина может достигать 140 см. Вскрытие реки Свирь у водпоста Лодейное Полс происходит в середине апреля. Весенний ледоход наблюдается два раза: первый - речной, второй - озерный (в период поступления льда из озера).

Режим стока малых притоков, впадающих в реку Свирь в районе г. Лодейное Поле характеризуется сравнительно высоким весенним половодьем, формирующимся в период таяния снега. Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем колеблется от 1,5 до 2 м. Средняя интенсивность подъема весеннего половодья - 22 см/сутки. Продолжительность весеннего половодья составляет 55-65 дней.

Химический состав речных вод

Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды проводит режимные наблюдения за уровнем загрязненности воды р. Свирь по физическим, химическим и гидробиологическим показателям с 1987 года. Мониторинг загрязненности воды в районе г. Лодейное Поле проводится в двух стационарных пунктах контроля по стандартной программе:

-  1,5 км выше городка, 0,2 км выше железнодорожного моста,

-  1,4 км ниже города, 0,7 км ниже впадения р. Каномки.

Минерализация вод реки Свирь из-за большой естественной зарегулированности характеризуется незначительными колебаниями, её величина в районе г. Лодейное Поле меняется от 23 мг/л (в период половодья) до 69 мг/л (в маловодные сезоны года). В химическом составе реки Свирь в группе анионов попеременно преобладают гидрокарбонатные или сульфатные ионы, в группе катионов - ионы кальция. Преобладающие анионы - ионы ПСОзֿ, преобладание хорошо и резко выражено - 28-44%-экв. Содержание сульфатов в водах реки изменяется в пределах 3-8%-экв, редко повышается до 10%-экв (в период зимней межени); содержание хлоридов колеблется от 5 до 10%-экв. Для вод реки характерно превышение количества хлоридов над количеством сульфатов во все сезоны. Абсолютное содержание ионов НСОзֿ изменястся в пределах 20-37 мг/л, ионов SО4²ֿ- 1-4 мг/л, ионов С-ֿ - 2-5 мг/л.

В составе катионов ионы Са+2 характеризуются хорошо выраженным преобладанием -28-36%-экв. Содержание ионов Мg2+ изменяется в пределах 10-20 %-экв, а ионов К++Nа+ - от 0 до 10%-экв, повышаясь в отдельные годы до 11-13%экв. Абсолютное содержание ионов Ca2+ составляет 5-10 мг/л, Мg2+  - 1-3 мг/л, а K++ Na+  - 0-3 мг/л.

По величине общей жесткости воду р. Свири можно отнести к очень мягким. В течение всего года жесткость ее не превышает 0,3-0,6 мг-экв/л. Прозрачность в течение всего года остается достаточно высокой - более 34 см, уменьшаясь до 10-5 см в весенний период (на участках при производстве дноуглубительных работ). Величина перманганатной окисляемости изменяется от 5 до 12 мг/л. Количество железа в основном составляет 0,3 мг Fе/л, в отдельных случаях увеличиваясь до 0,5-1,0 мг Fе/л. По химическому составу и величине минерализации воды р. Свирь обладают хорошими питьевыми качествами.

Цветность воды в течение года мала и изменяется в пределах от 28 до 58. Абсолютное содержание растворенного кислорода (бихроматная окисляемость) отмечается в пределах от 10 до 33 мг/л, что значительно больше предельно-допустимой концентрации (не менее 4-6 мг/л). В период ледостава в районе г. Лодейное Поле дефицит относительного содержания кислорода достигает до 59% (при норме 70%); в остальное время года кислородный режим воды удовлетворительный. В ряде проб по величине рН (6,19-6,46) воды имели «слабокислую» реакцию. В отдельных пробах значения БПК5 превышали норму в 1,1-8,8 раза и составляли 2,0 мг/л. В 1989 год были зафиксированы высокие концентрации азота нитритного - ПДК летом и 5 ПДК зимой. По среднегодовому значению концентрации этого вещества воды р. Свири ниже г. Лодейное Поле можно характеризовать как «загрязненные». За период наблюдений концентрации нефтепродуктов в водах р. Свирь фиксировались ниже ПДК, в единичном случае - осенью 1989 года содержание нефтепродуктов превышало норму и составляло 1-1,2 ПДК.

Воды реки в пунктах контроля загрязнены хлор-органическими пестицидами, тяжелыми металлами, фенолами. Среднегодовое содержание соединений железа и меди значительно превышает ПДК (в 1996 году - до 6 ПДК). Максимальная среднегодовая концентрация марганца была зафиксирована в 1988 году - 6,6 ПДК. В единичных пробах в 1988 году выше г. Лодейное Поле были отмечены концентрации кадмия, превышающие норму в 1,2 раза. Среднегодовое содержание фенолов за период наблюдения изменялось в пределах 6-15 ПДК, наибольшее значение зафиксировано в 1996 году - 39 ПДК. По значению «индекс загрязненности воды» (ИЗВ) вода р. Свири у г, Лодейное Поле характеризуется как «умеренно загрязненная», 3-го класса качества.

Основным источником загрязнения вод р. Свирь у г. Лодейное Поле являются объекты жилищно-коммунального хозяйства и производственные предприятия. Качество воды р. Свирь изменяется по годам незначительно. Тенденции к ухудшению показателей по загрязняющим веществам в настоящее время отсутствуют.

# 2.9 Лесные ресурсы

Вдоль западной границы г. Лодейное Поле расположены земли лесного фонда Свирского участкового лесничества, вдоль восточной – Свирское сельское участковое лесничество. (см. «Схему структурной организации Лодейнопольского лесничества – фидиала ЛОГкУ «Ленобллес» в составе «Карты существующих границ земель различных категорий»).

Все земли лесного фонда, прилегающие к границам г. Лодейное Поле предоставлены юридическим лицам в аренду:

1. Для целей,связанных с заготовкой древесины:

- ООО «Тимбер-Холдинг»,

- ООО «Стройнэт»,

- ООО «Лодбалтлес».

2. Для нужд охотничьи хозяйств:

- ООО «Охотничий клуб «Свирь»,

- Межрегиональная общественная организция «Ленинградское оластное общество охотников и рыболовов».

Основными видами охотничьих животных для охотничьих угодий Ленинградской области являются: лось, кабан, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик.

Арендованные земельные участки отображены на «Схеме лесных участков, предоставленных в аренду на территории Лодейнопольского лесничества –филила ЛОГКУ «Ленобллес» для целей, связанных с заготовкй древесины» и «Схеме лесных участков, предоставленных в аренду на территории Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» для нужд охотничьих хозяйств» в составе «Схемы существующих границ земель различных категорий».

По целевому назначению, прилегающий к границам проектирования, лесной фонд подразделяется на эксплуатационные и защитные леса (см. «Схему распределания лесов по целевому назначения и категорим защитных лесов» в составе «Схемы существующих границ земель различных категорий»). Защитные леса придставлены следующими категориями:

- нерестоохранные полосы лесов,

- запретные полосы по берегам водных объектов,

- защитные полосы, расположенные вдоль дорог.

Прилегающие к границам проектирования лесные массивы относятся к типичным среднетаежным лесам, состоящим преимущественно из хвойных пород - ели и сосны, с преобладанием черничников среди зеленомошных типов. Сосновые леса встречаются на дренированных возвышенных участках с песчаными подзолистыми почвами и в замкнутых низинах с торфяно-болотными почвами. Среди сосняков преобладают лишайниково-зеленомошные молодняки. Ельники занимают относительно небольшие площади на возвышенно-равнинных участках с супесчаными и суглинистыми подзолистыми почвами, в долинах рек и ручьев и по окраинам сфагновых болот с торфяно-подзолистыми почвами. Хвойные леса на болотах редкостойные. Значительные площади занимают также березовые, осиновые леса и ольшаники, развившиеся на месте вырубленных или уничтоженных пожаром еловых лесов. Значительная часть бассейна занята болотами, главным образом, моховыми сфагновыми, и торфяниками.

# 2.10 Животный мир

В районе прослеживается около 40 видов млекопитающих. Широко распространены типичные для лесной зоны животные - обыкновенная белозубка, рыжая полевка, заяц-беляк, рысь, лось, а также обитатели других зон - лесная мышовка, лесная куница, полевая мышь, из акклиматизированных зверей в районе обитают ондатра, американская норка, бобры. Из птиц - рябчик, тетерев, серая куропатка, перепел, несколько видов уток и куликов.

Основными видами охотничьих животных для охотничьих угодий Ленинградской области являются: лось, кабан, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик. Земли лесного фонда, прилегающие к границам г. Лодейное Поле, предоставлены юридическим лицам в аренду для нужд охотничьи хозяйств:

- ООО «Охотничий клуб «Свирь»,

- Межрегиональная общественная организация «Ленинградское областное общество охотников и рыболовов».

# 3. Общие сведения

# 3.1 Географическое положение

Город Лодейное Поле расположен в северо-восточной части Лодейнопольского городского поселения на левом берегу р. Свирь на пересечении автомобильной дороги федерального значения  Р 21 (М-18) «Санкт - Петербург – Мурманск» («Кола»), автомобильных дорогрегионального или межмуниципального значения «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37, «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово» Р 36 и железной дорогой общего пользования федерального значения направлений «Санкт - Петербург - Мга –Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» и «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт - Петербург».

Расстояние между г. Лодейное Поле и Санкт - Петербургом  по автомобильным дорогам составляет 239 километров.

# 3.2 Положение в системе расселения

Город Лодейное Поле является административным центром муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Городской округ и поселения размещаются в определенной зоне системы расселения Ленинградской области, характеризующейся различной интенсивностью урбанизации. Лодейнопольское городское поселение находится в зоне «Б» – зоне умеренной урбанизации, совпадающей с административными центрами муниципальных районов и зонами их влияния, промышленно-транспортными узлами и направлениями.

По принятой типологической характеристики городских поселений по численности населения Лодейнопольское городское поселение относится к малым городским поселениям.

Город Лодейное Поле является планировочным центром I ранга, образующим с           дер. Шамокша Лодейнопольского городского поселения, дер. Янега Янегского сельского поселения, п.г.т. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения и дер. Доможирово Доможировского сельского поселения главную планировочную ось ситемы расселения Лодейнопольского муниципального района.

Город Лодейное Поле -  административный центр Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района в целом. В связи с этим большая часть как населения Лодейнопольского городского поселения 96 %, так и муниципального района   – 68 %, сосредоточена в г. Лодейное Поле.

В состав Лодейнопольского городского поселения, кроме г. Лодейное Поле, входят 7 сельских населенных пунктов: из них 2 – поселок станция и 5 деревень. Все сельские населенные пункты, кроме дер. Шамокша, являются малочисленными и удаленными от города – с населением менее 15 человек.

Положение города в системе расселения Лодейнопольского муниципального района отображено на фрагменте «Положение в системе расселения» в составе «Схемы с отображением результатов оценки комплексного развития территории поселения. Анализ состояния территории города, проблем и направлений ее комплексного развития».

# 3.3 Общая социально-экономическая ситуация

Информация об общей социально-экономической ситуации Лодейнопольского городского поселения представлена в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

По мониторингу ситуации в экономике, финансовой и социальной сферах Лодейнопольского городского поселения можно сделать вывод об устойчивом росте основных показателей.

В течение 2012 года в Лодейнопольском городском поселении росли объемы промышленного производства (127,4 % к уровню 2011 года), услуг, оказанных организациями транспорта (119,74 % в действующих ценах), инвестиций в основной капитал (133,9 %). Устойчиво развивался потребительский рынок: оборот розничной торговли вырос на 4,7 % к 2011 году, объемы платных услуг – на 4,3 %, оборот общественного питания – на 64,2 %. Выросла номинальная начисленная заработная плата (116,15 %). По сравнению с началом года снизился уровень регистрируемой безработицы и составил на конец 2012 года 0,58 % от экономически активного населения. Демографическая ситуация в январе-декабре 2012 года характеризовалась продолжающимся сокращением уровня естественной убыли населения за счет сохранения показателей рождаемости и снижения показателей смертности населения.

В январе-июне 2013 года объем промышленного производства превысил уровень января-июня 2012 года на 86,57 %, работ по виду деятельности «строительство» - 97,12 %, платных услуг населению – на 10,47 %, оборот общественного питания на 20,5 %. Однако было допущено снижение по обороту розничной торговли (95,56 %). В январе-июне т.г. инвестиции в основной капитал превысили уровень 2012 года в 2,5 раза.

Крупные и средние организации основных видов экономической деятельности по итогам I полугодия 2013 года значительно снизили допущенный ранее убыток.

По сравнению с январем-июнем 2012 года увеличилась номинальная начисленная заработная плата на 12,9 %. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года незначительно снизился и составил 0,55 % от экономически активного населения.

# 3.4 Демографическая ситуация

Общая численность постоянно проживающего (зарегистрированного) населения г. Лодейное Поле составляет 20 600 человек.

Возрастной состав населения города типичен для населенных пунктов Ленинградской области, удаленных от Санкт - Петербурга в целом:

- основную долю составляет население трудоспособного возраста – 59 %,

- население старше трудоспособного возраста составляет 25 %,

- население моложе трудоспособного возраста – 16 %.

С учетом возрастной структуры населения города:

- коэффициент потенциального замещения составляет 270 чел/1 тыс. человек трудоспособного возраста,

- коэффициент демографической нагрузки 700 чел/ 1 тыс. человек трудоспособного возраста,

-  коэффициент пенсионной нагрузки 430 чел./1 тыс. человек трудоспособного возраста.

Доля женского населения составляет 54 %, мужского, соответственно, 46 % (см. таблицу 1-2).

Таблица 1

Половозрастная  структура населения г. Лодейное Поле

| Возраст | население всего | в том числе мужчин | женщин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % | тыс. чел | % к общей численности | тыс. чел. | % к общей численности |
| До 14 лет | 3 | 15 | 1,6 | 8 | 1,4 | 7 |
| 15-39 лет | 7 | 34 | 3,5 | 17 | 3,5 | 17 |
| 40-59 лет | 6,4 | 31 | 2,9 | 14 | 3,5 | 17 |
| 60 лет и старше | 4,2 | 20 | 1,4 | 7 | 2,8 | 13 |
| Всего: | 20,6 | 100 | 9,4 | 46 | 11,2 | 54 |

Таблица 2

Возрастная структура населения г. Лодейное Поле

| Возрастная структура населения | Численность населения |
| --- | --- |
|  | тыс. чел | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 3,3 | 16 |
| Трудоспособного возраста | 12,1 | 59 |
| Старше трудоспособного возраста | 5,2 | 25 |
| Всего: | 20,6 | 100 |

Уровень смертности по Лодейнопольскому городскому поселению в 2011 превысил уровень рождаемости в 2 раза (в 2012 году в 1,6 раз). В настоящее время коэффициент рождаемости составляет 10,0 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности  - 16,2 чел. на 1 тыс. населения.  Следует отметить, что уровень рождаемости близок к среднеобластным показателям (8, 7 чел. на 1 тыс. населения), уровень смертности превышает соответствующий показатель по Ленинградской области (15 чел. на 1 тыс. населения). В Лодейнопольском муниципальном районе в целом с 2002 года наблюдается динамика снижения уровня смертности, отсутствует материнская и перинатальная смертность. В соответствии с данными Лодейнопольской ЦРБ состоянию на 01.09.2013 года зарегистрированы 2 случая младенческой смертности, связанные с врожденными патологиями.

Значительная часть миграционной убыли составляет миграция, вызванная проведением организационно-штатных мероприятий в Вооруженных силах Российской Федерации. Существующий коэффициент миграции имеет отрицательное значение, составляет - 4,29 человек на 1000 населения. Коэффициент миграционного прироста по Ленинградской области составляет 12,5 чел. на 1000 человек населения.

Необходимо отметить, что в период с 1979 года по 2013 год наблюдается динамика убыли населения г. Лодейное Поле. Убыль населения за 37 лет составила 2 100 человек. Изменение численности населения города с 1825 года отображено в таблице №3.

Таблица 3

Численность населения г. Лодейное Поле в период с 1825 по 2013 год

| № п/п | Год | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1825 | 1306 |
| 2 | 1833 | 580 |
| 3 | 1840 | 581 |
| 4 | 1847 | 952 |
| 5 | 1856 | 1127 |
| 6 | 1863 | 1124 |
| 7 | 1867 | 1237 |
| 8 | 1870 | 1133 |
| 9 | 1885 | 1202 |
| 10 | 1897 | 1432 |
| 11 | 1910 | 1546 |
| 12 | 1917 | 1988 |
| 13 | 1920 | 4626 |
| 14 | 1923 | 5241 |
| 15 | 1926 | 7274 |
| 16 | 1932 | 15000 |
| 17 | 1933 | 16400 |
| 18 | 1935 | 16000 |
| 19 | 1937 | 14800 |
| 20 | 1938 | 16715 |
| 21 | 1945 | 4374 |
| 22 | 1949 | 10461 |
| 23 | 1959 | 17485 |
| 24 | 1970 | 19632 |
| 25 | 1979 | 23214 |
| 26 | 1989 | 26718 |
| 27 | 1997 | 26700 |
| 28 | 2002 | 22830 |
| 29 | 2010 | 20674 |
| 30 | 2013 | 20600 |

Тенденции развития демографической ситуации

Уровень рождаемости в Лодейнопольском городском поселении и муниципальном районе в целом за последние годы не имеет значительных изменений, и в ближайшие годы можно прогнозировать сохранение и незначительное увеличение числа  родившихся в связи с реализацией долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие Ленинградской  области на 2012-2014 годы».

Завершившийся процесс миграционной убыли населения города в связи с расформированием военной части № 23438 и реализация крупных производственных проектов на территории Лодейнопольского района позволят достичь небольшого положительного показателя миграционного прироста населения.

В целом к основным тенденциям развития демографической ситуации в г. Лодейное Поле можно отнести:

- снижение диспропорций в темпах роста  смертности и рождаемости

-сохранность рождаемости

-старение населения

В результате реализации запланированных мероприятий демографической политики и при положительной динамике миграционного прироста населения в г. Лодейное Поле, как и в Лодейнопольском районе, прогнозируется тенденция дальнейшего сохранения численности населения.

Ожидается постепенное снижение коэффициента смертности под влиянием реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения, создания эффективной системы лечения, диагностики и профилактики приоритетных заболеваний, укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни населения.

# 3.5 Планировочная структура и застройка населенного пункта

Город Лодейное Поле расположен в северо-восточной части Лодейнопольского городского поселения на левом берегу р. Свирь на пересечении автомобильной дороги федерального значения Р 21 (М-18) «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола»), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37, «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь -Чудово» Р 36 и железной дорогой общего пользования федерального значения направлений «Санкт - Петербург - Мга –Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» и «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт - Петербург».

Ближайшие населенные пункты к г. Лодейное Поле:

- дер. Харевщина Янегского сельского поселения,  расположена в 6 км,

- пос. Янега Янегского сельского поселения, расположена в 7 километрах от города,

- дер. Шамокша Лодейнопольского городского поселения – находится в 11 километрах от города.

Пространственно-планировочная обособленность г. Лодейное Поле и сложившиеся границы города обусловлены отсутствием возможности развития населенного пункта в широтном направлении и, до 2013 года, в южном:

1. Обширными лесными массивами земель лесного фонда, расположенных вдоль западной и юго-западной границы города.

2. Расположением канализационных очистных сооружений (далее – КОС), функционирующих с 1970 года, находящихся в 2,5 километрах западнее города.  Санитарно-защитная зона КОС исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

3. Расположением между КОС и западной границей города, неблагоприятного для градостроительного освоения заболоченного земельного массива, покрытого сетью мелиоративных коллекторов.

4. Расположением в 450 метрах по автомобильной дороге западнее города несанкционированной свалки, функционировавшей с конца 1960-х годов по 2008 год. Мероприятия по необходимой рекультивации в полном объеме не проведены. Санитарно-защитная зона свалки исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

5. Примыкающим к южной и юго-западной границе крупным земельным участком, ранее занимаемым действующими военными объектами: в/г №3 Сортавальской квартирно-эксплуатационной части 23438 и аэродромом.

Военный аэродром расположен в двух километрах к югу от города Лодейное Поле, оборудован бетонной взлетно-посадочной полосой протяженностью 2 500 м. С 15 мая 1960 года на авиабазе Лодейное Поле дислоцирован 177 истребительный авиационный полк. С 1 декабря 2009 года 177 истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся на аэродроме, расформирован. Аэродром, находящийся в федеральной собственности в дальнейшем не будет эксплуатироваться.

В соответствии с приказом Министра Обороны Российской Федерации №3193 от 09.10.2012 года из федеральной собственности в собственность Лодейнопольского муниципального района был передан земельный участок площадью 1227,6300 га.

6. Близким расположением относительно южной границы города взлетно-посадочной площадки бывшего пассажирского аэропорта местных воздушных линий, входившего в состав аэропорта «Ржевка», функционировавшего с 1960-х годов до 1980 года.

Пассажирские перевозки населения осуществлялись в направлении г. Ленинград, населенных пунктов: Подпорожье, Андроновское, Вознесенье, Вытегра. На авиалиниях эксплуатировался самолет АН-2. Объем пассажироперевозок составлял 750 человек в год.

7. Близким расположением водозаборных очистных сооружений (далее – ВОС), примыкающих к северо-восточной границе города.

8. Расположенной восточнее ВОС города крупной автомобильной развязки.

9. Близким расположением веток железнодорожной магистрали общего пользования и автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Лодейное Поле – Вытегра» относительно друг друга, находящихся восточнее города.

10. Использованием земельного массива, находящегося восточнее автомобильной развязки, бывшим совхозом «Лодейнопольский» под севооборот зерновых и овощных культур до начала 1990-х годов, после снижения уровня плодородия почв - для сенокошения. К 1993 году весь земельный массив по участкам был предоставлен в аренду местным жителем для ведения огородничества.

К концу 1990-х годов, в виду отсутствия инфраструктуры и низкого уровня плодородия земель, граждане отказались от предоставленных земельных участков.

Земельный участок в период с 2011-2013 год был предоставлен в аренду для ведения сельскохозяйственного производства.

11. Расположением существующего кладбища и планируемого отвода под кладбище с юго-восточной стороны от города. Санитарно-защитная зона объектов исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

10. Расположением газораспределительной станции «Лодейное Поле» и газопровода-отвода до ГРС «Лодейное Поле» в 1 километре с юго-восточной стороны от населенного пункта. Санитарный разрыв исключает градостроительное освоение прилегающих участков.

Город Лодейное Поле расположен на излучине реки Свирь, на двух террасах, нижняя из которых возвышается над водой на 9-12 метров, верхняя поднимается над ней еще на 8-9 метров. Основная жилая многоквартирная застройка, общественно-деловая застройка и производственные объекты расположены на нижней террасе. На верхней террасе сформировался южный район города - район индивидуальной жилой застройки, отделенный от северного района железнодорожной магистралью с развитой системой путей (от 4 до 12). Районы города связаны между собой одним пешеходным мостом.

Застройка населенного пункта начиная с 1785 года, формировалась в соответствии с планом города, утвержденным указом Екатерины II. В основу плана был положен принцип регулярной ортогональной планировки, равномерная решетка квадратных кварталов образовывала композиционную систему улиц. С появлением плана в городе образовалось два центра. Первый, наиболее древний, связан с районом верфи, второй центр сформировался по генеральному плану выше по течению реки Свирь.

Пространственно-планировочное развитие города происходило в соответствии с:

- проектом районной планировки Лодейнопольского района Ленинградской области»,

- генеральным планом г. Лодейное Поле (в составе единого генерального плана развития г. Ленинграда и Ленинградской области до 2005 г.),

- проектом районной планировки Лодейнопольского района,

- схемой генерального плана г. Лодейное Поле,

- комплексной схемой размещения зон малоэтажного жилищного строительства и садоводства на территории Ленинградской области (Лодейнопольский район),

- проектом городской черты г. Лодейное Поле,

- схемой размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области до 2010 года, РосНИПИ Урбанистики, согласована комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.05.2004 года №138.

Существующая   планировочная  структура  имеет  регулярный  характер  с   прямоугольной сеткой улиц. Основными планировочными осями являются р. Свирь,  автомобильная дорога федерального значения М 18 подъезд №1 и подъезд №2 и железнодорожная магистраль. Основными недостатками планировочной структуры территории г. Лодейное Поле являются:

- разделение города на два обособленных района в результате проходящей в широтном направлении через населенный пункт железнодорожной магистрали,

- недостаточная транспортная связь между северным и южным районами города,

- расположение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон производственных  и коммунально-бытовых предприятий и объектов,

- наличие заброшенных производственных площадок, неиспользуемых в настоящее время по назначению или используемых частично, на территории которых находятся объекты незавершенного строительства.

Основная застройка г. Лодейное Поле - 79,5 % - индивидуальная жилая застройка с участками. Структура жилой застройки города представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура жилой застройки г. Лодейное Поле

| № п/п | Вид застройки | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка с участками | 79,5 |
| 2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | 8 |
| 3 | Застройка среднеэтажными многоквартирными домами | 12,5 |
| 4 | Всего | 100 |

В настоящее время ветхая коммунальная застройка препятствует завершению композиции центра и искажает восприятие города со стороны реки, по которой в навигационный период проходит до 960 туристических и пассажирских судов.

Рекреационная зона складывается из прибрежного прогулочного бульвара, парка «Свирская Победа» и оз. Озерко.

Необходимо провести реконструкцию с ликвидацией и сносом зданий и сооружений с большим процентом износа западной производственной зоны.

Ряд объектов коммунально-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры города находятся за пределами границы населенного пункта:

- водозабор с водоочистными сооружениями, расположен выше города по течению р. Свирь, на расстоянии 270 метров и на 270 метров ниже железнодорожного и автодорожного моста,

- канализационные очистные сооружения, расположены ниже по течению реки на расстоянии 2 километров от границы города,

- действующее кладбище расположено на 800 метров южнее автомобильной развилки.

Территории в границах города освоены не полностью, неосвоенные территории составляют около 20 %. При этом неосвоенными данные территории являются в виду отсутствия необходимых мероприятий по их благоустройству, так как основном представляют собой неблагоустроенную естественную растительность (см. таблица №5-№6, «Схему с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Анализ состояния и проблем развития территории, объектов местного значения поселения»).

Таблица 5

Структура территорий в границах г. Лодейное Поле

| № п/п | Территории | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Освоенные | 71 |
| 2 | Предназначенные для размещения объектов жилой, общественно-деловой застройки, производственных, складских предприятий и объектов, объектов транспортной инфраструктуры | 5 |
| 3 | Незавершенного строительства | 3 |
| 4 | Неосвоенные | 20 |
| 5 | Прочие (акватории) | 1 |
| 6 | Всего | 100 |

Таблица 6

Структура освоенных территорий в границах г. Лодейное Поле

| № п/п | Территории | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Занятые жилой застройкой | 34 |
| 2 | Занятые общественно-деловой застройкой | 6,5 |
| 3 | Занятые производственными и коммунально -складскими предприятиями и объектами | 23 |
| 4 | Занятые объектами рекреационного назначения, в т.ч. водные объекты | 5,5 |
| 5 | Занятые объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | 29 |
| 6 | Занятые объектами специального назначения | 2 |
| 7 | Всего | 100 |

Основными задачами градостроительного развития города являются:

- определения рационального варианта размещения нового строительства на первую очередь, расчетный срок и отдаленную перспективу,

- формирование новых жилых районов на первую очередь и расчетный срок,

- формирование замкнутой системы улиц, объединяющих южную и северную части города, разделенных железной дорогой.

- создание дополнительных транспортных связей районов города, разделенных железной дорогой за счет строительства тоннеля под железной дорогой в центральной части города, соединяющего пр. Гагарина и ул. Мошкина.

- формирование компактных общественных центров на основе существующих и создания новых,

- благоустройство существующих рекреационных территорий,

- создание системы озеленения общего пользования на базе сохраняемых  природных ландшафтов водных объектов (оз. Озерко, р. Канома),

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий,

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон производственных предприятий и объектов.

# 3.6 Жилищный фонд

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихмя в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

- создание условий для жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда г. Лодейное Поле составляет 474,7 тыс. м2. Характеристика жилищного фонда по составу и видам собственности представлена в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика жилищного фонда по составу и видам собственности

| № п/п | Жилищный фонд по видам собственности | Показатели | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилые дома, ед./тыс.м2 | Квартиры в многоквартирных домах, ед./тыс.м2 | Общая площадь, тыс.м2 |  |
| 1 | Частный, в том числе: граждан, юридических лиц | 1766/100,7 100,7 - | 5915/271,6 266,5 5,1 | 372,3 367,2 5,1 | 78,4 77,4 1,0 |
| 2 | Муниципальный | 0,6 | 2273/44,4 | 48,1 | 10,0 |
| 3 | Государственный | 1,3 | 32,4 | 52,1 | 11,0 |
| 4 | Другой | - | 2,2 | 2,2 | 0,6 |
| 5 | Всего | 1766/102,6 | 8188/350,6 | 474,7 | 100 |

С учетом численности населения г. Лодейное Поле 20,5 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность составляет около 23,2 м2 общей площади на одного жителя.

Кирпичные и панельные дома составляют основную жилую застройку города – 61%, четверть жилой застройки составляют деревянные домостроения (см.таблицу 8).

Таблица 8

Структура жилищного фонда г. Лодейное Поле по материалу стен

| № п/п | Материал стен | тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные | 14,3 | 3,0 |
| 2 | Кирпичные | 113,6 | 24,0 |
| 3 | Панельные | 176,6 | 37,0 |
| 4 | Блочные | 36,9 | 7,8 |
| 5 | Смешанные | 0,1 | 0,02 |
| 6 | Деревянные | 121,9 | 25,68 |
| 7 | Прочие | 11,3 | 2,4 |
| 8 | Всего | 474,7 | 100 |

Основная часть жилищного фонда 71,6 % имеет низкий процент износа и только 0,7 % жилой застройки имеет уровень износа более 60 % (см. таблица 9).

На территории района в целом продолжается реализация программ по ликвидации аварийного жилищного фонда. По программе 2011 года завершено расселение 5 аварийных домов в г. Лодейное Поле площадью 607,7 м2 (21 квартира), где проживали 47  человек.

Площадь аварийного жилищного фонда составляет 5152,5 м2. Расселению подлежит 21 жилой дом (157 человек). Ветхий жилой фонд составляет 3,8 тыс.м2 (см. таблицу 11).

В 2013 году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в 2013-2015 годах», утвержденной Постановлением Администрации от 06.05.2013 N 925 началось строительство двух многоквартирных домов по ул. Володарского д. 15 и ул. Октябрьский д. 73-а,, куда будут расселены к 2015 году 5 аварийных домов. Площадки под строительство еще двух многоквартирных домов планируется выделить по адресам ранее снесенных домов: пер. Связи, д. 5 и Односторонний пер., д. 3., еще 9 аварийных домов в г. Лодейное Поле будут расселены в эти дома.

Таблица  9

Структура жилищного фонда г. Лодейное Поле по уровню износа

| № п/п | Уровень износа, % | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-30 | 71,6 |
| 2 | 31-65 | 27,7 |
| 3 | 66-70 | 0,4 |
| 4 | Более 70 | 0,3 |
| 5 | Всего | 100 |

Таблица 10

Аварийный, ветхий муниципальный жилищный фонд

| № п/п | Жилищный фонд | Общая площадь, тыс.м2 | Индивидуальные дома | Многоквартирные дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м2 | единиц | число проживающих, чел. | тыс.м2 | единиц | число проживающих, чел. |
| 1 | Аварийный | 4,5 | - | - | - | 4,5 | 21 | 400 |
| 2 | Ветхий | 3,8 | 2,2 | 55 | 168 | 1,6 | 25 | 64 |

Показатели уровня износа жилищного фонда г. Лодейное Поле напрямую обусловлены временем постройки жилых домов в населенном пункте, практически половина домостроений была возведена в период с 1971 по 1995 год, после Великой Отечественной Войны было построено треть жилых домов города (см. таблица 11).

Таблица 11

Структура жилищного фонда г. Лодейное Поле по времени постройки

| № п/п | Период строительства | тыс.м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 1920 | 15,8 | 3,3 |
| 2 | 1921-1945 | 17,3 | 3,6 |
| 3 | 1946-1970 | 133,5 | 28,1 |
| 4 | 1971-1995 | 256,4 | 54,0 |
| 5 | после 1995 года | 51,7 | 11,0 |
| 6 | Всего | 474,7 | 100 |

Жилищный фонд г. Лодейное Поле имеет высокий уровень обеспеченности централизованными системами инженерных коммуникаций, за исключением горячего водоснабжения – только четверть (см. таблицу 12). Но при этом общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и газом составляет только 26,5 % от общей площади жилищного фонда города.

Таблица 12

Обеспеченность жилищного фонда г. Лодейное Поле

основными системами инженерного обеспечения

| № п/п | Централизованные системы инженерного обеспечения | Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 363,0 | 76,5 |
| 2 | Водоотведение | 332,5 | 70,0 |
| 3 | Отопление | 326,8 | 69,0 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 121,2 | 25,5 |
| 5 | Газоснабжение | 345,6 | 73,0 |
| 6 | Электроснабжение | 474,7 | 100 |
| 7 | Одновременное оборудование всеми централизованными системами инженерного обеспечения | 125,9 | 26,5 |

# 3.6.1 Индивидуальное жилищное строительство

Индивидуальные жилые дома составляют 22 % от общего жилищного фонда г. Лодейное Поле. Количество индивидуальных жилых домов по состоянию на 01.01.2013 года Поле составляет 1766 единиц, общей площадью 102,6 тыс.м2, из них 100,7 находятся в частной индивидуальной собственности (см. таблицу 13).

Таблица 13

Распределение жилых помещений в индивидуальных жилых домах

по количеству комнат

| № п/п | Наименование показателей | Число жилых домов | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3 -комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 1766 | 529 | 499 | 542 | 196 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах | 102,6 | 14,4 | 22,1 | 45,4 | 20,7 |

В целях создания условий для жилищного строительства администрацией Лодейнопольского муниципального района утверждались акты о выборе земельных участков для индивидуального жилищного строительства и утверждаются схемы расположения земельных участков для жилищного строительства на кадастровой карте города Лодейное Поле для проведения аукционов по продаже земельных участков в установленном законом порядке.

По заказу администрации Лодейнопольского муниципального района в 2007 году ООО АСК «ПРОЕКТ Сервис» был разработан проект жилого массива на 64 индивидуальных дома (микрорайон Каномский-1), общей площадью 12 гектар, а также  в 2010 году ООО «Маскарон» был разработан проект планировки квартала индивидуальной жилой застройки, расположенного в районе д.75 по Ленинградскому шоссе, общей площадью 9,98 га на 89 индивидуальных дома (см. «Схему с отображением результатов анализа комплексного развития территории. Планировочные ограничения»).

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующими правилами землепользования и застройкимуниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области составляют: максимальный размер - 1200 м2, минимальный размер – 300 м2.

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области №37 от 18.02.2009 года «Об утверждении положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также решением совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный районЛенинградской области от 19.06.2012 года «Об утверждении положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничен, на территории муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области» в границах г. Лодейное Поле осуществляется бесплатное предоставление гражданам земельных участков. В период с 2009 года по 2013 год в г. Лодейное Поле было предоставлено 182 земельных участков.

В настоящее время осуществляется бесплатное предоставление земельных участков, сформированных в составе 2 массивов индивидуальной жилой застройки общей площадью 2,85 га:

- 17 земельных участков, общей площадью 1,53 га,

- 11 земельных участков, общей площадью 1,32 га.

Общее количество заявок на предоставление земельных участков в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз по состоянию на 01.01.2014 год составляет 64.

# 3.6.2 Многоквартирное жилищное строительство

Многоквартирные жилые дома составляют 74 % жилищного фонда г. Лодейное Поле: 364 многоквартирных жилых дома, 8188 квартир, общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах - 350,6 тыс.м2 (см. таблицу 8). При этом     76 % находится в частной собственности граждан - 266,5 тыс.м2 (5915 квартир). Основную долю квартир в многоквартирных жилых домах составляют двухкомнатные квартиры – 46%. Распределение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по количеству комнат представлено в таблице 14.

Общая площадь многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию с 1995 года составляет 51,7 тыс. м2.

Таблица 14

Распределение жилых помещений в многоквартирных жилых домах

по количеству комнат

| № п/п | Наименование показателей | Число квартир | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, в том числе: | 8188 | 3095 | 3752 | 1256 | 85 |
| 1.1 | частные квартиры | 5915 | 1659 | 3065 | 1108 | 83 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах | 350,6 | 92,9 | 166,9 | 81,9 | 8,9 |

В целях организация строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства, администрацией Лодейнопольского муниципального района в установленном законом порядке осуществляется формирование и предоставлением земельных участков для малоэтажного многоквартирного жилищного строительства. По результатам проведенных ранее аукционов ведутся работы по строительству жилых домов:

1. 24 квартирного дома по адресу ул. Володарского д. 15,

2. 24  квартирного дома по адресу пр. Октябрьский д.71

Площадки под строительство еще двух многоквартирных домов планируется выделить по адресам ранее снесенных домов: 24 квартирного дома по пер. Связи, д. 5 и 24 квартирного Односторонний пер. д. 3.

Среднерыночная стоимость 1 м2 площади нового жилищного фонда (с отделкой) на 1 квартал 2014 года составляет 41 045 рублей.

В 2013 году в рамках программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области в 2013 году» отремонтировано 15 многоквартирных дома на общую сумму 18,8 млн. руб., в т. ч. 4,9 млн. руб. – средства Фонда, 5,9 млн.руб.  – обл. бюджет, 4,2 млн. руб.  – местный бюджет, 3,8 млн.руб.  – средства собственников. Отремонтировано 5,1 тыс. кв.м. крыш, 5,9 тыс. кв.м. фасадов, проведены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем на сумму 5,5 млн. руб.

С октября 2013 ведутся работы по ремонту жилищного фонда бывшего военного городка. За счет выделенных средств областного бюджета (40 млн. руб.) будут отремонтированы кровли двух многоквартирных домом, произведен ремонт фасадов двух домов, проведен ремонт центральной системы отопления шести многоквартирных домов. Работы находятся в стадии завершения. Кроме  того, выполнены работы по ремонту аварийных сетей водоотведения на территории бывшего военного городка. Выполнено проектирование и в настоящее время ведутся работы по строительству  сетей внутреннего  газоснабжения  в семи многоквартирных жилых домах. По результатам проведенных конкурсных процедур определен подрядчик на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция системы канализации южной части города с учетом приема стоков бывшего военного городка г. Лодейное Поле».

# 3.6.3 Социальный жилищный фонд

В целях обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущи граждан жилыми помещениями осуществляется предоставление гражданам жилых помещений в собственность и по договорам социального найма.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2014 года в Лодейнопольском городском поселении состоит 297 семьи..

Общая площадь жилищного фонда социального использования составляет 80,9 тыс.м2, при этом 98 % составляют квартиры в многоквартирных жилых домах, 56 % которых находится в муниципальной собственности (см. таблицу 15).

В 2013 году в Лодейнопольском городском поселении 63 семей улучшили свои жилищные условия,  получив жилые помещения по договорам социального найма, а именно:

- 46 семей – семьи, зарегистрированные в аварийных домах,

- 12 семей в порядке очереди,

- 3 семьи – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения,

- 2 семьи, имеющие инвалида в составе семьи.

Таблица 15

Характеристика жилищного фонда социального использования

| № п/п | Жилищный фонд по целям использования | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилые дома, тыс.м2 | Квартиры в многоквартирных домах, тыс.м2 | Общежития, тыс.м2 | Служебные жилые помещения, тыс.м2 | Общая площадь, тыс.м2 |
| 1 | Социального использования, в том числе: | 1,9 | 79 | - | - | 80,9 |
| 1.1 | В муниципальной собственности | 0,6 | 44,4 | - | - |  |
| 1.2 | В государственной собственности | 1,3 | 32,4 | - | - |  |
| 1.3 | В другой | - | 2,2 | - | - |  |
| 2. | Специализированный, в том числе: | - | - | 20,5 | 1,0 | 21,5 |
| 2.1 | В государственной собственности | - | - | - | 1,0 |  |
| 2.2 | В муниципальной собственности | - | - | 20,5 |  |  |

В 2013 году 87 Лодейнопольских семей получили возможность улучшить свои жилищные условия благодаря участию в жилищных программах, действующих в Ленинградской области, из них:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» - выдано 23 свидетельства;

- долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» - выдано 54 свидетельств на приобретение (строительство) жилья;

- в рамках реализации долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» - 10 семей улучшили жилищные условия;

- программа «Приоритетное развитие образования в Ленинградской области». С первого года действия данной программы Лодейнопольский район принимает в ней участие и приобретает квартиры для дальнейшего предоставления учителям, в качестве «служебного» жилья. В 2013 году приобретена 1 квартира.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2009-2011 годы» был построен жилой дом по адресу пр.Октябрьский, д.73-а. 30 квартир предоставлены молодым специалистам, работникам бюджетной сферы без права приватизации.

К основным проблемам жилищного фонда и жилищного строительства г. Лодейное Поле относятся:

- расселение аварийного жилищного фонда,

- отсутствие централизованного  горячего водоснабжения,

- низкая степень обеспеченности жилых помещений одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, газом - только 26,5 % от общей площади жилищного фонда города.

- ограниченность ресурса свободных земельных участков благоприятных для строительства в целях многоквартирного жилищного строительства в существующих границах г. Лодейное Поле.

# 3.7 Инженерное обеспечение

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

В г. Лодейное Поле организовано электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, при этом только 26,5 % жилищного фонда города одновременно оборудовано всеми централизованными системами инженерного обеспечения. Обеспеченность жилищного фонда г. Лодейное Поле системами инженерного обеспечения представлена в таблице 16.

Таблица 16

Обеспеченность жилищного фонда г. Лодейное Поле

системами инженерного обеспечения

| № п/п | Оборудование жилищного фонда | Площадь жилищного фонда, тыс.м2 | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводом, в том числе: | 364,2 | 77 |
| 1.1 | централизованным | 363,0 | 76,5 |
| 2 | Водоотведением (канализацией), в том числе: | 364,2 | 77 |
| 2.1 | централизованным | 332,5 | 70,0 |
| 3 | Отоплением, в том числе: | 334,5 | 70,5 |
| 3.1 | централизованным | 326,8 | 69,0 |
| 4 | Горячим водоснабжением, в том числе: | 126,6 | 27,0 |
| 4.1 | централизованным | 121,2 | 25,5 |
| 4.2 | ваннами (душем) | 318,5 | 67,0 |
| 5 | Газом (сетевым, сжиженным) | 345,6 | 73,0 |
| 6 | Электроснабжением | 474,7 | 100 |
| 6.1 | напольными электрическими плитами | 8,6 | 2,0 |
| 7 | Одновременное оборудование всеми централизованными системами инженерного обеспечения | 125,9 | 26,5 |

Отвод поверхностных вод с территории населенного пункта не организован - ситема дождевой канализации отсутсует, водоотводные устройства отсуствуют.  Очистка сточных вод, поступающих в р. Свирь, не производится.

В 1 километре с юго-восточной стороны от населенного пункта находится газораспределительная станция «Лодейное Поле» и газопровод-отвода до ГРС «Лодейное Поле».

Основными общими проблемами инженерного обеспечения города являются:

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, исключая газоснабжение - более 70 %,

- низкий процент обеспеченности населения горячим водоснабжением,

- низкий процент обеспечения населения одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и газом - только 26,5 % от общей площади жилищного фонда города,

- отсутствие системы дождевой канализации

# 3.7.1 Централизованная система электроснабжения

Покрытие электрических нагрузок потребителей города осуществляться от Нижне-Свирской ГЭС-9 и системы ОАО «Ленэнерго».На территории города расположены ПС 220/110/10 кВ №266 «Лодейное Поле», ПС 35/6 кВ  №31 «Лодейнопольская», а также тяговая подстанция ОАО «РЖД».

Распределение электроэнергии по потребителям города осуществляется от двух существующих подстанций далее распределяется по сети 6-10 кВ:

- ПС220/110/10 кВ №266«Лодейное Поле».

- ПС 35/6 кВ  №31 «Лодейнопольская».

Подключенная нагрузка на жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты ПС ОАО «РЖД» отсутствует.  Железнодорожный вокзал и объекты, связанные с железнодорожным  сообщением  подключены к  ПС 35/6 кВ №31 «Лодейнопольская». Основные показатели электроподстанций города прдставлены в таблице 17.

Таблица 17

Технические характеристики электроподстанций г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС №266 «Лодейное Поле». | 220/110/10 | 2х63 | 20 |
| 2 | ПС №31 «Лодейнопольская» | 35/6 | 2х10 | 10 |

Общая установленная мощность электроподстанций города составляет 146 МВА, резерв мощности  составляет более 30 МВт.

Распределительные сети напряжением 6-10 кВ обслуживаются сетевой компанией ОАО «ЛОЭСК». На территории городарасположены 77КТП 6-10 кВ: 4 их них имеют мощность 100 кВА,  и 73 – от 160 до 630 кВА. Потерритории города проходят воздушные и кабельные линии электропередачи 6-10 кВ и  0,4 кВ.Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ составляет 19,4 километра, кабельных  - 49,2 километра.Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ составляет 75 километра, кабельных 37,2 километра.

Потребление электроэнергии за 2013 года составило 1446,26 МВт*ч

На сегодняшний день реконструкция существующей распределительной сети города проведена ОАО «ЛОЭСК» практически в полном объеме: в период с 2001 года по настоящее время осуществлена реконструкция 85% сетей напряжением 10-0,4 кВ. Существующая распределительная сеть 10-0,4 кВ имеет низкую степень износа  - 15 %.

В период зимних максимумов электрических нагрузок превышение предельной загрузки электрооборудование на ПС 220/110/10 кВ №226 «Лодейное Поле» и ПС 35/6 кВ №31 «Лодейнопольская» не происходит. Нормативнй срок службы электрооборудования подстанций не превышен. Все социально значимые объекты имеют 2 категорию надежности. Обеспеченность уличным освещение составляет 100 %.

Таким образом проблемы существующей системы электроснабжения города отсутствуют.

В соотвествии с программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы:

- на ПС 220/110 кВ №266 «Лодейное Поле» проведена реконструкция ячеек 110 кВ, установлены 2 трансформатора,

-  к 2015 году реконструкция 50 километров воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, подходящих к ПС №266, «Лодейное Поле»,

- планируется реконструкция распределительного устройства ПС 35/6 кВ №31 «Лодейнопольская» с заменой существующих выключателей на элегазовые и замену трансформаторов напряжением 35/6 кВ мощностью 2х10 МВА на трансформатры напряжением 35/10 кВ указанной мощности.

# 3.7.2 Централизованная система теплоснабжения

Теплоснабжение г. Лодейное Поле осуществляется на основе 12 котельных, находящихся в собственности муниципального образования Лодейнопольское городское поселение. При этом 2 котельные отключена (№6 и №15), котельная №18 находится на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 за пределами существующей границы города. Тип топлива источников теплоснабжения города – газ. Централизованным теплоснабжением оборудовано 69 % жилищного фонда города.

Общая протяженность сетей теплоснабжения, включая сети на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 составляет 27,05 километров, из них - 17,85 километров в границах города. Степень износа сетей в границах города составляет 65 %, 100 % износ имеет 25 % существующих сетей - 4,445 километров.

На территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 за пределами существующей границы города также расположены 2 котельные (№ 88 и №28), находящиеся в разрушенном или нерабочем состоянии и не подлежащие восстановлению  и дальнейшей эксплуатации.

В настоящее времяэксплуатируется только  64 % установленной мощности – общая подключенная тепловая нагрузка составляет 42,499 Гкал/час, резерв – 24,195 Гкал/час (см. таблицу 18). При этом 67,4 % потребляемой тепловой энергии приходится на муниципальный жилищный фонд.

Таблица 18

Резерв мощности существующих  котельных

| № п/п | Номер котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 | 11,767 | 17,822 | 6,055 |
| 2 | котельная №2 | 16,994 | 20,614 | 3,62 |
| 3 | котельная №3 | 5,192 | 8,758 | 3,566 |
| 4 | котельная №4 | 1,725 | 2,586 | 0,861 |
| 5 | котельная №7 | 0,952 | 3,62 | 2,668 |
| 6 | котельная №8 | 0,92 | 1,29 | 0,37 |
| 7 | котельная №9 | 0,271 | 0,6 | 0,329 |
| 8 | котельная №16 | 1,754 | 3,448 | 1,694 |
| 9 | котельная №17 | 0,214 | 0,216 | 0,002 |
| 10 | котельная №18 | 2,71 | 7,74 | 5,03 |
|  | Итого: | 42,499 | 66,694 | 24,195 |

Только 50 % из 10 действующихкотельных используются для нужд горячего водоснабжения, в связи с чем менее трети (27 %) жилищного фонда г. Лодейное Поле оборудована горячим водоснабжением - 126,6 тыс.м2 (см. таблицу 18).

Для повышения надежности теплоснабжения в центральной части города – в зоне действия котельных №1 - №3 - тепловые сети соединены перемычками, с помощью которых осуществляется перераспределение тепловых нагрузок между котельными, а также бесперебойное теплоснабжение при авариях или ремонтных работах на отдельных участках сетей.

При авариях на магистральной сети и выходе из строя котельных происходит полное прекращение теплоснабжения обслуживаемых объектов, в виду отсутстсвия автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения.

Эксплуатацию объектов теплоснабжения производит ООО «Лодейнопольская теплосеть».

Постановлением главы администрации № 731 от 07.03.2014 года утверждена «Схема теплоснабжения муниципального образования Лодейнопольское городское поселение до 2030 года», разработанная ООО «Электронсервис».

Таблица 18

Характеристика источников теплоснабжения г. Лодейное Поле

| № п/п | Котельная | Система теплоснабжения/использование тепловой энергии/режим работы | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ул.Володарского, 39а) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 17,822 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 11,767 Гкал/ч. Степень износа котлов – 41- 42 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 3152,26 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 2 | Котельная №2 (ул.Гагарина, 8а) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 20,614 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 16,994 Гкал/ч. Степень износа котлов – 58-67 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 5162,88 тыс.м3. | Требуется замена котлов на расчетный срок Проекта |
| 3 | Котельная №3 (ул.Титова, 27а) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 8,758 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 5,192 Гкал/ч. Степень износа котлов – 38-50 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 1404,192 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 4 | Котельная №4 (пр.Октябрьский, 64а) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 2,586 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 1,725 Гкал/ч. Степень износа котлов – 3 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 504,928 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 5 | Котельная №6 | Отключена | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 1,92 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,174 Гкал/ч. | Отключена. Эксплуатироваться не будет. Планируется продажа для использования в коммерческих целях. |
| 6 | Котельная №7 (ул.им.Д.Арсенова, 1а) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 3,62 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,952 Гкал/ч. Степень износа котлов – 5-36 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 315,244 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту. |
| 7 | Котельная №8 (модульная, Ленина, 98а) | Закрытая/для нужд отопления и горячего водоснабжения/ в отопительный период, система ГВС – круглогодично. | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 1,29 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,92 Гкал/ч. Степень износа котлов – 39 %. Четырехтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 262,06 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 8 | Котельная №9 (модульная, пр.Октябрьский, 40) | Закрытая/для нужд отопления/ в отопительный период, система ГВС - круглогодично | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 0,6 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,271 Гкал/ч. Степень износа котлов – 0 %. Двухтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 77,8 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 9 | Котельная №15 (Ленинградское шоссе, д.44, Ростелеком) | Отключена, подлежит продаже в коммерческих целях | Тип топлива- уголь. Котлы – водогрейный «Универсал 5м» | По реестру имущества Лодейнопольского г.п. данный объект числится как склад. Использоваться не будет, т.к. подключен к данной котельной жилой дом, который будет переведен на отопление от газа. Планируется продажа для использования в коммерческих целях. |
| 10 | Котельная №16 (Ленинградское шоссе, д.73) | Закрытая/для нужд отопления и горячего водоснабжения/ в отопительный период, система ГВС - круглогодично | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 3,448 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 1,754 Гкал/ч. Четырехтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 619,91 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 11 | Котельная №17 (модульная, ул.Коммунаров, 6) | Закрытая/для нужд отопления и горячего водоснабжения/ в отопительный период, система ГВС - круглогодично | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 0,216 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,214 Гкал/ч. Степень износа котлов – 0 %. Четырехтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 58 тыс.м3. | Подлежит эксплуатационному ремонту |
| 12 | Блок-модульная газовая котельная №18 (модульная, ул.Талалихина, 8а) | Закрытая/для нужд отопления и горячего водоснабжения/ в отопительный период, система ГВС - круглогодично | На территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 Передана в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193. Тип топлива – газ. Установленная мощность – 7,74 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 2,71 Гкал/ч. Степень износа котлов – 10 %. Четырехтрубная прокладка трубопроводов. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 0С. Объем потребления природного газа – 721,1 тыс.м3. | Состояние хорошее |
| 13 | Тепловые сети | Протяженность 17,85 км. Степень износа 65 %, ветхие участки составляют 4,445 км – 25 %: - котельная №1 – 1,334 км, - котельная №2 – 0,585 км, - котельная №3 – 0,868 км, - котельная №4 – 0,912 км, - котельная №7 – 0,356 км, - котельная №16 – 0,390 км. | Требуется замена и ремонт. |
| 14 | Тепловые сети на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 | 0,92 км. | Проведена реконструкция в 2011 году |

К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения г. Лодейное Поле относятся:

- отсутствие системы автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории,

- высокий процент степени износа тепловых сетей города – 65 %. Необходимо проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции,

- высокий процент износа котлоагрегатов котельной №2. Необходимо осуществить замену оборудования котельной №2,

- низкая степень обеспеченности жилищного фонда централизованным горячим водоснабжением – 27 %.

# 3.7.3 Централизованная система водоснабжения

Источником водоснабжения г. Лодейное Поле является поверхностный источник  - р. Свирь. Централизованное водоснабжение города осуществляется с помощью ВОС, очищающих и подготавливающих воду, забираемую из р. Свирь поверхностным способом. Водозаборные очистные сооружения размещены на земельном участке  с кадастровым номером 47:06:0405001:29, расположенном в 150 метрах восточнее г. Лодейное Поле, между р. Луданка и железнодорожным мостом через р. Свирь. Земельный участок расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения; разрешенное использование -  для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией водоочистных очистных сооружений.

Водозаборные очистные сооружения были построены по проекту «Ленгопротранс» и запущены в эксплуатацию в 1970 году. Проектная мощность составляет 12,0 тыс. м3/сут. Такая проетная мощность связана с тем, что в 1976-1980-х годах было предусмотрено строительство филлиала завода ПТО им. Кирова. Поскольку строительство завода предусматривало комплексное развитие в г. Лодейное Поле жилищного и других видов городского хозяйства, то при  разработке проекта «вне площадного водоснабжения и канализации филлиала завода ПТО им. Кирова» учитывалась необходимость увеличению мощности городских систем водопроводных сооружений с доведением их мощности с 9 тыс. м3/сут до 12 тыс.м3/сут. Была осуществлена прокладка водовода длиной 6,5 км от водозаборных очистных сооружений до площадки строительства завода. Реконструкция водозаборных очистных сооружений производилась с 1986 года по 1990 год.

Сточные (промывные) воды после промывки контактных осветлителей без очистки сбрасываются в р. Свирь через береговой выпуск диаметром 200 мм. Обслуживающей организацией ООО «Вода-Сервис» получена разрешительная документация в установленном законом порядке.

На очистные сооружениях принята одноступенчатая схема очистки воды. Предусмотрена реагентная обработка воды. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия, в качестве коагулянта используется сернокислый аллминий, для стабилизации – кальцинированная сода.

Исходная вода насосной станции 1-го подъема подается в барабанные сетки после которых поступает во входную камеру со строенными перегордчатыми смесителями, откуда после смешения с реагентами направляетмя на контактные осветлители и далее в резервуары чистой воды и насосной станцией 2-го подъема подается в сеть городского хозяйственно-питьнвого водопровода.

Фактическая мощность водозаборных очистных сооружений – 4,5-5,0 тыс. м3/сут. Техническое состояние – удовлетворительное.

Водопроводная сеть г. Лодейное Поле представляет собой тупиковую систему из магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Назначение централизованного водопровода - подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные и хозяйственно-бытовые нужды предприятий и объектов социальной сферы, полив зеленых насаждений и наружное пожаротушение. Вода поступает от водозаборных очистных сооружений по двум магитральным водоводам

- водовод чугунный, диаметром 250 мм, 1 шт., протяженность 21 км,

- водовод стальной, диаметром 600 мм, 1 шт, протяженность 3,4 км.

Из магистрального водовода вода поступает в разводящую городскую сеть (см. «Схему современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Водоснабжение и водоотведение»). Централизованным водопроводом оборудовано 76,5 % жилищного фонда города, ваннами 67 %, при этом централизованным горячим водоснабжением только 25,5 %.

Общая протяженность водопроводных сетей 94,85 километров. Чугунные и стальные трубопроводы составляют 99 % сетей города. При этом большая часть водопроводных сетей выполнена из чугунных труб – 55 %, стальные трубопроводы составляют 44 %. Полиэтиленовые трубопроводы составляют только 1 % городских трубопроводов.Значительная часть уличных водопроводных сетей (27 %) имеет диаметр менее 100 мм, что приводит к быстрому их зарастанию, снижению пропускной способности и как следствие увеличение потерь напора.

Износ внутриквартальных водопроводных сетей составляет от 60 до 100 %. Стальные трубы эксплатируемые более 15-20 лет имеют коррозионные разрушения, которые приводят к существенным потерями воды питьевого качества. Повышенная коррозия стальных труб обусловленавысоким уровнем грунтовых вод и отсутсвием защиты (внутренней и внешней футеровки, катодной защиты). Незначительный износ 7 % имеют полиэтиленовые трубопроводы, составляющие всего 1 % от общей протяженности водопроводной сети города (см. таблицу 19). Значительная часть водопроводных сетей и оборудования, установленного на них, нуждается в капитальном ремонте или замене, что подтверждается сверхнормативными величинами несанкционированных потерь воды.

В городе установлены 35 водозаборные колонки.

Противопожарный водопровод объеденен с хозяйственно-питьевым водопроводом. В городе установлены 93 пожарных гидранта (см. «Схему современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Водоснабжение и водоотведение»).

По степени обеспеченности подачи воды централизованная система водоснабжения          г. Лодейное Поле относится ко II категории.

Эксплуатацию объектов водоснабжения производит ООО «Вода-Сервис». Основные характеристки системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города представлены в таблице 19.

Воопроводная вода, подаваемая населению города соответствует СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения города относятся:

1. Устаревшая система очистки воды. Необходима модернизация системы очистки поверхностных вод.

2. Отсутствие системы очистки сточных (промывных вод). Необходима установка системы очистки сточных (промывных) вод.

2. Аварийное состояние чугунных трубопроводов. Требуется замена чугунных трубопроводов.

3. Высокаястепенью износа стальных трубопроводов от 60 до 100 %. Требуется перекладка аварийных участков, а также капитальный ремонт и ремонтно-восстановительные работы участков в неудовлетворительном состоянии стальных трубопроводов.

4. Низкая степень обеспеченности жилищного фонда централизованным горячим водоснабжением.

В соответствии с проектом реконструкции 1-ой очереди системы наружного водоснабжения г. Лодейное Поле, выполненным на основании муниципальных контрактов № 62 от 23.06.2011 г. и № 111 от 20.09.2011 г. ООО «Научно-проектная фирма «Лотос», предусмотрено:

- прокладка новых разводящих напорных сетей для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения в границах улиц: Железнодорожная – Интернациональная, Свердлова – Красноармейская, протяженностью 3,543 км,

- устройство 12 водозаборных колонок и колодцев,

- устройство 9 пожарных гидрантов.

Таблица 19

Характеристика объектов системы

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименованием объекта | Характеристика объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные очистные сооружения (ВОС) | Централизованное водоснабжение города осуществляется с помощью ВОС, очищающих и подготавливающих воду, забираемую из р. Свирь поверхностным способом. Одноступенчатая схема очистки воды (реагентная обработка). Запущены в эксплуатацию в 1970 году. Мощность (проектная) – 12,0 тыс. м3/сут. Мощность (фактическая) – 4,5-5,0 тыс. м3/сут. Техническое состояние – удовлетворительное. | Необходима модернизация системы очистки |
| 2 | Артезианская скважина №56 | На территории в/г №3 в/ч 23438 Передана в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193. На территории в/г №3 в/ч 23438 Передана в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193. | Нерабочее состояние, использоваться не будет |
| 3 | Водонапорная башня №55 |  |  |
| 4 | Насосная станция №94 |  | Необходима модернизация |
| 5 | Водопроводная сеть | Тупиковая система магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Протяженность сетей 94,85 км. Структура материалов трубопроводов: чугунные – 55 %, стальные – 44 %, полиэтиленовые – 1 %. Включает 35 водозаборные колонки, 95 пожарных гидранта. Степень износа трубопроводов: чугун – 100 %, сталь – 60-80 %, полиэтилен – 7 % | Значительная часть водопроводных сетей и оборудования установленного на них нуждается в капитальном ремонте или замене. |
| 6 | Водопроводная сеть на территории в/г №3 в/ч 23438 | Протяженность сетей 4,8 км. Трубы - чугун – 100 % |  |

# 3.7.4 Централизованная система водоотведения

В настоящее время в г. Лодейное Поле канализирована капитальная застройка в центарльной части города, а также отдельные производственные объекты и учреждения социальной инфраструктуры.Централизованным водоотведением оборудовано 70 % жилищного фонда города. Протяженность сетей канализации составляет 86,1 км. Имеются 8 канализационных насосных станций. Канализационные очистные сооружения находятся на земельном участке с кадастровым номером 47:06:0513001:308, площадь 6,6121 гектар в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, разрешенное использование- «для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией канализационных очистных сооружений». Комплекс зданий и сооружений находится в собственности Лодейнопольского городского поселения. Техническое состояние – удовлетворительное.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м3/сут, фактическая – 2,4-3,2 тыс. м3/сут.  Стоки перекачиваются канализационными насосными станциями (КНС) на главную насосную станцию (ГНС). Все канализационные станции работают в автоматическом режиме, без постоянного обслуживания персонала, кроме КНС №2 и главной насосной станции. Техническое состояние удовлетворительное. Основные напорные коллектора от главной насосной станции проложены по ул. Титова. Стоки через главную насосную станцию поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные находящихся в 2,5 километрах западнее города.

Сточные воды, поступающие на канализационные очистные сооружения подвергаются механической и последующей биологической очистке, а затем сбрасываются в р. Свирь. Обеззараживание не производится (хлораторная находится на консервации). Сброс очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений осуществляется в р. Свирь на расстоянии 62 километров от устья реки. Качество очищенных сточных вод – неудовлетворительное. Выпуск русловый сосредоточенный из железобетонной трубы диаметром 700 мм, протяженностью 681 метр. Подводная часть выпуска из стальных труб составляет 118 метров. Оголовок выпуска располагается до границы судового канала. Эксплуатирующей организацией ООО «Вода-Сервис» получена разрешительная документация в установленном законом порядке.

Общая протяженность канализационных сетей города Лодейное Поле, включающая в себя главные, уличные и внутреквартальные коллектора, составляет 81,6 километров. Основную протяженность составляют уличные канализационные сети  - 74 %, главные коллектора составляют 15 % и внутриквартальные сети – 11 %. Железобетонные коллектора составляют 76 % от общей протяженности канализационный сетей города, керамические – 11 %, стальные – 10 %, чугунные – 3 %.Главные коллектора имеют диаметор 600 миллиметров, уличные сети от 150 до 300 милиметров, внутриквартальные от 100 до 200 миллиметров.

Степень износа главного железобетонного коллектора составляет 30 % (протяженностью 2 километра) и 100 % стального коллектора (протяженностью 8 километров); средняя степень износа уличных канализационных сетей составляет 79,3 %. Таким образом только 2,5 % канализационных сетей города имеет степень износа 30 % и 97,5 % - имеют степень износа 80-100 %.

На сетях установлены смотровые и поворотные колодцы из сборных железобетонных элементов и в кирпичном варианте. Часть колодцев находится в неудовлетворительном состоянии: большая инфильтрация, внутренние поверхности покрыты мхом и не на всех колодцах имеются чугунные люки.

Эксплуатирующей организацией объектов системы водоснабжения города является ООО «Водоканал».

Система ливневой канализации в границах населенного пункта не организована.

К основным проблемам централизованой системы водоотведения города относятся:

1. Устаревшая система очистки. Необходимо провести реконструкцию системы очистки воды на канализационных очистных сооружениях, в том числе необходимо предусмотреть обеззараживание сточных вод.

2. Аварийное состояние 97,5 % канализационных сетей. Требуется перекладка аварийных участков, а также капитальный ремонт и ремонтно-восстановительные работы участков в неудовлетворительном состоянии.

3. Удовлетворительное техническое состояние КНС.  Требуется реконструкция всех КНС (замена оборудования и ремонт павильонов).

4. Система ливневой канализации в границах населенного пункта не организована. Требуется разработка проекта ливневой канализации города, строительство ливневых очистных сооружений.

Таблица 20

Характеристика системы водоотведения (канализации) г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименованием объекта | Характеристика объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | Запущены в эксплуатацию в 1970 году. Степень износа – 65 %. Мощность (проектная) – 12,0 тыс. м3/сут. Мощность (фактическая) – 2,24-3,2 тыс. м3/сут. Механическая и биологическая очистка. Техническое состояние – удовлетворительное. Сброс сточных вод в р. Свирь. | Необходима модернизация и реконструкция. Неудовлетворительное качество очищенных вод, сбрасываемых в реку рыбохозяйственного значения высшей категории. Требуется системы доочистки стоков. Требуется выборочная замена оборудования и ремонт павильонов |
| 2 | Канализационные насосные станции (КНС) | 8 КНС. Техническое состояние – удовлетворительное. |  |
| 3 | Канализационные очистные сооружения №75 | Сброс сточных вод в р. Каномка. На территории в/г №3 в/ч 23438. Передана в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193. | Находятся в разрушенном состоянии. Восстановлению не подлежат |
| 4 | Хлораторная №76 | На территории в/г №3 в/ч 23438. Передана в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193. | Находится в разрушенном состоянии. Восстановлению не подлежит |
| 5 | Канализационные коллекторы | Самотечные и напорные (2 шт.) коллекторы. Протяженность сетей 86,1 км. Структура материалов коллекторов: чугунные – 3 %, стальные – 10 %, керамика – 11 %, 76 % - ж/б. Степень износа главного коллектора – 30 % (железобетонного) / 100 % (стального); средняя степень износа уличных канализационных коллекторов – 79,3 %. | Необходим капитальный ремонт или замена. |
| 5.1 | Канализационные коллекторы на территории в/г №3 в/ч 23438 | 4960 метров- износ 100 % | 100 % замена |

# 3.7.5 Централизованная система газоснабжения

Город Лодейное Поле – газифицированный населеный пункт природным сетевым газом. Источником газоснабжения города является ГРС «Лодейное Поле», подключенная нагрузка составляет – 6500 м3/час; проектная мощность – 20 тыс. м3/час. Газоснабжение осуществляется через газопровод - отвод г. Лодейное Поле (длиной 2,8 км) от магистрального газопровода Грязовец - Ленинград I (Санкт-петербург) до ГРС «Лодейное Поле» проходящего юго-восточнее города.

В г. Лодейное Поле установлен один блочный ГРП и 34 шкафных ГРП, проложено 67,18 км газопроводов природного газа. Природным газом газифицировано  6841 квартир, включая индивидуальные дома (300 домов), сжиженым газом – 1200 домов.  Уровень газификации жилого фонда природным газом на начало 2014 года – 83 %.

Объем потребления природного газа за 2013 год составил 17402,42 тыс м3/год. Основные потребители природного газа:

- два промпредприятия: ООО «Спецтранс» и ОАО «ЦСП-Свирь». Потребление природного газа составляет 150 тыс. м3/год,

- муниципальные предприятия: теплоисточники - 10 отопительных котельных. Все действующие муниципальные котельные города переведены на газ – 10 котельных. Котельная №6 в настоящееотключена, эксплуатироваться не будет, планируется продажа для использования в коммерческих целях. За 2013 год потребление природного газа котельными составило 14561,69 тыс. м3.

- населением. В настоящее время в городе пищеприготовление осуществляется в основном природным сетевым газом - для многоэтажной капитальной застройки, для индивидуальной застройки - от индивидуальных шкафных баллонных установок. За 2013 год потребление природного газа составило 2690,73 тыс. м3.

Таблица 21

| Наименование показателя | Единица измерения | Текущий год |
| --- | --- | --- |
| 1. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) природным газом | ед. | 6841 |
| 2. Уровень газификации жилого фонда природным газом - всего | % | 83 |
| 3. Потреблено природного газа, в том числе: | тыс. куб. м | 17252,42 |
|  | тыс. руб. | 90024,5 |
| - муниципальными предприятиями (котельными) | тыс. куб. м | 14561,69 |
|  | тыс. руб. | 75984,06 |
| - населением | тыс. куб. м | 2690,73 |
|  | тыс. руб. | 14040,44 |
| 4. Потреблено сжиженного газа населением (индивидуальные жилые дома) | тонн | 113,24 |
|  | тыс. руб. | 3531,95 |

# 3.8 Транспортная инфраструктура

Являясь планировочным центром муниципального района г. Лодейное Поле имеет хорошую транспортную доступностью, обеспечиваемую системой железнодорожного сообщения и автомобильных дорог федерального и регионального или межмуниципального значения.

# 3.8.1 Железнодорожный транспорт

По территории города проходит участок электрифицированной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» и примыкающая к ней железнодорожная линия «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт-Петербург». Волховстроевская железнодорожная линия является одной из самых грузонапряженных в области. Преобладающее движение транзитных грузов — в сторону г. Санкт-Петербург. Железнодорожная линия «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск – Санкт-Петербург» малозагруженная. На территории города расположена грузовая узловая железнодорожная станция II класса «Лодейное Поле».

В городе расположена железнодорожная станция Лодейное Поле (II класса), которая имеет кирпичное здание железнодорожного вокзала и две пассажирские платформы. Через железнодорожную станцию в среднем в сутки проходит более 40 грузовых и 40 пассажирских поездов.

# 3.8.2 Автомобильный транспорт

Автомобильная дорога федерального значения М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола») имеет два подъезда к г. Лодейное Поле:

- Подъезд №1, III технической категории, начало км 212+050 (0+000), заканчивается км 12+167. В границах города км 9+826 – км 12+167, протяженностью 2,341 км,

- Подъезд №2, III технической категории, начало км 230+503 (0+000), заканчивается км 0+484 (ул. Республиканский тракт), протяженность в границах города 0,484 км.

Южнее города проходит участок дороги введенный в эксплуатацию в 2000 году «Обход г. Лодейное Поле».

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения обозначены в соответствии с данными отдела контроля за производством дорожных работ и мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния дорог комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области:

- «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37, III технической категории, расположена за границей г. Лодейное Поле, начало дороги соответствует км 233+ 440 автомобильной дороги федерального значения М-18 «Кола»; на участке км 0+000 – км 1+ 698 совмещена с автомобильной дорогой М-18 «Кола»,

- «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово» Р36, III технической категории, участок протяженностью 1,1 км расположена в границах г. Лодейное Поле, начало дороги соответствует пересечению с автомобильной дорогой федерального значения М-18 «Кола» на участке км 232 + 854 (ул. Республиканский тракт).

Подъезд к участку планируемой на северо-востоке застройки индивидуальными жилыми домами с участками на расчетный срок Проекта (ур. Мирошкиничи) может быть организован с автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Лодейное Поле – Вытегра».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,

- создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Перечень автомобильных дорог общего пользования Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области утвержден постановлением от 14.03.2013 года №497 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования». Протяженность дорог, расположенных в г. Лодейное Поле, составляет 61 083 метров.

Характеристика автомобильных дорог местного значения поселения – улиц г. Лодейное Поле - представлена в таблице 22. Перечень парковок, расположенных в г. Лодейное Поле, представлен в таблице 23.

Таблица 22

Автомобильные дороги общего пользования Лодейнопольского городского поселения,

расположенные в границах г. Лодейное Поле

| № | Название улиц | протяженность, м | Проезжая часть с покрытием м2 | Проезжая часть без покрытия м2 | Тротуары с покрытием м2 | Тротуары без покрытия м2 | Озеленение (газоны) | Всего м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алеховщинская | 218 |  | 1631,2 |  |  | 978,8 | 2610 |
| 2 | Безымянный пер. | 76,2 |  | 381 |  |  |  | 381 |
| 3 | Березовая | 214 |  | 2354 |  |  |  | 2354 |
| 4 | Боровая | 439 |  | 3803,5 |  |  |  | 3803,5 |
| 5 | Весенний пер. | 140 |  | 601,1 |  |  | 508,4 | 1109,5 |
| 6 | Ветеранов | 333 |  | 3497,4 |  |  | 1040,3 | 4537,7 |
| 7 | Военкоматский пер. | 179 |  | 1790 |  |  | 716 | 2506 |
| 8 | Володарского пер. | 226 |  | 1708,7 |  |  | 902 | 2610,7 |
| 9 | Володарского ул. | 1345 | 12079,4 |  | 3813 |  | 7307,6 | 23200 |
| 10 | Воровского | 532 |  | 4475,5 |  |  | 4830,6 | 9306,1 |
| 11 | Восьмого марта | 186 | 648 | 837 | 162 |  | 1119 | 2766 |
| 12 | Гагарина | 1433,4 | 15270,6 |  | 6949,4 |  | 21612,2 | 43832,2 |
| 13 | Гражданская ул. | 1601,4 |  | 11016,4 |  |  | 16777 | 27793,4 |
| 14 | Гражданский проезд | 360 |  | 1836 |  |  | 2592 | 4428 |
| 15 | Двухсторонний пер. | 95 |  | 1790,5 |  |  |  | 1790,5 |
| 16 | Дмитрия Арсенова | 760 | 1659 | 3138 | 340 |  | 2949 | 8086 |
| 17 | Железнодорожная | 3703,4 | 29985,6 | 1729,9 | 4804,4 | 5242,7 | 25459,9 | 67222,5 |
| 18 | Заостровский пер. | 219,3 |  | 1303,8 |  |  |  | 1303,8 |
| 19 | Западная | 184 |  | 1030,4 |  |  | 1472 | 2502,4 |
| 20 | Звездный пер. | 300 |  | 1320 |  |  | 1680 | 3000 |
| 21 | Зеленый пер | 138,8 |  | 1110,4 |  |  | 2165,2 | 3275,6 |
| 22 | Зои Космодемьянской | 277,2 |  | 3026,4 |  |  |  | 3026,4 |
| 23 | Ивана Ярославцева | 917,5 | 3276,8 | 1597,5 | 246,4 |  | 5147,8 | 10268,5 |
| 24 | Индустриальная | 200,8 |  | 1639,3 |  |  | 1220 | 2859,3 |
| 25 | Интернациональная | 2012 | 1010,1 | 12384,2 |  |  | 22280 | 35674,3 |
| 26 | Карла Маркса | 1202,8 | 7966,5 |  | 5370,7 | 946,6 | 7635,4 | 21919,2 |
| 27 | Киреева ул. | 300 |  | 2100 |  |  | 2111,7 | 4211,7 |
| 28 | Коммунаров ул. | 904,8 | 7238 |  | 335,4 |  | 3020,8 | 10594,2 |
| 29 | Комсомольская 2-ая ул | 182 |  | 1638 |  |  |  | 1638 |
| 30 | Комсомольская ул | 934,9 | 6044 |  |  |  | 11522,7 | 17566,7 |
| 31 | Кольцевая | 457 |  | 4607 |  |  |  | 4607 |
| 32 | Красноармейская | 951,8 |  | 7123,4 |  | 4912,9 | 11888 | 19011,4 |
| 33 | Красноармейская 2-ая ул | 298,2 |  | 2303,6 |  |  | 865,8 | 3169,4 |
| 34 | Красных зорь | 452,1 |  | 6917,1 |  |  | 3557,2 | 10474,6 |
| 35 | Ленина пр | 3367,7 | 28584,1 |  | 15140,1 | 1044,6 | 28037,6 | 72806,4 |
| 36 | Ленинградское шоссе | 680 | 1050 | 3710 | 150 |  | 4080 | 8990 |
| 37 | Лесная | 1000 | 8000 |  | 360 | 220 | 3420 | 13000 |
| 38 | Лесной заезд | 231 |  | 1201,2 |  |  | 531,3 | 1732,5 |
| 39 | Лесорубов | 614,2 |  | 4827,4 |  |  |  | 4827,4 |
| 40 | Мошкина | 435,4 |  | 2027,6 |  |  | 1325,6 | 3353,2 |
| 41 | Набережная | 539 | 1818 | 1416 |  |  | 7272 | 10506 |
| 42 | Набережная красного флота | 219 |  | 2059 |  | 1095 | 2321,4 | 5475,4 |
| 43 | Новый заезд | 79,9 |  | 375,5 |  |  | 687,2 | 1062,7 |
| 44 | Новый пер. | 230,6 |  | 1314,4 |  |  | 1199,1 | 2513,5 |
| 45 | Объездная | 420 | 3360 |  |  |  |  | 3360 |
| 46 | Односторонний пер | 213,1 |  | 2770,3 |  |  | 2581,2 | 5351,5 |
| 47 | Озерный пер | 178,3 |  | 1016,3 |  |  |  | 1016,3 |
| 48 | Октябрьский пр. | 2014,6 | 11901 | 2846,2 | 4171,7 | 10091 | 12782,3 | 41792 |
| 49 | Олега кошевого | 217,8 |  | 2178 |  |  |  | 2178 |
| 50 | Онежский пер | 292,8 |  | 2364 |  |  | 2124,5 | 4488,5 |
| 51 | Оятский пер | 138,1 |  | 469,6 |  |  | 428 | 897,6 |
| 52 | Паромный пер | 220 | 1790,4 |  | 80 |  | 2845,2 | 4715,6 |
| 53 | Первомайская | 450,9 |  | 3412,6 |  |  | 2636,5 | 6049,1 |
| 54 | Песочная | 634,7 |  | 4203,7 |  |  | 2067,3 | 6271 |
| 55 | Петра Терентьева | 200,9 |  | 1366,1 |  | 975,5 | 2490,6 | 4832,2 |
| 56 | Пионерская | 218,8 |  | 863,7 |  | 978,3 |  | 1842 |
| 57 | Плеханова | 802,5 | 1750 | 5402,1 | 244,4 |  | 5317,9 | 12714,4 |
| 58 | Пограничная | 768,3 |  | 5146,8 |  |  | 9578,2 | 14725 |
| 59 | Подгорная | 768 |  | 5943,2 |  |  | 4667,7 | 10610,9 |
| 60 | Полевая | 179 |  | 1253 |  |  | 1127,7 | 2380,7 |
| 61 | Почтовый пер | 380,6 |  | 1979,1 |  |  | 2550 | 4529,1 |
| 62 | Привокзальная | 481 |  | 3340 |  |  | 755 | 4095 |
| 63 | Пристанский | 119 | 780,8 |  |  |  | 690,2 | 1471 |
| 64 | Профсоюзная | 866,7 |  | 6283,5 |  | 3469,2 | 5372,9 | 15125,6 |
| 65 | Профсоюзная 2-ая | 220,3 |  | 2628 |  |  |  | 2628 |
| 66 | Профсоюзный заезд | 82 |  | 492 |  |  |  | 492 |
| 67 | Рабоче-Крестьянская | 1498,6 |  | 12634,4 |  |  | 7928,4 | 20562,8 |
| 68 | Рабочий пер | 298,2 | 2042,7 |  |  |  | 4777,8 | 6820,5 |
| 69 | Республиканская | 2197 | 17720 |  | 5961,5 | 4813,7 | 10620 | 38367 |
| 70 | Республиканский тракт | 1597,9 | 12526,2 |  | 2651,8 |  | 15147,6 | 30325,6 |
| 71 | Речная | 670 |  | 4020 |  |  | 180 | 4200 |
| 72 | Розы Люксембург | 934,8 | 2160,1 | 5971,5 |  | 132 | 9295,9 | 17559,5 |
| 73 | Садовый пер | 560 |  | 2800 |  |  | 2744 | 5544 |
| 74 | Свердлова | 977,8 |  | 8408 |  |  | 11868,2 | 20276,2 |
| 75 | Светлый пер | 230,4 |  | 1059,8 |  |  | 1751,1 | 2810,9 |
| 76 | Свирская | 473,2 | 3491,7 | 583,2 |  |  | 6049,1 | 10124 |
| 77 | Связи | 207,8 |  | 1558,5 |  |  | 1496,1 | 3054,6 |
| 78 | Северная ул | 218,6 |  | 1485 |  |  | 1533,4 | 3018,4 |
| 79 | Сельский | 181,4 |  | 892 |  |  | 725,6 | 1617,6 |
| 80 | Советская | 1009,2 | 4194,8 | 3841,6 |  |  | 12246,1 | 20282,5 |
| 81 | Солнечная | 195 |  | 1521 |  |  | 1150,5 | 2671,5 |
| 82 | Сосновая | 220 |  | 1144 |  |  | 1496 | 2640 |
| 83 | Сосновый 1-ой пер | 120,5 |  | 518,2 |  |  | 313,3 | 831,5 |
| 84 | Сосновый 2-ой пер | 234,2 |  | 1053,9 |  |  | 281 | 1334,9 |
| 85 | Спортивный | 237,7 |  | 1662,7 |  |  | 1614,2 | 3276,9 |
| 86 | Строителей | 519,4 |  | 8435,6 |  |  |  | 8435,6 |
| 87 | Титова | 2509,3 | 6912 | 21627,7 | 1845,4 | 10648 | 17329,9 | 58363 |
| 88 | Тихая | 182,4 |  | 1039,7 |  |  | 1153,7 | 2193,4 |
| 89 | Труда | 898,7 |  | 5551,3 |  |  | 2197 | 10109,1 |
| 90 | Ударника | 531,2 |  | 5785,9 |  |  | 9310,6 | 15096,5 |
| 91 | Ульяновская | 983,8 | 6301,2 | 1115,5 | 756,3 | 2184,5 | 4554,5 | 14911,9 |
| 92 | Урицкого пр | 896,5 | 10789 |  | 5613,9 |  | 8454 | 24856,9 |
| 93 | Цветочный пер | 450 |  | 2656 |  |  | 1394 | 4050 |
| 94 | Шалаева | 220 |  | 1320 |  |  | 880 | 2200 |
| 95 | Школьная | 219,4 |  | 1097 |  | 51,8 | 438,8 | 1587,6 |
| 96 | Школьный пер | 60 |  | 480 |  |  |  | 480 |
| 97 | Шмакова | 500,1 |  | 3870,6 |  | 2676,5 | 2654,2 | 9201,3 |
| 98 | Энергетиков | 317,2 |  | 2402,5 |  | 973,6 | 1596,9 | 3999,4 |
| 99 | Энтузиастов | 155 |  | 930 |  |  | 310 | 1240 |
| 100 | Южный пер | 75,8 |  | 570 |  |  |  | 570 |
| 101 | Талалихина | 535 | 3477,5 |  | 535 |  | 5387,5 | 9400 |
| 102 | Песочный заезд | 320 |  | 1920 |  |  | 430 | 2350 |
| 103 | Швейников | 240 |  | 1440 |  |  | 360 | 1800 |
| 104 | Железнодорожный заезд | 122 |  | 732 |  |  | 1155 | 1887 |

Таблица 23

Характеристика парковок г. Лодейное Поле

| № | Адреса | Площадь м2 | покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр.Ленина 124 | 160 | грунт |
| 2 | пр.Ленина 98 корп.Г | 150 | грунт |
| 3 | пр.Ленина 61 | 99 | а/б |
| 4 | пр.Ленина 59 | 161 | грунт |
| 5 | пр.Ленина 57 | 145,6 | а/б |
| 6 | пр.Ленина 38-42 | 393,6 | а/б |
| 7 | пр.Ленина 38(ст.такси) | 109,2 | а/б |
| 8 | пр.Ленина 16 | 98 | а/б |
| 9 | пр.Ленина 10 | 46 | а/б |
| 10 | Гагарина 28 | 109,2 | а/б |
| 11 | К.Маркса 49 | 180 | грунт |
| 12 | К.Маркса 47 | 66 | а/б |
| 13 | К.Маркса 58 | 195 | а/б |
| 14 | К.Маркса 39 | 95 | а/б |
| 15 | К.Маркса 35 | 95 | а/б |
| 16 | К.Маркса 33 | 66 | а/б |
| 17 | К.Маркса 42а | 34 | а/б |
| 18 | К.Маркса 5 | 46 | а/б |
| 19 | Урицкого 3 | 234 | а/б |
| 20 | Володарского 42 | 36 | а/б |
| 21 | Володарского 46-52 | 540 | а/б |
| 22 | Володарского 45-51 | 540 | а/б |
| 23 | Розы Люксембург 9 | 162,5 | а/б |
| 24 | Октябрьский 37 | 105 | а/б |
| 25 | Железнодорожная 10 | 90 | а/б |
|  | Всего: | 3956,1 |  |

Администрацией Лодейнопольского муниципального района были предоставлены 3 земельных участка для размещения стоянок (см. таблицу 24).

Таблица 24

Земельные участки, предоставленные для размещения стоянок, парковок

| № п/п | Назначение земельного участка | Документация определяющая планируемое использование (назначение) земельного участка, территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение стоянок, парковок, парковочных мест | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под размещение парковки, площадью 494 м2 от 26.09.2012 года № 1417. |
| 2 | Размещение стоянок, парковок, парковочных мест | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство автостанции с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 1000 м2 от 30.10.2012 года № 1580. |
| 3 | Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта | Постановление об утверждении акта выбора земельного участка под строительство ремонтной зоны и стоянки большегрузных транспортных средств с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 1,38 га от 28.11.2011 года № 2278. |

# 3.8.3 Водный транспорт

Г. Лодейное Поле расположен на левом берегу судоходной р. Свирь. Река Свирь является одним из звеньев Волго-Балтийского водного пути, соединяющим бассейны Балтийского моря и реки Волги, и Беломоро - Балтийского водного пути, соединяющим бассейны Белого и Балтийского морей. Основными водными маршрутами являются грузовые перевозки из этих бассейнов, а также пассажирские перевозки по маршрутам Санкт - Петербург – Москва (и обратно), Санкт - Петербург – Кижи (и обратно), Санкт -Петербург – Астрахань (и обратно). Гарантированные габариты судового хода по р. Свирь составляют: глубина — 400 см; ширина — 85 м, обстановка — освещаемая.

На территории г. Лодейное Поле находится 1 пассажирская пристань, оборудованная причалом. Причал ООО «РОС» находится в г. Лодейное Поле на левом берегу р. Свирь и представляет собой три свайных отбойных пала, один ступенчатый железобетонный пассажирский сегмент размером 6х14 м и один кормовой железобетонный пандус размером 6х6 м. В один счал становится не более трёх судов. В соответствии с проектом, выполненным по заказу ООО «РОС», на предоставленном им земельном участке площадью 2,2 га, планируется организовать причальный комплекс с речным вокзалом, в составе которого будут также гостиничный комплекс, торговые ряды и стоянка для легкового транспорта и туристических автобусов.

Существовавшая ранее паромная переправа не функционирует.

Пригородные водные маршруты отсутствуют. Осуществляются только транзитные туристические маршруты на комфортабельных пассажирских судах, расписание движения которых согласовывается и утверждается в Министерстве транспорта на начало каждой навигации. Объём пассажирских перевозок составляет более 170 тыс. пассажиров в год.

Водный путь обслуживается ГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства». Перевозки речного флота осуществляются ОАО «Северо-Западным речным пароходством» и предприятиями, имеющими свои причалы.

В г. Лодейное Поле имеется грузовой причал ООО «МК Терминал», с которого осуществляется погрузка лесных материалов на суда.

# 3.8.4 Воздушный транспорт

На земельном участке, расположенном южнее г. Лодейное Поле, относящимся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, расположена находящаяся в собственности Лодейнопольского городского поселения неиспользуемая взлетно-посадочная полоса бывшего пассажирского аэропорта местных воздушных линий, входившего в состав аэропорта «Ржевка», функционировавшего с 1960-х годов до 1980 года. Пассажирские перевозки населения осуществлялись в направлении г. Ленинград, населенных пунктов: Подпорожье, Андроновское, Вознесенье, Вытегра. На авиалиниях эксплуатировался самолет АН-2. Объем пассажироперевозок составлял 750 человек в год.

Близкое расположение вдоль южной границы города относительно сложившейся застройки индивидуальными жилыми домами исключает возможность реконструкции взлетно-посадочной полосы в целях осуществления пассажирских перевозок.

С учетом возможности подключения к существующим централизованным системам газоснабжения, водоснабжения и водоотведения земельный участок занимаемый объектом планируется преобразовать в жилую зону.

Военный аэродром, расположенный в двух километрах к югу от г. Лодейное Поле, оборудован бетонной взлетно-посадочной полосой протяженностью 2 500 м. С 15 мая 1960 года на авиабазе Лодейное Поле дислоцирован 177 истребительный авиационный полк. С 1 декабря 2009 года 177 истребительный авиационный полк, дислоцировавшийся на аэродроме, расформирован. Аэродром, находящийся в федеральной собственности в дальнейшем не будет эксплуатироваться.

В соответствии с приказом Министра Обороны Российской Федерации №3193 от 09.10.2012 года из федеральной собственности в собственность Лодейнопольского муниципального района был передан земельный участок площадью 1227,6300 га. Все объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, за исключением аэродрома, были переданы в собственность Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района.

# 3.8.5 Транспортное обслуживание населения

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

В Лодейнопольском городском поселении организовано 14 пригородных автобусных маршрутов, в г. Лодейное Поле организован 1 городской автобусный маршрут. Через город проходит 1 межмуниципальный, 5 междугородних, включая 3 транзитных, маршрута автобусных пассажирских перевозок (таблица 25). В городе в районе железнодорожного вокзала и привокзальной площади расположена автобусная станция. Место межрейсового отстоя автобусов пригородных и городского автобусных маршрутов расположено на земельном участке МУП «Автотранс», автобусный парк состоит из 15 единиц, из них 3 автобуса осуществляют внутригородские перевозки населения. Место межрейсового отстоя автобусов междугороднего автобусного маршрута Санкт-Петербург –Лодейное Поле расположено на земельном участке автотранспортного предприятия ООО «Лодавто», автобусный парк которого состоит из 7 автобусов.

В соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на первую очередь Проекта планируется расширение автобусной станции, на расчетный срок Проекта планируется создание автовокзала, в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области.

Таблица 25

Маршруты автобусных пассажирских перевозок

| №п/п | Номер маршрута | Начальный пункт | Конечный пункт | Протяжённость маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские маршруты |
| 1 | 10 | Мясокомбинат | Лесная | 13,1 |
| Пригородные внутрирайонные маршруты |
| 1 | 81 | Лодейное Поле | Янега | 8,8 |
| 2 | 81/87 | Лодейное Поле | Свирьстрой | 18,2 |
| 3 | 82 | Лодейное Поле | Шамокша | 16,6 |
| 4 | 84/88 | Лодейное Поле – Хмелезеро – Вонозеро | 105,4 |
| 5 | 85 | Лодейное Поле | Имоченицы | 46,1 |
| 6 | 85-а | Лодейное Поле | Шархиничи | 53,6 |
| 7 | 85-в | Лодейное Поле | Тервеничи | 80,5 |
| 8 | 85-6 | Лодейное Поле | Янгиничи (дачи) | 28,4 |
| 9 | 89/91 | Лодейное Поле | Свирское | 48,7 |
| 10 | 90 | Лодейное Поле | Печеницы | 56,8 |
| 11 | 93 | Лодейное Поле | Надпорожье | 81,6 |
| 12 | 94 | Лодейное Поле | Рассвет | 72,1 |
| 13 | 95 | Лодейное Поле | Ребовичи | 90,1 |
| 14 | 792 | Лодейное Поле | Новинка | 95,5 |
| Межмуниципальный маршрут |
| 1 | 86 | Лодейное Поле | Подпорожье | 44,5 |
| Междугородные маршруты |
| 1 | 864 Д | Лодейное Поле | Мурино | 242,0 |
| 2 | 865 Д | Подпорожье | Мурино | 289,0 |
| Транзитные автобусные маршруты, проходящие через г. Лодейное Поле |
| 3 | 965 | Санкт-Петербург | Петрозаводск |
| 4 | 963 | Санкт-Петербург | Питкяранта |
| 5 | 964 | Санкт-Петербург | Вытегра |

# 3.9 Санитарная очистка территории

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Генеральная схема санитарной очистки территории Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинграсдкой области утверждена постановлением главы администрации Лодейнопольского городского поселения №111 от 11.03.2010 года.

В г. Лодейное Поле применяется контейнерная и бесконтейнерная система сбора ТБО населения:

1. В жилищном благоустроенном фонде применяется система несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры), вывозится спецавтотранспортом.

Система сбора и вывоза бытовых оходов от населения, проживающего в благоусроенном фонде – контейнерная. Периодичность вывоза – ежедневно.

2. В жилищном неблагоустроенном фонде:

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения, проживающего в неблагоусроенном фонде – 50 % контейнерная, периодичность вывоза –1-3 раза в неделю и 50 % бесконтейнерная, вывоз – по графику.

Сбор тходов 50 % осуществляется в мусоросборники (контейнеры 0,75 м3) и 50 % осуществляется в выгребных ямах и деревянных контейнерах. Отходы вывозится спецавтотранспортом.

Многоквартиные жилые дома мусоропроводами не оборудованы.

3. В частном благоустроенном и неблагоустроенном жилищном секторе:

Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения- бесконтейнерная.

Часть населения заключает договора с ООО «Спецавтотранс», жителям выдаются «мягкие контейнеры», а также по заявке приезжает  машина с контейнером емкостью 0,75 м3. периодичность вывоза – по заявке.

Сбор тходов 50 % осуществляется в мусоросборники (контейнеры 0,75 м3) и 50 % осуществляется в выгребных ямах и деревянных контейнерах. Отходы вывозится спецавтотранспортом.Удаление отходов частного сектора не соответвует санитарным правилам содержания населенных пунктов.

В границах города расположено 49 контейнерных площадок для сбора ТБО на 1-8 контейнеров по 0,75 м3. Все площадки имеют  удобный подъезд для транспорта, но только на 35 площадках имеется водонепроницаемое покрытие  и 17 имеют ограждение:

- 32 площадки требует ремонта (18 площадок не оборудованы бордюром и зелеными насаждениями по периметру; 14 площадок не оборудованы бетонным или асфальтовым покрытием, бордюром и зелеными насаждениями по периметру) .

Не все контейнерные площадки соотвествуют санитарно-гигиеническим требованиям: на 6 площадках количество контейнеров больше 5, значительное количество площадок не имеют водонепроницамого покрытия и ограждения, отсутсвует система регулярной промывки ТБО.

Контейнеры для сбора негабаритных отходов в городе отсутсвуют. КГО накапливаются на контейнерных площадках для сбора ТБО, вывозятся 1 раз в неделю  (благоустроенный жилищный фонд) и по заявке (неблагоустроенный жилищный фонд, включая частный сектор).

В 450 метрах по автомобильной дороге западнее города, на землях лесного фонда, расположена несанкционированная свалка №221, площадью 5 га, функционировавшая с конца 1960-х годов по 2008 год, очистные сооружения, система сбора дождевых, талых, дренажных вод, контрольные скважины отсутствуют. Находится в стадии рекультивации. Санитарно-защитная зона составляет 500  метров (II класс опасности).

Утилизация и обезвреживание отходов осуществляется путем захоронения на свалке – полигоне ТБО, расположенном в Янегском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района (отработанный песчаный карьер «Вехкозерское»). Площадь полигона 41 тыс. м2. Мощность полигона захоронения бытовых отходов по проекту 620000 м3.  Полигон расчитан на 17 лет эксплуатации.(с 31.03.2007 г. по 15.06.2023 г.) В настоящее время процент использования полигона составляет 52,4 % от установленной мощности, в  резерве 47,6 %.

В соответствии  с постановлением главы Администрации Лодейнопольского муниципального района № 822 от 20.05.2011 года «Об утверждении акта о выборе земельного участка» утилизация и обезвреживание твердых бытовых и промышленных отходов будет осуществляться на планируемом полигоне ТБО в Янегском сельском поселении.

# 3.9.1 Благоустройство территории

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Степень освещения улиц города составляет 100 %.

Площадь озелененных территорий общего пользования г. Лодейное Поле, включая мемориальный парк «Свирская Победа»,  составляет 29,47 га.

Исходя из рекомендуемого норматива площади озелененных территорий общего пользования для малого городского населенного пункта – 8 м2/чел., общая площадь озелененных территорий общего пользования в г. Лодейное Поле должна составлять 16,48 га, при этом озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 % - 8,24 га.

Несмотря на то, что общая площадь существующих озелененных территорий общего пользования в 1,8 раза превышает рекомендуемую, необходимо учитывать, что более половины - 63 % составляет мемориальный парк, не предназначенный для полноценного массового отдыха местных жителей, так как является выявленным объектом культурного наследия и, соответственно, имеет существенные ограничения по режиму использования. При этом все благоустроенные озелененные территории общего пользования расположены в северной части города.

Правила благоустройства территории муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области утверждены решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского мунциципального района №225 от 12.12.2012 года.

В 2013 году в рамках проведения работ по благоустройству территорий снесены расселенные ранее 8 аварийных домов, спилено 77 аварийных деревьев, проведена  работа по ручной уборке четырех несанкционированных  свалок.

В течении 2013 года проводились  плановые работы по ручной уборке территории города и вывозу мусора, в том числе крупногабаритного и сверхнормативного мусора с контейнерных площадок у многоквартирных домов.

# 3.10 Места захоронения

К вопросам местного значения поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В границах г. Лодейное Поле размещено кладбище традиционного захоронения (закрытое) и мемориальное кладбище.

Действующее кладбище расположено в 900-х метрах юго-восточнее города на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения. Ресурс кладбища полностью исчерпан, необходим дополнительный земельный участок. Характеристика мест захоронения приведена в таблице 26.

Таблица 26

Характеристика объектов специального назначения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | Действующее. Ресурс исчерпан. Расположено за границами города, на землях промышленности и транспорта и иного специального назначения. Площадь составляет 7,35 га. СЗЗ составляет 100 метров1 (IVкласс опасности). | Организация кладбища возможна на землях промышленности, транспорта и иного специального назначения, с учетом планируемого ранее землеотвода в соответствии с постановлением главы Лодейнопольского муниципального района № 439 от 03.05.2000 года и гидрогеологическим заключением о возможности расширения гражданского кладбища №56 от 05.06.1998 года, «Севзапгеология». |
| 2 | Мемориальное кладбище | 1733 захоронения. Расположено в границах города. Площадь 0,57 м2. СЗЗ составляет 50 метров (V класс опасности). | Захоронения произведены в 1944г, в настоящее время захоронения не проводятся. Ведется подзахоронение останков воинов, обнаруженных при раскопках |
| 3 | Кладбище традиционного захоронения | Закрыто. Производятся подзахоронения. Расположено в границах города. Площадь 11,39 га. СЗЗ составляет 50 метров1 (IV класс опасности). | Свободных территорий для отвода новых захоронений нет, ведутся подзахоронения в существующих оградах. |

# 3.11 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения

К вопросам местного значения поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения,

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры,

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Основная часть объектов социального обслуживания населения местного значения поселения и муниципального района сосредоточена в г. Лодейное Поле, так как город является не только административным центром городского поселения, но и административным центром района, в котором проживает 68 % населения всего муниципального района и 96 % населения городского поселения. Расположение объектов социальной инфраструктуры и границы земельных участков, на которых размещены такие объекты, отображены на  «Схеме современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Размещение объектов социальной инфраструктуры».

# 3.11.1 Библиотечное обслуживание

В настоящий момент в городе Лодейное Поле расположены 3 библиотеки (см. таблица 27) :

1. Городская библиотека № 1.

2. Городская библиотека № 2.

3. Центральная детская библиотека.

В целях оптимизации и в результате реорганизации сети учреждений культуры и библиотечного обслуживания Лодейнопольского района и Лодейнопольского городского поселения объекты вошли в состав МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека».

Межпоселенческая центральная районная библиотека рассчитана на 20 читательских мест, книжные фонды составляют 29 974 экземпляров.

Таблица 27

Характеристика объектов библиотечного обслуживания населения

| № п/п | Наименованием объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городская библиотека № 1им. А. Н. Чепурова | Количество читательских мест - 10 ед. Количество экземпляров книжного фонда – 13266 экз. Отдельно стоящее здание, площадь 133,8 м2. Состояние помещений удовлетворительное. |
| 2 | Городская библиотека № 2 | Количество читательских мест - 0 ед. Количество экземпляров книжного фонда – 6915 экз. Двухкомнатная квартира, площадь 64,3 м2. Состояние помещений удовлетворительное. |
| 3 | Центральная детская библиотека | Количество читательских мест - 20 ед. Количество экземпляров книжного фонда – 33222 экз. Помещения в здании МКОУ ДОД «Лодейнопольский детский центр эстетического развития», площадь 182,6 м2. Требуется капитальный ремонт. |

Анализ степени обеспеченности населения города библиотечным обслуживанием исходя из рекомендуемого количества посадочных мест в читальных залах библиотек и экземпляров библиотечных фондов представлен в таблице 28.

Таблица 28

Анализ степени обеспеченности населения города библиотечным обслуживанием

| № п/п | Наименование показателя | На 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения г . Лодейное Поле, тыс.чел. | 20,6 |
| 2 | Общее количество тыс.ед. хранения/чит. мест без учета межпоселенческой библиотеки | 52,40/30 |
| 3 | Общее количество тыс.ед. хранения/чит. мест, с учетом межпоселенческой библиотеки | 82,374/50 |
| 4 | Нормативна 1 тыс. чел. тыс.ед. хранения/чит. мест | 4-4,5/2-3 |
| 5 | Рекомендуемое (мин.) количество тыс.ед. хранения/чит. мест г.Лодейное Поле | 82/41 |
| 5 | Обеспеченность ед. хранения/чит. мест, без учета межпоселенческой библиотеки, исходя из норматива 4/2, % | 64/71 |
| 5.1 | Обеспеченность ед. хранения/чит. мест, с учетом межпоселенческой библиотеки, исходя из норматива 4/2, % | 100/119 |
| 6 | Рекомендуемое (макс.) количество тыс.ед. хранения/чит. мест г.Лодейное Поле | 92,25/62 |
| 7 | Обеспеченность ед. хранения/чит. мест, без учета межпоселенческой библиотеки,исходя из норматива 4,5/3, % | 56/48 |
| 7.1 | Обеспеченность ед. хранения/чит. мест, с учетом межпоселенческой библиотеки,исходя из норматива 4,5/3, % | 89/81 |

Таким образом:

- с учетом межпоселенческой библиотеки, население города обеспечено на 81 % от рекомендуемого норматива читательскими местами (50 мест существующих из рекомендуемых 62 мест) и на 89 % книжным библиотечным фондом (82,374 тыс. ед. хранения существующих из 92,25 тыс. рекомендуемых)

- с учетом технического состояния помещений центральной детской библиотеки требуется новое здание или реконструкция существующего объекта.

# 3.11.2 Учреждения культуры и досуга

К муниципальным учреждениям в сфере культуры и досуга относятся:

1. МБУ «Лодейнопольский дом народного творчества им. Ю.П. Захарова».

1.2 Информационно-технический центр.

2. МБУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель».

2.1 Кинотеатр «Мирный».

3. Офицерский клуб (дом офицеров) №79. В соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193 в собственность Лодейнопольского городского поселения был передан офицерский клуб (дом офицеров) №79.

Характеристика указанных учреждений представлена в таблице 29.

Таблица 29

Характеристика учреждений культуры и досуга

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова» | Количество зрительных залов – 2 ед. Количество посадочных мест - 750 ед. Количество досуговых помещений – 14 ед. Общая площадь досуговых помещений – 2545 м2. Отдельно стоящее здание, площадь 3524,7 м2. Требуется капитальный ремонт. |
| 1.2 | Информационно-технический центр, МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова» | Количество зрительных залов – 0 ед. Количество посадочных мест – 0 ед. Отдельно стоящее здание, площадь 314,5 м2. Состояние помещений удовлетворительное. |
| 2 | МБУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» | Количество зрительных залов – 1 ед. Количество посадочных мест - 166 ед. Отдельно стоящее здание, площадь 870 м2. Состояние помещений удовлетворительное. |
| 2.1 | Кинотеатр «Мирный», МБУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» |  |
| 3 | Офицерский клуб (дом офицеров) | Количество зрительных залов – 1 ед. Количество посадочных мест - 300 ед. Отдельно стоящее здание, площадь 1395 м2. Требуется реконструкция. |

Анализ степени обеспеченности населения города услугами организаций культуры представлен в таблице 30.

Таблица 30

Анализ степени обеспеченности населения города услугами организаций культуры

| № п/п | Наименование показателя | На 01.01.2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения г. Лодейное Поле, тыс.чел. | 20,6 |
| Клубные учреждения |
| 2 | Норматив мест/1 тыс. чел. в клубах | 80 |
| 3 | Количество существующих пос. мест в клубных учреждениях (дом культуры) | 1050 |
| 4 | Рекомендуемое количество пос. мест | 1640 |
| 5 | Процент от рекомендуемой нормы, % | 64 |
| Театры |
| 6 | Норматив мест/1 тыс. чел. в театрах | 5-8 |
| 7 | Количество существующих мест в театре | 166 |
| 8 | Рекомендуемое количество мест | 103-164 |
| 9 | Процент от рекомендуемой нормы, % | 100 |
| Кинотеатры |
| 10 | Количествосуществующих мест в кинотеатре | 166 |
| 11 | Норматив мест/1 тыс. чел. | 25-35 |
| 12 | Рекомендуемое количество мест | 513-718 |
| 13 | Процент от рекомендуемой нормы,% | 32-23 |

Таким образом:

- степень обеспеченности населения города учреждениями клубного типа составляет только 64 % от рекомендуемого норматива. Необходимо увеличение количества посадочных мест с учетом создания новых объектов, а также проведение реконструкции  офицерского клуба.

- население города обеспечено театрами в полном объеме.

- степень обеспеченности населения города кинотеатрами составляет только треть от рекомендуемого норматива - 32 %. Но необходимость в расширении объекта с учетом фактической посещаемости отсутствует.

# 3.11.3 Учреждения по работе с молодежью

Профильные учреждения в сфере молодежной политики в г. Лодейное Поле отсутствуют.

На базе МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова» организовано 37 культурно-досуговых формирования, из них:

-6 клуба по интересам,

- 31 прочих клубных формирования, в том числе 26 самодеятельного народного творчества.

При этом более половины (70 %) из общего числа формирований направлены на детей до 14 лет и молодежь от 15 до 24 лет:

- 21 для детей до 14 лет, в них 348 участников. Большая часть детей - 297 человек -  занимается в клубных формированиях самодеятельного народного творчества.

- 2 для молодежи от 15 до 24 лет, в них 43 участника.

В составе образовательного учреждении дополнительного образования детей МКОУ ДОД ДШИ «Лодейнопольский детский центр эстетического развития», относящегося к объектам местного значения муниципального района, организован подростковый молодежный клуб «Гагаринец», площадь занимаемаых помещений (квартира в многоквартирном жилом доме) составляет 50 м2. Подростковый клуб «Талалихинец», размещаемый в офицерском клубе на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438, находится в стадии организации, площадь помещений составит 100 м2.

Таким образом необходима организация учреждений молодежной политики - подростковых многопрофильных клубов или различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений, общая площадь помещений которых должна соответствовать нормативу минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства. Исходя из существующей численности населения города Лодейное Поле площадь помещений учреждений молодежной политики должна составлять 512,5 м2.

Принимая во внимание планируемое строительство межпоселенческого молодежного центра в г. Лодейное Поле в 2020-2030 годах в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области общей площадью помещений не менее 265 м2, общая площадь помещений подростковых клубов должна составлять не менее 250 м2.

# 3.11.4 Учреждения и объекты физической культуры и массового спорта

К существующим объектам местного значения поселения, расположенным в                   г. Лодейное Поле относятся как открытые физкультурно-спортивные сооружения (игровые поля), так и спортивные залы:

1. Футбольное поле.

2. Спортивный зал МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова».

3. Спортивный зал офицерского клуба (дома офицеров).

Характеристика объектов физической культуры и массового спорта представлена в таблице 31.

Таблица 31

Характеристика объектов физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименованием объекта | Характеристика объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольное поле | Площадь 7488 м2 (104х72) | Без покрытия |
| 2 | Спортивный зал МБУ «Лодейнопольский Дом народного творчества им. Ю. П. Захарова» | Площадь 300 м2 (25х12) | Удовлетворительное состояние |
| 3 | Спортивный зал офицерского клуба (дома офицеров) | Площадь 228 м2 | Требуется реконструкция |

В г. Лодейное Поле расположено 11 объектов физической культуры и спорта местного значения муниципального района (см. таблицу 32), из них:

- 2 игровых поля (футбольных),

- 1 игровая площадка (хоккейная),

- 1 лыжная база с лыжероллерной трассой,

- 6 спортивных залов, размещаюхся в общеобразовательных школах,

- 1 бассейн (2 чаши),

Таблица 32

Характеристика объектов физической культуры и массового спорта

местного значения муниципального района

| № п/п | Наименованием объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Футбольный манеж МКОУ ДОД «Лодейнопольская ДЮСШ» | Площадь здания – 933,6 м2. Площадь футбольного поля 978,6 м2(40 х 18,7) Трибуны на 150 мест. Административное здание с раздевалками, спальными номерами на 40 человек только для участников соревнований, тренажерным залом, кафе. |
| 2 | Футбольное поле с искусственным покрытием МКОУ ДОД «Лодейнопольская ДЮСШ» | Площадь 5 612 м2(61х92) |
| 3 | Хоккейная площадка МКОУ ДОД «Лодейнопольская ДЮСШ» | Открытая, площадь 1 624 м2(58 х 28) |
| 4 | Лыжная база с лыжной трассой МКОУ ДОД «Лодейнопольская ДЮСШ» | Площадь здания 88,14 м2 с подвальным помещением, раздевалками душевыми кабинами, административными кабинетами. Лыжная трасса длиной 3 000 м |
| 5 | Бассейн ФОК «Штандарт» | 2 ванны. Площадь зеркал воды: Большая ванна 212,5м2 (25 х 8,5) Малая ванна 60м2 (10х6) |
| 6 | Спортивный зал МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» | Площадь 150,6 м2 |
| 7 | Спортивный зал МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» | Площадь 270 м2 |
| 8-9 | Спортивный зал МКОУ «Лодейнопольская общеобразовательная школа № 3 г. Лодейное Поле» | Площадь292,3 м2 и 289,7 м2 |
| 10 | Спортивный зал МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68» | Площадь 371,2 м2 |
| 11 | Спортивный зал МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа» | Площадь 273,2 м2 |

Анализ степени обеспеченности населения города объектами физической культуры и массового спорта представлен в таблице 33.

Таблица 33

Анализ степени обеспеченности населения города услугами организаций культуры

|  | Наименование показателя | На 01.01.2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения г. Лодейное Поле, тыс. чел. | 20,5 |
| 2 | Количество/площадь спортивных залов, м2 | 8/2216,8 |
| 2.1 | Норматив, м2/10 тыс. чел. | 3500 |
| 2.1.1 | Рекомендуемая площадь, м2 | 7175 |
| 2.1.2 | Процент от рекомендуемой нормы,% (обеспеченность населения спортивными залами - 1081,4 м2 на 10 тыс. человек) | 31 |
| 2.2 | Норматив , м2 площади пола/1 тыс. чел. | 60-80 |
| 2.2.1 | Рекомендуемая площадь, м2 | 1230-1640 |
| 2.2.2 | Процент от рекомендуемой нормы,% | 180-135 |
| 3 | Количество/площадь плоскостных сооружений, м2 | 6/15702,6 |
| 3.1 | Норматив43, м2/10 тыс. чел. | 19 494 |
| 3.1.1 | Рекомендуемая площадь, м2 | 39962,7 |
| 3.1.2 | Процент от рекомендуемой нормы,% (обеспеченность плоскостными сооружениями - 7659,6 м2 на 10 тыс. чел.) | 39 |
| 4 | Существующая общая плошадь зеркала воды бассена (2 ванны), м2 | 272,5 |
| 4.1 | Норматив, м2 зеркала воды бассейна/1 тыс. чел. | 20-25 |
| 4.2 | Рекомендуемая площадь, м2 | 410-512,5 |
| .4.2 | Процент от рекомендуемой нормы, % | 66-53 |

Таким образом, в соответствии с полученными показателями можно сделать вывод, что население г. Лодейное Поле в должной степени не обеспечено спортивными сооружениями. С учетом объектов местного значения муниципального района:

- население города только на 31% обеспечено спортивными залами. Необходимо увеличение количества спортивных залов на территории города, а также капитальный ремонт существующего объекта.

- обеспеченность открытыми плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями (игровыми площадками и игровыми полями) составляет только 39%. Необходимо увеличение количества игровых площадок и игровых полей на территории города. Необходима организация полноценного стадиона с соответствующей инфраструктурой, на базе городского футбольного поля.

- население города только на 66 % обеспечено плавательными бассейнами. С учетом фактической посещаемости увеличение площадей не требуется.

Необходимо отметить низкий уровень обеспеченности Лодейнопольского муниципального района в целом, по трем основным типам спортивных сооружений:

- открытыми плоскостными спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности - 8,2 %,

- обеспеченность спортивными залами, исходя из единовременной пропускной способности - 52,53 %,

- обеспеченность плавательными бассейнами, исходя из единовременной пропускной способности – 17,5 %.

# 3.11.5 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В г. Лодейное Поле расположено большое количество коммерческих объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения:

1. Объекты торговли:

- магазины, торговые павильоны по продаже продовольственных, непродовольственных товаров,

- торговые центры,

- розничные рынки,

- киоски.

Всего на территории города расположено 339 объектов торговли, включая киоски, общей торговой площадью 13296,65 м2.  Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми объектами для Лодейнопольского муниципального района на 1 тыс. жителей (в пределах минимума) составляет 404,8 м2 торговой площади. В соответствии с указанным нормативов минимальной обеспеченности население города обеспечено объектами торговли на 160 %.

2. Объекты общественного питания:

- кафе, кафетерии, буфеты,

- рестораны,

На территории г. Лодейное Поле расположено 19 объектов общественного питания на 586 посадочных мест, общей площадью 1095 м2. С учетом норматива минимальной обеспеченности населения объектами общественного питания 40 м2 пос. мест на 1 тыс. человек, уровень обеспеченности население города объектами общественного питания составляет 71,5 %.

3. Объекты бытового обслуживания:

- баня,

- прачечная,

- гостиницы, гостевые дома.

На территории города расположены 4 объекта размещения на 93 места: мини-гостиница «Свирь» на 20 мест, мини-гостиница «Лодейка» на 30 мест, гостевой дом «Ник» на 18 мест, гостевые дома ООО «Адмирал» на 25 мест. В соответствии с нормативом минимальной обеспеченности 6 мест на 1 тыс. человек и существующей численностью населения г. Лодейное Поле - общее количество мест в объектах размещения города должно составлять 123 места. Таким образом уровень обеспеченность объектами размещения составляет 76 %.

В соответствии с Постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.01.2013 года №75 был предоставлен в аренду ООО «Золотая пристать» земельный участок, площадью 3 га, для строительства базы отдыха.

# 3.12 Объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Объекты защиты населения и территорий поселения от ЧС природного и техногенного характера

К вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения.

К пожаровзрывоопасным объектам, относятся:

- Лодейнопольская нефтебаза ОАО «Леннефтепродукт», V класса опасности,

- магистральный газопровод Грязовец - Ленинград I.

Объекты располодены за границами г. Лодейное Поле.

Пожарную опасность также представляет деревянный жилой фонд. Деревянные жилые здания составляют 25,68 % от жилищного фонда города.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарный водопровод объеденен с хозяйственно-питьевым водопроводом. В городе установлены 93 пожарных гидранта (см. «Схему современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Водоснабжение и водоотведение»).Также  в городе установлены 35 водозаборных колонок.

Обустройстроенный подъезд пожарной техники к р. Свирь в границах города отсутствует.

Объекты пожарной охраны

В центральной части г. Лодейное Поле расположена 132 пожарная часть на 2 машиновыезда. Время прибытия пожарной машины соотвествует нормативу времени прибытия пожарных машин к месту пожара – 10 минут.

В экстренных случаях в летний период во время пожароопасного сезона может быть использована пожарная машина Лодейнопольского лесничества филлиала ЛОГКУ «Ленобллес»

В собственности Лодейнопольского городского поселения находится пожарное депо, степень готовности 94 %. Объект расположен в западной части города на территории завода «Вектор-Свирь». Использование по назначению не предполагается, планируется использовать как объект складского назначения V класса опасности.

Пожарное депо №89, площадью 285 м2, расположенное на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438, переданное в собственность Лодейнопольского муниципального района в соответствии с приказом Министра Обороны Российской Федерации №3193, в марте 2014 года по результатам аукциона было предоставлено в аренду юридическому лицу под коммерческие цели.

В соотвествии с требованиями обязательного приложения 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», в населенном пункте численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек и площадью до 2 тыс. гектар должно быть размещено 2 пожарных депо по 6 машин в каждом.

Таким образом существующих объектов пожарной охраны недостаточно для обеспечения пожарной безопасности г. Лодейное Поле.

Учреждения и органы предупреждения и ликвидации последствий ЧС

Необходимо отметить, что в г. Лодейное Поле расположены:

- Лодейнопольское районное звено предупреждения и ликвидации ЧС Территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,

- единая служба спасения Лодейнопольского района Ленинградской области,

- аварийно-спасательные формирования.

В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС также входят:

- бригады скорой медицинской помощи ЦРБ,

- отдельный батальон № 2 ДПС ГИБДД,

- аварийно-спасательные силы ОАО «РЖД»,

- бригада ФГУ Волго-Балтийское управление водных путей (личный состав 9 человек, 1 единица техники),

- силы и средства Лодейнопольской районной жилищной управляющей компании;

- аварийно-спасательные силы ООО «Водоканал (личный состав 32 человека, 8 единиц техники),

- аварийно-спасательные силы ОАО «Ленэнерго» (личный состав 86 человек,              43 единицы техники),

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз» (личный состав 34 человека,               17 единиц техники),

- аварийно-спасательные силы ОАО «Лентрансгаз» (личный состав 26 человек,             7 единиц техники),

- группа инженерной техники ПМК-21,

- звено речной разведки СРГС,

- нештатные аварийно-спасательные формирования СРГС и ОАО «Вода-Сервис».

Система оповещения

В населенном пункте установлено 5 сирен, 2 из них располодены в южной части города, 3 - в северной части. Громкоговорители в количество 6 единиц размещены  вдоль пр. Ленина между пер. Связи и ул.Свирская.

Таким образом, необходимо:

- размещение пожарного депо на 6 машин II класса, площадь участка должна составлять не менее 1,2 га

- провести реконструкцию существующегго пожарного депо - увеличить количество пожарных машин с 2 до 6 единиц, с учетом необходимого увеличения земельного участка,

- провести расширение системы звукового оповещения населения города.

# 3.13 Система обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

В г. Лодейное Поле по состоянию на 01.05.2014 года проживает 1950 инвалидов различных групп и категорий, из них 39 – дети инвалиды:

- инвалиды 1 группы – 117 человек,

- инвалиды 2 группы – 796 человек

- инвалиды 3 группы – 812 человек,

- инвалиды ЧАЭС 2 группы – 3 человек,

- инвалиды ЧАЭС 3 группы – 8 человек,

- инвалиды с детства 1 группы – 30 человек,

- инвалиды с детства 2 группы – 74 человека,

- инвалиды с детства 3 группы – 64 человека,

- инвалиды трудового увечья 1 группа – 1 человек,

- инвалиды трудового увечья 2 группа – 17 человек,

- инвалиды трудового увечья 3 группа – 30 человек.

Инвалидами –колясочниками являются - …человек.

Система обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в настоящее время не развита.

В пределах полномочий органов местного самоуправления должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, безбарьерная среда пространства города, также интеграции инвалидов с обществом. При этом необходимо учитывать, что к маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками. По состоянию на 01.01.2014 года в г. Лодейное Поле численность детей до 5 лет -  1524 человека, людей старше 60 лет  - 4200 человек.

# 4. Историко-культурный потенциал

# 4.1 Краткая историческая справка

Город Лодейное Поле является не только административным центром городского поселения, но и административным центром Лодейнопольского района Ленинградской области. Основные исторические события городского поселения и муниципального района в целом неразрывно связаны с историей развития города Лодейное Поле.

В первой половине XII века нынешняя территория города Лодейное Поле и окрестных сел вошла в так называемый Обонежский ряд Новгородской феодальной республики. На месте современного города Лодейное Поле стояли всего несколько небольших деревушек: Мешковичи, Мокришвица и деревня Коломна. Кроме этих деревень, существовали еще более мелкие. Местные жители издавна занимались хлебопашеством, судостроением, заготовкой и сплавом леса.

До 1702 года существовавшая на Свири Лодейная пристань не имела особого значения в строительстве судов или ладей, а служила главным образом сравнительно оживленным торговым пунктом побережья. Это продолжалось до появления здесь Петра Великого.

Верфь была открыта в 1702 году, название «Олонецкая» получила, так как относилась к Олонецкому уезду.  В быту территория верфи именовалась «Лодейная пристань», или «Лодатное поле». Царский указ о выделении в Олонецком округе места для рубки лесов на корабельное дело был издан 27 марта. Торжественное открытие и одновременная закладка девяти стапелей состоялись 24 марта 1703 года.

Из приписанных по указу Петра I к верфи городов Пошехонья, Белоозера, Каргополя с уездами за один лишь 1703 год прибыло около 10 тыс. человек. Сюда были направлены корабельные мастера из Воронежа, Азова, Казани, Архангельска, а также из Голландии и Дании.

Первый корабль «Штандардт» сошел со стапелей 22 августа 1703 года. На торжественном спуске первого российского фрегата присутствовал сам Петр I. Лодейнопольская верфь считается родиной Балтийского флота. Здесь было построено более 100 кораблей, принявших участие в морских сражениях во время Северной войны.

Указом Екатерины II от 16 мая от 1785 года поселения вокруг верфи были объединены и преобразованы в уездный город Олонецкого наместничества, получивший название «Лодейное Поле». Спустя три года утверждены план Лодейного Поля и его герб. В основу плана был положен принцип регулярной ортогональной планировки, равномерная решетка квадратных кварталов образовывала композиционную систему улиц. С появлением плана в городе образовалось два центра. Первый, наиболее древний, связан с районом верфи, второй центр сформировался выше по течению реки Свирь.

С 1796 года город был причислен к Новгородской губернии. По докладу Сената, утверждённому Павлом I 15(26) июля 1799 года, уезд упразднён, его территория включена в состав Олонецкого уезда. 9(21) сентября 1801 года восстанавливается Олонецкая губерния, а 10(22) октября 1802 года — и Лодейнопольский уезд.

Необычайной точностью отличались сделанные лодейнопольцами корабли. Суда участвовали в боевых действиях в годы Северной войны, во время Семилетней войны России с Пруссией. Некоторые суда участвовали в боевых действиях Балтийского флота во время Отечественной войны 1812 года. В первой половине XIX века лодейнопольские суда ходили в кругосветные плавания, обогатившие науку знаменитыми географическими открытиями. В 1807–1809 годах лейтенант В.М. Головнин на военном шлюпе «Диана» прошел из Кронштадта на Камчатку. Русские военные мореплаватели М.П. Лазарев и Ф.Ф. Белинсгаузен на военных шлюпах «Мирный» и «Восток» совершили кругосветное плавание. Лодейнопольская верфь занимала видное место в отечественном судостроении в течение 128 лет. С ее стапелей сошло более 450 судов разных типов.

В 1830 году Лодейнопольская верфь прекратила существование в связи с появлением более мощных судостроительных предприятий в Санкт-Петербурге. После закрытия верфи г. Лодейное Поле постепенно превратился в захолустный уездный городок, в 1840 году здесь насчитывалось «500 лиц мужского пола и 404 — женского, не считая чиновников и офицеров», одну церковь, 126 домов и четыре лавки. В 1869 году в состав уезда входили 7 волостей — Каномская, Великодворская, Гоморовическая, Оштинская, Фоминско-Мошниковская, Сюрьянская, Горская.

В 1905 году в состав уезда входили 8 волостей — Винницкая, Заостровская, Мирошкинская, Оштинская, Подпорожская, Шапшинская, Шимозерская и Юксовская.

Город начал расти экономически и территориально в годы первой мировой войны. После того как была проведена железная дорога на Петрозаводск и Мурманск, город Лодейное Поле превратился в важный транспортный узел на северо-востоке Ленинградской области и административно-хозяйственный центр. Возникли паровозоремонтные и вагоноремонтные мастерские, товарная и пассажирская пристани.

Декретом ВЦИК от 18 сентября 1922 года Лодейнопольский уезд был передан в состав Петроградской губернии.

C образованием 1 августа 1927 года Ленинградской области Лодейнопольский уезд был упразднён, г. Лодейное Поле стал административным центром Лодейнопольского района Ленинградской области. До 1930 года город был также центром Лодейнопольского округа.

В годы первых пятилеток г. Лодейное Поле стал транспортным, административно-хозяйственным и культурным центром на северо-востоке Ленинградской области. К 1941 году в городе насчитывалось более 24 промышленных предприятий.

Во время Великой Отечественной войны г. Лодейное Поле стал прифронтовым городом. Более двух с половиной лет его отделяла от позиций врага только река Свирь. Город 1005 дней находился в обороне, будучи передним краем Карельского фронта, и не был взят противником.

В июне 1944 года была проведена Свирско-Петрозаводская операция: советские войска у г. Лодейное Поле форсировали реку Свирь и разгромили врага на олонецком направлении. Для того чтобы успешно форсировать Свирь и отвлечь внимание противника от направления главного удара, первыми переправились на противоположный берег 12 комсомольцев-гвардейцев. Враг сосредоточил интенсивный пулеметный и минометный огонь по этому мнимому «десанту». Тем временем войска 7-й отдельной армии Карельского фронта форсировали Свирь в другом месте — западнее города  у деревни Каномы. Форсировав Свирь, войска за три дня боев заняли более 200 населенных пунктов. 53 воинам, совершившим подвиги в этой операции, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Разрушенный за время войны город начал восстанавливаться. Особо большого размаха жилищное строительство достигло в 60-е – начале 70-х годов, были построены больничный городок, интернат для престарелых. В 1957 году на базе расформированных железнодорожных предприятий, вагонного и паровозного депо в г. Лодейное Поле начал работать один из первых в стране завод силикальцитных изделий.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года вместо двадцати одного существовавшего района было образовано девять сельских районов, в том числе Лодейнопольский в составе бывших Винницкого, Лодейнопольского и Подпорожского районов.

В 1965 году сельские районы, в том числе и Лодейнопольский, были преобразованы в районы, а город Лодейное Поле отнесен к городам областного подчинения.

В октябре 1994 года был принят Устав Ленинградской области, заложивший основные принципы государственного устройства области. В мае 1996 вступил в силу областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области», и на начало 1997 года в Ленинградской области полностью или частично оформилось 29 муниципальных образований.

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области образован областным законом Ленинградской области от 20 сентября 2004 года № 63-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области входят территории 2 городских поселений и 3 сельских поселений, том числе Лодейнопольское городское поселение. В состав Лодейнопольского городского поселения входит 1 город и 7 сельских населенных пунктов.

# 4.2 Историко-культурные ресурсы

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 года №418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений» г. Лодейное Поле был исключен из данного списка.

Губернатором Ленинградской области, на основе обращения депутатов Лодейнопольского муниципального района, было подписано постановление от 19.04.2010 года №91 «Об обращении к президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу Лодейное Поле почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». В настоящее время данное звание городу не присвоено.

Объекты культурного наследия, находящиеся на территории г. Лодейное Поле формируют туристско-рекреационный потенциал, как самого населенного пункта, так и Лодейнопольского муниципального района в целом. В городе сосредоточено около трети объектов федерального и регионального значения, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района и 15 % выявленных объектов культурного наследия.

По данным Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области в г. Лодейное Поле находится 31 (29) объект культурного наследия, в том числе:

- федерального значения – 2 объекта,

- регионального значения – 15 (14) объектов,

- выявленных – 14 (13) объектов.

По данным администрации Лодейнопольского муниципального районарегиональный объект культурного наследия «памятник – стела на рубеже обороны советских войск 1941-1945 гг.» и выявленный объект культурного наследия «Лавки купца Манина» являются утраченными.  Памятник истории и культуры «Лавки купца Манина» утрачен в результате пожара. В отношении выявленного объекта культурного наследия «Школа» осуществляется процедура по исключению из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории г. Лодейное Поле представлен в таблицах 34-36.

Расположение указанных объектов культурного наследия отображено на «Схеме границ территорий объектов культурного наследия».

В городе Лодейное Поле на территории парка «Свирская Победа» находится Лодейнопольский филиал ГБКУ ЛО «Музейное агентство» - Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Также в городе организовано несколько выставочных экспозиций:

1. «Блокада Ленинграда». Посвящена истории событий блокады г. Ленинграда. Размещается в МКУ «Лодейнопольский центр ремесел».

2. «Герой В.В. Талалихина». Посвящена Герою Советского Союза Виктору Васильевичу Талалихину В Великую Отечественную войну был заместителем командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка6-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО территории страны. Организована на базе подросткового клуба «Талалихинец», размещается на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438 в здании офицерского клуба.

3. Выставочный зал декоративно-прикладного искусства, МКУ ДОД «Лодейнопольский детский центр эстетического развития».

Таблица 34

Перечень объектов культурного наследия федерального значения,

расположенных в г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Кол-во | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск, установленный на месте дома, в котором жил Петр I во время посещения Олонецкой верфи | 1 | г.Лодейное Поле, ул. Урицкого, сквер | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 2 | Обелиск советским воинам, принимавшим участие в форсировании реки Свирь в июне 1944 г. | 1 | г.Лодейное Поле, наб.Красного флота, близ ул. Урицкого | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |

Таблица 35

Перечень объектов культурного наследия регионального значения,

расположенных в г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Кол-во | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом, в котором в 1918 г. состоялся первый съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Лодейнопольского уезда | 1 | г.Лодейное Поле, ул.Урицкого, 10. Уточненный адрес: ул.Урицкого, 4. | Решение Леноблисполкома№ 337 от 27.08.1979 г. |
| 2 | Каменная плита на месте судоверфи, заложенной Петром I в 1703 г. | 1 | г.Лодейное Поле, набережная р.Свирь между ул.Урицкого и ул.Комсомольской. Уточненный адрес – наб. Красного Флота, близ ул. Урицкого. | Решение Леноблисполкома № 59-18 от 08.08.50 г. |
| 3 | Здание, где в 1919 г. помещался штаб Онежской военной флотилии, принимавшей участие в разгроме белогвардейских войск близ Лодейного Поля. | 1 | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, д.49 (уточнен.41) | Решение Леноблисполкома № 20-5от 04.09.1959 г. |
| 4 | Памятный знак - стела воинам 303-го стрелкового полка 99 гвардейской воздушно-десантной дивизии, наводившим в этом месте переправы при форсировании Свири 21.06.44. | 1 | г.Лодейное Поле, на сев-вост. Окраине города, близ водозаборной станции | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 5 | Памятник – стела на рубеже обороны советских войск 1941-44 гг. (утрачен) | 1 | г.Лодейное Поле ул.Ленина, у речной пристани. Уточненный адрес – пр.Ленина. | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 6 | Памятник – стела на месте, где 12 воинов героев 300-го воздушно-десантного полка 21.06.44 под огнем противника первыми переправились через р.Свирь и закрепились на противоположном берегу; | 1 | г.Лодейное Поле у Республиканского тракта, близ д.№ 10 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 7 | Памятник – обелиск воинам 297-го гв.стрелкового полка- на месте переправы через р.Свирь 21.06.44 ; | 1 | г.Лодейное Поле, близ ул.Урицкого и Дома культуры | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 8 | Памятник-стела воинам 97-го понтонно-мостового батальона на месте переправы через р.Свирь 21.06.44 . | 1 | г.Лодейное Поле близ гражданского кладбища | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 9 | Противотанковые надолбы (4 шт.) на рубеже обороны 1941-44 гг. , на двух надолбах – памятные надписи | 4 | г.Лодейное Поле В северо-западной части городского парка «Свирская победа» | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 10 | Надолбы ( 2 шт.) на рубеже обороны 1941-44 гг, на одном надолбе – памятная надпись | 2 | г.Лодейное Поле В парке «Свирская победа», к западу от рубежа обороны указанного в п.6 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 11 | Памятный знак-стела воинам 1-го саперного батальона, на месте переправы при форсировании р.Свирь 21.06.1944 г. | 1 | г.Лодейное Поле В парке «Свирская победа» близ рубежа обороны, указанного в п.6 | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 12 | Памятный знак-стела воинам 16-го инженерно-саперного батальона, наводившим переправы через р.Свирь в июне 1944 г. | 1 | г.Лодейное Поле В западной части города, близ шоссе на Ленинград, у завода стройматериалов | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 13 | Памятник – дот на рубеже обороны 1941-44 гг. | 1 | г.Лодейное Поле В западной части города, близ шоссе на Ленинград, у ЛОГСбУ СО «Лодейнопольский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 14 | Место, где захоронен комиссар 2-го участка Мурманской ж.д., активный участник гражданской войны –ЯРОСЛАВЦЕВ М.Б., погибший в 1919 г. | 1 | г.Лодейное Поле Близ ж.д. станции Лодейное Поле | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 15 | Братская могила 4-х Героев Советского Союза: капитана В.И.Шмакова, лейтенанта С.Ф.Киреева, сержанта Т.И. , Паршуткина, ст.матроса А.И.Мошкина | 1 | г.Лодейное Поле, гвардейское кладбище (памятник из гранита) | Решение Леноблисполкома № 20-5 от 04.09.59 г. |

Таблица 36

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных в г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение водозабора | г.Лодейное Поле, наб.р.Свирь, у пристани | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 2 | Пожарная часть | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, 25 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 3 | Комплекс почты | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, 27 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 3.1 | главное здание | Урицкого, 3 |  |
| 3.2 | корпус вспомогательный |  |  |
| 3.3 | хоз.постройка |  |  |
| 4 | Жилой дом с лавкой (торговым 1-ым этажом) | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, 14 К.Маркса, 38 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 5 | Купеческий дом | г.Лодейное Поле, ул.Урицкого, 2 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 6 | Cлужебный железнодорожный флигель | г.Лодейное Поле, Ив.Ярославцева, д.1 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 7 | Школа (осуществляется процедура по исключению из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) | г.Лодейное Поле, ул.Володарского, 43/48 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 8 | Педагогическое училище | г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, 10 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 9 | Казначейство | г.Лодейное Поле, ул.Ульяновская, 5 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 10 | Железнодорожный техникум | г.Лодейное Поле, (Манинское поле) ул.Железнодорожная-Свердлова, 2 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 11 | Лавки купца Манина (утрачен) | г.Лодейное Поле, ул.Ударника, 11 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 12 | Парк «Свирская Победа» | г.Лодейное Поле | Акт постановки на учет № 81/д от 05.02.2009 г. |
| 13 | Памятник «Приказ»! | г.Лодейное Поле | Акт постановки на учет № 81/д от 05.02.2009 г. |
| 14 | Стоянка Каномка 1 | Г. Лодейное Поле (окрестности), лев. Берег р. Свирь | Акт № 79 Д от 30.12.08 п. 1 |

В собственности Лодейнопольского городского поселения находятся 6 объектов    культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 4 выявленных объекта, 1 регионального значения и 1 – федерального значения (таблица 37). Все объекты подлежат ремонтно-реставрационным работам.

Таблица 37

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Лодейнопольского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск, установленный на месте дома, в котором жил Петр I во время посещения Олонецкой верфи | г.Лодейное Поле, ул. Урицкого, сквер | Постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 |
| 2 | Дом, в котором в 1918 г. состоялся первый съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Лодейнопольского уезда | г.Лодейное Поле, ул.Урицкого, 10 (уточнен. Д. 4) | Решение Леноблисполкома№ 337 |
| 3 | Пожарная часть | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, 25 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 4 | Жилой дом с лавкой (сторговым 1-ым этажом) | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, 14 К.Маркса, 38 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 5 | Казначейство | г.Лодейное Поле, ул.Ульяновская, 5 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 6 | Парк «Свирская Победа» | г.Лодейное Поле | Акт постановки на учет № 81/д от 05.02.2009 г. |

В собственности Лодейнопольского муниципального района находятся 3 объекта культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе 1 – регионального значения, 2– выявленные объекты (таблица 38).

Таблица 38

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Лодейнопольского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия с указанием объектов, входящих в его состав | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где в 1919 г. помещался штаб Онежской военной флотилии, принимавшей участие в разгроме белогвардейских войск близ Лодейного Поля | г.Лодейное Поле, ул.Ленина, д.49 (уточнен.41) | Решение Леноблисполкома № 20-5от 04.09.1959 г. |
| 2 | Школа | г.Лодейное Поле, ул.Володарского, 43/48 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |
| 3 | Железнодорожный техникум | г.Лодейное Поле, (Манинское поле) ул.Железнодорожная-Свердлова, 2 | Акт постановки на учет № 10-4 от 15.03.1993 |

Описание местоположения выявленного объекта культурного наследия стоянка Каномка 1 не позволяет идентифицировать объект. В Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия отсутствует информация, уточняющая местоположение объекта. Необходимо проведение дополнительных работ по определению точного местоположения объекта с привлечением специалистов-археологов.

«Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Лодейное Поле Ленинградской области», выполненный АОЗТ «Аринис» в 1991 году не согласован и не утвержден в установленном законом порядке.

По заказу Комитета по культуре Ленинградской области на основании государственного контракта № 149 от 24.05.2010 года ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина» выполнило работы по «Проектированию зон охраны объектов культурного наследия исторического города Лодейное Поле». В настоящее время проект не утвержден. Для утверждения проекта необходимо провести его корректировку с учетом требований действующего законодательства в части определения границ территорий объектов культурного наследия и получить положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы.

Проведение ремонтно-реставрационных работ необходимо для 4-х выявленных объектов культурного наследия:

- Пожарная часть,

- Жилой дом с лавкой (торговым 1-ым этажом),

- Казначейство,

-  парк «Свирская Победа».

Администрация Лодейнопольского муниципального района планирует:

1. Провести комплекс мероприятий по воссозданию утраченного объекта культурного наследия регионального значения «Памятник-стела на рубеже обороны советских войск 1941-1944 гг.»,

2. Получить заключение государственной историко-культурной экспертизы с целью выявления и последующего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов, представляющих историко-культурную ценность:

- братское захоронение, (набережная Красного флота),

- бюст В.В. Талалихину (расположен на территории быв. в/г №3 в/ч 23438),

- самолет-истребитель, (расположен на территории быв. в/г №3 в/ч 23438).

3. Оформить в муниципальную собственность в установленном законом порядке 15 объектов культурного наследия:

- обелиск советским воинам, принимавшим участие в форсировании реки Свирь в июне 1944 г.

- каменная плита на месте судоверфи, заложенной Петром I в 1703 г.

- памятный знак  - стела воинам 303-го стрелкового полка 99 гвардейской воздушно-десантной дивизии, наводившим  в этом месте переправы при форсировании Свири 21.06.44.

- памятник –стела на рубеже обороны советских войск 1941-44 гг. (утрачен),

- памятник – стела на месте, где 12 воинов героев 300-го воздушно-десантного полка  21.06.44 под огнем противника первыми переправились через р.Свирь и закрепились на противоположном берегу,

- памятник – обелиск воинам 297-го стрелкового полка  на месте  переправы через р.Свирь 21.06.44,

- памятник-стела воинам 97-го понтонно-мостового батальона на месте переправы  через р.Свирь 21.06.44,

- противотанковые надолбы (4 шт.) на рубеже обороны 1941-44 гг. , на двух надолбах – памятные надписи,

- надолбы (2 шт.) на рубеже обороны 1941-44 гг., на одном надолбе – памятная надпись,

- памятный знак-стела воинам 1-го саперного батальона, на месте переправы при форсировании р.Свирь 21.06.44 г.,

- памятный знак-стела воинам 16-го инженерно-саперного батальона, наводившим переправы через р.Свирь в июне 1944 г.,

- памятник – дот на  рубеже обороны 1941-44 гг.,

- место, где захоронен комиссар 2-го участка Мурманской ж.д., активный участник гражданской войны –ЯРОСЛАВЦЕВ М.Б., погибший в 1919 г.,

- братская могила 4-х Героев Советского Союза: капитана В.И.Шмакова, лейтенанта С.Ф.Киреева, сержанта Т.И. , Паршуткина, ст.матроса А.И.Мошкина,

- памятник «Приказ!»

# 4.3 Туристическая инфраструктура

По результатам реализации научно-исследовательской работы «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области по уровню развития базового туристско-рекреационного инфраструктурного потенциала отнесен к четвертой группе районов с посредственным уровнем развития.

В соответствии с «Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года» развитие туристической инфраструктуры определено как приоритетное.

Хорошая транспортная доступность г. Лодейное Поле обеспечивает приток туристов различными видами транспорта: автомагистраль М-18 Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск, регулярное автобусное сообщение из Санкт-Петербурга, железная дорога, поезда пригородного и местного сообщения из Санкт-Петербурга, поезда дальнего сообщения Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск, в навигацию речной транспорт создают предпосылки для увеличения потока туристов, львиная доля которого представлена туристами из Санкт-Петербурга и соседних регионов, по данным турфирмы «Диана-Тур» на экскурсионных турах по «Святым местам Присвирья» количество иностранных туристов доходит до 15 % в год.

Основными объектами туристического интереса в г. Лодейное Поле являются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры). Из 29 объектов наиболее часто посещаемыми являются:

- Памятник на месте дома Петра I (1832 год),

- Памятный знак на месте спуска судна «Штандарт» (1703 год),

- Парк «Свирская Победа»,

- Памятник «Приказ»,

- Братское захоронение. Захоронение советских воинов, погибших в 1941–1945 годы,

- Памятник дважды Герою Социалистического Труда Б.Г. Музрукову

Объектам туристического интереса г. Лодейное Поле также являются:

- храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла,

- храм Святой Варвары,

- Лодейнопольский историко-краеведческий музей, Лодейнопольский филиал ГБКУ ЛО «Музейное агентство». Экспозиция музея рассказывает о Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области: его истории, природе, культурных традициях.

- выставочная экспозиция «Герой В.В. Талалихин». Посвящена Герою Советского Союза Виктору Васильевичу Талалихину. В Великую Отечественную войну был заместителем командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка 6-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО территории страны,

- выставочная экспозиция «Блокада Ленинграда». Экспозиция, рассказывающая о трудных днях блокады Ленинграда.

В Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области зарегистрированы и ведут деятельность 4 туристические фирмы:

- «Полюс Северо-Запад»,

- «Диана–Тур»,

- «Свирь-Вояж»,

- «СЛК-ТУР».

В г. Лодейное Поле находится туристско-информационный центр. Основными задачами центра являются:

- оказание бесплатных информационно-справочных, туристских и деловых услуг приезжающим туристам,

- предоставление информации о наличии свободных мест в гостиницах и турбазах,

- предоставление сведений о координатах, схемах проезда, условиях приема и перечне услуг в местах размещения,

- предоставление сведений о турфимах, музеях, экскурсионных программах, развлекательных мероприятиях.

В состав инфраструктуры туристического комплекса входят 4 объекта размещения на 93 места:

- мини-гостиница «Свирь» на 20 мест,

- мини-гостиница «Лодейка» на 30 мест,

- гостевой дом «Ник» на 18 мест,

- гостевые дома ООО «Адмирал» на 25 мест.

В соответствии с Постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района от 23.01.2013 года №75 был предоставлен в аренду ООО «Золотая пристать» земельный участок, площадью 3 га, для строительства базы отдыха.

Больше половины из общего количества кафе (4 из 7), включенных туристическими фирмами, зарегистрированными в Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области, в туристические маршруты, расположены в г. Лодейное Поле:

- Кафе «Арагви», ул. Володарского, д. 55, 150 мест,

- Кафе «Адмирал», ул. Карла Маркса, д. 1, 60 мест,

- Кафе «У гномика», пр. Гагарина, д. 13, 32 места,

- Кафе «СВИРЬ», пр. Ленина, д. 3, 125 мест.

Виды туризма и туристской деятельности, развиваемые на территории Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области с учетом объектов туристического интереса г. Лодейное Поле, представлены в таблице 39.

Таблица 39

Виды туризма и туристской деятельности

| № п/п | Виды туризма | Основные туристические маршруты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паломнический | Через город проходит автобусный маршрут по монастырям района с посещением в городе собора св.ап. Петра и Павла |
| 2 | Культурно-познавательный | - обзорная экскурсия по городу, - посещение парка «Свирская Победа», - посещение историко-краеведческого музея, - посещение «Центра возрождения ремесел», - посещение драматического театра-студии «Апрель» |
| 3 | Военно-патриотический | - посещение братских захоронений воинов, - посещение памятников воинам-освободителям, - посещение парка «Свирская Победа», - посещение выставочной экспозиции «Блокада Ленинграда», - посещение выставочной экспозиции им. «Герой В.В.Талалихин», - посещение памятника дважды Герою Социалистического Труда Б.Г. Музрукову |
| 4 | Событийный | - День Свирской Победы (июнь), - День города (сентябрь), - Фестиваль «Белый гриб», (сентябрь) |
| 5 | Экскурсионное обслуживание туристов теплоходных круизов | обзорная экскурсия по г. Лодейное Поле с посещением парка «Свирская победа» и Лодейнопольского историко-краеведческого музея |

# 5 Производственный потенциал

# 5.1 Отраслевая специализация

Более 70 % территории муниципального района занимает лес, поэтому предприятия лесопромышленного комплекса (лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева) вносят существенный вклад в экономику муниципального района в целом (около 30 % от всей производимой предприятиями продукции).

Крупные современные градообразующие предприятия как в г. Лодейное Поле, так и муниципальном районе в целом отсутствуют. Более половины производимых товаров и услуг приходится на субъекты малого бизнеса.

Промышленное производство представлено предприятиями следующих отраслей:

— производство пищевых продуктов;

— обработка древесины;

— производство, передача и распределение электроэнергии, пара и воды;

— текстильное и швейное производство;

— издательская и полиграфическая промышленность;

— производство машин и оборудования;

Данными предприятиями за год производится продукции на сумму более 1000 млн. рублей, 40 % приходится на предприятия обрабатывающего производства. Численность работающих на предприятиях промышленности составляет около 1000 человек.

Основная часть предприятий промышленности расположена в г. Лодейное Поле. Расположение и санитарно-защитные зоны промышленных и производственных, коммунально-складских и коммунально-бытовых объектов отображены на «Схеме зон с особыми условиями использования территории». Отраслевая специализация города представлена в таблице 40. Перечень предприятий с указанием видов деятельности и классов опасности представлен в таблице 41.

Таблица 40

Отраслевая специализация г. Лодейное Поле

| № п/п | Специализация предприятий | Доля предприятий, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия деревообрабатывающей промышленности, лесопильного, фанерного производства, производства деталей деревянных изделий | 65 |
| 2 | Предприятия транспортной инфраструктуры | 13 |
| 3 | Предприятия издательской и полиграфической деятельности, производство металлических изделий, производство, передача и разделение электроэнергии и газа | 13 |
| 4 | Предприятия пищевой промышленности | 9 |

Таблица 41

Перечень производственных предприятий, расположенный в г. Лодейное Поле

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кварта» | Завод по производству сантехнического оборудования. Производство полотенце сушилок | IV | 100 |
| 2 | ООО «БалтИнвестСтрой» | Цех по производству пенобетона и тротуарной плитки. Производство стройматериалов | IV | 100 |
| 3 | ИП Стренковский А.И. | Производства лесопильное | IV | 100 |
| 4 | ЗАО «Свирь» | производство безалкогольных напитков – питьевой газированной воды и лимонада | V | 50 |
| 5 | ООО «Молочный завод» | Производство молочных продуктов. Деятельность не ведется | IV | 100 |
| 6 | ООО «Облмолпром» | Производство сгущенного молока. Деятельность не ведется | IV | 100 |
| 7 | ООО «Дентал» | Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.). Содержание дорог | V | 50 |
| 8 | ОАО «Полес» | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 9 | ИП Руднев И.В. | Складская деятельность | V | 50 |
| 10 | ИП Куколкина Т.А. | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 11 | ООО «Спецтранс» | Производственная площадка для содержания и ведения деятельности, связанной с вывозом ТБО и благоустройством | V | 50 |
| 12 | ИП Яковлев | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 13 | МК «Терминал» | Лесопильное производство. Деятельность не ведется | IV | 100 |
| 14 | ОАО «ЦСП –Свирь» | Производство строительных материалов | III | расчетная |
| 15 | ООО «Икеа» | Лесопильное, фанерное производство, изготовление деталей деревянных стандартных изделий | IV | 100 |
| 16 | ООО «Звезда» | Деятельность не ведется |
| 17 | ИП Маликов | Столярное производство | IV | 100 |
| 18 | ГБУ «Волго-Балт» СРГС и С | Обслуживание путей судоходства | IV | расчетная |
| 19 | ОАО «Лодейнопольский комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий» | производство хлебобулочных изделий | IV | 100 |
| 20 | ООО «Лодейнопольская типография» | Производство печатных материалов | V | 50 |
| 21 | ОАО «Леноблгаз» Тихвинмежрайгаз | Обслуживание сетей газоснабжения. Газонакопительная станция | III | 300 |
| 22 | ЗАО «ЛП КЛПХ» | Погрузка леса | IV | 100 |
| 23 | Индивидуальный предприниматель | склад мебели | V | 50 |
| 24 | ООО «Лодбалтлес» | склад лесоматериалов | V | 50 |
| 25 | ООО «Стройматериалы» | Торговая база строительных материалов. Лесопильное производство | IV | 100 |
| 26 | Петровил | Сбор и хранение дикорастущих и ягод и грибов | V | 50 |
| 27 | ОАО «Ленхлебпродукт» | административно-складская деятельность. Склад | V | 50 |
| 28 | Индивидуальный предприниматель | Сборки мебели с лакировкой и краской, изготовление деталей деревянных стандартных изделий | IV | 100 |
| 29 | Индивидуальный предприниматель | Склад лесопродукции | V | 50 |
| 30 | ООО «Лисичкино» | Сбор и хранение дикорастущих ягод и грибов | V | 50 |
| 31 | ИП Кошелев В.П. | Производства лесопильное, изготовление цилиндрованного бревна | IV | 100 |
| 32 | Индивидуальный предприниматель | Склад комбикормов. Деятельность не ведется | V | 50 |
| 33 | ГорТопСбыт | Склад угля | II | 500 |
| 34 | ООО «Палет-Плюс» | Цех по переработке древесины, изготовление строительных материалов и паллетов. | IV | 100 |
| 35 | ИП Козлов Д.А. | Ремонт и хранение техники | IV | 100 |
| 36 | ИП Вощиков Р.Г. | Лесопильноепроизводство | IV | 100 |
| 37 | ООО «Свирьлес» | Деревообработка и лесозаготовительная деятельность | III | 300 |
| 38 | ООО «Лодейнопольский деревообрабатывающий комбинат». Деятельность не ведется | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 39 | ИП Савоев В.В. | Предприятиелесопильного, фанерного производства и изготовление деталей деревянных стандартных изделий | IV | 100 |
| 39-а | Индивидуальный предприниматель | Хранение лесозаготовительной техники | IV | 100 |
| 40 | ИП Дадакбаев Б.Б. | Производство лесопильное, заготовка и переработка древесины | IV | 100 |
| 41 | Индивидуальный предприниматель | Услуги автотранспорта | V | 50 |
| 42 | ООО «Ладья» | Лесопильное произвосдство | IV | 100 |
| 43 | Индивидуальный предприниматель | Услуги автотранспорта | V | 50 |
| 44 | Индивидуальный предпприниматель | металлообработка | V | 50 |
| 45 | ООО «Алтын» | Лесопильное производство. Хранение лесопродукции, продажа стройматериалов | IV | 100 |
| 45-а | Индивидуальный предприниматель | Складская деятельность | V | 50 |
| 46 | ИП Якинишин | Хранение строительной и лесозаготовительной техники | V | 50 |
| 47 | МУП «Автотранс» | Транспортные услуги. Стоянка автобусов | IV | 100 |
| 48 | ООО «Лодавто» | Производство лесопильное | IV | 100 |
| 49 | ООО «Лодавто» - ИП Егоров В.Н. | Услуги автотранспорта. Ремонтная зона | IV | 100 |
| 50 | Индивидуальный предприниматель | Услуги автотранспорта | IV | 100 |
| 51 | ИП Коршунов | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 52 | ООО «ТЕРРА» | Асфальтобетонный передвижной завод с фильтрами | IV | 100 |
| 53 | ИП Метельский | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 54 | ИП Валынкин | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 55 | ООО «Вердикт» | Изготовление трикотажной продукции. Швейное производство. | V | 50 |
| 56 | ИП Гехт | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 57 | ИП Варзин | Сушка древесины | IV | 100 |
| 58 | ИП Прудникова | Производство лесопильное | IV | 100 |
| 59 | ООО «Секвойя» | Стоянка автотехники | IV | 100 |
| 60 | Вторчермет | сбор металлолома | V | 50 |
| 61 | Индивидуальный предприниматель | Услуги автотранспорта. Перевозка | IV | 100 |
| 62 | ПК «Парус-ЛП» | Лесопильное производство из рубленных бревен | IV | 100 |
| 63 | ИП Минин | Лесопильное производство | IV | 100 |
| 64 | ИП Вощиков | Столярное производство | IV | 100 |
| 65 | Индивидуальный предприниматель | Металлообработка | V | 50 |
| 66 | Индивидуальный предприниматель | Склад хранения древесины | V | 50 |
| 67 | Индивидуальный предприниматель | Автосервис | V | 50 |
| 68 | ЗАО «Темп» | Услуги по монтажу систем электроснабжения | IV | 100 |
| 69 | ООО «ПиМ» | Изготовление клееного бруса. Предприятие по производству комплектов домов | IV | 100 |
| 70 | ООО «Северсплав» | Сбор металлолома | V | 50 |
| 71 | Филиал ОАО «ЛОЭСК» Лодейнопольские гродские сети | Производственная территория | IV | 100 |
| 72 | ОАО «Ростелеком» | Складская территория | V | 50 |
| 73 | ЗАО «Онега-Свирь-Сервис» | Ремонт лесозаготовительной и строительной техники | IV | 100 |
| 74 | ОАО «Ленэнерго» | Производственная территория | IV | 100 |
| 75 | ООО «Вудсток» | Пропитка деревянных электрических опор соляным раствором без применения креозота | V | 50 |
| 76 | Филиал ФГУП «НИИ Вектор» радиозавод «Свирь». Объект незавершенного строительства |
| 77 | АООТ Подъемтрансмаш, производственная база (завод подъемно-транспортного оборудования). Объект незавершенного строительства |

# 5.2 Инвестиционные проекты и площадки

В рамках программы развития экономики Лодейнопольского района Ленинградской области реализуются 4 инвестиционных проекта:

-предприятие по переработке древесины ООО «Паллет плюс»,

- предприятие по производству комплектов домов ООО «ПиМ»,

- цех по производству пенобетона и тротуарной плитки ООО «Балт Инвест Строй»,

-цех по производству питьевой бутилированной воды и лимонадов ЗАО «Свирь»,

Характеристика имеющихся в городе Лодейное Поле 5 свободных земельных участков- инвестиционных площадок, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов производственных предприятий, представлена в таблице 42.

В соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской областидо 2020 года в рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено:

1. Размещение бизнес-инкубатора. Под размещение предусмотрено здание по адресу ул. Володарского 36. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2014 года.

2. Организация технологического парка по ул. Дмитрия Арсенова:

Размер площадки 2,1 га. Специализация: площадки под размещения предприятий IV-V класса опасности химического, металлургического, машиностроительного, металлообрабатывающего производств; строительной и легкой промышленности; обработки животных, пищевых продуктов и вкусовых веществ. Точка подключения к сетям водопровода в 20 метрах от границ площадки; газоснабжение – согласно проекту; электроснабжение – городские сети электроснабжения; теплоснабжение, водоотведение – автономное.

В соответствии со схемой территориального Ленинградской области в сфере организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов предусмотрено размещение индустриального парка «Лодейное Поле», площадью 20,3 га: отраслевая специализация: деревообработка, производство строительных материалов. Класс опасности – 3-5. Количество рабочих мест – 3,5 тыс. чел. Объем водопотребления : на первую очередь – 175 м3/сут., на расчетный срок - 355,4 м3/сут. Точка подключения к сетям водопровода в 500 метрах от границ площадки; Водоотведение – точка подключения к сетям – 1000 метров от границ площадки, необходим путепровод через железнодорожные пути, возможно использование внутриплощадочных сетей канализации после реконструкции (необходимо провести ревизию сетей и обследование в целях дальнейшей эксплуатации); газоснабжение – точка подключения в 500 метрах от границ участка; электроснабжение – ПС 266, резерв более 20 МВт; теплоснабжение– автономное.

Таблица 42

Свободные земельные участки, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Местоположение | Площадь, га | Отраслевая специализация | Максимальный размер санитарно-защитной зоны, метров | Расстояние до пожарной части, км | Расстояние до ж/д станции, км | Возможность подключения к инженерным централизованным системам города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Западная промзона | 3,0 | -строительная площадка, - производство железо-бетонных изделий, - деревообработка, лесопильное производство, - мебельное производство, - иные производство, соответствующее отраслевой специализации | 300 | 5 | 5 | Водопровод: - точка подключения в 200 метрах. Канализация: - точка подключения в 200 метрах. Газоснабжение: – точка подключения в 200 метрах. Теплоснабжение: - автономное. Электроснабжение: - резерв ПС-266 более 20 МВт. |
| 2 | Западная промзона | 10,0 | - строительная площадка, - производство железо-бетонных изделий, - деревообработка, лесопильное производство, - мебельное производство, - иные производство, соответствующее отраслевой специализации | 300 | 5 | 5 | Водопровод: - точка подключения в 200 метрах. Канализация: - точка подключения в 200 метрах. Газоснабжение: – точка подключения в 200 метрах. Теплоснабжение: - автономное. Электроснабжение: - резерв ПС-266 более 20 МВт. |
| 3 | Юго-восточная промзона, в районе ул. Железнодорожной | 1,5 | - деревообработка, лесопильное производство, - мебельное производство, - строительная площадка, - ремонтно-механических мастерские | 300 | 4 | 4,5 | Водопровод: - точка подключения по ул. Железнодорожной. Канализация: - точка подключения по ул. Железнодорожной. Газоснабжение: – сети проходят по участку. Теплоснабжение: - автономное. Электроснабжение: - городские ети электроснабжения. ТП расположены на границе участка. |

# 6. Категории земель

Для разработки возможных вариантов состава земельных участков по категориям земель и видам разрешенного использования, необходимых для развития г. Лодейное Поле, были определены существующие границы категорий земель, примыкающих к границам города (см. «Схему существующих границ земель различных категорий»). В этих целях были использованы и проанализированы следующие материалы:

1. Копия дежурной кадастровой карты в формате ГИС Mapinfo на территорию Лодейнопольского муниципального района по состоянию на 12.12.2012 года, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области.

2. Материалы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, Лодейнопольский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области:

2.1 «Выкопировка с плана лесонасаждений Лодейнопольского комплексного леспромхоза и городских земель, с нанесение земель специального назначения фактически занимаемых в/ч 23438».

2.2 Материалы землеустроительного дела «По перерегистрации права на землепользование Сортавальской квартирно-эксплуатационной части в Лодейнопольском районе».

2.3 Материалы землеустроительного перераспределения земель сельскохозяйственного назначения Лодейнопольского района М 1:10 000.

2.4 Материалы землеустроительного дела «По предоставлению земель в постоянное пользование 2-му объединенному Ленинградскому авиаотряду, расположенных в Лодейнопольском районе».

2.5 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка управлению «Главленпрофобр» под строительство комплекса СПТУ-15 в Лодейнопольском районе».

2.6 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка под проведение проектно-изыскательских работ на строительству СПТУ-15 в Лодейнопольском районе».

2.7 Материалы землеустроительного дела «По перерегистрации права на землепользование МСП «Водоканал» в Лодейнопольском районе».

2.8 Материалы землеустроительного дела «По отводу земельного участка управлению коммунального хозяйства под строительство гражданского кладбища в Лодейнопольском районе».

2.9 Землеустроительное дело №331 «По отводу земельного участка МУП «Комбинат благоустройства» для расширения гражданского кладбища».

2.10 Постановление мера Лодейнопольского района Ленинградской области от 21.12.1993 года № 413 «О перераспределении права на землепользование акционерному обществу «Лотос-Агро».

3. Кадастровые паспорта и кадастровые планы, свидетельства о регистрации прав на земельные участки земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения:

3.1 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0405001:29, разрешенное использование -  для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией водоочистных очистных сооружений.

3.2 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0513001:308, разрешенное использование -  для производственной деятельности, связанной с эксплуатацией канализационных очистных сооружений.

3.3 Кадастровый план земельного участка с КН 47:06:0513001:0189, разрешенное использование -  под строительство нового комплекса, постоянное бессрочное пользование ГОУ «ПУ №55».

3.4 Кадастровый паспорт земельного участка с КН 47:06:0407001:11, разрешенное использование – под метеорологическую станцию.

3.5 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 05.09.2013 года серия 47 АБ №695200

4. Материалы по землям лесного фонда Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес»:

4.1 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на лесной участок Лодейнопольского лесничества серия 78-АГ №768489 от 16.03.2009 года

4.2 Копии планшетов Свирского сельского участкового лесничества, М 1:10 000,

4.3 Копии планшетов Лодейнопольского, Свирского, Шотуксского, Люговского   участковых лесничеств, М 1:25 000,

4.4 «Схема распределения лесов по целевому назначению и категориям защитности лесов Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес», М 1:100 000,

4.5 «Схема структурной организации Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес», М 1:100 000,

4.6 «Карта-схема местоположения объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Лодейнопольского лесничества Ленинградской области», М 1:100 000, 2008 год,

4.7 «Карта-схема местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов Лодейнопольского лесничества Ленинградской области», М 1:100 000, 2008 год,

5. Земли водного фонда отображены в соответствии с письмом Лодейнопольского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области от 03.12.2012 года № 1-10/2437.

6. Постановление Совета Министров РСФСР от 11 июня1980г. N 309; приказ Главохоты РСФСР от 24 июня 1980 г. N:324; решение Ленинградского облисполкома от  15  сентября 1980 г.  N329 «Об образовании государственного заповедника «Нижне-Свирский».

7. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.11.2012 года 47 АБ 999918 на земельный участок с кадастровым номером 47:06:00-00-000:0031.

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 09.12.2012 №3193.

9. Постановление от 21.05.2013 года № 1039 «О прекращении права аренды на земельный участок главе крестьянского (фермерского) хозяйства Пак Г.А. по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, в районе урочища Мирошкиничи.

10. Реестр недвижимого имущества муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Ленинградской области.

11. Областной закон Ленинградской области № 163-оз от 29.12.2008 года «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

12. Областной закон от 29.12.2006 года №198-оз "Об утверждении перечней имущества, передаваемого от муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

# 6.1 Земли населенных пунктов

Статьей 1 областного закона Ленинградской области № 163-оз от 29.12.2008 года «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» установлено, что внутренней границей пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района является граница города Лодейное Поле в соответствии с Генеральным планом развития г. Ленинграда и Ленинградской области до 2005 года, утвержденным постановлением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 5 декабря 1987 года N 1387.

В соответствии с картографическим описанием границы города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района граница проходит:

- на севере - по середине реки Свирь;

- на востоке - по границе между восточной промышленной зоной и прилегающими землями двух лесхозов - ФГУ "Лесхоз "Лодейнопольский", ведущим лесное хозяйство на землях федерального лесного фонда, и ФГУ "Лесхоз "Лодейнопольский сельский", ведущим лесное хозяйство на землях Федерального агентства по сельскому хозяйству;

- на юго-востоке и юге - по границе с землями спецназначения (Сортавальская квартирно-эксплуатационная часть - КЭЧ), в середине которой (за улицей Рабоче-Крестьянской) - по границе с землями сельскохозяйственного назначения Лодейнопольского района (огороды, сенокосы) - нераспределенным фондом сельскохозяйственных земель;

на западе - по границе между западной промышленной зоной города и землями федерального лесного фонда (ФГУ "Лесхоз "Лодейнопольский").

Указанные данные с учетом сведений Лодейнопольского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, в том числе формы статистической отчетности Ф.22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности» по состоянию на 01.01.2014 год, а также копией дежурной кадастровой карты в формате ГИС Mapinfo на территорию г. Лодейное Поле, полученной в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, были откорректированы в части:

-  границ города на севере – по береговой линии р. Свирь, так как данный водный объект относится к землям водного фонда,

- граница города на востоке - согласно границе кадастрового квартала города.

- земли, граничащие с городом на юго-востоке и юге, полностью отнесены к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

Площадь территории г. Лодейное Поле в соответствии с ГИС-анализом, выполненным на топографической основе М 1:2000 составляет 1305,84 га.

В границах проектирования расположены:

# 6.2 Земли сельскохозяйственного назначения

К землям сельскохозяйственного назначения относится земельный массив, находящийся восточнее автомобильной развязки, вытянутый вдоль р. Свирь, использовавшийся бывшим совхозом «Лодейнопольский» под севооборот зерновых и овощных культур до начала 1990-х годов, после снижения уровня плодородия почв - для сенокошения. К 1993 году на основании постановления мера Лодейнопольского района Ленинградской области от 21.12.1993 года № 413 «О перераспределении права на землепользование акционерному обществу «Лотос-Агро» данные земли были изъяты у предприятия. В последствии весь земельный массив по участкам был предоставлен в краткосрочную аренду местным жителем для ведения огородничества. К концу 1990-х годов из-за недостатков в транспортной доступности и низкого уровня плодородия земель, граждане отказались от предоставленных земельных участков.

Часть земельного участка в период с 2011 - 2013 год была предоставлен в аренду для ведения сельскохозяйственного производства. Договор аренды прекращен постановлением от 21.05.2013 года № 1039 «О прекращении права аренды на земельный участок главе крестьянского (фермерского) хозяйства Пак Г.А. по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское городское поселение, в районе урочища Мирошкиничи.

В отношении данного земельного участка процедура государственного кадастрового учета не осуществлялась. Сведения о правах в едином государственном реестре прав отсутствуют. В соответствии с письмом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области от 04.09.2014 №155: на земельном массиве, расположенном по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский муниципальный район, Лодейнопольское поселение, урочище Мирошкиничи, площадью 47,6 га, относящимся к категории земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, отсутствуют сформированные земельные участки, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, планируемых к включению в границы г. Лодейное Поле составляет 46,42 га.

# 6.3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

К данной категории относятся следующие земельные участки:

1. «Для производственной деятельности» для размещения объектов коммунального-бытового назначения:

- канализационных очистных сооружений города Лодейное Поле. КН 47:06:0513001:308, площадь 6,6121 га. Комплекс зданий и сооружений находится в собственности Лодейнопольского городского поселения

-  водозаборных очистных сооружений города Лодейное Поле. Постановление главы администрации Лодейнопольского района от 12.09.1995 года №918. Комплекс зданий и сооружений находится в собственности Лодейнопольского городского поселения. Площадь 0,2932 га.

2. «Под строительство нового комплекса», предназначенные для расширения образовательного учреждения начального профессионального образования ПУ №55. Находятся в собственности Ленинградской области. КН 47:06:0513001:0189.

3. Земли специального назначения:

3.1 Под существующим гражданским кладбищем традиционного захоронения. В соответствии с решением №134 от 29.05.1980 года исполнительного комитета Лодейнопольского городского совета народных депутатов Ленинградской области площадь 5,75 га.

4. «Для прочих специальных целей» в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 09.12.2012 №3193 переданы в собственность Лодейнопольского муниципального района: земельный участок площадью 1227,6300 га, КН Кадастровый номер 47:06:00-00-000:0031. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 21.11.2012 года 47 АБ 999918.

5. Земли транспорта, занятые железной дорогой общего пользования федерального значения, автомобильными дорогами федерального, регионального или межмуниципального значения, а также неиспользуемой взлетно-посадочной полосой, находящейся в собственности городского поселения.

6. «Под метеорологическую станцию»: площадь участка 1,0 га, КН 47:06: 47:06:0407001:11.

# 6.4 Земли лесного фонда

В соответствии с данными филиала ЛОГкУ «Ленобллес»:

- свидетельством о государственной регистрации права собственности на лесной участок Лодейнопольского лесничества серия 78-АГ №768489 от 16.03.2009 года

-   планшетами Свирского сельского участкового лесничества, М 1:10 000,

- планшетами Лодейнопольского, Свирского, Шотуксского, Люговского   участковых лесничеств, М 1:25 000,

- «Схемой структурной организации Лодейнопольского лесничества – филиала ЛОГкУ «Ленобллес», М 1:100 000,

к западной, юго-западной и восточной границам г. Лодейное Поле примыкают земли лесного фонда:

- Свирское участковое лесничество,

-  бывшие сельские леса, на которые оформлено право собственности Российской Федерации на лесные участки : Свирское сельское участковое лесничество.

# 6.5 Земли водного фонда

Северная граница г. Лодейное Поле проходит по береговой линии р. Свирь. К водным объектам, являющимся водным фондом, расположенным в границах Лодейнопольского городского поселения, относится только р. Свирь.

# 7 Планировочные ограничения

# 7.1 Анализ степени освоенности территории города

Исходя из современного использования в границах города выделены 5 групп территорий:

1. Освоенные

К данным территориям, составляющим 71 % от общей площади города, отнесены территории города занятые жилой, многофункциональной и специализированной общественно-деловой, производственной и коммунально-складской застройкой, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, а также объектами специального назначения. Основная часть освоенных территорий заняты жилой застройкой – 45 %, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры – 28 %, а также производственными и коммунально-складскими предприятиями и объектами – 17 %.

2. Территории, назначение которых определено соответствующей градостроительной документацией

Данная группа, составляющая 5 % от площади города, объединяет земельные участки и территории, предназначенные для размещения:

- индивидуальной жилой застройки,

- общественно-деловой застройки (объектов административно-делового назначения, объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания, культовых сооружений),

- объектов рекреационного назначения,

- объектов спасательных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций (спасательной станции и вертолетной площадки),

- объектов производственного и коммунально-складского назначения (цехов по переработке древесины, склада инертных материалов),

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки, парковки, автостанции, причальные комплексы).

Назначение указанных земельных участков и территорий определено в соответствии с постановлениями о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении актов выбора земельных участков, схем расположения земельных участков на кадастровой карте города; проектами планировки и застройки (см. таблица 43).  К данной группе также отнесены производственные инвестиционные площадки (см. таблицу 42).

3. Территории, занятые объектами незавершенного строительства

В западной части города Лодейное Поле расположены 2 земельных участка, на которых размещены производственные объекты незавершенного строительства:

1. Земельный участок с КН 47:06:0101002:379-380, Филиал ФГУП «НИИ Вектор» радиозавод «Свирь».

2. Земельный участок с КН 47:06:0101003:0002В, аренда АООТ Подъемтрансмаш, производственная база (завод подъемно-транспортного оборудования).

В северной части города расположен земельный участок, площадью 0,73 га, занятый фундаментами планируемых ранее многоквартирных жилых домов. Фундаменты находятся в федеральной собственности.

Данные территории составляют 3 % от общей площади города.

4. Неосвоенные территории

К неосвоенными территориям в границах города отнесены закустаренные и покрытые лесом территории, а также территории неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

Неосвоенные территории составляют 20 % от общей площади г. Лодейное Поле, при этом основная часть – покрытые лесом.

5. Прочие

К данной группе отнесены водные объекты, расположенные в границах города - оз. Озерко и р. Каномка, составляющие 1 % от площади г. Лодейное Поле.

Указанные территории отображены на «Схеме с отображением результатов оценки комплексного развития территории, с учетом результатов инженерных изысканий. Планировочные ограничения».

Таблица 43

Перечень документации, определяющей планируемое использование и назначение земельных участков и территорий в границах г. Лодейное Поле

| № п/п/ | Планируемое использование (назначение) земельного участка, территории | Документация определяющая планируемое использование (назначение) земельного участка, территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Под индивидуальное жилищное строительство | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле от 09.12.2013 года, предлагаемого под индивидуальное жилищное строительство, площадью 1200 м2. |
| 1.2 |  | План-проект границ земельного массива из 11 земельных участков по 1200 м2 под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 1,32 га. Акт от 12.10.2010 года. |
| 1.3 |  | План-проект границ 5 земельных участков массива по 1200 м2 под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 0,6 га. Схема расположения земельных участков на кадастровой карте г. Лодейное Поле от 31.12.2013 года. |
| 1.4 |  | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле, выбранного для размещения индивидуальное жилой застройки, с предварительным согласованием места размещения, общей площадью 1,53 га (17 участков по 900 м2). |
| 1.5 |  | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле от 12.12.2013 года, предполагаемого под индивидуальное жилищное строительство, площадью 1100 м2. |
| 1.6 |  | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле от 12.12.2013 года, предполагаемого под индивидуальное жилищное строительство, площадью 670 м2. |
| 1.7 |  | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле от 20.12.2013 года, предполагаемого под индивидуальное жилищное строительство, площадью 1200 м2. |
| 1.8 |  | Постановление от 27.10.2011 года №2049 об утверждении акта о выборе земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для предоставления на конкурсной основе, общей площадью 2770 м2. План-проект границ земельного массива из 3 земельных участков, общей площадью 2770 м2, под размещение индивидуальной жилой застройки. |
| 1.9 |  | Проект жилого массива на 64 индивидуальных дома, общей площадью 12 га, ООО «Архитектурно-строительная компания «Проект сервис», 2007 год. |
| 1.10 |  | Проект планировки территории квартала индивидуальной жилой застройки, площадью 9,98 га, ООО «Маскарон», 2010 г. |
| 2 | Размещение общественно-деловой застройки: |
| 2.1 | Объектов питания, торговли и бытового обслуживания | Постановление об утверждении акта выбора площадки под строительство гостиницы общего типа на 60 мест с магазином 24 часа и с центром досуга, в том числе рестораном на 50 мест от 18.12.2001 года № 1536. Обращение ООО «Балт-Сервис». |
| 2.2 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство торгово-выставочного комплекса № 683 от 03.05.2011 года, площадь 1600 м2. Предоставление на конкурсной основе. |
| 2.3 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство торгового комплекса с предварительным согласование места размещения объекта № 2169 от 10.11.2011 года, площадь 360 м2. Обращение ИП Кочуровой В.И. |
| 2.4 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласование места размещения торгового комплекса № 1478 от 05.12.2011 года, площадь 750 м2.Обращение ИП Палатина А.Н. |
| 2.5 |  | Постановление об утверждении акта о выборе площадки для строительство торгово-развлекательного центра с предварительным согласование места размещения объекта № 787 от 24.05.2005 года, площадь 1196 м2. Обращение ООО «Гектор». |
| 2.6 |  | Схема расположения земельного участка на кадастровой карте г. Лодейное Поле площадью 1950 м2, предполагаемого под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания от 26.12.2013 года. |
| 2.7 |  | Постановление о внесении изменений в постановление от 10.09.2013 года №1771 «Об утверждении схемы расположения земельного участка для размещения объектов питания, торговли и бытового обслуживания для проведения аукциона по продаже земельного участка» № 2288 от 15.11.2013 года, площадью 1120 м2. |
| 2.8 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с для строительства оранжереи к магазину «Цветы» № 646 от 24.04.2012 года, площадь 750 м2. Обращение ИП Палатина А.Н. |
| 2.9 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласование места строительства магазина продовольственных товаров, площадью 600 м2 № 980 от 20.08.2008 года. |
| 2.10 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласование места размещения продовольственного магазина с аптекой, площадью 315 м2 № 266 от 25.03.2008 года. |
| 2.11 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласование места размещения магазина с автобусной остановкой, площадью 90 м2 № 63 от 06.02.2007 года. |
| 2.12 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство здания кафе с предварительным согласование места размещения объекта здания № 1163 от 24.07.2012 года, площадью 700 м2. |
| 2.13 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство здания бытового обслуживания с предварительным согласование места размещения объекта № 1720 от 09.09.2011 года, площадью 200 м2. |
| 2.14 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство здания бытового обслуживания с предварительным согласование места размещения объекта № 1213 от 07.08.2012 года, площадью 400 м2. |
| Размещение объектов административно-делового назначения |
| 2.15 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства административно-офисного здания с предварительным согласование места размещения объекта № 1338 от 10.09.2012 года, площадью 450 м2. Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства административного здания № 1060 от 05.07.2012 года, площадью 750 м2. Обращение Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области. |
| 2.16 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства офисного здания № 1491 от 10.10.2012 года, площадью 920 м2. |
| 2.17 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство здания нотариальной конторы с жилыми помещениями с предварительным согласование места размещения объекта № 2130 от 03.11.2011 года, площадью 1000 м2. |
| 2.18 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства спецприемника для содержания административно-арестованных граждан № 786 от 16.04.2013 года, площадью 2000 м2. Обращение ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. |
| 2.19 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства офисного здания № 1491 от 10.10.2012 года, площадью 920 м2. |
| 2.20 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства объекта социального назначения – административного здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 735 от 10.04.2013 года, площадью 900 м2. Обращение ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обращение ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Лодейнопольском района Ленинградской области. |
| Размещение объектов культового назначения |
| 2.21 |  | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства Кафедрального городского Собора № 1421 от 26.09.2012 года, площадью 1320 м2. Обращение Православной местной религиозной организации Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Лодейное Поле Санкт-Петербургской Епархии русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |
| 3 | Размещение объектов рекреационного назначения | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства базы отдыха от 15.06.2012 года № 920, площадью 3,0 га. Обращение ООО «Золотая пристань». |
| 4 | Размещение объектов спасательных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 4.1 | Размещение спасательной станции | Постановление о предоставлении земельного участка с КН 47:06:0102003:2404 для строительства поисково-спасательной станции от 25.10.2012 года № 1549, площадью 0,5 га в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ Ленинградской области «Управление гражданской защиты Ленинградской области». |
| 4.2 | Размещение вертолетной площадки | Ориентировочной площадью 1,0 га. В целях развития сети вертодромов и вертолетных станций для нужд специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи для обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу, обслуживания потребностей оперативных служб. В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области. |
| 4.3 | Размещение оборудования системы оповещения | Постановлении об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта – башни для размещения оборудования системы оповещения ГУ МЧС России по Ленинградской области и телекоммуникационного оборудования операторов связи, площадью 150 м2, от 29.04.2010 года №547 |
| 5 | Размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения |
| 5.1 | Размещение объектов машиностроительного и металлообрабатывающего производства | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка с предварительным согласование места строительства «Второй технологической линии репрофилирования и сварки рельсов в РСП-21» № 444 от 31.03.2009 года, площадью 5909 м2. |
| 5.2 | Размещение объектов лесопильного производства | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства цеха по переработке древесины с предварительным согласование места размещения объекта» № 986 от 15.05.2013 года, площадью 3300 м2. |
| 5.3 | Размещение объектов лесопильного производства | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство цеха по переработке древесины с предварительным согласование места размещения объекта» № 1770 от 03.12.2012 года, площадью 3500 м2. |
| 5.4 | Размещение объектов складского назначения | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка для строительство открытого склада инертных материалов с твердым покрытием № 1447 от 22.07.2013 года, площадью 5600 м2. |
| 6 | Размещение объектов транспортной инфраструктуры |
| 6.1 | Размещение стоянок, парковок, парковочных мест | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под размещение парковки, площадью 494 м2 от 26.09.2012 года № 1417. |
| 6.2 | Размещение стоянок, парковок, парковочных мест | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство автостанции с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 1000 м2 от 30.10.2012 года № 1580. |
| 6.3 | Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта | Постановление об утверждении акта выбора площадки с предварительным согласованием места размещения мойки на две машины площадью 300 м2 от 27.12.2005 года № 2128. |
| 6.4 | Размещение объектов водного транспорта | Постановление об утверждении акта выбора земельного участка с предварительным согласованием места строительства причального комплекса с речным вокзалом, площадью 2,2 га от 17.07.2008 года № 767. |
| 6.5 | Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта | Постановление об утверждении акта выбора земельного участка под строительство ремонтной зоны и стоянки большегрузных транспортных средств с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 1,38 га от 28.11.2011 года № 2278. |
| 6.6 | Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта | Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство мастерской с боксами для содержания автотранспорта с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 0,1 га от 28.11.2011 года № 2277. |

# 7.2 Благоприятность территории для строительства

Оценка благоприятности неосвоенных территорий в границах г. Лодейное Поле, а также прилегающих земельных массивов выполнялась в соответствии с материалами инженерно-геодезических, комплексных инженерно-строительных, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Исходя из рельефа, гидрогеологических, условий, развития физико-геологических процессов, физико-механических свойств грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, территорий попадающих в зоны затопления паводком 1% обеспеченности, санитарно-защитных зон производственных предприятий и объектов, других территорий, осложняющих строительство, неосвоенные территории в границах г. Лодейное Поле и прилегающие земельные массивы были определены как:

1. Благоприятные для строительства

Основная часть земельного массива земель сельскохозяйственного назначения, расположенного восточнее города, вдоль р. Свирь (ур. Мирошкиничи), за исключением территорий, расположенных в пределах береговой полосы реки. Составляют 22 % от территорий, планируемых к включению в границы города – ..

2. Ограничено благоприятные территории для строительства

К данным территориям отнесены:

- земельный участок, примыкающий к южной границе города вдоль ул. Рабоче-Крестьянской, частично занимаемый неиспользуемой взлетно-посадочной полосой,

- незастроенные залесённые территории земельного участка быв. в/г  №3 в/ч 23438, расположенные на правом берегу р. Каномка,

- основная часть залесённых неосвоенных территорий в существующих границах города.

Составляют  32 % от территорий, планируемых к включению в границы города и 11 % от существующей площади города.

3. Неблагоприятные территории для строительства, требующие проведения инженерно-технических мероприятий.

Территории, попадающие в зону затопления 1 % паводком, составляют 12,4 % от существующей площади города. Подавляющая часть данных территорий не освоена и покрыта кустарниковой растительностью.

4. Неподлежащие застройке

К данным территориям отнесены незначительные территории города – 0,5 % от общей площади населенного пункта, находящиеся в береговой полосе р. Свирь, р. Каномка и оз. Озерко.

Зоны с особыми условиями использования территории, природоохранные и другие планировочные ограничения и результаты оценки благоприятности территории города и прилегающих земельных массивов для строительства, отображены на «Схеме с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения».

Использованные материалы инженерных изысканий носят обобщенный характер, поэтому при проектировании планировки и застройки территорий и строительстве должны проводиться комплексные инженерно-строительные и детальные инженерно-геологические изыскания, а также обследования на наличие взрывоопасных предметов.

# 7.3 Зоны залегания полезных ископаемых

В границах проектирования, за границами г. Лодейное Поле, на землях сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения земель), планируемых к включению в границы города, расположены залежи строительного песка Автомост и Мирошкиничи.  Данные месторождения являются отбракованными объектами по эколого-природоохранным ограничениям и экономическому обоснованию (см. «Схема с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения»).

Месторождения полезных ископаемых, в том числе отбракованные объекты по эколого-природоохранным ограничениям и экономическим обоснованиям обозначены в соответствии с данными «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых», «Карта минерально-сырьевых ресурсов Лодейнопольского района М 1:100 000».

# 7.4 Защитные леса

По целевому назначению, прилегающий к границам проектирования, лесной фонд подразделяется на эксплуатационные и защитные леса (см. «Схему распределания лесов по целевому назначения и категорим защитных лесов» в составе «Схемы существующих границ земель различных категорий» и «Схеме с отображением результатов оценки комплексного развития территории. Планировочные ограничения»).

Защитные леса представлены следующими категориями:

1. Ценные леса: нерестоохранные полосы лесов и запретные полосы по берегам водных объектов.

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы, расположенные вдоль дорог.

Границы защитных и эксплуатационных лесов отображены на «Схеме распределения лесов по целевому назначения и категориям защитных лесов» в составе «Карты существующих границ земель различных категорий».

Ограничения по видам целевого назначения лесов:

Ограничения по видам целевого назначения лесов и категориям защитных лесов предусмотрены статьями 12, 17, 27, 102-108 Лесного кодекса Российской Федерации, Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях и Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участков лесов (см. таблицу 44).

Таблица 44

Ограничения по видам целевого назначения лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Ограничения использования лесов при проведении рубок лесных насаждений | Дополнительные ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
|  | Сплошные Рубки | Выборочные рубки |  |
| I Защитные леса |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций |
| 1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Сплошные рубки запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса. Разрешена рубка погибших лесных насаждений – сплошная санитарная рубка (ч. 2 ст. 105 ЛК, п. 29 Правил санитарной безопасности в лесах) | Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки поврежденных лесных насаждений (ч. 2 ст. 105 ЛК, п. 29 Правил санитарной безопасности в лесах) в порядке проведения рубок ухода, выборочных санрубок и прочих рубок (п. 5 приказа МПР РФ от 22.01.2008 № 13). | -«- |
| 1.2. Зеленые зоны, лесопарки | -"- | В зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренным Правительством Российской Федерации (ч. 2.1 статьи 105 ЛК). | Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; ведение охотничьего и сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. (ч. 3 статьи 105 ЛК). |
| 2. Ценные леса |  |  | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций. |
| 2.1.Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Сплошные рубки запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 ЛК (ст. 106 ЛК) | Выборочные рубки разрешены (п. 26 «Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах», утв. приказом МПР РФ от 22.01.2008 № 13) | -«- |
| 2.2 Нерестоохранные полосы | -«- | -«- | -«- |
| II. Эксплуатационные леса | Сплошные рубки разрешены (ст. 12, 108 ЛК; пункт 4 Правил заготовки древесины) | Выборочные рубки разрешены (ст. 12, 108 ЛК; п. п. 4, 31 Правил заготовки древесины) |  |

# 7.5 Пригородная зона г. Лодейное Поле

Пригородная зона г. Лодейное Поле (границы и правовой режим использования ее территории) установлена областным законом Ленинградской области № 163-оз от 29.12.2008 года «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Лодейное Поле муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Пригородная зона города Лодейное - территория для создания условий, способствующих устойчивому развитию города Лодейное Поле и городского поселения в целом, а также повышению экологической значимости и рекреационной ценности территории, обеспечению отдыха населения, организации мероприятий по охране окружающей среды, сохранению и защите лесов пригородной зоны, осуществлению санитарно-гигиенических функций. В пригородной зоне г. Лодейное Поле выделены 2 функциональные зоны (см. рисунок №3).

Рисунок №3

Схема функциональных зон

пригородной зоны г. Лодейное Поле

Р-1 – западная часть рекреационной территории пригородной зоны

Р-2 – северная часть рекреационной территории пригородной зоны

Г-1 – западная часть резервной территории для развития города пригородной зоны

Г-2  - восточная часть резервной территории для развития города пригородной зоны

# 7.5.1 Правовой режим использования территории пригородной зоны г. Лодейное Поле

Использование территорий и градостроительная деятельность в границах пригородной зоны г. Лодейное Поле осуществляются с учетом интересов населения г. Лодейное Поле, населения других муниципальных образований, интересов иных субъектов градостроительной деятельности, а также в соответствии со схемой функциональных зон территории пригородной зоны (см. рис.3) и основными показателями, определяющими правовой режим функциональных зон (см. таблицу 45).

Таблица  45

Основные показатели функциональных зон

территории пригородной зоны г. Лодейное Поле

| № п/п | Функциональные зоны | Правовой режим функциональных зон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервная территория для развития г. Лодейное Поле | 1. Строительство, реконструкция и расширение объектов недвижимости в пределах территорий резерва для развития населенного пункта в границах пригородной зоны осуществляются в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки. 2. Допускается деятельность сельскохозяйственных предприятий, не ухудшающая санитарно-гигиенические характеристики территории, ее ландшафт и не препятствующая организации мест отдыха. 3. Допускается строительство только тех промышленных предприятий, которые связаны с обслуживанием города и экологически безопасны |
| 2 | Территории зон отдыха населения (рекреационные) | 1. Не допускаются строительство и расширение объектов, использование которых не связано с функционированием зоны рекреации . |

Градостроительная деятельность в пригородной зоне г. Лодейное Поле регулируется законодательством о градостроительной деятельности и иным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, федеральными и областными нормативными правовыми актами, документами территориального планирования федерального, регионального (областного) уровней, а также нормативными актами, принимаемыми органами местного самоуправления в пределах их компетенции, документами территориального планирования муниципальных образований, договорами (соглашениями), заключаемыми с соседними муниципальными образованиями.

# 7.6 Режим использования парка «Свирская Победа»

На территории мемориального парка запрещается:

- въезд автотранспорта,

- разведение костров,

- повреждение растительности,

- поджег травы,

- выпас скота,

- выгул собак,

- скашивание травы,

- земляные, строительные работы,

- замусоривание территории.

# 7.7 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области представлены в таблице 46.

Таблица 46

Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны | Размер зоны, метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранные, прибрежные защитные полосы, береговой полосы |
| 1.1 | Водоохранная зона р. Свирь | 200 |
|  | Водоохраннаязона р.Луданка, р. Каномка, прот. Канома | 100 |
|  | Водоохранная зона руч. Гнилой | 50 |
| 1.2 | Прибрежная защитная полоса р. Свирь, р. Луданка, р. Каномка, прот. Канома, руч. Гнилой | 50 |
| 1.3 | Береговая полоса р. Свирь,р. Луданка, р. Каномка, прот. Канома, оз. Озерко | 20 |
|  | Береговая полоса руч. Гнилой | 5 |
| 2 | Санитарно-защитные зоны: |
| 2.1 | Участки компостирования твердых бытовых отходов (класс II) | 500 |
| 2.2 | Открытый склад и место перегрузки угля (класс II) | 500 |
| 2.3 | КОС, мощностью 12 тыс. м3/сут с иловыми площадками | 400 |
| 2.4 | Газонакопительная станция (класс III) | 300 |
| 2.5 | Предприятие деревообработки и лесозаготовительной деятельности(класс III) | 300 |
| 2.6 | Деревообрабатывающее производство (класс III) | 300 |
| 2.7 | Автобусный вокзал | 300 |
| 2.8 | Предпрития лесопильного, фанерного производства, сборки мебели с лакировкой и краской, изготовление деталей деревянных стандартных изделий(IV класс) | 100 |
| 2.9 | Ремонт и хранения автомобилей (IV класс) | 100 |
| 2.10 | Асфальтобетонный передвижной завод с фильтрами (класс IV) | 100 |
| 2.11 | Производство полотенце сушилок (класс IV) | 100 |
| 2.12 | Производство стройматериалов (класс IV) | 100 |
| 2.13 | Производство сгущенного молока (класс IV) | 100 |
| 2.14 | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий (класс IV) | 100 |
| 2.15 | Ремонт и хранение автомобилей | 100 |
| 2.16 | Деятельность водного транспорта (IV класс) | 100 |
| 2.17 | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом (IV класс) | 100 |
| 2.18 | Прачечная(IV класс) | 100 |
| 2.19 | Кладбища традиционного захоронения площадью 10 и менее га (IV класс) | 100 |
| 2.20 | Снегоприемный пункт(«сухая» снежная свалка) | 100 |
| 2.21 | Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест | 50 |
| 2.22 | Производство безалкогольных напитков – вода и лимонад (класс V) | 50 |
| 2.23 | Производство печатных материалов (класс V) | 50 |
| 2.24 | Швейное производство (класс V) | 50 |
| 2.25 | Производство по консервированию древесины солевыми и водными растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой | 50 |
| 2.26 | Склад мебели, деревянных изделий (класс V) | 50 |
| 2.27 | Склад пищевых продуктов (ягоды, грибы) (класс V) | 50 |
| 2.28 | Склад комбикормов (класс V) | 50 |
| 2.29 | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров (класс V) | 50 |
| 2.30 | Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) (классV) | 50 |
| 2.31 | Производственная площадка для содержания и ведения деятельности, связанной с вывозом ТБО и благоустройством (класс V) | 50 |
| 2.32 | Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) (класс V) | 50 |
| 2.33 | Автозаправочные станции не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (класс V) | 50 |
| 2.34 | Речные причалы (класс V) | 50 |
| 2.35 | Пожарное депо (V класс) | 50 |
| 2.36 | Закрытые кладбища (класс V) | 50 |
| 3 | Санитарные разрывы |
| 3.1 | Психоневрологический интернат | 100 |
| 3.2 | Железнодорожная магистрали | 100 |
| 3.3 | Автомобильной дороги М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола»), в том числе «Обход города Лодейное Поле» (II категория), «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37 (III категория), «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» Р 36 (III-IVкатегория) до жилой застройки | 100 |
| 3.4 | Автомобильной дороги М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола»), в том числе «Обход города Лодейное Поле» (II категория), «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37 (III категория), «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» Р 36 (III-IVкатегория) до садоводческих, огороднических, дачных объединений | 50 |
| 3.5 | Газопровод – отвод до ГРС Лодейное Поле диаметром 219 мм и давлением 5,5 Мпа | 100 |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения |
| 4.1 ЗСО поверхностного водозабора р. Свирь (водозаборных очистных сооружений) (I пояс - III пояс) обозначены в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №471004000Т0000380710 от 29.07.2010 года на основе экспертного заключения по проектным материалам №551 от 15.12.2005 года филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе» |
| 5 | Охранные зоны: |
| 5.1 | Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), рекомендуемые | 20-50 |
| 5.2 | Объектов государственной наблюдательной сети | 200 |
| 5.3 | Охранная зона высоковольтных линий электропередач 220 кВ | 25 |
| 5.4 | Охранная зона высоковольтных линий электропередач 110 кВ | 20 |
| 5.5 | Охранная зона высоковольтных линий электропередач 35 кВ | 15 |
| 5.6 | Охранная зона высоковольтных линий электропередач 10 (6) кВ | 10 |
| 5.7 | Охранная зона водопроводных сетей | 5 |
| 5.8 | Охранная зона канализационных коллекторов | 5 |
| 5.9 | Охранная зона сетей теплоснабжения | 5 |
| 6 | Придорожные полосы: |
| 6.1 | Автомобильной дороги М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» («Кола»), в том числе «Обход города Лодейное Поле» (II категория) | 75 |
| 6.2 | Автомобильной дороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» Р 36 (III-IV категория) | 50 |
| 6.3 | Автомобильной дороги «Лодейное Поле – Вытегра» Р 37 (III категория) | 50 |

* Санитарно-защитные зоны котельных №1-№4, №7-9, №16-18 расчётные, обозначены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями организация санитарно-защитных зон от котельной №8 и котельной №17 не требуется.

# 7.8 Режим использования территорий, расположенных в зонах с особыми условиями использования

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы:

Использование, охрана и защита территорий в границах ВЗ, ПЗП и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным Кодексом РФ, Земельным Кодексом, Лесным кодексом РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским Кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ, указами президента РФ и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществления авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы:

Режим содержания, охраны и защиты территорий в границах санитарно-защитных зон объектов, указанных и санитарных разрывов автомобильных дорог регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территория санитарно-защитных зон предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать:

- размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов для проживания людей;

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения, парки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждений общего пользования.

СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование - непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения:

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением №471004000Т0000380710 от 29.07.2010 года на основе экспертного заключения по проектным материалам № 551 от 15.12.2005 года филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе». Проектом предусматривается организация зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода хозяйственно-бытового назначения:

- зоны санитарной охраны источника водоснабжения в месте водозабора в составе первого, второго и третьего поясов,

- зоны санитарной охраны площадок водопроводных сооружений в водоводов (первый пояс – пояс строгого режима).

Первый пояс включает территорию расположения водозаборов и площадок водопроводных сооружений, установлены следующие границы: вверх по течению – не менее 200 метров от существующего водозабора, вниз по течению – не менее 100 метров от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, в направлении от прилегающего к водозабору берега в сторону водоёма (ширина реки – 114 метров) – вся акватория и противоположный берег шириной не менее 100 метров.

Второй пояс санитарной охраны (зона ограничения) – верхняя граница зоны санитарной охраны источника водоснабжения удалена на 20 километров от водозаборного оголовка вверх по течению реки, включая притоки, с учетом времени пробега по основному водотоку (не менее 5 суток) при расходе воды в проточном водоеме 95 % обеспеченности; нижняя граница второго пояса зоны санитарной охраны установлена на расстоянии не менее 250 метров от водозабора по течению реки Свирь с целью исключения влияния ветровых обратных течений, включая р. Луданку; Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны р. Свирь и ее притоков проходят на расстоянии 500 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени. На границе второго пояса устанавливаются столбы-указатели с надписью «Второй пояс зоны санитарной охраны». Во второй пояс зоны санитарной охраны попадают пос. Свирьстрой, д. Харевщина и д. Ракковичи.

Третий пояс зоны санитарной охраны (зона ограничения) источника водоснабжения – границы вверх и вниз по течению реки совпадают с границами второго пояса, а боковые границы по линии водораздела, в пределах 3-5 километров, включая притоки реки. В третий пояс зоны санитарной охраны, кроме выше перечисленных поселков также попадают пос. Янега и дер. Тененичи.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяет мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность

в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологическом контроля;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа "Охрана поверхностных вод от загрязнения".

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Охранные зоны

Охранные зоны инженерных коммуникаций

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» регламентирует режим содержания, охраны и защиты территорий в пределах охранных зон центральных систем инженерных коммуникаций (теплопровод, водопровод и т.п.).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля             2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

— 2 метра— для ВЛ напряжением до 1 кВ;

— 10 метров— для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

— 15 метров — для ВЛ напряжением 35 кВ;

— 20 метров — для ВЛ напряжением 110 кВ;

— 25 метров — для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

— 30 метров — для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ.

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и  на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

-  вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом от поверхности дороги более 4,5 м;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9,        с изменением., внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от           23 ноября 1994 года № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны, вокруг газораспределительных станций, станций подземного хранения газа — в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

-  вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны геодезических пунктов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 N 1170
"Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации":

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

Организации, использующие в своей работе геодезические пункты, представляют информацию о состоянии этих пунктов в территориальные органы Федеральной службы геодезии и картографии России.

Повреждение или уничтожение геодезических пунктов, а также хищение материалов, из которых они изготовлены, влекут за собой ответственность виновных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранные зоны объектов государственной наблюдательной сети

В соответствии со ст.13 федерального закона №от 19.07.1998 N 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе:

1. Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства.

2. Организация деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения осуществляются в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, прекращение деятельности указанных пунктов наблюдений осуществляется исключительно в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность.

(см. текст в предыдущей редакции)

4. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

Согласно «Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 49)) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В соответствии с решением исполнительного комитета Лодейнопольского городского Совета народных депутатов Ленинградской области от 26.12.1985 года № 359 «Об установлении границ охранной зоны метеостанции Лодейное Поле-аэропорт» охранная зона составляет 200 метров от границ территории гидрометеорологической станции во все стороны.

В пределах охранной зоны запрещено возведение зданий, сооружений, оросительных и осушительных систем, производство строительных, монтажных, взрывных работ, планировку грунта, посадку деревьев, складирование удобрений, устройство свалок, выброс растворов кислот, солей, щелочей, стоянок автомобильного транспорта, тракторов и других механизмов, перемещение, засыпку и поломку опознавательных знаков, контрольно-измерительных пунктов, а также производство других работ, в соответствии с «Порядком выполнения работ в охранных зонах гидрометеостанций», согласованным Госстроем и Минсельхозом СССР 28.06.1983 года.

В соответствии с письмом ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 02.06.2014 года №11-17/1051 ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассмотрело и согласовало возможность малоэтажного жилищного строительства при соблюдении следующих условий:

1. Дома исключительно одноэтажные (высота домов и других построек не должна превышать 6 метров).

2. Застройка домов допускается на расстоянии не ближе 100 метров от границ метеоплощадкистанции.

3. В проектируемых постройках не планируется какое-либо производство.

4. При проектировании домов обязательно предусмотреть просветы между домами на линии горизонта.

5. Обязательного согласования проекта планировки и застройки территории, с учетом выше перечисленных условий, с ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Охранные зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии с ФЗ №73-ФЗ  от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов РФ» охранная зона объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения, любое капитальное строительство не допускается. Возможно возведение временных и мобильных сооружений (на фундаментах из песчаной подушки).

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах охраны объекта культурного наследия осуществляются:

- в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст.6,11 закона РФ от 14.01.1993 N 4292-1 (ред. от 05.04.2013)
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества":

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления:

- осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации;

- создают резерв площадей для новых воинских захоронений.

Придорожные полосы, полосы отвода:

Федеральный закон от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» определяет порядок установления и режим содержания полос отвода автомобильных дорог.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия владельца автомобильной дороги в письменной форме.

# 8. Сводные результаты комплексной оценки территории

Город Лодейное Поле обладает рядом особенностей и преимуществ:

1. Основная часть существующих объектов капитального строительства местного значения – как поселения, так и муниципального района, размещена в административном центре муниципального района – городе Лодейное Поле - основном центре концентрации населения, учреждений и предприятий периодического обслуживания, промышленных предприятий и осуществления основного объема капитального строительства.

2. Являясь планировочным центром муниципального района город имеет хорошую транспортную доступностью, обеспечиваемую системой железнодорожного сообщения и автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Через город проходит 1 межмуниципальный, 5 междугородних, включая 3 транзитных маршрута автобусных пассажирских перевозок, при этом действуют 14 пригородных маршрута и 1 городской.

3. Крупные современные градообразующие предприятия в г. Лодейное Поле отсутствуют. Более половины производимых товаров и услуг приходится на субъекты малого бизнеса. Основу отраслевой специализации города - 65% - составляют предприятия деревообрабатывающей промышленности, лесопильного, фанерного производства, производства деталей деревянных изделий.

4. Территории жилой застройки города полностью находятся в радиусах обслуживания основными объектами социальной инфраструктуры,

5. Историческое развитие г. Лодейное Поле и концентрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) формируют высокий историко-культурный потенциал населенного пункта,

6. Рекреационный потенциал г. Лодейное Поле обусловлен расположением на живописном высоком берегу р. Свирь, в западной части города протекает р. Каномка, вдоль восточной границы населенного пункта - р. Луданка; в южной части города оз. Озеркои обширных массивовтерриторий естественного ландшафта, покрытых лесом. К южной и юго-восточной границе населенного пункта примыкают обширные лесные массивы, состоящие в основном из хвойных пород деревьев, богатые ресурсами грибов и ягод,

7. Отсутствие существенных планировочных ограничений определяет благоприятность для строительства неосвоенных территории в границах города.

Указанные факторы формируют высокий градостроительный потенциал г. Лодейное Поле и определяют тенденции дальнейшего развития города.

При определении стратегии и вариантов развития г. Лодейное Поле необходимо учитывать следующие негативные факторы:

1. С учетом высокой степени освоенности территории города - 80 %, обусловленной административным статутом населенного пункта, ресурс неосвоенных благоприятных и условно благоприятных для строительства территорий ограничен. Развитие населенного пункта не возможно без использования прилегающих земельных массивов, при условии перевода других категорий земель в земли населенных пунктов.

2. Основными общими проблемами инженерного обеспечения города являются:

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, исключая газоснабжение - более 70 %,

- низкий процент обеспеченности населения горячим водоснабжением,

- низкий процент обеспеченности населения одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и газом - только 26,5 % от общей площади жилищного фонда города,

- отсутствие системы дождевой канализации.

3. К основным проблемам жилищного фонда и жилищного строительства г. Лодейное Поле относятся:

- расселение аварийного жилищного фонда,

- низкая степень обеспеченности местного населения горячим водоснабжением,

- низкая степень обеспеченности жилых помещений одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и газом - только 26,5 % от общей площади жилищного фонда города.

- ограниченность ресурса свободных земельных участков благоприятных для строительства в целях как многоквартирного так и индивидуального жилищного строительства в существующих границах г. Лодейное Поле.

4. С учетом недостаточной степени обеспеченности населения города объектами социальной инфраструктуры необходимо:

- улучшение качества библиотечного обслуживания,

- реконструкция объектов культуры,

- развитие объектов физкультуры и спорта,

- развитие учреждений молодежной политики,

- развитие объектов рекреационного назначения, обеспечивающих массовый отдых населения города,

- создание безбарьерной среды городского пространства и обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам.

5. Туристско-рекреационная инфраструктура не имеет достаточного уровня развития.

6. Сформированная улично-дорожной система города не обеспечивает полноценную связь южного района города, отделенного железной дорогой с центральным районом, в котором расположены основные объекты социальной инфраструктуры.

7. Существующих объектов пожарной охраны недостаточно для обеспечения пожарной безопасности г. Лодейное Поле.

8. Ресурс существующего действующего кладбища полностью исчерпан, необходимо освоение дополнительного земельного участка.

# 9. Варианты территориального планирования

Варианты территориального планирования были разработаны на основе анализа существующего социально-экономического развития, комплексной оценки современного использования территории населенного пункта и прилегающих территорий, а также в соответствии с перспективными показателями социально-экономического развития и направлениями планируемого градостроительного развития, определенными  положениями схемы территориального планирования Ленинградской области и схемы территориального планирования муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

# 9.1 Возможные направления градостроительного развития населенного пункта

Свободные территории в границах г. Лодейное Поле, пригодные для градостроительного освоения в достаточных объемах отсутствуют. Развитие населенного пункта не возможно без использования прилегающих земельных массивов, при условии перевода других категорий земель в земли населенных пунктов.

В виду существующих планировочных ограничений отсутствует возможность развития населенного пункта в широтном направлении, развитие города возможно только в южном и северо-восточном направлениях.

Развитие города в западном направлении ограничено:

- обширными лесными массивами земель лесного фонда, расположенных вдоль западной и юго-западной границы города.

- расположением канализационных очистных сооружений (далее – КОС), функционирующих с 1970 года, находящихся в 2,5 километрах западнее города.  Санитарно-защитная зона КОС исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

- расположением между КОС и западной границей города, неблагоприятного для градостроительного освоения заболоченного земельного массива, покрытого сетью мелиоративных коллекторов.

- расположением в 450 метрах по автомобильной дороге западнее города несанкционированной свалки, функционировавшей с конца 1960-х годов по 2008 год. Мероприятия по необходимой рекультивации в полном объеме не проведены. Санитарно-защитная зона свалки исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

Развитие города в восточном направлении ограничено:

- близким расположением водозаборных очистных сооружений (далее – ВОС), примыкающих к северо-восточной границе города,

- расположенной восточнее ВОС города крупной автомобильной развязки,

- близким расположением веток железнодорожной магистрали общего пользования и автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Лодейное Поле – Вытегра» относительно друг друга, находящихся восточнее города.

- расположением существующего кладбища и планируемого отвода под кладбище с юго-восточной стороны от города. Санитарно-защитная зона объектов исключает развитие жилой и дачной застройки, размещение садоводств и объектов рекреационного назначения, предприятия пищевых отраслей промышленности.

- расположением газораспределительной станции «Лодейное Поле» и газопровода-отвода до ГРС «Лодейное Поле» в 1 километре с юго-восточной стороны от населенного пункта. Санитарный разрыв от указанных объектов исключает градостроительное освоение прилегающих участков.

При этом развитие города в восточном направлении возможно за счет освоения земель сельскохозяйственного назначения. Земельный массив имеет достаточную площадь 46,42. Расположен вдоль р. Свирь.

В связи с высоким уровнем затрат, необходимых для градостроительного освоения, данная территория может быть реализована на расчетный срок Проекта или стать резервом развития города за расчетный срок (2030-2040 гг).

Развитие города в южном направлении возможно за счет использования:

- земельного участка, примыкающего к южной границе города, относящегося к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и иного специального назначения; разрешенное использование – «для использования в иных целях».

В соответствии с приказом Министра Обороны Российской Федерации №3193 от 09.10.2012 года из федеральной собственности в собственность Лодейнопольского муниципального района был передан земельный участок площадью 1227,6300 га.

Военный аэродром, находящийся в федеральной собственности, расположенный на данном земельном участке, в дальнейшем не будет эксплуатироваться. Необходимость соблюдения зон ограничений хозяйственной деятельности отсутствует.

- земельного участка, примыкающего к юго-восточной границе города, относящегося к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и иного специального назначения, занятого взлетно-посадочной полосой бывшего пассажирского аэропорта местных воздушных линий, входившего в состав аэропорта «Ржевка», функционировавшего с 1960-х годов до 1980 года.

Взлетно-посадочная полоса с 1980 года не эксплуатировалась. Объект находится в собственности Лодейнопольского городского поселения.

# 9.2 Предлагаемые варианты территориального планирования

Предлагаемые варианты территориального планирования заключаются в:

- 3-х вариантах проектной границы г. Лодейное Поле,

- 2-х вариантах функционального зонирования в части жилых зон,

- 2-х вариантах функционального зонирования в части рекреационных зон.

Предлагаемые возможные варианты развития территории населенного пункта и предложения по проектной границе, с отображением состава планируемых к включению земельных участков, а также предложения по функциональному зонированию отображены на схеме «Варианты территориального планирования». Основные показатели предлагаемых вариантов отображены в таблицах 47-49.

Таблица 47

«Основные показатели вариантов планируемой границы г. Лодейное Поле»

| Наименование показателя | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь города в существующих границах | 1305,84 | 1305,84 | 1305,84 |
| Площадь города в планируемых границах | 1508,14 | 1461,72 | 1363,06 |
| Площадь земельных участков, включаемых в границу города, по категориям земель, всего, га в том числе: | 202,3 | 155,88 | 57,22 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 46,42 | - | - |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, всего: в том числе: | 155,88 | 155,88 | 57,22 |
| - под метеорологической станцией | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - под объектами воздушного транспорта | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| - для прочих специальных целей | 122,65 | 122,65 | 23,99 |

Таблица 48

«Основные показатели вариантов планируемых границ зоны зеленых насаждений общего пользования, в том числе парков, скверов»

| Наименование показателя | Вариант №1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
|  | сущ. | 1 очередь | расчетный срок | сущ. | 1 очередь | расчетный срок |
| Площадь планируемых зоны зеленых насаждений общего пользования, в том числе парков, скверов, всего, гектар, в том числе: | 13,37 | 28,03 | 28,03 | 13,37 | 30,14 | 30,14 |
| Площадь планируемой зоны парка массового отдыха населения | 12,15 | 16,77 |

Таблица 49

«Основные показатели вариантов планируемых границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками»

| Наименование показателя | Вариант №1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
|  | сущ. | 1 очередь | расчетный срок | сущ. | 1 очередь | расчетный срок |
| Площадь планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками | 273,34 | 291,86 | 326,80 | 273,34 | 291,86 | 315,80 |

# 9.3 Обоснование выбранного варианта

Экономико-географическое расположение, производственный, историко-культурный потенциал и транспортные связи являются факторами, определяющими г. Лодейное Поле как центр концентрации градостроительной активности на территории муниципального района. Исходя из необходимости обеспечения условий для реализации стратегических задач социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского района в целом, вариант максимального освоения пригодных для строительства прилегающих к городу территорий - вариант №1 - определен администрацией Лодейнопольского муниципального района как основной.

Согласно приоритетному варианту в границы города подлежит включению 202,3 гектара земель различных категорий, в том числе:

1. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения – 155,88 га, из них:

1.1 для прочих специальных целей – 122,5 га,

1.2 под объектами воздушного транспорта – 32,23 га,

1.3 под метеорологической станцией – 1,0 га.

2. Земли сельскохозяйственного назначения – 46,42 га.

Таким образом площадь города в планируемых границах составит 1508,14 гектара.

Каталог координат поворотных точек и схема планируемой границы города с отображении поворотных точек представлен в приложениях 2-3.

Включение в границы г. Лодейное Поле предлагаемых территорий обеспечит возможность формирования полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания населения, за счет размещения необходимых объектов местного значения поселения, а также условия для реализации полномочий местного самоуправления в части обеспечения условий для жилищного строительства и соответствующих государственных социальных программ.

В соответствии с данной концепцией градостроительного развития города как основной был определен вариант максимального освоения территорий в целях размещения планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками:

-  вариант № 1 в части планируемых границ зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками на расчетный срок,

- вариант № 1 в части планируемых границ зоны зеленых насаждений общего пользования, в том числе парков, скверов.

Реализация данных вариантов позволит более рационально, эффективно и последовательно освоить пригодные территории, обеспечить компромиссное соотношения необходимых затрат на градостроительное освоение и реальных бюджетных возможностей муниципального образования, а также минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и максимально сохранить естественные природные ландшафты.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, определялись на основе вариантности с учетом планировочных ограничений территории, свободных земельных участков, планов администрации по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры.

# 10. Стратегические направления социально-экономического развития

Экономико-географическое расположение, производственный, историко-культурный потенциал и транспортные связи являются факторами, определяющими          г. Лодейное Поле как центр концентрации градостроительной активности на территории муниципального района, и основу реализации стратегических задач социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского района в целом.

# 10.1 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2020 года

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения на 2014-2016 годы в среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие Лодейнопольского городского поселения.

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения до 2016 года разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Ленинградской области и основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2013 год и на период  2015 и 2016 годов, с учетом мер, направленных на развитие экономики района, ретроспективного анализа социально-экономического развития Лодейнопольского городского поселения, включая итоги социально-экономического развития за отчетный период текущего года, с применением  метода экспертных оценок, анализа и балансового метода.

Рассматриваемый вариант прогноза – умеренно оптимистичный, предполагает развитие городского поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и администрацией муниципального района политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.  В соответствии со сценарными условиями развития российской экономики умеренно-оптимистичный вариант рекомендовано использовать в качестве базового для разработки параметров местного бюджета на 2014-2016 годы.

10.1.1 Промышленное производство

Прогноз развития отрасли на среднесрочную перспективу формировался с учетом анализа работы промышленного комплекса района в отчетном периоде, перспективных планов основных промышленных предприятий, мер поддержки производственного сектора, реализуемых как в области, так и в районе, реконструкции действующих и ввода новых производств.

Прирост промышленного производства района за 2014-2016 годы к уровню 2013 года ежегодно прогнозируется на уровне 10-11 %.

Основную долю в общей отгрузке промышленного комплекса района (84,6 %) составляют обрабатывающие производства.

Предприятиями данного сектора экономики выпускается самая разнообразная продукция производственно-технического назначения: деловая древесина, пиломатериалы, цементно-стружечные плиты, древесные гранулы, паллеты, строительные материалы, электро-техническое оборудование и др. Кроме того, производятся потребительские товары в ассортименте: мебель, швейные изделия, продукты питания и пр.

В целом по обрабатывающим производствам в 2016 году к уровню 2013 года рост составит 53,6 %, чему будет способствовать стабильная работа наиболее значимых предприятий-ООО «ЦСП-Свирь», ООО «ПиМ», ООО «Владимир», ООО «ЛМПЗ», ООО «Кварта», РСП-21. Также рост объемов производства в ближайшей перспективе будет обеспечиваться вводом новых производств и проводимой реконструкцией и модернизацией действующих предприятий.

Схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района предусмотрена организация технологического парка в г. Лодейное Поле по ул. Дмитрия Арсенова: организация площадки под размещения предприятий IV-V класса опасности химического, металлургического, машиностроительного, металлообрабатывающего производств; строительной и легкой промышленности; обработки животных, пищевых продуктов и вкусовых веществ.

В пищевой промышленности, ощущающей жесткую конкуренцию со стороны сетевых предприятий розничной торговли, объемы производства будут удерживаться на базовом уровне.

10.1.2 Инвестиции

В общей структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям района собственные средства предприятий составляют 4,2 %, привлечённые средства – 95,8 %.

Основной источник финансирования инвестиций – привлечённые средства, в том числе их доля в общем объёме:

- кредиты банков – 3,3 %,

- заёмные средства других организаций – 3,5 %,

- средства федерального бюджета – 43,9 %,

- средства бюджета субъектов Федерации – 42,4 %,

- прочие – 2,7 %

В 2014-2016 годах исходя из намерений предприятий и организаций, а также с учетом реализации переходящих и планируемых к реализации инвестиционных проектов, намечается значительный рост объемов инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Лодейнопольского городского поселения и района в целом. В 2014 году наибольший рост инвестиций сохранится в сфере деятельности «Транспорт». По объему инвестиций в основной капитал в 2014 году ожидается рост на 320,5 % к уровню предыдущего, в 2016 году - рост на 14,7 % к 2014 году.

В среднесрочной перспективе значительные вложения будут связаны со строительством следующих крупнейших объектов:

- строительством второй нитки Нижне-Свирского гидроузла,

- строительством детского сада в г. Лодейное Поле,

- строительством свиноводческого комплекса в дер. Шамокша,

- строительством физкультурно-оздоровительного комплекса «Универсальный спортивный зал для игровых видов спорта» в г. Лодейное Поле,

- строительством многоквартирных жилых домов,

- газификацией,

- реконструкцией школы №68 в г. Лодейное Поле,

- реконструкцией и ремонтом дорог.

10.1.3 Потребительский рынок

Ситуация на потребительском рынке Лодейнопольского городского поселения остается достаточно стабильной и характеризуется отсутствием дефицита, высоким уровнем насыщенности потребительского рынка товарами, повышением конкуренции в торговой среде, модернизацией и обновлением оборудования и интерьеров.

Основными направлениями развития потребительского рынка Лодейнопольского района являются организация взаимодействия между предприятиями потребительского рынка и местными производителями; оптимизация размещения объектов потребительского рынка; повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом обороте; поддержка районного потребительского общества.

В целях улучшения показателей сферы потребительского рынка на территории Лодейнопольского городского поселения ведется строительство новых и реконструкция существующих объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Структура потребления отдельных видов продовольственных товаров достаточно консервативна, в ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые «обязательные» или социально значимые виды товаров. Вместе с тем будут расти объемы продаж более дорогих продуктов питания, увеличится доля мяса и птицы, продукции рыбной, пищевой, молочной продукции, алкогольных напитков, овощей, плодов и ягод. При этом будет снижаться доля хлеба и хлебобулочных изделий и сахара. По непродовольственным товарам потребительский спрос будет переключаться на приобретение товаров более «дорогих» потребительских предпочтений. В первую очередь персональных компьютеров, телевизоров, легковых автомобилей, аудиоаппаратуры.

Жесткие требования, установленные действующим законодательством, способствуют сокращению количества розничных рынков. Торговые объекты, прекратившие свою деятельность в качестве розничных рынков, продолжат осуществлять ее в формате торговых центров, комплексов или ярмарок. В целях реализации качественной продукции крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами Лодейнопольского района собственной продукции населению продолжится организация ярмарок.

Сложившаяся структура розничной торговли Лодейнопольского района в среднесрочном периоде 2014-2016 годов существенных изменений не претерпит.

На развитие розничной торговли в ближайшей перспективе окажут влияние следующие тенденции:

- оказание государственной поддержки торговым предприятиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговой деятельности на территории Ленинградской области на 2012–2014 годы»,

- возможность перехода на уплату патента в соответствии с законом Ленинградской области от 7 ноября 2012 года № 80-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области», что упростит взаимодействие хозяйствующих субъектов с налоговыми органами, особенно при осуществлении сезонной торговли,

- расширение торговой сети, обеспечение современными торговыми площадями населения, оснащение их новейшим оборудованием,

- размещение нестационарных торговых объектов,

- активное проведение ярмарок в целях обеспечения населения качественной недорогой продукцией местных производителей.

С учетом данных тенденций прогнозируется, что оборот розничной торговли за 2014-2016 годы вырастет на 18,2 % и к 2016 году составит 629,197 млн. рублей (среднегодовой прирост – 6,1 %).

Развитию сферы общественного питания в текущем периоде способствуют меры государственной поддержки, предоставляемые в приоритетном порядке субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере бытового обслуживания в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса Лодейнопольского района на 2010-2014 годы».

За период 2014-2016 годов оборот общественного питания вырастет на 46,3 % и составит в 2016 году 47,6 млн. рублей.

Успешное развитие предпринимательства, строительство торговых комплексов и размещение в них объектов питания, развитие системы быстрого питания (блинные, пышечные), открытие тематических кафе (детские, интернет-кафе, с просмотром спортивных передач, ориентированных на национальную кухню и т.п.), предприятий общественного питания с культурной программой – все это будет способствовать увеличению темпов роста в данном сегменте потребительского рынка.

Основное место в структуре потребляемых населением платных услуг по-прежнему занимают коммунальные услуги – 66,4 %, транспортные услуги – 13 %, услуги системы образования – 5,95 %, медицинские услуги – 9,6 %. В перспективе структура платных услуг существенных изменений не претерпит.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг будет складываться с учетом строительства и ввода нового жилья и сохранения устойчивого роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Основными направлениями развития рынка транспортных услуг будут повышение качества транспортного обслуживания населения, внедрение рациональных схем маршрутов, совершенствование информационного обеспечения пассажиров по режиму движения транспортных средств, остановочным пунктам. Однако сдерживающее влияние на динамику транспортных услуг будет оказывать высокая доля количества пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда.

Одним из значимых направлений потребительского рынка является сфера бытового обслуживания населения. Все виды бытового обслуживания осуществляют индивидуальные предприниматели, а они не предоставляют статистическую информацию по объемам бытовых услуг в органы государственной и муниципальной статистики. Согласно данным мониторинга, наибольшие темпы роста отмечены в оказании парикмахерских услуг, услуг по установке металлопластиковых окон и дверей, ремонту мебели, ритуальных услуг, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. В ближайшей перспективе развитие сферы бытовых услуг будет направлено на достижение ценовой и территориальной доступности для различных социальных групп населения города, дальнейшее развитие социально-значимых видов услуг. В рамках этого продолжится работа по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оказания бытовых услуг населению, в особенности на селе.

Постоянный рост затрат на электроэнергию, горючее, коммунальные услуги, арендную плату, дорогостоящее технологическое оборудование и расходные материалы для ряда видов услуг – факторы тормозящие развитие данного сегмента.

Дальнейшее развитие услуг связи прогнозируется за счет повышения качества предоставляемых услуг, реформирования почтовой связи, поиска и внедрения новых форм обслуживания населения. Распространение компьютерной грамотности, а также увеличение предпринимательской активности будут способствовать более интенсивному информационному обмену, росту межличностных коммуникаций и, как следствие, дальнейшему росту таких видов услуг связи, как сотовая.

Активно работают учреждения культуры в муниципальном образовании, которые планируют расширить спектр платных услуг для населения за счет проведения культурно-досуговых мероприятий (смотры художественной самодеятельности, проведение дискотек, праздников, фестивалей и др.); работы кружков и студий любительских объединений; создания Интернет-клубов; читательских абонементов выходного дня; создания клубов по интересам; проведения корпоративных вечеров.

Рост объема платных спортивных услуг обусловлен расширением сети учреждений физкультурно-спортивной направленности в связи с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы».

Увеличение дохода от платных услуг населению, оказываемых бюджетными учреждениями здравоохранения, планируется за счет развития и внедрения в практику современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры, что будет способствовать расширению спектра медицинских услуг.

Ожидается рост объема платных услуг населению по дополнительным образовательным программам, специальным курсам, занятиям в кружках различной направленности, репетиторству.

10.1.4 Труд и занятость

Уровень безработицы на 01 января 2013 года по Лодейнопольскому городскому поселению составляет 0,58 %. По состоянию на начало года в банке вакансий Лодейнопольского ЦЗН было 95 свободных рабочих мест (всего по району). В течение года 91 работодатель заявил о потребности в 1023 работниках для замещения свободных рабочих мест. Наиболее востребована рабочая сила среди базовых отраслей экономики в оптовой, розничной торговле (15,7 % в общем количестве потребности в работниках) и в обрабатывающих производствах (13,2 %).

За отчётный год банк вакансий увеличился на 73 единицы и на начало 2013 года насчитывал 168 единиц. В основном предприятия и организации района испытывают дефицит в рабочих кадрах. На долю рабочих вакансий приходится 61,3 % от общей потребности в кадрах.

Уровень регистрируемой безработицы в Лодейнопольском городском поселении на 1 июля 2013 года составил 0,55 %, то есть по отношению к 01.01.2013 году снизился на 0,03 %.

В течении 1 полугодия 2013 года от работодателей в ЦЗН поступило 338 вакансий. Постоянно требуются высококвалифицированные специалисты: врачи различной специализации, сотрудники системы МВД, руководители предприятий различных отраслей экономики. Кроме того, на рынке труда повышается спрос на рабочие профессии. Востребованы токари, электрогазосварщики, электромонтеры, дорожные рабочие, слесари, водители. Нужны специалисты в сферу услуг, в том числе повара, бармены, продавцы, кондитеры. Лодейнопольским ЦЗН постоянно проводится работа по профориентации с выпускниками школ, доводя до них всю информацию о потребности в кадрах и о ситуации на рынке труда, чтобы помочь им в выборе будущих профессий.

Прогноз развития рынка труда Лодейнопольского городского поселения на 2014-2016 годы учитывает тенденции развития ситуации рынке труда Ленинградской области.

Стабильность ситуации на рынке труда в значительной степени будет определяться реализацией мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Ленинградской области на 2013-2015 годы».

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, в конце 2014, 2015, 2016 годов, согласно прогнозу, не превысит 85 человек, а уровень регистрируемой безработицы – 0,64 %. Прогнозируется движение рабочей силы с предприятий, выплачивающих низкую заработную плату на вновь созданные предприятия, обеспечивающие работающим лучшие условия труда, более высокую заработную плату, социальный пакет.

10.1.5 Уровень жизни населения

В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 20659 рублей или 118,3 % к 2011 году, реальная заработная плата была на уровне 113,1 %.

Такая же тенденция сохранится и на среднесрочную перспективу. Реальная заработная плата вырастет на 15 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата - до 32159 рублей в 2016 году

Рост заработной платы будет обусловлен внедрением трудосберегающих производственных технологий, а также более высоким уровнем заработной платы на предприятиях, размещающих свои производственные мощности на территории Лодейнопольского городского поселения в результате реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, рост заработной платы будет также поддерживаться осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда.

В регионе принято и действует региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2013 год, предусмотренное статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  С 1 января 2013 года установлен размер минимальной заработной платы в сумме 6800 рублей, что превышает минимальный размер оплаты труда, действующий на территории Российской Федерации на 30 %. С 1 сентября текущего года минимальная заработная плата составит 7000 рублей.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в целях сохранения кадрового потенциала области, повышения престижности и привлекательности профессий бюджетного сектора экономики предусмотрено поэтапное повышение размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Рост оплаты труда будет обеспечиваться исходя из оценки эффективности деятельности работника, с соблюдением принципа стимулирования, предусматривающего зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

Правительством Ленинградской области проводиться работа по развитию адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Среди мер адресной социальной поддержки важное место занимают денежные выплаты, предоставляемые малоимущим семьям. По состоянию на 1 июля 2013 года 565 семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, получают ежемесячное детское пособие на ребёнка, в том числе 255 семей являются получателями ежемесячной компенсации на полноценное питание. Меры социальной поддержки предоставляются за счет средств областного бюджета. Различными мерами социальной поддержки обеспечиваются 53 многодетные семьи, состоящие на учете в отделе социальной защиты населения.

Оказывается государственная социальная помощь в виде единовременных денежных выплат 164 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 254 семей (400 членов семьи).

В рамках областного законодательства: 1813 региональных льготников являются получателями ежемесячных денежных выплат, в том числе 1793 ветерана труда и жертв политических репрессий получают ежемесячные денежные компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг; 977 ветеранов труда Ленинградской области получают ежемесячное денежное вознаграждение.

Получателями ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг являются 14 специалистов, работающих и проживающих в сельской местности Лодейнопольского городского поселения.

В целях исполнения пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и областного закона Ленинградской области от 4 октября 2012 года № 73-оз «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребёнка и последующих детей» семьям, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого дохода, сложившегося в Ленинградской области, в которых третьи и последующие дети родились после 31 декабря 2012 года предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 6000 рублей. По городскому поселению получателями выплаты являются 11 человек.

С 1 января 2013 года увеличены размеры выплат государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (размеры выплат составляют 1000 рублей, 1500 рублей, 4000 рублей - в зависимости от трудной жизненной ситуации).

С 2014 года планируется:

- ежегодная индексация отдельных мер социальной поддержки многодетных семей: ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг, ежегодной компенсации на приобретение подростковой одежды и школьных письменных принадлежностей, материнского капитала (проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» проходит процедуру согласования в структурных подразделениях Правительства Ленинградской области»);

- увеличение размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

Во исполнение Поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации прорабатывается вопрос о приравнивании мер социальной поддержки многодетных семей к мерам социальной поддержки приемных семей, имеющих детей, усилению социальной поддержки неполных семей, имеющих детей.  Кроме того, подготовлены предложения по учету в составе многодетной семьи детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях, при предоставлении таким семьям мер социальной поддержки.

Продолжение работы по развитию адресной социальной поддержки отдельных  категорий граждан (пособия и социальная помощь, возмещение  расходов инвалидам, оплата труда приемных родителей и льготы приемной семье и т.д.), совершенствование законодательства Ленинградской области в части усиления социальной поддержки отдельных категорий граждан, и установление дополнительных мер социальной поддержки, а также рост доходов населения будут способствовать  увеличению доходов малоимущих жителей, снижению социальной напряженности, что позволит сократить уровень бедности с 12,6 % в 2012 году до 11,7 % в 2016 году.

10.1.6 Основные стратегические направления развития Лодейнопольского муниципального района

Показатели, отражающие уровни развития отдельных сфер социального и экономического развития района, спрогнозированные «Концепцией социально-экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года» (далее –– Концепция), отображены в таблице 50.

Таблица 50

Целевые показатели социально-экономического развития

| № п/п | Показатели | 2009 год | 2013 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень здоровья населения |
| 1.1 | ожидаемая продолжительность жизни, лет | 60 | 65 | 70 |
| 1.2 | общая смертность, чел./ 1000 населения | 25,57 | 20 | 18 |
| 2 | Уровень жизни населения |
| 2.1 | денежные доходы населения, тыс. руб. | 6 | 10 | 15 |
| 2.2 | доля населения, имеющего доход ниже минимального потребительского бюджета, % | 40 | 35 | 30 |
| 3 | Образ жизни и условия жизнедеятельности |
| 3.1 | уровень безработицы, % | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| 3.2 | удельный вес района в преступном массиве области, % | 1,2 | 1 | 1 |
| 3.3 | удельный вес "молодежной" преступности, % | 27,35 | 25 | 20 |
| 3.4 | уровень жилищной обеспеченности, м2 общей площади на жителя | 23,6 | 25 | 27 |
| 3.5 | уровень телефонизации населения, число телефонов на 1000 чел. | 45,3 | 50 | 60 |
| 4 | Развитие экономики |
| 4.1 | снижение дотационности местного бюджета, % | 20 | 15 | 10 |
| 4.2 | увеличение доходной части местного бюджета (за счет собственных доходов), % |  |  |  |
| 4.3 | увеличение масштабов развития туризма: |  |  |  |
| 4.3.1 | увеличение числа гостиниц и баз отдыха, койка мест. | 440 | 600 | 1000 |
| 4.3.2 | увеличение числа посещений района туристами, чел./год | 28 000 | 50 000 | 100 000 |
| 4.3.3 | увеличение числа зон отдыха (парки, пляжные места, аттракционы), шт. | 15 | 20 | 30 |
| 4.4 | увеличение масштабов развития малого и среднего бизнеса: |  |  |  |
| 4.4.1 | доля постоянно занятых в сфере малого и среднего бизнеса, % | 26 | 30 | 35 |
| 4.4.2 | удельный вес малых предприятий в общем объеме производства продукции и услуг, % | 40 | 45 | 50 |

В условиях дефицита средств необходимым условием является определение приоритетных направлений экономического развития района, реализация которых в стратегической перспективе позволит пополнять доходную часть местного бюджета, активизировать в целом экономические процессы на территории района и его поселений и, в конечном счете, достичь целей его комплексного социально-экономического развития. Основными стратегическими направления развития района являются:

1. Развитие лесопромышленного комплекса как центра глубокой переработки древесины и деревянного индивидуального жилищного строительства.

С учетом развитой инженерной обеспеченности территории и наличия свободных инвестиционных производственных площадок в промзонах города общей площадью 14,5 га, в г. Лодейное Поле могут быть размещены предприятия лесопромышленного комплекса 3-5 класса опасности.

В соответствии со схемой территориального Ленинградской области в сфере организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов предусмотрено размещение индустриального парка «Лодейное Поле», площадью 10 га до 2020 года, отраслевая специализация: деревообработка, производство строительных материалов. Класс опасности – 3-5.

2. Развитие топливно-энергетического комплекса.

Ключевым проектом развития топливно-энергетического комплекса является строительство ГАЭС на территории Алеховщинского сельского поселения.

3. Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Объекты культурного наследия, находящиеся на территории г. Лодейное Поле формируют туристско-рекреационный потенциал, как самого населенного пункта, так и Лодейнопольского муниципального района в целом. В городе сосредоточено около трети объектов федерального и регионального значения, расположенных на территории Лодейнопольского муниципального района и 15 % выявленных объектов культурного наследия.

Основными видами туризма, имеющими перспективы развития с учетом историко-культурного потенциала города, являются: паломнический, культурно-познавательный, событийный, военно-патриотический.

Базисным проектом данной отрасли является инвестиционный проект «Петровская верфь», реализуемый на территории г. Лодейное Поле.

Главной задачей проекта является создание международного туристского центра – историко-культурного комплекса «Петровская верфь». В его составе планируется создание музея истории Олонецкой судоверфи и судостроения на Севере России. На судоверфи планируется с использованием технологий XVIII века строить репризы судов тех времен. В ходе реализации проекта и создания историко-культурного комплекса, появятся дополнительные рабочие места и возможность профессионального обучения молодёжи.

В соответствии с проектом, выполненным по заказу ООО «РОС», на предоставленном им земельном участке площадью 2,2 га, планируется организовать причальный комплекс с речным вокзалом, в составе которого будут также гостиничный комплекс, торговые ряды и стоянка для легкового транспорта и туристических автобусов.

До 2020 года планируется строительство спортивно-развлекательного комплекса «Золотая пристань», включающего гостиничный комплекс на 60 мест.

4. Развитие агропромышленного комплекса.

С учетом развитой инженерной обеспеченности территории и наличия свободных инвестиционных производственных площадок в г. Лодейное Поле может быть размещен комбинат с цехами по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов: копчение, вяление, производство сульфитированного картофеля, консервация (заморозка, сушение, квашение, маринование, соление, овощное консервирование). Создание комбината, в свою очередь, подтолкнёт (как сельхозпроизводителей, так и фермерские хозяйства и владельцев личных подсобных хозяйств) к увеличению объёмов производства продукции.

10.1.7 Демография

Администрацией Лодейнопольского муниципального района для расчета численности населения г. Лодейное Поле на 2020 год, с учетом представленных вариантов развития демографической ситуации, были определены следующие показатели:

- коэффициент рождаемости 10,5 чел. на 1 тыс. населения,

- коэффициент смертности 16,2 чел. на 1 тыс. населения,

- коэффициент миграционного прироста 4,8 чел. на 1 тыс. населения.

Принятый уровень рождаемости, с учетом фактического показателя, соответствует тенденции низких темпов увеличения рождаемости по муниципальному району в целом. Принятый уровень смертности, с учетом фактического показателя, соответствует тенденции низких темпов сокращения смертности по муниципальному району в целом.

Прогнозируемый в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района уровень миграции учитывал приток мигрантов для обслуживания проектируемой к строительству на территории муниципального района ГАЭС на р. Шапша и второй нитки шлюзов в г.п. Свирьстрой. В связи с тем, что г. Лодейное Поле коснется только строительство второй нитки шлюзов в г.п. Свирьстрой, учитывая небольшую удаленность города от г.п. Свирьстрой, был пересмотрен и прогнозируемый показатель миграционного прироста населения г. Лодейное Поле. Принятый коэффициент отличается от прогнозируемого на 2020 год уровня миграционного прироста по Ленинградской области (см. таблица 51).

Таблица 51

Сравнение показателей демографического развития

| Период | Показатели |
| --- | --- |
|  | коэффициент рождаемости, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент смертности, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент естественной убыли, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент миграционного прироста/ миграционной убыли, чел. на тыс. чел. населения |
| По состоянию на 01.01.2013 год | 10,0 | 16,2 | -6,2 | - 4,29 |
| На 2020 год | 10,5 | 16,2 | -5,7 | + 4,8 |
| На 2020 год, «Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года» | 8,7 | 17,2 | -8,5 | + 8,5 |
| На 2020 год, схема территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 9,06 | 18,8 | -9,74 | + 8,9 |

Для расчета численности населения г. Лодейное Поле на 2020 год был использован статистический метод расчета. Статистический метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического  и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

Nt=N0 + (N0*(p+v))*t, где

N0 – существующая численность населения, 20,6 тыс. человек,

р – естественный прирост (убыль) населения, - 5,7 чел. на тыс. чел. населения,

v – миграционный прирост населения, 4,8 чел. на тыс. чел. населения,

t – прогнозный период, 9 лет.

Численность населения г. Лодейное Поле на 2020 год составит 20 310 человек.

Изменение возрастной структуры населения будет выражаться в некотором уменьшении доли населения моложе трудоспособного возраста и населения старше трудоспособного возраста. Предполагается сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, вызванное падением рождаемости в начале 90-х годов: в трудоспособный возраст будут вступать малочисленные поколения, рожденные в 90-х годах, выбывать – лица послевоенных годов рождения. Уровень показателя будет поддерживаться за счет миграционного потока трудовых ресурсов (см. таблица 52).

Таблица 52

Возрастная структура населения г. Лодейное Поле 2020 год

| № п/п | Группы возрастной структуры населения | % соотношение возрастных групп | Перспективная численность, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 год | 2020 год |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 16 | 15,9 | 3 230 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 59 | 57,1 | 11 597 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 25 | 27,0 | 5 483 |
| 4 | Итого | 100 | 100 | 20 310 |

Принимая во внимание планируемое градостроительное развитие населенного пункта в части формирования зон застройки индивидуальными жилыми домами и объемов малоэтажного многоквартирного строительства, необходимо учитывать фактор временно (сезонно) проживающего населения.

Исходя из общей площади планируемой на 1 очередь зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками,  среднего размера земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства в г. Лодейное Поле, принимаемой плотности населения на 1 земельный участок планируемой индивидуальной жилой застройки, а также общее количество квартир в планируемых многоквартирных малоэтажных жилых домах, численность сезонно проживающего населения на 1 очередь может составить 2,386 тыс. чел. Таким образом, общая численность населения города, с учетом временно проживающего населения, может составить 22,696 тыс. чел.

# 10.2 Стратегические направления социально-экономического развития на период до 2030 года

Основной целевой установкой социально-экономического развития города на период до 2030 года будет повышение качества жизни населения и формирование духовно, физически и интеллектуально развитого местного сообщества, интегрированного в социальное и экономическое пространство Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие г. Лодейное Поле как административно-делового, культурного, производственного, транспортного и исторического центра муниципального района.

Приоритетными направлениями развития будут являться:

1. Развитие лесной промышленности - лесозаготовки, деревообработки, домостроения.

В соответствии со схемой территориального Ленинградской области в сфере организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов предусмотрено размещение индустриального парка «Лодейное Поле», площадью 10,3 га до 2025 года, отраслевая специализация: деревообработка, производство строительных материалов, класс опасности – 3-5. Общая площадь индустриального парка составляет 20,3 га.

Предприятия лесопромышленного комплекса 3-5 класса опасности также могут быть размещены на инвестиционных производственных площадках города.

2. Развитие туристско-рекреационной отрасли.

Дальнейшее развитие туристско-рекреационной отрасли на основе паломнического, культурно-познавательного, спортивно-оздоровительного, событийного, военно-патриотического видов туризма, а также охраны и использования объектов культурного наследия.

3. Развитие сельскохозяйственного производства.

Свободные инвестиционные производственные площадки г. Лодейное Поле могут стать базисом для размещения предприятий первичной перерабатывающей пищевой промышленности.

4. Градостроительное освоение новых территорий в целях создания условий для развития жилищного строительства, в том числе в целях обеспечения реализации социальных региональных программ.

5. Качественное улучшение жизни населения за счет развития инженерно-транспортной и культурно-бытовой инфраструктур.

10.2.1. Демография

Администрацией Лодейнопольского муниципального района для расчета численности населения г. Лодейное Поле на 2030 год, с учетом представленных вариантов развития демографической ситуации, были определены следующие показатели:

- коэффициент рождаемости 10,6 чел. на 1 тыс. населения,

- коэффициент смертности 16,2 чел. на 1 тыс. населения,

- коэффициент миграционного прироста 4,7  чел. на 1 тыс. населения.

Показатель рождаемости принят с учетом фактической демографической ситуации, показатель смертности сориентирован ближе к прогнозируемому показателю по Ленинградской области в целом, коэффициент миграционного прироста сохраняется в определенных ранее пределах, с учетом специфики миграционных потоков г. Лодейное Поле как административного центра городского поселения и муниципального района.

Таблица 53

Сравнение показателей демографического развития

| Период | Показатели |
| --- | --- |
|  | коэффициент рождаемости, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент смертности, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент естественной убыли, чел. на тыс. чел. населения | коэффициент миграционного прироста/ миграционной убыли, чел. на тыс. чел. населения |
| На 2020 год, | 10,5 | 16,2 | - 5,7 | + 4,8 |
| На 2030 год | 10,6 | 16,2 | - 5,6 | + 4,7 |
| На 2025 год, «Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года» | 8,5 | 16,2 | -7,7 | + 9,0 |
| На 2030 год, схема территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 9,06 | 18,8 | -9,74 | + 8,8 |

Для расчета численности населения г. Лодейное Поле на 2030 год был использован статистический метод расчета. Статистический метод расчета перспективной численности населения производится с учетом механического  и естественного прироста. Он основан на естественном движении населения, которое связанно с рождаемостью и смертностью, а также на механическом движении, связанном с переездом населения (прибытии и убытии). Численность населения рассчитывается по следующей формуле:

Nt=N0 + (N0х(p+v))t, где

N0– принимаемая численность населения на 2020 год, 20 310 чел.

р – естественный прирост населения, - 5,6  чел. на тыс. чел. населения,

v – миграционный прирост населения, + 4,8 чел. на тыс. чел. населения,

t – прогнозный период, 10 лет.

Численность населения г. Лодейное Поле на 2030 год составит 20 135  человек.

Изменение возрастной структуры населения на расчетный период прогнозируется в рамках ранее определенной тенденции: сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, увеличение доли населения старше трудоспособного возраста (см. таблица 54).

Таблица 54

Возрастная структура населения на 2030 год

| № п/п | Группы возрастной структуры населения | % соотношение возрастных групп | Перспективная численность, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 год | 2030 год |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 15,9 | 15,6 | 3 141 |
| 2 | Трудоспособного возраста | 57,1 | 55,4 | 11 155 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 27,0 | 29,0 | 5 839 |
| 4 | Итого | 100 | 100 | 20 135 |

Принимая во внимание планируемое градостроительное развитие населенного пункта в части формирования зон застройки индивидуальными жилыми домами и объемов малоэтажного многоквартирного строительства, необходимо учитывать фактор временно (сезонно) проживающего населения.

Исходя из общей площади зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками, планируемой на 1 очередь и расчетный срок, среднего и максимального размера земельных участков предоставляемых для индивидуального жилищного строительства в г. Лодейное Поле, принимаемой плотности населения на 1 земельный участок планируемой индивидуальной жилой застройки, а также общее количество квартир в планируемых многоквартирных малоэтажных жилых домах, численность сезонно проживающего населения на расчетный срок может составить 4,302 тыс. чел. Таким образом, общая численность населения города, с учетом временно проживающего населения, может составить 24,437 тыс. чел.

Для улучшения демографической обстановки необходимо принятие ряда мер, направленных на преодоление негативных тенденций: повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции. Стабилизированию численности населения и созданию предпосылок для демографического роста будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям, а также развитие системы здравоохранения, направленное на увеличение продолжительности жизни населения.

# 11. Проектная организация территории города

# 11.1 Архитектурно-планировочные решения

С учетом определенного варианта планируемой границы г. Лодейное Поле при формирования планировочной структуры были обеспечены условия:

1. Реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования городских территорий и их инвестиционной привлекательности.

2. Развития города как производственного центра.

3. Реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни местного населения.

4. Развития жилой и общественной застройки.

5. Объединения обособленных районов города.

6. Использования и развития культурно-исторического и рекреационного потенциала города.

7. Формирования резервных территорий для развития города.

Указанные условия обеспечены на основе следующих архитектурно-планировочных решений территории:

- формирования планировочной структуры на основе развития исторически сложившихся планировочных принципов города,

- создания компактной планировочной структуры, увязанной со сложившейся планировочной ситуацией в единую систему, обеспечивающей удобные связи жилых районов между собой, с местами приложения труда, общегородским центром и местами отдыха населения,

- формирования зон производственного и коммунально-складского назначения в пределах производственных инвестиционных площадок города, обеспеченных основными централизованными инженерными системами,

- создания развитой системы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей удовлетворение потребностей населения на всей территории города,

- создания полноценной системы зеленых насаждений общего пользования, обеспечивающей потребности массового отдыха населения,

- максимального сохранения естественных природных ландшафтов,

- создания единой транспортной системы, связывающей центральный, южный и западный районы города.

Планировочные предложения продолжают фактически сложившуюся структуру города, с учетом размещения новых жилых, рекреационных и производственных территорий на первую очередь и на расчетный срок.

Основное градостроительное развитие города, исходя из инженерно-транспортной обеспеченности территорий, предусматривается в южном направлении:

- за счет освоения прилегающих земель, занимаемых неиспользуемой взлетно-посадочной полосы, в целях размещения индивидуальной жилой застройки на 1 очередь Проекта,

- за счет земель, ранее занимаемых в/г №3 в/ч 23438, с учетом максимального сохранения естественного ландшафта берегов р. Каномка, в целях размещения индивидуальной жилой застройки на расчетный срок,

- за счет земель, ранее занимаемых в/г №3 в/ч 23438, с учетом максимального использования переданных в собственность администрации Лодейнопольского городского поселения и Лодейнопольского муниципального района объектов недвижимости, в целях размещения многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки на первую очередь.

За счет освоения земель сельскохозяйственного назначения в основном целях индивидуального жилищного строительства предполагается развитие города в северо-восточном направлении.

Проектом предлагается создание единой транспортной системы, связывающей центральный, южный и западный районы города за счет организации пешеходно-транспортного тоннеля под железной дорогой между пр. Гагарина и ул. Мошкина.

11.2 Функциональное зонирование территории

Проектом предусматривается разделение территорий города в планируемых границах по функциональному назначению на 9 функциональных зон:

1. Жилые зоны.

2. Общественно-деловые зоны.

3. Зоны рекреационного назначения.

4. Производственные зоны.

5. Зоны транспортной инфраструктуры.

6. Зоны инженерной инфраструктуры.

7. Зоны специального назначения.

8. Зоны водных объектов.

9. Резервные территории для градостроительного развития за расчетный срок

Функциональное зонирование территории г. Лодейное Поле отображено на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон».

К жилым зонам отнесена:

1.Застройка многоквартирными среждеэтажными жилыми домами (до 5-ти этажей).

2. Застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами (до 3-х этажей).

3. Застройка индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) с участками, установленной минимальной площадью 300 м2, максимальной 1200 м2.

Существующие жилые зоны города разделены железнодорожной магистралью и р. Каномка на северный, западный и южный районы.

Основная часть многоквартирной застройки сосредоточена в северной части города.

Многоквартирное строительство предусматривается в кварталах сложившейся застройки на месте жилых домов, подлежащих сносу. Формируемая на расчетный срок зона размещения застройки многоквартирными малоэтажными домами (планируется два 36-ти квартирных дома) на территории быв. в/г №3 в/ч 23438 составляет 2,06 гектара.

Проектом предусматривается формирование 18,52 га планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками в юго-восточной части города на первую очередь и 34,94 га в южной и северо-восточной частях города, общая площадь указанной зоны на первую очередь составит 291,86 га, на расчетный срок – 326,80 га.

К общественно-деловой зоне отнесены территории многофункциональной общественно-деловой застройки, объектов:

- здравоохранения и социальной защиты,

- общего и профессионального образования,

- детские дошкольные образовательные учреждения

- дополнительного образования детей,

- культуры и досуга,

- библиотечного обслуживания,

- молодежной политики,

- делового назначения,

- торговли, общественного питания и бытового обслуживания,

- культовых объектов.

Подавляющая часть объектов и учреждения общественно-делового назначения расположена в северной части города. Проектом предусматривается размещение объектов общественно-делового назначения в планируемых зонах жилой застройки: на 1 очередь 5,07 га, на расчетный срок – 0,63 га. Таким образом общая площадь указанной зоны составит на 1 очередь 69,10 га, на расчетный срок – 69,73 га.

К зонам рекреационного назначения относятся:

1.Зона размещения спортивных учреждений и объектов для занятия физической культурой и спортом.

В целях размещения на 1 очередь планируемого многофункционального спортивного комплекса и комплекса открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, предусматривается увеличение площади данной зоны на 11,27 га на 1 очередь.

2. Зона размещения объектов туризма и отдыха.

Проектом не предусматривается развитие существующей зоны площадью 3,0 га расположенной на берегу р. Свирь в северо-западной части города.

3. Зона зеленых насаждений общего пользования, в том числе парков, скверов.

В целях оптимизации размещения объектов социальной инфраструктуры и ограничений, действующих на территории мемориального парка «Свирская Победа» Проектом предусматривается организация парка массового отдыха населения на первую очередь площадью 12,15 га, а также организация непрерывной системы озелененных территорий общего пользования в зонах планируемой жилой застройки на первую очередь и расчетный срок. К расчетному сроку данная зона увеличиться на 24,47 га и составит 53,94 га.

3. Зона сохраняемого природного ландшафта.

В целях сохранения природных территорий – лесных массивов в южной части г. Лодейное Поле в районе оз. Озерко и вдоль р. Каномка, естественных незастроенных долин р. Свирь в северо-западной части города, в том числе планируемых к включению в границы населенного пункта, Проектом предусматривается формирование зоны сохраняемого природеоголандшфта на первую очередь, общей площадью 173,79 га.

4. Зона водного отдыха (пляжей).

Проектом предусматривается увеличение существующей пляжной зоны расположенной на берегу оз. Озерко на 0,55 га до 0,85 га на первую очередь.

К производственным зонам относятся:

1. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения II класса опасности.

Увеличение данных территорий не предусматривается.

2. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения III класса опасности.

Проектом предусматривается увеличение данной зоны в соответствии с учетом интересов Ленинградской области – размещения индустриального парка «Лодейное Поле» - 10 га на 1 очередь и 10,3 га на расчетный срок. Общая площадь зоны на первую очередь  и расчетный срок составит 35,47 га.

3. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения IV-V класса опасности

Проектом предусматривается увеличение площади данной функциональной зоны на первую очередь на 79,11 га до 257,12 га.

Основные существующие и проектируемые производственные функциональные зоны располагаются вдоль железной дороги, в юго-западной и восточной производственных зонах города.

К зоне инженерной инфраструктуры относятся территории инженерных сооружений и коммуникаций:

1. Электроподстанции.

2. Котельные.

3. Высоковольтные линии электропередач.

4. Газопровод высокого давления.

5. Газонакопительная станция.

6. Канализационные насосные станции.

Площадь функциональной зоны составляет 54,61 га. Размещение инженерных сооружений или объектов, предусматривающее выделение зоны инженерной инфраструктуры, Проектом не планируется. Места размещения и характеристики земельных участков, необходимых для размещения планируемых ГРП и КТП подлежат определению при подготовке рабочей документации.

К зонам транспортной инфраструктуры относятся:

1. Железнодорожный транспорт.

Изменения функциональной зоны не предусматриваются, площадь 94,03 га.

2. Автомобильные дороги федерального значения.

3. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

В соответствии с учетом интересов Ленинградской области Проектом предусматривается формирование на расчетный срок зоны для размещения автовокзала, площадь участка 0,7 га. Таким образом площадь зоны на расчетный срок составит - 8,42 га.

4. Автомобильные дороги местного значения поселения.

В соответствии с планируемым градостроительным развитие города, предусматривается увеличение площади на первую очередь до 115,28 га и на расчетный срок до 124,17 га – на 11,89 га и на 8,89 га соотвественно.

6. Водного транспорта.

Существующая зона, сформированная для реализации инвестиционного проекта – «Петровская верфь», ООО «РОС» - организации причального комплекса с речным вокзалом, составляет 2,6 га. На расчетный срок Проектом предусматривается размещение пассажирского пирса в районе ур. Мирошкиничи, таким образом площадь функциональной зоны на расчетный срок составит 3,29 га.

7. Воздушного транспорта.

На земельном участке, расположенном южнее г. Лодейное Поле, относящимся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, расположена находящаяся в собственности Лодейнопольского городского поселения неиспользуемая взлетно-посадочная полоса бывшего пассажирского аэропорта местных воздушных линий, входившего в состав аэропорта «Ржевка», функционировавшего с 1960-х годов до 1980 года. Пассажирские перевозки населения осуществлялись в направлении г. Ленинград, населенных пунктов: Подпорожье, Андроновское, Вознесенье, Вытегра. На авиалиниях эксплуатировался самолет АН-2. Объем пассажироперевозок составлял 750 человек в год.

Проектом предусматривается ликвидация объекта, в целях освоения земельного участка под размещение застройки индивидуальными жилыми домами с участками на первую очередь.

На расчетный срок в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области предусматривается формирование зоны воздушного транспорта площадью 0,26 га для размещение вертолетной площадки.

К зонам специального назначения относятся:

1. Кладбища (закрытые и мемориальные).

Существующая площадь закрытого и мемориального кладбищ составляет 11,96 га.

Размещение необходимого планируемого объекта, предусматривается за планируемой границей города Лодейное Поле.

2. Зелёные насаждения специального назначения.

Проектом предусматривается формирование зон зеленых насаждений специального назначения, выполняющих средозащитные функции, ориентировочной площадью 87,29 га, на первую очередь Проекта.

3. Зона снегоприемного пункта.

На расчетный срок Проектом предусматривается размещение снегоприемного пункта - «сухой» снежной свалки, площадь зоны – 0,66 га.

К зоне водных объектов относятся водные объекты, расположенные в границах города:

1. оз. Озерко.

2. р. Каномка

Существующая площадь функциональной зоны составляет 8,35 га. С учетом градостроительного развития города – 10,68 га.

Проектом предусмотрено формирование зоны резервных территорий для градостроительного развития города за расчетный срок.

К данной зоне отнесены территории, расположенные в существующих границах города, освоение которых возможно после проведения работ по инженерной подготовке территории; площадь составляет 10,36 га.

# 12. Обоснование мероприятий территориального планирования

Мероприятия по размещению объектов местного значения поселения разработаны в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления поселения, определенными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Необходимость размещения объектов местного значения поселения и зоны их размещения были определены в соответствии с нормативной обеспеченностью прогнозируемого населения объектами социальной инфраструктуры и покрытием зон обслуживания таких объектов.

Планируемому размещению подлежат объекты местного значения поселения, являющиеся неотъемлемой частью структуры как периодического, так ежедневного и эпизодического обслуживания населения, в том числе с учетом соблюдения радиусов пешеходно-транспортной доступности (см. «Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения»).

Зоны планируемого размещения объектов местного значения поселения определялись с учетом результатов комплексной оценки современного состояния и использования территории.

# 12.1 В сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

С учетом межпоселенческой библиотеки, население города обеспечено на 81 % от рекомендуемого норматива читательскими местами (50 мест существующих из рекомендуемых 62 мест) и на 89 % книжным библиотечным фондом (82,374 тыс. ед. хранения существующих из 92,25 тыс. рекомендуемых).

При этом ввиду технического состояния помещений библиотек для центральной детской библиотеки требуется новое здание, городским библиотекам № 1 и № 2 требуется реконструкция.

Таким образом, в целях обеспечения качественного улучшения библиотечного обслуживания населения:

На расчетный срок 2020-2030 год:

1. Организация функционирования центральной детской библиотеки в планируемом здании межпоселенческой библиотеки с учетом создания дополнительных 12 читательских мест и компьютерного зала.

2. Обновление библиотечных фондов и увеличение количества единиц хранения до 91 тыс.

# 12.2 В сфере создания условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организации культуры

В соответствии с:

- недостаточной степенью обеспеченности населения города учреждениями клубного типа - только 64 % от рекомендуемого норматива,

- необходимости проведения реконструкции офицерского клуба,

- обеспеченности населения города театрами в полном объеме,

- недостаточностью степени обеспеченности населения города кинотеатрами - только треть от рекомендуемого норматива (32 %), но отсутствием необходимости в расширении с учетом фактической посещаемости,

в целях создания условий для роста уровня обеспеченности населения города учреждениями досуга и культуры, Проектом предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1.  Реконструкция «Дома офицеров» на 300 пос. мест.

На расчетный срок 2020-2030 год:

1.  Строительство нового корпуса МКУ «Лодейнопольский дом народного творчества им. Ю.П. Захарова» на 600 пос. мест на прилегающей территории.

# 12.3 В сфере молодежной политики (по работе с детьми и молодежью)

В связи с несоответствием общей площади помещений 2-х подростковых клубов нормативу минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства, при этом входящих в состав учреждений дополнительного образования детей, исходя из прогнозируемой численности населения города Лодейное Поле, площадь помещений учреждений молодежной политики должна составлять 512,5 м2.

Принимая во внимание планируемое строительство межпоселенческого молодежного центра в г. Лодейное Поле в 2020-2030 годах в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, общей площадью помещений не менее 265 м2.

Таким образом, в целях создания условий для роста уровня обеспеченности населения объектами и учреждениями молодежной политики, Проектом предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Организация учреждений молодежной политики (подростковых клубов) общей площадью помещений 250 м2 на базе здания бывшей поликлиники, после реконструкции.

# 12.4 В сфере развития физической культуры и массового спорта

С учетом несоответствия степени обеспеченности населения г. Лодейное Поле спортивными сооружениями рекомендуемым нормативам:

- население города только на 31 % обеспечено спортивными залами,

- обеспеченность открытыми плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями (игровыми площадками и игровыми полями) составляет только 39 %,

- население города только на 66 % обеспечено плавательными бассейнами. С учетом фактической посещаемости увеличение площадей не требуется.

в целях обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, Проектом предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Размещение на базе городского футбольного поля многофункционального спортивного комплекса (трибуны 150-200 мест, 2 волейбольные, баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола и скейт-площадка), с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Размещение на базе плаца, расположенного на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438, комплекса открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений, с учетом оборудования специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ и использование инвалидами и другими маломобильными группами населения, в целях увеличения численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- открытой физкультурно-оздоровительной площадки (площадки для занятий физкультурой)

- сооружений (площадок) для спортивных игр (футбольного поля 90х60, 2 волейбольных площадок, баскетбольной площадки, площадки для мини-футбола и скейт-площадки)

- сооружения (площадки) для инвалидов,

- физкультурно-рекреационная площадка для детей.

3. Разработка проекта лыжной трассы в районе оз. Озерко и организация лыжной трассы с учетом трассировки фактически сложившегося объекта в районе оз. Озерко ориентировочной протяженностью 7,5 км.

4. Разработка проекта лыжероллейной трассы и организация лыжероллейной трассы в районе оз. Озерко протяженностью 3 км.

# 12.5 В сфере создания условий для жилищного строительства

В целях решения вопросов местного значения поселения предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Формирование планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками общей площадью 18,52 га.

Сформированные земельные участки в составе планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками, с учетом необходимых решений администрации Лодейнопольского муниципального района, частично будут предназначены для предоставления гражданам в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

2. Предоставление в границах существующих зон застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами земельных участков для строительства многоквартирных малоэтажных жилых домов с последующим выкупом части жилых помещений для переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда:

строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов:

2.1. Четырех 24-х квартирных жилых домов:

- ул. Володарского д. 15 - 24 квартирный жилой дом,

- Октябрьский  пр. 71 - 24 квартирный жилой дом,

- пер. Связи д. 5 - 24 квартирный жилой дом,

- пер. Односторонний д. 3 - 24 квартирный жилой дом.

2.2 Пяти 36-ти квартирных жилых дома в квартале ул. Лесная- пр. Интернациональный - пр. Октябрьский - ул. Шмакова.

2.3 Одного 42 квартирного жилого дома -  ул. Карла Маркса д. 41.

На расчетный срок:

1. Формирование зон планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками общей площадью 34,94 га.

2. Формирование зоны планируемой застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами общей площадью 2,06 га в целях предоставления земельных участков для строительства двух 36-ти квартирных жилых домов с последующим выкупом части жилых помещений для переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда.

Сформированные земельные участки в составе планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками, с учетом необходимых решений администрации Лодейнопольского муниципального района, частично будут предназначены для предоставления гражданам в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

# 12.6 В сфере создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

С учетом того, что более половины - 63 %  озелененных территорий общего пользования составляет мемориальный парк, не предназначенный для полноценного массового отдыха местных жителей, так как является выявленным объектом культурного наследия и, соответственно, имеет существенные ограничения по режиму использования, а также концентрацию благоустроенных озелененных территории общего пользования в северной части города, необходимо сформировать озелененные территорий общего пользования в виде парка массового отдыха населения южной части города. Данное мероприятие возможно реализовать в существующих границах населенного пункта за счет благоустройство территорий естественного природного ландшафта, покрытого лесной растительностью, прилегающих к оз. Озерко.

Официальное благоустроенное место водного отдыха населения (пляж) в Лодейнопольском муниципальном районе расположено на берегу оз. Озерко. Транспортная доступность до объекта для населения - в пределах рекомендуемого времени – менее 30 минут. При этом площадь пляжа не соответствуют нормативам минимальной обеспеченности населения: площадь составляет всего 0,3 га. В соответствии с рекомендуемым нормативом 8 м2 на посетителя, учитывая коэффициент одновременной загрузки пляжа общего пользования для местного населения – 0,2 и существующую численность населения – 20,6 тыс. человек, площадь пляжа должна составлять 3,3 га.

Таким образом в целях решения вопросов местного значения поселения предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Формирование озелененных территорий общего пользования общей площадью 3,21 га.

2. Организация и благоустройство парка у оз. Озерко, площадью 12,15 га.

3. Организация и благоустройство, включая создание спасательного пункта, зоны водного отдыха, в том числе пляжной зоны, оз. Озерко, площадью 0,55 га.

4. Организация непрерывной системы озелененных территорий общего пользования в зонах планируемой жилой застройки.

На расчетный срок:

1. Формирование озелененных территорий общего пользования общей площадью 9,11 га.

2. Организация непрерывной системы озелененных территорий общего пользования в зонах планируемой жилой застройки.

# 12.7 В сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, для развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с нормативом минимальной обеспеченности, обеспеченность населения города составляет:

-  объектами торговли - 160 %.

- объектами общественного питания -  71,5 %.

- объектами размещения - 76 %.

В целях решения вопросов местного значения поселения предусматривается развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города за счет формирования инвестиционно привлекательных территорий, обеспеченных элементами инженерной и транспортной инфраструктуры:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса Лодейнопольского района на 2010-2014 годы".

2. Формирование зон планируемого размещения многофункциональной общественно-деловой застройки, общей площадью 5,07 га.

На расчетный срок:

1. Формирование зон планируемого размещения многофункциональной общественно-деловой застройки, общей площадью 0,67 га.

# 12.8 В сфере организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

# 12.8.1 В сфере организации водоснабжения населения

Централизованное водоснабжение города осуществляется с помощью водозаборных очистных сооружений, очищающих и подготавливающих воду, забираемую из р. Свирь поверхностным способом. Проектом не предусматривается освоение и использование новых источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение планируемой застройки будет обеспечиваться за счет подключения к существующей системе централизованного водоснабжения города.

Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные и хозяйственно-бытовые нужды предприятий и объектов социальной сферы, полив зеленых насаждений и наружное пожаротушение. Проектом не предусматривается изменение существующей системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Водоснабжение существующих многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения, расположенных на территории быв. в/г №3 в/ч 23438, подлежащей включению в границы г. Лодейное Поле, в настоящее время уже осуществляется за счет централизованной системы города.

Централизованным водоснабжением обеспечено 76,5 % жилищного фонда города. Существующая степень благоустройства жилой застройки:

- 25 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

- 45 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

- 30 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией без ванн.

Проектом предусматривается следующая степень благоустройства планируемой жилой застройки:

- 71 % обеспечения планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

- 29 % обеспечения планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

- 56 % обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией без ванн. При этом 53 % на первую очередь, на расчетный срок – 47 %.

Обеспечение территорий, планируемых к включению в границы города на северо-востоке централизованным водоснабжением не предусматривается.

Объемы расчетного водопотребления были определены в соответствии с прогнозируемой численностью как постоянно проживающего населения города, так и сезонно проживающего, с учетом планируемого градостроительного развития городских территорий.

Рекомендуемые нормативы СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» были приняты по нижней границе рекомендуемого интервала. Прогнозируемый объем водопотребления учитывает водопотребление населения, расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях, потребление воды на поливку зеленых насаждений, проездов и тротуаров с твердым покрытием (60 л/сутки на одного жителя), а также возможные неучтенные расходы (10 % от водопотребления населенного пункта). Расчет прогнозируемого водопотребления был произведен по формуле Qсут.макс .= (Eq х N /1000) х Ксут. макс. Принятые среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения представлены в таблице 55.

Таблица 55

Проектные удельные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения

| № п/п | Благоустройство планируемой жилой застройки | Удельное водопотребление л/сут на человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 250 |
| 2 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 160 |

В приведенную норму водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и других учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях.

Коэффициент суточной неравномерности для подсчета расходов воды в сутки максимального водопотребления принят 1,2.

Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более +100 С, что для г. Лодейное Поле составляет в среднем 118 дней. Удельное среднесуточное водопотребление на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя принято 60 л/сут.

Предполагаемые расходы воды питьевого качества, подаваемые на нужды промышленных предприятий из системы хозяйственно-питьевого водопровода, приняты по данным МУП «Водоканал», анализа существующего водопотребления, а также планируемыми объемами водопотребления планируемого индустриального парка «Лодейное Поле», при этом итоговые величины увеличены на 10 %, с учетом наличия нереализованных производственных инвестиционных площадок.

Подключение возможных предприятий, в составе существующих инвестиционных площадок западной и юго-восточной промзон города, к централизованной системе водоснабжения города предусмотрено предварительными техническими условиями с учетом значительного резерва мощности ВОС, составляющего более 4,0 тыс. м3/сут.

В связи с возможным изменением экономической ситуации на действующих предприятиях и по реализации планируемых производственных объектов, объёмы перспективного водопотребления могут измениться.  Прогнозируемые расходы воды на нужды производственных предприятий составят:

- первая очередь – 0,52 тыс. м3/сут.

- расчетный срок – 0,7 тыс. м3/сут.

Таблица 56

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества на первую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 5,077 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,17 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 1,40 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 9,140 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,46 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 1,75 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 125 л/сут/чел (0,125 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 6,093 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,76 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,91 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 20,31 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 3,39 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 4,1 |
| II.1 | Расходы на нужды населения для обеспечения планируемой застройки |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,828 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,19 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,23 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,342 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,06 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,07 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 125 л/сут/чел (0,125 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 1,216 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,152 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,18 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 2,386 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,40 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,48 |
| II.3 | Общий расход воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 22,696 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 3,8 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 4,58 |
| III | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |
| 1 | qmax = 60 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 20,31 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,41 |
| III.1 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений для обеспечения планируемой застройки |
| 1 | qmax = 60 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 2,386 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,05 |
| III.2 | Общий расход воды на полив улиц и зеленых насаждений | - население | тыс. чел. | 22,696 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,46 |
| IV | Расходы воды на нужды промышленности | тыс.м3/сут | 0,52 |
| V | Суммарные расходы в целом | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,83 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 5,8 |
| VI | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | л/сут/чел | 256 |

Таблица 57

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел (0,25 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 5,034 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,23 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 1,48 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 9,061 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 2,08 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 2,5 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 6,040 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,97 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 1,16 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 20,135 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,28 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 5,14 |
| II.1 | Расходы на нужды населения для обеспечения планируемой застройки |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел (0,25 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,828 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,21 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,25 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,342 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,1 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 1,584 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,25 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,30 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 2,754 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,54 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 0,65 |
| II.3 | Общий расход воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 22,889 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,82 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 5,78 |
| III | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |
| 1 | qmax = 60 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 20,135 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,40 |
| III.1 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений для обеспечения планируемой застройки |
| 1 | qmax = 60 л/сут/чел поливочный сезон – 118 дней | - население | тыс. чел. | 2,754 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,06 |
| III.2 | Общий расход воды на полив улиц и зеленых насаждений | - население | тыс. чел. | 22,889 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,46 |
| IV | Расходы воды на нужды промышленности | тыс.м3/сут | 0,7 |
| V | Суммарные расходы в целом | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 5,98 |
|  |  | - max расходы K=1,2 | тыс.м3/сут | 7,18 |
| VI | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | л/сут/чел | 314 |

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты согласно п.2.12 СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей и планируемой численности населения города (от 10 до 25 тыс. чел.) и этажности застройки:

- расчетное количество одновременных пожаров - 2,

- расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 15 л/с

При этом расчетное количество одновременных внутренних пожаров принимается – 2 с расходом воды – 2 струи по 5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Таким образом, на все сроки строительства суммарный расход воды на пожаротушение составит 0,54 тыс. м3 (см. таблица 58).

Таблица 58

Расходы воды на пожаротушение

\

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей, | тыс. чел. | 20,31 | 20,135 |
| 1.1 | в том числе с учетом сезонно проживающего населения |  | 22,696 | 22,889 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с м3 | 15 162*2=324 | 15 162*2=324 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | м3 | 108*2=216 | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | м3 тыс.м3 | 540 0,54 | 540 0,54 |

Таким образом общий планируемый максимальный объем водопотребления с учетом сезонно проживающего населения составит:

- на первую очередь: 6,34 м3/сут

- на расчетный срок: 7,72 м3/сут

С учетом проектной мощности существующих ВОС составляющей 12,0 тыс. м3/сут, необходимость использования новых источников водоснабжения или реконструкция существующих ВОС с целью увеличения мощности не требуется.

Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м, но, в целом, не более 60 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

В связи с аварийным состоянием чугунных водопроводных сетей, высокой степенью износа стальных водопроводных сетей – от 60 до 100 %, необходимостью обеспечения централизованным водоснабжением территорий, подлежащих градостроительному освоению, отсутствием системы очистки сточных (промывных вод), устаревшей системой очистки поверхностных вод, проектом предусматривается:

На первую очередь:

1.Реконструкция существующих аварийных чугунных водопроводных сетей, ориентировочной протяженностью 52,17 км, составляющих 55 % от общей протяженности, в том числе водовода протяженностью 21 км, а также 3 км стального водовода.

2. Реконструкция существующих аварийных водопроводных сетей протяженностью 4,8 км, расположенных на территории быв. в/г в/ч  23438.

3. Организация строительства трубопроводов для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения, ориентировочной протяженностью 4,067 км, в целях обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками; устройство 20 пожарных гидрантов.

4. Прокладка новых разводящих напорных сетей для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения в границах улиц: Железнодорожная – Интернациональная, Свердлова – Красноармейская, протяженностью 3,543 км, устройство 12 водозаборных колонок и колодцев, 9 пожарных гидрантов.

На расчетный срок:

1. Реконструкция существующих стальных водопроводных сетей, ориентировочной протяженностью 41,73 км, составляющих 44 % от общей протяженности.

2. Организация строительства трубопроводов для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения ориентировочной протяженностью 0,35 км, в целях обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками; устройство 2 подарных гидрантов.

3. Проведение реконструкции водозаборных сооружений города, в целях внедрения системы очистки сточных (промывных) вод и модернизации системы очистки поверхностных вод.

Предлагаемая трассировка основных уличных трубопроводов отображена на «Схеме планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты водоснабжения и водоотведения»». Данная трассировка будет уточнена проектом реконструкции системы водоснабжения г. Лодейное Поле, определяющим прохождение вутриквартальных водопроводных сетей, параметры сетей и необходимых сооружений, материалы труб и т.п., подлежащим разработке на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

# 12.8.2 В сфере организации водоотведения

Централизованное водоотведение города обеспечивается канализационными очистными сооружениями, расположенными за границами г. Лодейное Поле. Проектом не предусматривается размещение новых канализационных очистных сооружений. Водоотведение планируемой застрой будет обеспечиваться за счет подключения к существующей системе централизованного водоотведения города.

Водоотведение существующих многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения, расположенных на территории быв. в/г №3 в/ч 23438, подлежащей включению в границы г. Лодейное Поле, в настоящее время уже осуществляется за счет централизованной системы города.

Централизованным водоотведением обеспечено 70,0 % жилищного фонда города. Существующая степень благоустройства жилой застройки:

- 25 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

- 45 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

- 30 % оборудовано внутренним водопроводом и канализацией без ванн.

Проектом предусматривается следующая степень благоустройства планируемой жилой застройки:

- 71 % обеспечения планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

- 29 % обеспечения планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

- 56 % обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками, подлежащей оборудованию внутренним водопроводом и канализацией без ванн. При этом 53 % на первую очередь, на расчетный срок – 47 %.

Обеспечение территорий, планируемых к включению в границы города на северо-востоке централизованным водоотведением не предусматривается.

Объемы расчетного водоотведения были определены в соответствии с нормативами СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с учетом прогнозируемой численности как постоянно проживающего населения города, так и сезонно проживающего.

Принятые среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения представлены в таблице 59.

Таблица 59

Проектные удельные нормы водоотведения

| № п/п | Благоустройство планируемой жилой застройки | Удельное водопотребление л/сут на человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 250 |
| 2 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 230 |
| 3 | Оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 160 |

Предполагаемые расходы сточных вод промышленных предприятий приняты по данным МУП «Водоканал», анализа существующего водопотребления, а также планируемыми объемами водоотведения планируемого индустриального парка «Лодейное Поле», при этом итоговые величины увеличены на 10 %, с учетом наличия нереализованных производственных инвестиционных площадок.

Подключение возможных предприятий, в составе существующих инвестиционных площадок западной и юго-восточной промзон города, к централизованной системе водоотведения города предусмотрено предварительными техническими условиями с учетом значительного резерва мощности КОС составляющего более 6,0 тыс. м3/сут.

В связи с возможным изменением экономической ситуации на действующих предприятиях и по реализации планируемых производственных объектов, прогнозируемые расходы сточных вод могут измениться.  Прогнозируемые расходы на нужды производственных предприятий составят:

- первая очередь – 0,52 тыс. м3/сут.

- расчетный срок – 0,7 тыс. м3/сут.

Таблица 60

Прогнозируемые расчетные расходы сточных вод на первую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 5,077 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,17 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 9,140 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,46 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 125 л/сут/чел (0,125 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 6,093 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,76 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 20,31 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 3,39 |
| II | Расходы на нужды населениядля обеспечения планируемой застройки |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,828 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,19 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,342 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,06 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 125 л/сут/чел (0,125 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 1,216 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,152 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 2,386 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,40 |
| III | Общий расход воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 22,608 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 3,8 |
| IV | Расходы воды на нужды промышленности | тыс.м3/сут | 0,52 |
| V | Суммарные расходы в целом | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,31 |
| VI | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя | л/сут/чел | 191 |

Таблица 61

Прогнозируемые расчетные расходы сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Единицы измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел (0,25 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 5,034 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 1,23 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 9,061 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 2,08 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 6,040 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,97 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 20,135 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,28 |
| II | Расходы на нужды населения для обеспечения планируемой застройки |
| 1 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел (0,25 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,828 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,21 |
| 2 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qср = 230 л/сут/чел (0,23 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 0,342 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,08 |
| 3 | Благоустройство жилой застройки оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванн qср = 160 л/сут/чел (0,16 м3/сут/чел) | - население | тыс. чел. | 1,584 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,25 |
| 4 | Итого | - население | тыс. чел. | 2,754 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,54 |
| III | Общий расход воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 21,719 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 4,79 |
| IV | Расходы воды на нужды промышленности | тыс.м3/сут | 0,7 |
| V | Суммарные расходы в целом | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 5,49 |
| VI | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя | л/сул/чел | 253 |

Таким образом общий планируемый максимальный объем водопотребления с учетом сезонно проживающего населения составит:

- на первую очередь: 4,31 м3/сут.

- на расчетный срок: 5,49 м3/сут.

Не смотря на то, что Проектом предусматривается увеличение расхода сточных водв 1,3 раза к 2020 году и в 1,7 раза к 2030 году, с учетом проектной мощности существующих КОС составляющей 12,0 тыс. м3/сут, необходимость использования новых КОС или реконструкция существующих КОС с целью увеличения мощности не требуется.

В связи с аварийным состоянием 97,5 % канализационных сетей, удовлетворительным техническим состоянием канализационных насосных станций, устаревшей системой очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях и отсутствием систем обеззараживания сточных вод, а также отсутствием системы ливневой канализации, Проектом предусматривается:

На первую очередь:

На первую очередь:

1. Реконструкция аварийного главного стального коллектора, протяженностью 8 км и 50% существующих аварийных уличных канализационных коллекторов ориентировочной протяженностью 31 км.

2. Реконструкция канализационных коллекторов, протяженностью 4,96 км, расположенных на территории быв. в/г в/ч 23438.

3. Организация строительства канализационных коллекторов ориентировочной протяженностью 6,52 км, в целях обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками.

4. Разработка проекта ливневой канализации города.

На расчетный срок:

1. Реконструкция 50 % аварийных уличных канализационных коллекторов ориентировочной протяженностью 31,624 км и  100 % аварийных внутриквартальных коллекторов, ориентировочной протяженностью 8,976 километров.

2. Организация строительства канализациооных коллекторов ориентировочной протяженностью 0,35 км, в целях обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки с участками.

3. Реконструкция системы очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях, в том числе установка оборудования по обеззараживанию сточных вод.

4. Проведение реконструкции 8-ми канализационно-насосных станций в целях замены оборудования и ремонта павильонов.

5. Организация системы ливневой канализации в границах населенного пункта, строительство ливневых очистных сооружений.

Предлагаемая трассировка основных уличных коллекторов отображена на «Схеме планируемого размещения объектов местного значения поселения. Объекты водоснабжения и водоотведения». Данная трассировка будет уточнена проектом реконструкции системы водоотведения г. Лодейное Поле, определяющим прохождение вутриквартальных канализационных сетей, параметры сетей и необходимых сооружений, материалы труб и т.п., подлежащим разработке на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

# 12.8.3 В сфере организации электроснабжения

Проектом планируется обеспечение централизованным электроснабжением планируемой индивидуальной жилой застройки с участками как на первую очередь, так и расчетный срок, в том числе территорий, планируемых к включению в границы города на северо-востоке, а также планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

- четырех 24-х квартирных жилых домов: ул. Володарского д. 15, Октябрьский пр. 71, пер. Связи д. 5, пер. Односторонний д. 3.

-  семи 36-ти квартирных домов: пяти 36-ти квартирных жилых дома в квартале ул. Лесная- пр. Интернациональный - пр. Октябрьский - ул. Шмакова и двух 36-ти квартирных жилых дома на незастроенных территориях быв. в/г №3  в/ч 23438.

-  одного 42 квартирного жилого дома: ул. Карла Маркса д. 41.

Электроснабжение существующих многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения, расположенных на территории быв. в/г №3 в/ч 23438, подлежащей включению в границы г. Лодейное Поле, в настоящее время уже осуществляется за счет централизованной системы города.

Подключение возможных предприятий, в составе существующих инвестиционных площадок западной и юго-восточной промзон города, к централизованной системе электроснабжения города предусмотрено предварительными техническими условиями с учетом значительного резерва мощности ПС №266 «Лодейное Поле», составляющим 20 МВт.

Дополнительная потребная мощность в электроснабжении планируемой индивидуальной жилой застройки и многоквартирной малоэтажной жилой застройки была определена по методу удельной электрической мощности, согласно СП 31-110-2003.

Расчет прогнозируемых электрических нагрузок представлен в таблице 62-63.

Таблица 62

Прогнозируемые электрические нагрузки планируемой индивидуальной жилой застройки

| Показатель | Ориентировочное количество участков, ед | Удельная потребная мощность, кВт/уч | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| Планируемая индивидуальная жилая застройка с участками | 304 | 783 | 6,0 | 1824 | 4698 |
| Суммарная электрическая нагрузка, МВт | 4,698 |

Таблица 63

Прогнозируемые электрические нагрузки планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки

| Показатель | Общее количество квартир/количество квартир в доме, ед | Удельная потребная мощность, кВт/кв | Потребная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |  | первая очередь | расчетный срок |
| Планируемая малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 96/24 252/36 42/42 | 96/24 252/36 42/42 | 4,2 3,3 3,3 | 403,2 831,6 138,6 | 403,2 831,6 138,6 |
| Итого: | 1373 | 1373 |
| Суммарная электрическая нагрузка, МВт | 1,373 |

Таким образом, прогнозируемое электропотребление планируемой жилой застройки составит: 6,097 МВт, с учетом коэффициента одновременности 5,2 МВт.

С учетом резерва мощности ПС №266 «Лодейное Поле», составляющим 20 МВт, необходимость проведение реконструкции ПС города в целях увеличения мощности отсутсвует.

В соответствии с планируемым градостроительным развитием г. Лодейное Поле в зонах планируемого жилищного строительства необходимо размещение новых линий электропередач напряжением 10-0,4 кВ и новых трансформаторных подстанций. Точное количество трансформаторных подстанций, их технические параметры, протяженность кабельных и (или) воздушных линий электропередач будут определены на следующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается:

На первую очередь:

1. Строительство ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1030 метров.

2. Размещение 1 КТП 6-10 кВ.

На расчетный срок:

1. Строительство ВЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 700 метров.

2. Размещение 2 КТП 6-10 кВ.

На расчетный срок предусматривается реконструкция распределительного устройства ПС 35/6 кВ № 31 «Лодейнопольская» с заменой существующих выключателей на элегазовые и замену трансформаторов напряжением 35/6 кВ мощностью 2х10 МВА на трансформатры напряжением 35/10 кВ указанной мощности.

С учетом объемов проведенной реконструкции распределительной сети города (85%), низкой степенью износа существующей распределительной сети 10-0,4 кВ (15 %) и отсутсвием проблем с электрооборудованием подстанций, а также обеспеченностью улиным освещением территории города,  другие мероприятия Проектом не предусматриваются.

# 12.8.4 В сфере организации теплоснабжения

Проектом планируется обеспечение централизованным теплоснабжением планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки на первую очередь:

1. Четырех 24-х квартирных жилых домов:

- ул. Володарского д. 15 за счет подключения   к котельной №1,

- Октябрьский пр. 71 за счет подключения к котельной №4,

- пер. Связи д. 5 за счет подключения к существующей котельной №3,

- пер. Односторонний д. 3 за счет использования индивидуальных газовых котлов.

2. Семи 36-ти квартирных домов за счет подключения к существующей котельной №18, в том числе горячим водоснабжением:

- пяти 36-ти квартирных жилых дома в квартале ул. Лесная- пр. Интернациональный - пр. Октябрьский - ул. Шмакова.

- двух 36-ти квартирных жилых дома на незастроенных территориях быв. в/г №3  в/ч 23438.

3. Одного 42 квартирного жилого дома за счет подключения к существующей котельной №3:

- ул. Карла Маркса д. 41

В соответствии со «Схемой теплоснабжения муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области» суммарная нагрузка для обеспечения централизованным теплоснабжением планируемых малоэтажных многоквартирных жилых домов составит 2,18 Гкал/час:

- от существующей котельной №3 - суммарная нагрузка  0,58 Гкал/час,

- от существующей котельной №1 - суммарная нагрузка  0,1 Гкал/час,

- от существующей котельной №4 - суммарная нагрузка  0,1 Гкал/час,

- от существующей котельной №18 - суммарная нагрузка  1,4 Гкал/час.

Расход тепла на определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий. Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = - 32 С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

У указанных источников теплоснабжения, к которым планируется подключение новых потребителей, имеется резерв установленной мощности, что позволяет увеличить присоединенную нагрузку без строительства новых источников теплоснабжения (см. таблицу 64).Общий резерв мощности существующих источников теплоснабжения города составляет 24,195 Гкал/час.

Таблица 64

Перспективные нагрузки котельных

| № п/п | Номер котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая нагрузка | Планируемая нагрузка |  |  |
| 1 | котельная №1 | 11,767 | 11,867 | 17,822 | 5,955 |
| 2 | котельная №3 | 5,192 | 5,772 | 8,758 | 2,986 |
| 3 | котельная №4 | 1,725 | 1,825 | 2,586 | 0,761 |
| 4 | котельная №18 | 2,712 | 4,112 | 7,739 | 3,627 |

Таким образом, проектная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит: 44,679 Гкал/час.

Подключение планируемой индивидуальной жилой застройки как на первую очередь так и на расчетный срок, к существующей системе централизованного теплоснабжения города не планируется. Данное проектное решение соответствует положениям утвержденной «Схемы теплоснабжения муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области».

Теплоснабжение существующих многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения, расположенных на территории быв в/г №3 в/ч 23438, подлежащей включению в границы г. Лодейное Поле, в настоящее время уже осуществляется за счет централизованной системы города.

Подключение возможных предприятий, в составе существующих инвестиционных площадок западной и юго-восточной промзон города, к централизованной системе теплоснабжения не предусматривается. Теплоснабжение таких объектов будет осуществляться автономно.

С учетом имеющегося значительного резерва мощности существующих котельных, строительство новых источников теплоснабжения не требуется.

В связи со 100 % износом 25 % тепловых сетей города, а также высоким процентом износа котлоагрегатов котельной №2, а также отсутствием системы автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, Проектом в соответствии со «Схемой теплоснабжения муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области», предусматривается:

На первую очередь:

1. Реконструкция ветхих участков существующих тепловых сетей города котельных №1, №2, №16 протяженностью 2,309 километров.

2 . Реконструкция котельной №2 в целях замены оборудования.

2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, ориентировочной протяженностью 410 метров.

На расчетный срок:

1. Реконструкция ветхих тепловых сетей города котельных №3, №4, №7 протяженностью 2,136 километров.

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, ориентировочной протяженностью 410 метров.

# 12.8.5 В сфере организации газоснабжения

Проектом предусматривается полная газификация города природным газом. Потребителей сжиженного газа (индивидуальная жилая застройка) предусмотрено постепенно перевести на природный газ.

Газификация планируемой жилой застройки, за исключением территорий планируемых к включению в границы города на северо-востоке, будет обеспечиваться за счет подключения к существующей системе газоснабжения города природным газом.

Газоснабжение существующих многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения, расположенных на территории быв. в/г №3 в/ч 23438, подлежащей включению в границы г. Лодейное Поле, в настоящее время осуществляется процесс газификации, за счет подключения к централизованной системы города.

Расходы газа потребителями были определены:

- для производственных предприятий - по опросным листам действующих предприятий ООО «Спецтранс» и ОАО «ЦСП-Свирь». Подключение возможных предприятий – промышленных потребителей, в составе существующих инвестиционных площадок западной и юго-восточной промзон города, к сетям природного газа (газопровод высокого давления) предусмотрено предварительными техническими условиями инвестиционных площадок. Расход природного составит:

-  на первую очередь – около 0,25 млн. м3,

- на расчетный срок – около 0,30 млн. м3.

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение». В соответствии с п. 3.3 СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение», при расчете был использован укрупненный показатель потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100 м3/год на 1 чел.,

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250 м3/год на 1 чел.,

- при отсутствии горячего водоснабжения – 125 м3/год на 1 чел.

Прогнозируемый расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство на территории города приведён в таблице 65.

Таблица 65

Прогнозируемое потребление природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Наименование потребителя | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год | Численность население, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год |
| Население г. Лодейное Поле | 20,310 | 3,35 | 20,135 | 3,322 |
| с учетом сезонно проживающего населения | 22,608 | 3,730 | 23,433 | 3,866 |

Таким образом, потребление природного газа на нужды населения при 100 % газификации города составит:

- на первую очередь - 3,730 млн. м3,

- на расчетный срок - 3,866 млн. м3.

Основными потребителями природного газа останутся муниципальные предприятия, котельные. Расход природного газа на выработку тепловой энергии составит:

- на первую очередь - 15,2 млн. м3

- на расчетный срок – 16,0 млн. м3.

Таким образом, суммарный расход природного газа составит:

- на первую очередь - 19,18 млн. м3,

- на расчетный срок - 20,166 млн. м3.

В соответствии с градостроительным развития города в целях газификации природным газом планируемой жилой застройки, с учетом полной загрузки сетей низкого давления Проектом предусматривается:

На первую очередь:

1. Строительство газопровода высокого давления протяженностью 210 метров в квартале планируемого индивидуального жилищного строительства на юге города. Прохождение и параметры внутриквартальных сетей будут определены на следующих стадиях проектирования.

Газификация квартала планируемой индивидуальной жилой застройки с участками в районе оз. Озерко будет обеспечиваться за счет создания внутриквартальных сетей газопровода низкого давления с учетом существующего газопровода высокого давления, проходящего по зоне планируемого жилищного строительства. Прохождение и параметры внутриквартальных сетей будут определены на следующих стадиях проектирования.

# 12.9 В сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер первичной пожарной безопасности

В связи с фактически сложившейся ситуацией, заключающейся в:

- недостаточности существующих объектов пожарной охраны для обеспечения пожарной безопасности г. Лодейное Поле с учетом обязательных требований НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»,

-  отсутствии обустроенного подъезда к р. Свирь целях использования для забора воды пожарной техникойв районе массива индивидуальной жилой застройки по ул. Речная, необеспеченной централизованной системой объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода,

- недостаточности охвата существующей звуковой системы оповещения населения, для оповещения зон планируемого жилищного и общественно-делового строительства,

Проектом предусматривается:

На первую очередь:

1. Размещение пожарного депо II типа на 6 пожарных автомобилей, с учетом 1-го специального пожарного автомобиля (автолестница и автоподъемник)

2. Реконструкция существующего пожарном депо с увеличением количества пожарных автомобилей с 2 до 6 единиц, с учетом 1-го специального пожарного автомобиля газодымозащитной службы.

3. Строительство трубопроводов для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения в зонах планируемой жилой застройки общей протяженностью 7,61 км с устройством 29 пожарных гидрантов и 12 водозаборных колонок.

4. Размещение объектов системы связи, оповещения и информационного обеспечения населения города в планируемых зонах индивидуальной, общественно-деловой застройки и рекреационного назначения. Ориентировочное количество планируемых к размещению сирен – 2 ед.

5. Организация обустроенного подъезда пожарной техники к наружному водоисточнику пожаротушения (р. Свирь) в районе массива индивидуальной жилой застройки по ул. Речная.

На расчетный срок:

1. Строительство трубопроводов для хозяйственно-питьевых нужд потребителей и пожаротушения водоснабжения, ориентировочной протяженностью 0,350 км с обустройством 2 пожарных гидрантов.

2. Размещение объектов системы связи, оповещения и информационного обеспечения населения города в планируемых зонах индивидуальной и общественно-деловой застройки. Ориентировочное количество планируемых к размещению сирен – 2 ед.

3. Организация обустроенного подъезда пожарной техники к наружному водоисточнику пожаротушения (р. Свирь) в районе ур. Мирошкиничи.

4. Организация обустроенного пожарного пирса в целях использование оз. Озерко для забора воды пожарной техникой для обеспечения пожарной охраны планируемого парка массового отдыха населения.

5. Строительство сооружений для защиты от подтопления территорий прилегающих к руслу р. Свирь, ориентировочной протяженностью 420 метров.

6. Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Свирь в границах города, ориентировочной протяженностью 1000 метров.

Более подробно мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представлены в томе «ПМ ГО и ЧС».

# 12.10 В сфере дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Улично-дорожная сеть предусматривается в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены главная улица, основная и второстепенные улицы в жилой застройке, проезды. Развитие улично-дорожной сети предусмотрено с учетом обеспечения максимальной транспортной доступности существующих и планируемых кварталов жилой застройки, а также минимизации времени прибытия и беспрепятственного доступа пожарной техники и машин неотложной медицинской помощи.

В связи с удовлетворительным состоянием автомобильных дорог местного значения поселения, тротуаров, пешеходных дорожек, объектов обеспечения безопасности дорожного движения, парковочных мест, а также планируемым увеличением зон размещения жилой застройки, в целях решения вопросов местного значения поселения предусматривается:

На первую очередь 2014-2020 год:

1. Реконструкция существующих автомобильных дорог местного значения поселения, с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, протяженностью 14,324 километра: пр. Ленина, ул. Гагарина, ул. Титова, участок ул. Свирская, ул. Железножорожная, пр. Октябрьский, ул. Рабоче-Крестьянкая.

2. Строительство автомобильных дорог местного значения поселения, с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, общей протяженностью 4,87 километров.

3. В целях обслуживания планируемого парка массового отдыха у оз. Озерко предусматривается организация общей открытой площадки для временной стоянки (парковки) транспортных средств на 56 машино-мест и 30 мест для временного хранения велосипедов и мопедов, площадью 1430 м2.

Организация приобъектной стоянки транспортных средств предусмотрена из расчета: на 100 единовременных посетителей 28 машино-мест и 15 мест для временного хранения велосипедов и мопедов. Принятое количество единовременных посетителей – 200 человек. Размеры земельных участков открытых наземных стоянок приняты из расчета 25 м2 на одно машино-место и 0,9 м2 на один велосипед.

4. Организация открытых площадок для временной хранения (парковки) транспортных средств в планируемых зонах жилищного строительства не менее чем на 15 машино-мест при условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок.

От планируемых наземных автостоянок, в зависимости от количества машино-мест, должны быть установлены санитарные разрывы с озеленением территории:

- 10-15 метров до фасадов жилых зданий и торцов с окнами,

- 25-50 метров до детских площадок, площадок отдыха, игр и спорта, открытых спортивных сооружений общего пользования, мест отдыха населения.

5. Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматривается организация автостоянок местными жителями из расчета не менее 1 машино-места на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков.

На расчетный срок 2020-2030 год:

1.	Строительство автомобильных дорог местного значения поселения, с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, общей протяженностью 5,60 километров.

2.	Создание единой транспортной системы, связывающей центральный, южный и западный районы города за счет организации пешеходно-транспортного тоннеля под железной дорогой между пр.Гагарина и ул. Мошкина.

3. Реконструкция автомобильных дорог местного значения поселения с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, протяженностью 8,629 км: ул. Карла Маркса, пр. Урицкого, ул. Володарского, ул. Плеханова, ул. Пограничная, ул. Гражданская, ул. Интернациональная.

4.	Организация подъезда к зоне планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Лодейное - Поле – Вытегра Р37, ориентировочной протяженностью 0,75 км.

5. Организация открытых площадок для временной хранения (парковки) транспортных средств в планируемой зоне жилищного строительства на расчетный срок не менее чем на 15 машино-мест при условии соблюдения санитарных разрывов от автостоянок.

# 12.11 В сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

В соответствии с планируемым градостроительным развитием населенного пункта, предусматривается:

На первую очередь:

1. Увеличение протяженности существующего городского автобусного маршрута с учетом обеспечения подъезда к зонам планируемой жилой застройки, планируемому объекту рекреационного назначения (парк у оз. Озерко) и планируемым объектам для занятия физической культурой и спортом.

2. Организация 3-х автобусной остановок с площадкой ожидания (павильоном для пассажиров), с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения

Планируемое расположение автобусных остановок определено с учетом соблюдения расстояния между остановочными пунктами автобусного маршрута не более 600 метров.

На расчетный срок:

1. Организация автобусной остановки с площадкой ожидания (павильоном для пассажиров), с учетом обустройства для обеспечения беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения.

2. Увеличение протяженности существующего городского автобусного маршрута с учетом обслуживания зоны планируемой на расчетный срок застройки индивидуальными жилыми домами с участками (ур. Мирошкиничи).

3. Организация причала в зоне планируемой застройки индивидуальными жилыми домами с участками.

# 12.12 В сфере сохранения, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

На первую очередь:

1. Соблюдение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, в соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) исторической части г. Лодейное Поле. Обеспечение проведения специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

2.  Проведение ремонтно-реставрационных работ 2-х выявленных ОКН:

- Пожарная часть

- Жилой дом с лавкой.

3. Воссоздание утраченного ОКН регионального значения:

- памятник-стела на рубеже обороны советских войск 1941-1944 гг.

4. Получения заключения государственной историко-культурной экспертизы с целью выявления и последующего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность:

- братское захоронение (набережная Красного флота),

- бюст В.В. Талалихину (на территории в/г №3 в/ч 23438),

- самолет-истребитель (на территории в/г №3 в/ч 23438).

На расчетный срок:

1. Соблюдение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, в соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) исторической части г. Лодейное Поле. Обеспечение проведения специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

2. Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

-  казначейство

- мемориальный парк «Свирская Победа».

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ, в соответствии с которыми проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

# 12.13 В сфере организации организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

В соответствии со среднегодовой нормой накопления отходов 1,25 м3/год на человека и прогнозируемой численностью, общий объем твердых бытовых отходов составит 25168,75 м3/год. Согласно расчетам, произведенным в составе «Схемы санитарной очистки территории Лодейнопольского городского поселения» объем ТБО на 2030 год составит: 48109,8 мз/год: 33676,86 – население, 14 432,94м3/год – предприятия.

В соответствии с постановлением главы Администрации Лодейнопольского муниципального района № 822 от 20.05.2011г. «Об утверждении акта о выборе земельного участка» утилизация и обезвреживание твердых бытовых и промышленных отходов будет осуществляться на планируемом полигоне ТБО в Янегском сельском поселении.

Таким образом в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо:

На первую очередь:

1. Внесение изменений в «Схему санитарной очистки территории Лодейнопольского городского поселения» с учетом прогнозируемой численности населения и планируемого увеличения площади города.

2. Размещение и обустройство контейнерных площадок для твердых бытовых отходов на территориях, подлежащих градостроительному освоению до 2020 года, в соответствии со «Схемой санитарной очистки территории Лодейнопольского городского поселения».

3. Размещение и обустройство контейнерных площадок для крупногабаритных отходов.

На расчетный срок:

1. Размещение и обустройство контейнерных площадок для твердых бытовых отходов на территориях, подлежащих градостроительному освоению до 2030 года, в соответствии со «Схемой санитарной очистки территории Лодейнопольского городского поселения»

2. Размещение и обустройство контейнерной площадки для крупногабаритных отходов.

# 12.14 В сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

В связи с тем, что ресурс существующего кладбища полностью исчерпан, предусматривается:

На первую очередь:

1. Организация кладбища площадью 7,41 га на землях промышленности, транспорта и иного специального назначения, без включения в планируемые границы г. Лодейное Поле, с учетом планируемого ранее землеотвода в соответствии с постановлением главы Лодейнопольского муниципального района № 439 от 03.05.2000 года и гидрогеологическим заключением о возможности расширения гражданского кладбища №56 от 05.06.1998 года, «Севзапгеология».

# 13. Мероприятия по охране окружающей среды

Источниками негативного воздействия на окружающую среду, расположенными на территории г. Лодейное Поле, или неразрывно связанными с городской инфраструктурой относятся:

1. Промышленные и производственные предприятия.

Перечень, специализация, класс опасности и размеры санитарно-защитных зон предприятий указаны в таблице 41. Территории предприятий и границы санитарно-защитных зон отображены на «Схеме зон с особыми условиями использования территории».

2. Головные сооружения инженерной инфраструктуры города:

- канализационные очистные сооружения,

- водозаборные очистные сооружения (береговой выпуск сточных (промывных) вод водозаборных очистных сооружений),

- котельные,

3. Транспортные сооружения и коммуникации.

4. Объекты коммунально-бытового назначения.

5. Объекты обеспечения первичной пожарной безопасности города:

- пожарное депо.

6. Объекты специального назначения:

- кладбища,

- несанкционированное место размещения бытовых и промышленных отходов, свалка № 221.

Перечень объектов местного значения поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлен в таблице 66. Границы негативного воздействия объектов местного значения поселения отображены на «Схеме границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения поселения».

Таблица 66

Перечень объектов местного значения поселения, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду

| № п/п | Наименование объекта | Основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 17,822 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 11,767 Гкал/ч. Степень износа котлов – 41- 42 %. | Санитарно-защитная зона 40 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000062.12.10 от 22.12.2010 года |
| 2 | Котельная №2 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 20,614 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 16,994 Гкал/ч. Степень износа котлов – 58-67 %. | Санитарно-защитная зона 30 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000063.12.10 от 22.12.2010 года |
| 3 | Котельная №3 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 8,758 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 5,192 Гкал/ч. Степень износа котлов – 38-50 %. | Санитарно-защитная зона 10 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000064.12.10 от 22.12.2010 года |
| 4 | Котельная №4 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 2,586 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 1,725 Гкал/ч. Степень износа котлов – 3 %. | Санитарно-защитная зона 50 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000001.01.10 от 13.01.2010 года |
| 5 | Котельная №7 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 3,62 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,952 Гкал/ч. Степень износа котлов – 5-36 %. | Санитарно-защитная зона 50 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000066.12.10 от 22.12.2010 года |
| 6 | Котельная №9 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 0,6 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 0,271 Гкал/ч. Степень износа котлов – 0 %. | Санитарно-защитная зона 40 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000002.01.10 от 13.01.2010 года |
| 7 | Котельная №15 | Тип топлива - уголь. Установленная мощность – 0,132 Гкал/ч. | Использоваться не будет, так как подключенный единственный жилой дом, будет переведен на газовое отопление. Санитарно-защитная зона 25 метров на восток,40 метров в остальные стороны. |
| 8 | Котельная №16 | Тип топлива – газ, аварийное топливо – дизельное. Установленная мощность – 3,45 Гкал/ч. | Санитарно-защитная зона 50 метров. Санитарно-эпидемиологическое заключение №47.10.04.000.Т.000004.01.10 от 13.01.2010 года |
| 9 | Блок-модульная газовая котельная №18 | Тип топлива – газ. Установленная мощность – 7,74 Гкал/ч. Подключенная тепловая нагрузка – 2,71 Гкал/ч. Степень износа котлов – 10 %. | Расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона составляет 26 метров от трубы котельной. Проектная документация ООО «Группа Тэхноэкопром СПб» |
| 10 | Береговой выпуск сточных (промывных) вод водозаборных очистных сооружений | Сточные (промывные) воды после промывки контактных осветлителей без очистки сбрасываются в р. Свирь через береговой выпуск диаметром 200 мм | Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 47-01.04.01.007-Р-РСБХ-С-2013-01893/00 от 01.04.2013 года выдано комитетом по природным ресурсам Ленинградской области сроком на 5 лет |
| 11 | Канализационные очистные сооружения с иловыми площадками | Проектная производительность очистных сооружений составляет 12,0 тыс. м3/сут, фактическая – 2,2 тыс. м3/сут. | Санитарно-защитная зона 400 метров |
| 12 | Русловый выпуск сточных вод канализационных очистных сооружений | Сброс очищенных сточных вод с канализационных очистных сооружений осуществляется в р. Свирь на расстоянии 62 километров от устья реки. Качество очищенных сточных вод – неудовлетворительное. Обеззараживание не производится (хлораторная находится на консервации). Выпуск русловый сосредоточенный из железобетонной трубы диаметром 700 мм, протяженностью 681 метр. Подводная часть выпуска из стальных труб составляет 118 метров. Оголовок выпуска располагается до границы судового канала. | Решение № 47.01.04.01.008-Р-РСБХ-С-2010-00944/00 от 11.10.2010 года сроком на 5 лет выдано комитетом по природным ресурсам Ленинградской области |
| 13 | Пожарное депо | ПЧ-132, на 2 машины. | V класс опасности, санитарно-защитная зона составляет 50 метров |
| 14 | МУП «Автотранс» | Площадь участка – 0,3 га. Ремонт и хранение автомобилей | IV класс опасности, санитарно-защитная зона составляет 100 метров1 |
| 15 | Кладбище традиционного захоронения | Закрыто. Производятся подзахоронения. Расположено в границах города. | II класс опасности, санитарно-защитная зона 50 метров1 |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | Действующее. Ресурс исчерпан. Расположено за границами города, на землях промышленности и транспорта и иного специального назначения. Площадь 4,21 га. | IV класс опасности, СЗЗ составляет 100 метров1 |
| 17 | Мемориальное кладбище | 1733 захоронения. Расположено в границах города. Площадь 15710 м2. | V класс опасности, санитарно-защитная зона составляет 50 метров1 |
| 18 | Несанкционированное место размещения бытовых и промышленных отходов, свалка №221 | Находится в стадии рекультивации. Расположена за границами города, на землях лесного фонда. Площадью 5 га. Функционировала с конца 1960-х годов по 2008 год. Очистные сооружения, система сбора дождевых, талых, дренажных вод, контрольные скважины отсутствуют. | II класс опасности, санитарно-защитная зона составляет 500 метров1 |
| 19 | Прачечная |  | IV класс опасности, СЗЗ составляет 100 метров1 |

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями организация санитарно-защитных зон от котельной №8 и котельной №17 не требуется.

В связи с производимым сбросом в р. Свирь рыбохозяйственного значения высшей категории сточных (промывных) вод без очистки, сточных вод канализационных очистных сооружений без обеззараживания, отсутствием утвержденного проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора из р. Свирь комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и необустроенными зонами санитарной охраны поверхностного водозабора, отсутствием системы ливневой канализации, несоотвествием 40 % контейнерных площадок санитарно-гигиеническим требованиям, а также планируемым градостроительным развитие города и необходимостью формирования полноценного природно-ландшафтного каркаса города, и соблюдения принципа рационального использования природных ресурсов, Проектом предусматривается:

На первую очередь:

1. Сохранение природных территорий – лесных массивов в южной части г. Лодейное Поле в районе оз. Озерко и вдоль р. Каномка, естественных незастроенных долин р. Свирь в северо-западной части города и р.Каномка в южной части, в том числе планируемых к включению в границы населенного пункта, за счет формирование зон сохраняемого ландшафта ориентировочной площадью 173,79 га.

2. Формирование новых зон зеленых насаждений общего пользования рекреационного назначения, в том числе парков и скверов в южной части города как в существующих границах города – в районе оз. Озерко, так и на территориях, планируемых к включению в населенный пункт – на территории бывшего в/г №3 в/ч 23438.

3. Формирование зон зеленых насаждений специального назначения, выполняющих средозащитные функции, ориентировочной площадью 87,29 га.

4. Реконструкция 32 контейнерных площадок для сбора ТБО, несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

5. Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с зон планируемой жилой и общественно деловой застройки.

6. Внесение изменений в «Схему санитарной очистки Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

7.  Разработка проекта системы ливневой канализации г. Лодейное Поле.

8. Утверждение границ и организация (обустройство) зон санитарной охраны поверхностного водозабора из р. Свирь.

На расчетный срок:

1. Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с зон планируемой жилой и общественно деловой застройки104.

2. Формирование зон зеленых насаждений общего пользования рекреационного назначения в северо-восточной части города, на территориях, планируемых к включению в населенный пункт.

3. Реконструкция водозаборных очистных сооружений города, с учетом установки системы очистки сточных (промывных вод).

4. Реконструкция канализационных очистных сооружений, с учетом установки систем обеззараживания сточных вод.

5. Размещение снегоприемного пункта -  «сухой» снежной свалки.

6. Устройство системы ливней канализации г. Лодейное Поле.

7. Создание полноценной специализированной муниципальной службы зеленого и ландшафтного строительства для профессионального решения вопросов комплексного озеленения и благоустройства городской территории, осуществления мониторинга в этой области.

8. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Свирь, р. Каномка, р. Луданка.

На протяжении всего срока реализации Генерального плана для улучшения качества окружающей среды на территории муниципального района необходимо обеспечить выполнение мероприятий:

1. По защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывая категорию их загрязнения, предусмотреть:

- введение специальных режимов использования,

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами.

- предоставление земельных участков для строительства только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;

- рекультивацию нарушенных земель.

2. По защите атмосферного воздуха от загрязнений предусмотреть:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимальному возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной  и безотходной технологии, комплексного использования природных  ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации выгребных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидации с учетом условий аэрации территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнегретики природного газа, в том числе ликвидации маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование нетрадиционных источников энергии.

3. По охране поверхностных вод не допускать:

- сброс в р. Свирь, р. Каномка, р. Луданка, оз. Озерко сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностных), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержать возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ОБУВ;

- сброс в р. Свирь, р. Каномка, р.Луданка, оз. Озерко на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, снега, кубовых осадков, других отходов и мусора;

- сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на р. Свирь;

- мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечку от нефте- и проктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланцевых, балласиных вод и утечку других веществ с плавучих средств водного транспорта.

4. По охране подземных вод от загрязнения не допускать:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением законодательства;

- закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов;

- размещение во 2 и 3 поясах санитарной охраны складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промстоков и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

# 14. Учет интересов Российской Федерации

При подготовке Генерального плана учтены интересы Российской Федерации по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального значения на территории г. Лодейное Поле.

14.1. В сфере транспортной инфраструктуры

14.1.1 Железнодорожный транспорт

На расчетный срок:

1. Реконструкция железнодорожного полотна общего пользования «Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск» «Лодейное Поле – Олонец – Сортавала – Приозерск».

14.1.2. Автомобильный транспорт

За расчетную перспективу (2035 год):

1. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-18 «Санкт-Петербург - Мурманск».

# 15. Учет интересов Ленинградской области

При подготовке Генерального плана учтены интересы Ленинградской области по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального значения на территории г. Лодейное Поле в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области.

### 15.1 В сфере электроэнергетики

В соответствии с «Программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы» для повышения надежности и качества электропитания потребителей предусматривается:

На первую очередь:

1. Реконструкция ПС 220/110/10 кВ № 266 Лодейное Поле.

Реконструкция ячеек 110 кВ.

На расчетный срок:

В целях обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, питающихся от сети 35 кВ ГЭС -9 – ПС 110/35/10 кВ № 323 Алеховщинская:

1. Реконструкция на ПС 35/6 кВ № 31 Лодейнопольская распределительного устройства 35 кВ с заменой существующих выключателей на элегазовые и замену трансформаторов напряжением 35/6 кВ мощностью 2х10 МВ·А на трансформаторы напряжением 35/10 кВ указанной мощности

# 15.2 В сфере газоснабжения

В соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2012- 2015 годы» планируется:

На первую очередь:

1.Строительство межпоселкового газопровода среднего давления до дер. Шамокша.

# 15.3 В сфере транспортной инфраструктуры

# 15.3.1 Автомобильный транспорт

### На первую очередь:

### 1. Реконструкция автомобильной дороги Лодейное Поле – Вытегра на участке км 2+000 - км 19+000.

Протяженность – 104,7 км. Повышение категорийности автомобильной дороги - категория – II. Установление зон с особыми условиями использования территории в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв 100 м).

На расчетный срок:

### 1. Строительство автовокзала.

### Пассажиропоток: более 100 000 пассажиров в год. Ориентировочная площадь территории: 0,7 га.

### 2. Реконструкция автомобильной дороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово», на участке город Лодейное Поле – город Тихвин – городской поселок Будогощь.

### Протяженность – 228,0 км. Категория – II. Установление зон с особыми условиями использования территории в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв 100 м).

### 15.3.2 Воздушный транспорт

### В целях развития сети вертодромов и вертолетных станций для нужд специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи для обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удаленных районов в центральную районную больницу, обслуживания потребностей оперативных служб:

### На расчетный срок:

### 1. Вертолетная площадка.

### Ориентировочная площадь территории: 1,0 га.

# 15.4 В сфере информатики и связи

На расчетный срок:

1.Строительство здания филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

# 15.5. В сфере образования

На первую очередь:

1. Строительство общественно-бытового блока для ГБОУ СПО Ленинградской области «Лодейнопольский техникум промышленных технологий».

Общественно-бытовой блок будет включать: общежитие (150 мест), спортивный зал, блок учебно-производственных мастерских. Общая площадь блока 6000 м2, включая площадь общежития (2800 м2).

# 15.6 В сфере развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

На первую очередь:

1. Организация межмуниципального центра по развитию и поддержке АПК.

# 15.7 В сфере организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов

На первую очередь:

1. Индустриальный парк «Лодейное Поле».

Площадь – 10 га. Отраслевая специализация: деревообработка, промышленность строительных материалов. Класс опасности – 3-5. Количество рабочих мест – 3,5 тыс. чел. Объем водопотребления – 175 м3/сут.

На расчетный срок:

1. Индустриальный парк «Лодейное Поле».

Площадь – 10,3 га. Отраслевая специализация: деревообработка, промышленность строительных материалов. Класс опасности – 3-5. Количество рабочих мест – 3,5 тыс. чел. Объем водопотребления – 355,4 м3/сут.

# 15.8 В сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На первую очередь:

1. Установление зон охраны объектов культурного наследия соответствующего статуса на сопряженной с ним территории в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 областного закона от 23 авгута 2006 года № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

По заказу Комитета по культуре Ленинградской области на основании государственного контракта № 149 от 24.05.2010 года ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина» выполнило работы по «Проектированию зон охраны объектов культурного наследия исторического города Лодейное Поле». В настоящее время проект не согласован и не утвержден в установленном законом порядке. Для утверждения проекта необходимо провести его корректировку с учетом требований действующего законодательства в части определения границ территорий объектов культурного наследия и получить положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы.

# 15.9 В сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2010 года №366:

На первую очередь:

1. Проводится организационно-методическая работа: проведение мониторинга соблюдения организациями и учреждениями независимо от их организационно-правовых форм нормативных требований по обеспечению беспрепятственного доступа к ним инвалидов. Формируется перечень объектов для обследования.

# 16. Учет интересов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области

При подготовке Генерального плана учтены интересы Лодейнопольского муниципального района по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального района на территории г. Лодейное Поле в соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.

# 16.1 В сфере транспортной инфраструктуры

16.1.1. Автомобильный транспорт

На первую очередь:

1. Строительство автостанции.

16.1.2 Водный транспорт

На первую очередь:

1. Строительство причального комплекса с речным вокзалом.

Состав объекта: пристань для пассажирских судов, речной вокзал, гостиничный комплекс, торговые ряды, стоянки для легкового тарнспорта и туристических автобусов.

# 16.2 В сфере социальной защиты населения

На расчетный срок:

1. Строительство бытовых зданий муниципального учреждения Центр социального обслуживания населения «Возрождение» (гараж, сарай, мастерские для трудовой реабилитации и профориентации);

2. Размещение дополнительных площадей для муниципального учреждения Центр социального обслуживания населения «Возрождение».

# 16.3 В сфере образования

На первую очередь:

1. Строительство детского сада на 140 мест.

2. Реконструкция средней школы № 68.

# 16.4 В сфере культуры и молодежной политики

На расчетный срок:

1. Строительство нового здания межпоселенческой библиотеки.

2. Строительство молодежного центра.

# 16.5 В сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства

На первую очередь:

1. Размещение бизнес-инкубатора.

2. Организация технологического парка, ул. Дмитрия Арсенова.

Организация площадки под размещения предприятий IV-V класса опасности химического, металлургического, машиностроительного, металлообрабатывающего производств; строительной и легкой промышленности; обработки животных, пищевых продуктов и вкусовых веществ.

# 16.6 В сфере развития физической культуры и спорта

На первую очередь:

1. Строительство крытой хоккейной площадки с искусственным льдом на базе школы №1.

Площадь – 2600 м2. Состав: искусственное поле для мини-футбола - 20м.х 40м. Спортивный городок с шайбодромом - 20м. х 40м.

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Универсальный спортивный зал для игровых видов спорта».

Ориентировочная площадь – 3000 м2. Состав: спортивный зал для игровых видов спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, фролбол; тренажерный зал; зал для занятий спортивной и художественной гимнастикой.

3. Строительство пришкольных спортивных площадок с искусственным покрытием школы № 2, школы № 3, школы № 68.

Ориентировочная площадь 1800 м2 каждый объект.

4. Реконструкция лыжной базы «Озерко».

5. Строительство асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы.

# 17. Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Ленинградской области

# 17.1 В сфере электроэнергетики

# В целях снижения потерь и экономической целесообразности предлагается:

# На расчетный срок:

# 1. Реконструкция на ПС 35/6 кВ № 31 Лодейнопольская с переводом ее на напряжение 110/35/10/6 кВ.

# 2. Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ «ГЭС 9 - ПС 35 кВ № 31 Лодейнопольская»;

# 3. Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ «ПС 35 кВ № 31 Лодейнопольская – 110 кВ № 323 Алеховщинская».

# 17.2 В сфере газоснабжения

# Принимая во внимание превышение планируемой нагрузки над проектной мощностью ГРС «Лодейное Поле» при полной реализации «Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2012- 2015 годы» предлагается:

На расчетный срок:

1. Реконструкция ГРС «Лодейное Поле» с увеличением производительности.

# 17.3 В сфере здравоохранения

По согласованию с главным врачом ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» предлагается изменить уточняющие характеристики запланированной реконструкции ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница»:

1. Строительство нового корпуса ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» для размещения хирургического отделения (20 коек), травматологического отделения (20 коек), родильного отделения (10 коек), гинекологического отделения (20 коек), отделения реанимации и интенсивной терапии (9 коек) и приемного отделения, с реконструкцией высвобождающихся помещений, при сохранении имеющегося коечного фонда стационара.

# 17.4 В сфере образования

С учетом отсутствия необходимости исключить из схемы территориального планирования Ленинградской области положение о размещении коррекционно-реабилитационного центра для детей на территории г. Лодейное Поле на расчетный срок.

# 17.5 В сфере транспортной инфраструктуры

С учетом нецелесообразности исключить из схемы территориального планирования Ленинградской области положение о реконструкции существующего аэродрома с созданием полноценной инфраструктуры регионального аэропорта согласно действующим нормам для обслуживания пассажирских, грузовых и почтовых перевозок по местным воздушным линиям на средних вертолетах типа МИ-8 и самолетах малой авиации типа Ан-2 (Ан-28), Вильга, Цесна.

# 17.6 В сфере охраны окружающей среды

С учетом нецелесообразности предлагается заменить из положение о строительстве локальных очистных сооружений на территории индустриального парка «Лодейное Поле» на строительство сетей канализации от территории индустриального парка до точки врезки в городские сети канализации.

# 18. Предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

# 18.1 В сфере здравоохранения

В связи с изменением федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и переходом полномочий по организации медицинской помощи на уровень органов государственной власти субъектов Российской Федерации исключить из схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района положение на расчетный срок о реконструкции ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница».

# 18.2 В сфере охраны окружающей среды

В соответствии с составом вопросов по реализации полномочий местного значения муниципального района и местного значения поселения, определенных федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, исключить из исключить из схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района положение на первую очередь о благоустройстве и освоении новых пляжных зон в г. Лодейное Поле.

# Проектом генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле в сфере создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам предусмотрено на первую очередь 2014-2020 год:

# 1. Организация и благоустройство, включая создание спасательного пункта, зоны водного отдыха, в том числе пляжной зоны, оз. Озерко, площадью 0,65 га.

# 18.3 В сфере культуры и молодежной политики

1. Изменить границы зоны размещения межпоселенческой библиотеки и молодежного центра в г. Лодейное Поле в соответствии с кадастровыми границами земельного участка.

В составе проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле на «Схеме границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» граница зоны размещения указанных объектов отображена в соответствии с кадастровыми границами соответствующего земельного участка.

2. Исключить зону размещения объекта в сфере культуры и молодежной политики на пересечении пр. Ленина и ул. Карла Маркса118.

В составе проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле на «Схеме границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» указанная зона исключена.

# 18.4 В сфере физической культуры и массового спорта

# 1. Исключить зону планируемого размещения объекты физической культуры, расположенной за поликлиникой по пр. Ленина. Обозначить зону размещения указанного объекта на земельном участке ФК «Славатор»118.

В составе проекта генерального плана Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области применительно к г. Лодейное Поле на «Схеме границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» указанная зона исключена и отображена на земельном участке ФК «Славатор».

# 19. Основные технико-экономические показатели

Таблица 67

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь 2020 г | Расчетный срок 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Категории земель |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 1305,84 | 1508,14 | 1508,14 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 46,42 | 0 | 0 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения, в т.ч.: | га | 155,88 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Для прочих специальных целей | га | 122,65 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Под объектами воздушного транспорта | га | 32,23 | 0 | 0 |
| 13.3 | Под метеорологической станцией | га | 1,0 | 0 | 0 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 20,6 | 20,31 | 20,135 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 3,3 | 3,230 | 3,141 |
| 2.2.2 | трудоспособного возраста | тыс. чел. | 12,1 | 11,597 | 11,155 |
| 2.2.3 | старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,2 | 5,483 | 5,839 |
| 2.3 | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 10,0 | 10,5 | 10,6 |
| 2.4 | Коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 2.5 | Коэффициент естественной убыли населения | чел. на 1000 населения | 6,2 | 5,7 | 5,6 |
| 2.6 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. на 1000 населения | - 4,29 | 4,8 | 4,7 |
| 3 | Функциональные зоны |
| 3.1 | Жилые зоны |
| 3.1.1 | застройки индивидуальными жилыми домами с участками | га | 273,34 | 291,86 | 326,80 |
| 3.1.2 | застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами | га | 19,93 | 19,93 | 21,99 |
| 3.1.3 | застройки многоквартирными среждеэтажными жилыми домами | га | 42,47 | 42,47 | 42,47 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны |
| 3.2.1 | Многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 64,03 | 69,10 | 69,73 |
| 3.3 | Зоны рекреационного назначения |
| 3.3.1 | зона размещения спортивных учреждений и объектов для занятия физической культурой и спортом | га | 7,58 | 21,1 | 21,1 |
| 3.3.2 | зона размещения объектов туризма и отдыха | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.3.3 | зона зелены насаждений общего пользования, в том числе парков, скверов | га | 29,47 | 44,83 | 53,94 |
| 3.3.4 | сохраняемого природного ландшафта | га | 0 | 173,79 | 173,79 |
| 3.3.5 | водного отдыха (пляжей) | га | 0,30 | 0,85 | 0,85 |
| 3.4 | Производственные зоны |
| 3.4.1 | Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения II класса опасности | га | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 3.4.2 | Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения III класса опасности | га | 15,17 | 35,47 | 35,47 |
| 3.4.3 | Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения IV-V класса опасности | га | 178,01 | 257,12 | 257,12 |
| 3.5 | Зоны транспортной инфраструктуры |
| 3.5.1 | зона объектов железнодорожного транспорта | га | 94,03 | 94,03 | 94,03 |
| 3.5.2 | зона объектов автомобильного транспорта | га | 7,72 | 7,72 | 8,42 |
| 3.5.3 | зона объектов улично-дорожной сети | га | 103,39 | 115,28 | 124,17 |
| 3.5.4 | зона объектов водного транспорта | га | 2,60 | 2,60 | 3,29 |
| 3.5.5 | зона объектов воздушного транспорта | га | 0 | 0 | 0,26 |
| 3.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 54,61 | 54,61 | 54,61 |
| 3.7 | Зона специального назначения |
| 3.7.1 | кладбищ (закрытых, мемориальных) | га | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| 3.7.2 | зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | га | 0 | 87,29 | 87,29 |
| 3.7.3 | снегоприемного пункта | га | 0 | 0 | 0,66 |
| 3.8 | Водных объектов | га | 8,35 | 10,68 | 10,68 |
| 3.9 | Резервные территории для градостроительного развития за расчетный срок | га | 10,36 |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Общая площадь жилищного фонда, в том числе | тыс. м2 | 474,7 | 635,5 | 755,1 |
| 4.1.1 | общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | тыс. м2 | 102,6 | 263,1 | 382,4 |
| 4.1.2 | общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 350,6 | 350,9 | 351,2 |
| 4.1.3 | специализированный жилищный фонд | тыс.м2 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 4.2 | Площадь жилых помещений в муниципальной собственности, из них | тыс. м² | 48,1 | 48,4 | 48,7 |
| 4.2.1 | аварийный фонд | тыс. м2 | 4,5 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | ветхий фонд | тыс.м2 | 3,8 | 5,0 | 0 |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью жилья | м²/чел | 23,0 | 28,0 | 30,9 |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |
| 4.4.1 | природным газом | % от общего жилищного фонда | 83 | 100 | 100 |
| 4.4.2 | электричеством | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 | 100 |
| 4.4.3 | централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 76,5 | 85 | 90 |
| 4.4.4 | централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 70 | 78 | 85 |
| 4.4.5 | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 69 | 79 | 80 |
| 4.5 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн.руб. | - | 302,369 | 182,150 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения поселения |
| 5.1 | Объекты библиотечного обслуживания (библиотеки) | ед | 3 | 3 | 3 |
| 5.1.1 | Количество тыс.ед. хранения/чит. мест | тыс.ед. хранения/ед. | 52,40/30 | 52,40 | 91/42 |
| 5.1.2 | Обеспеченность населения книжным фондом/читательскими местами | % | 89/81 | 89/81 | 100/100 |
| 5.2 | Учреждения культуры и досуга |
| 5.2.1 | Учреждения клубного типа | всего мест/1000 чел. | 1050/51 | 1050/52 | 1650/82 |
| 5.2.1.1 | Обеспеченность населения учреждениями клубного типа | % | 64 | 64 | 100 |
| 5.2.2 | Театры | всего мест/1000 чел. | 166/8 | 166/8 | 166/8 |
| 5.2.2.1 | Обеспеченность населения театрами | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2.3 | Кинотеатры | всего мест/1000 чел. | 166/8 | 166/8 | 166/8 |
| 5.2.3.1 | Обеспеченность населения кинотеатрами | % | 32 | 32 | 32 |
| 5.3 | Учреждения по работе с детьми и молодежью | всего м2/1000 чел. | 0 | 250/12,31 | 515/25,58 |
| 5.3.1 | Обеспеченность населения учреждениями молодежной политики | % | 0 | 49 | 100 |
| 5.4 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 5.4.1 | Спортивные залы | всего ед./тыс. м²/10 тыс.чел | 7/2216,8/ 949,66 | 8/3050,8/ 1502,1 | 8/3050,8/ 1515,2 |
| 5.4.1.1 | Обеспеченность населения спортивными залами | % | 31 | 43 | 43,3 |
| 5.4.2 | Плоскостные сооружения | всего ед./тыс. м²/10 тыс.чел | 6/15702,6/ 7659,8 | 11/18074,6/ 8899,4 | 11/18074,6/8976,7 |
| 5.4.2.1 | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями | % | 39 | 46 | 48 |
| 5.4.3 | Бассейн | м2 площади зеркала воды/1000 чел | 272,5/13,3 | 272,5/13,4 | 272,5/13,5 |
| 5.4.3.1 | Обеспеченность населения бассейнами | % | 66 | 67 | 67 |
| 5.4.4 | Лыжная трасса | км | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 5.4.5 | Лыжероллерная трасса | км | 1,8 | 4,8 | 4,8 |
| 5.5 | Объекты массового отдыха населения |
| 5.5.1 | Мемориальные парки | ед./га | 1/18,57 | 1/18,57 | 1/18,57 |
| 5.5.2 | Парки массового отдыха населения | ед./га | 0 | 1/12,15 | 1/12,15 |
| 5.5.3 | Объекты водного отдыха (пляжи) | га | 0,3 | 0,85 | 0,85 |
| 5.5.3.1 | Обеспчеченность населения пляжами | % | 9,1 | 26,2 | 26,4 |
| 5.5.4 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн.руб. | - | 490 | 300 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, в том числе | км | 61,083 | 65,95 | 71,56 |
| 6.1.2 | Реконструируемых | км | - | 14,324 | 8,629 |
| 6.1.3 | площадь проезжей части реконструируемых объектов | тыс. м2 | - | 94,15 | 60,85 |
| 6.2 | количество размещаемых автобусных остановок с павильоном для пассажиров | ед. | - | 3 | 4 |
| 6.3 | общая открытая площадка для временной стоянки (парковки) транспортных средств на 56 машино-мест и 30 мест для хранения велосипедов и мопедов | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 6.3.1 | открытые площадки для временной стоянки (парковки) транспортных средств не менее чем на 15 машино-мест | ед. | 25 | 27 | 28 |
| 6.4 | Пешеходно-транспортный тоннель | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 6.5 | Пирс (причал) пассажирский | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 6.6 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн. руб. | - | 1652,8 | 1013,5 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |
| 7.1 | Электроснабжение |
| 7.1.1 | Потребление электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (котельными) | тыс.кВ*ч | 3,1639 | 3,1639 | 3,1639 |
| 7.1.2 | Прогнозируемое электропотребления планируемой жилой застройки с учетом коэффициента одновременности | МВт | - | 3,99 | 1,21 |
| 7.1.3 | Резерв мощности ПС города | МВт | 30 | 30 | 30 |
| 7.1.4 | Протяженность воздушных и кабельных линийэлектропередачи напряжением 6-10 кВ | км | 68,6 | 69,6 | 70,3 |
| 7.1.5 | Количество КТП 6-10 кВ | ед. | 77 | 78 | 80 |
| 7.2 | Газоснабжение |
| 7.2.1 | Потребление природного газа | тыс.м³/год | 17402,42 | 19180 | 20166 |
| 7.2.1.1 | муниципальными предприятиями (котельные) | тыс.м³/год | 14561,69 | 15200 | 16000 |
| 7.2.1.2 | населением | тыс.м3/год | 2690,73 | 3730,0 | 3866,0 |
| 7.2.1.2 | прочими потребителями | тыс.м3/год | 150 | 250,0 | 300,0 |
| 7.2.2 | протяженность сетей газопровода, в том числе: | км | 67,18 | 67,39 | 67,39 |
| 7.2.2.1 | высокого давления | Км | 13,290 | 13,500 | 13,500 |
| 7.2.3 | Количество ГРП | ед. | 35 | 36 | 36 |
| 7.3 | Водоснабжение |
| 7.3.1 | Водозабор из поверхностного источника для питьевого и хозяйственно-бытового использования (водозаборные очистные сооружения) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7.3.1.1 | Проектная мощность | тыс.м3/сут. | 12 | 12 | 12 |
| 7.3.1.2 | Установка по очистке сточных (промывных) вод | Ед | 0 | 0 | 1 |
| 7.3.2 | протяженность водопроводных сетей | Км | 99,65 | 107,26 | 107,61 |
| 7.3.2.1 | В том числе реконструируемых | Км | - | 56,97 | 41,73 |
| 7.3.3 | Объем водопотребления | тыс.м3/сут. | 4,5-5,0 | 6,34 | 7,72 |
| 7.4 | Водоотведение |
| 7.4.1 | Канализационные очистные сооружения (механической и биологической очистки) | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7.4.1.1 | Установка по обеззараживанию сточных вод | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 7.4.1.2 | Мощность очистных сооружений | тыс.м3/сут. | 12 | 12 | 12 |
| 7.4.3 | Объем водоотведения | тыс.м3/сут. | 2,4-3,2 | 4,31 | 5,49 |
| 7.4.4 | Протяженность канализационных коллекторов, в том числе: | Км | 93,40 | 99,92 | 100,27 |
| 7.4.4.1 | реконструируемых | Км | - | 43,96 | 40,6 |
| 7.4.5 | Количество канализационно-насосных станций, в том числе | ед. | 8 | 8 | 8 |
| 7.4.5.1 | реконструируемых | ед. | - | 0 | 8 |
| 7.5 | Теплоснабжение |
| 7.5.1 | Котельные, топливо – газ, в том числе: | ед. | 9 | 10 | 10 |
| 7.5.1.1 | реконструируемые | ед. | - | 1 | 0 |
| 7.5.2 | Котельные, топливо – уголь | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 7.5.3 | Установленная мощность газовых котельных | Гкал/час | 66,694 | 66,694 | 66,694 |
| 7.5.4 | Тепловая нагрузка | Гкал/час | 42,499 | 44,279 | 44,679 |
| 7.5.5 | Протяженность сетей теплоснабжения (в 2-х трубном исчислении), в том числе: | Км | 18,77 | 19,18 | 19,59 |
| 7.5.5.1 | реконструируемых | Км | - | 2,309 | 2,136 |
| 7.6 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн. руб | - | 463,517 | 518,564 |
| 8 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности Лодейнопольского городского поселения |
| 8.1 | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), в том числе: | ед. | 6 | 9 | 9 |
| 8.1.1 | Подлежащих ремонтно-реставрационным работам | ед. | - | 2 | 2 |
| 8.2 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн. руб | - | 7,5 | 5,0 |
| 9 | Объекты предупреждения и ликвидации ЧС |
| 9.1 | Пожарное депо II типа на 6 пожарных автомобилей, в том числе 1 специальный пожарный автомобиль (автолестница и автоподъемник) | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 9.2 | Пожарное депо II типа, с учетом 1 специального пожарного автомобиля газодымозащитной службы | ед./кол-во пожарных машин | 1/2 | 1/6 | 1/6 |
| 9.3 | Пожарные гидранты/водозаборные колонки | ед. | 93/35 | 122/47 | 124/47 |
| 9.4 | Обустроенный подъезд пожарной техники к наружному водоисточнику | ед. | 0 | 1 | 3 |
| 9.5 | Объекты системы оповещения населения (сирены) | ед. | 5 | 7 | 9 |
| 9.6 | Инженерные сооружения для защиты территории от подтопления | м. | 0 | 0 | 420 |
| 9.7 | Берегоукрепительные сооружения33 | м. | 0 | 0 | 1000 |
| 9.8 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн.руб | - | 75 | 3 |
| 10 | Санитарная очистка территории |
| 10.1 | Объем твердых бытовых отходов32 населения, предприятий и оргнизаций | м3 /год | 44 177,0 | 57 000,0 | 59 000 |
| 10.2 | Количество контейнерных площадок для сбора ТБО | ед. | 49 | 55 | 59 |
| 10.2.1 | в том числе реконструируемых | ед. | - | 32 | 10 |
| 10.3 | Несанкционированные объекты размещения бытовых и промышленных отходов | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 10.4 | Снегоприемный пункт – «сухая» снежная свалка | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 10.5 | Сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. м3/год | 0,048 | 0 | 0 |
| 10.6 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн.руб | - | 3,5 | 6,0 |
| 11 | Объекты специального назначения |
| 11.1 | Мемориальное кладбище традиционного захоронения | ед./га | 1,571 | 1,571 | 1,571 |
| 11.2 | Кладбище традиционного захоронения (закрытое) | ед./га | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 11.3 | Кладбище традиционного захоронения | ед./га | 1/7,35 | 2/14,76 | 2/14,76 |
| 11.4 | Ориентировочная стоимость мероприятий | млн.руб | - | 10,0 | 0 |
| 12 | Общая ориентировочная стоимость реализации мероприятий (всего, в том числе на 1 очередь и расчетный срок) | млн.руб | 4545,9 | 2517,686 | 2028,214 |

# Footnotes

С учетом отсутствия разработанной схемы территориального планирования Российской Федерации на момент разработки Проекта

Одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 1998 года № 20

Приложение к проекту Закона Ленинградской области «О концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года»

Утверждена решением Совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 11.05.2011 года №158

Утверждена решением Cовета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28 апреля 2009 года № 276

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжение губернатора Ленинградской области от 07.04.1999 года №165-рг «Об организации работы по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области»

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Строительно-климатическая зона ПВ в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

В соответствии с приложением 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области

Фрагмент подготовлен с учетом использования графических материалов утвержденной схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с данными раздела «Демография» паспорта муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2013 года

Соотношение численности населения моложе трудоспособного возраста (0-15) к численности населения в трудоспособном возрасте.

Соотношение численности нетрудоспособного населения к численности трудоспособного населения

Соотношение лиц пенсионного возраста (старше трудоспособного возраста) к численности трудоспособного населения

По состоянию на 01.01.2013 год в соответствии с паспортом Лодейнопольского городского поселения

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, предварительная оценка на 01.01.2013 года

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, предварительная оценка на 01.01.2013 года

Источники сведений о численности населения города с 1825 по 2013 год представлены в приложении  1

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2007 года №346 «О прекращении размещения отходов на свалке ТБО города Лодейное Поле»

Выполнен институтом «Ленгипрогор» в 1978 году и утвержден решением исполнительного Комитета Ленинградского областного совета народных депутатов от 25 июня 1979 года  № 246

Разработан в 1985 г. институтом «Ленгипрогор» и утвержденный постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 05.12.87г. №1387.

Разработан в 1991 г. ГП «РосНИПИУрбанистики», (справочный материал).

разработана в 1993 г. институтом «Ленгражданпроект» и согласованная Городским собранием г. Лодейное Поле, решение от 16.06.95г. №36/12.

разработана в 1993 г. институтом «Ленгражданпроект» и согласованная Городским собранием г. Лодейное Поле, решение от 16.06.95г. №36/12.

разработанным в 1994г. институтом «Ленгражданпроект» (справочный материал).

По состоянию на 01.01.2013 года

Утверждены решением совета депутатов Лодейнопольского городского поселения №208 от 22.08.2012 года

В соответствии с постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района от 19.07.2012 года № 1145

В соответствии с постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района от 10.11.2010 года № 1674

В соответствии с постановлением главы администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2013 года №513

Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 года №466

Марка и сечение провода: АС 120; количество цепей – 2

Переданы в собственность Лодейнопольского городского поселения в соответствии с приказом Министра обороны 2012 года №3193.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 47-01.04.01.007-Р-РСБХ-С-2013-01893/00 от 01.04.2013 года выдано комитетом по природным ресурсам Ленинградской области сроком на 5 лет

В соответствии с протоколами лабораторных исследований № 235 от 20.02.2014 года (пробы воды из разводящей сети) №234-233 от 20.02.2014 года (пробы воды ВОС 2 подъем, контрольный кран; ВОС 1 подъем

Решение № 47.01.04.01.008-Р-РСБХ-С-2010-00944/00 от 11.10.2010 года сроком на 5 лет выдано комитетом по природным ресурсам Ленинградской области

Данные об объемах потребления природного газа ОАО «ЦСП-Свирь» отсутствуют

Подъезд №1 и подъезд №2 обозначены в соответствия со справкой ГП «Лодейнопольское ДРСУ»

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2007 года №346 «О прекращении размещения отходов на свалке ТБО города Лодейное Поле»

Согласно техническому заданию по благоустройству территории

По адресу:  Ленина д. 1, д. 135, д. 137, Киреева д. 17,  Подгорная д 4, д. 8, Односторонний пер. д. 3; пер. Связи д. 5.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Объект местного значения муниципального района

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

В соответствии с распоряжение Правительства Ленинградской области №618 от 02.11.2010 года 25 м2 на         1 тыс. человек городского поселения

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1063-р «Социальные нормативы и нормы»

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

На 2012 год в соответствии со сведениями государственной программы «Развитие физической культуры с спорта в Ленинградской области на 2014-2018 год» и их значениях в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Определенный в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

В соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Главным управлением МЧС России по Ленинградской области от 02.04.2013 года №2772-2-5-12, материалами схемы территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, согласованной Главным Управлением МЧС России по Ленинградской области и утвержденной решением совета депутатов Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области № 158 от 11.05.2011 года

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Составляют 20 % от обшей численности населения города

Заключение на «Схему границ территорий объектов культурного наследия», сопроводительное письмо  от 26.03.2013 года №01-000973/13-0

По данным Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

Заключение на «Схему границ территорий объектов культурного наследия», сопроводительное письмо  от 26.03.2013 года №01-000973/13-0

Заключение на «Схему границ территорий объектов культурного наследия», сопроводительное письмо  от 26.03.2013 года №01-000973/13-0

Письмо комитета по культуре Ленинградской области от 11.03.2013 года № 01-000811/13-0

Письмо комитета по культуре Ленинградской области от 04.04.2013 года № 01-001091/13-0

В соответствии со ст.17-18 федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Не является объектом культурного наследия

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 года №01-002218/13-0

Утверждена решением Совета депутатов Лодейнопольского муниципального района от 11.05.2011 года №158

На первую очередь: Площадь - 10 га, на расчетный срок – 10,3 га.

ИРИС «Инвестиционное развитие Ленинградкой области» http://map.lenoblinvest.ru/vacant-sites/5637/

В соответствии с паспортом муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2013 года площадь г. Лодейное Поле составляет 1037 га.

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжение губернатора Ленинградской области от 07.04.1999 года №165-рг «Об организации работы по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

В соответствии с письмом Невско-Ладожского Бассейнового Водного Управления от 30.11.2012 №Р6-28-5756

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 17.04.2007 года №346 «О прекращении размещения отходов на свалке ТБО города Лодейное Поле»

Утверждена решением Совета депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 28 апреля 2009 года № 276.

Протокол №2 от 29 апреля 2013 года

Общая площадь составляет 18,52 гектара

Составляет 0,06 гектара; максимальный размер составляет 0,12 гектара

4 чел./участок

390 квартир; с учетом показателя 3 чел./квартиру

Протокол №2 от 29 апреля 2013 года

Общая площадь на первую очередь и расчетный срок составляет 75,44 гектара, включая 21,98 га,  уже предназначенных для предоставления под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с утвержденными проектами планировки и застройки территории по 0,12 гектара

Составляет 0,06 гектара, показатель использован для первой очереди; максимальный размер составляет 0,12 гектара – показатель использован для второй очереди

4 чел./участок

390 квартир; с учетом показателя 3 чел./квартиру

Обустройство и содержание зеленых насаждений, выполняющих средозашитные функции в границах санитарно-защитных зон предприятий осуществляется за счет сил и средств юридических или физических лиц- собственников таких предприятий

В составе МКОУ ДОД детская школа искусств «Лодейнополький детский центр эстетического развития»

С учетом объектов местного значения муниципального района

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 года № 01-002218/13-0

Информация приведена в соответствии с проектом реконструкции 1-ой очереди системы наружного водоснабжения г. Лодейное Поле, выполненным на основании муниципальных контрактов № 62 от 23.06.2011 г. и № 111 от 20.09.2011 г., ООО «Научно-проектная фирма «Лотос».

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 года № 01-002218/13-0

Фактическая мощность КОС составляет 2,4-3,2 тыс. м3/сут

Теплоснабжение зданий будет обеспечиваться за счет подключения к существующим котельным, системы электроотопления не предусматриваются

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 г. №01-002218/13-0

С учетом размера земельных участков, планируемых для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства по  0,12 га

С учетом удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников коттеджей

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, приложение 17

Расчетная мощность может быть скорректирована при изменении проектных площадей застройки -  площадей земельных участков, планируемых для предоставления в целях индивидуального жилищного строительства

В соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 г. №01-002218/13-0

В соответствии с паспортами №2, №5-№7 инвестиционных площадок, предоставленных администрацией Лодейнопольского муниципального района сопроводительным письмом от 12.08.21013 г. №01-002218/13-0

В соответствии со сведениями, предоставленными предприятиями; без учета возможного потребления природного газа производственными предприятиями в составе индустриального парка «Лодейное Поле» при условии подключения к централизованной системе газоснабжения города

В соответствии со схемой теплоснабжения со «Схемой теплоснабжения муниципального образования Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Для обеспечения мероприятий по реконструкции предполагается использование дополнительной прилегающей территории, занятой кустарниковой растительностью, площадью 0,9 га. Расстояние от границ участка до общественных и жилых зданий составит не менее 15 метров. Школы, детские и лечебные учреждения расположены на значительном расстоянии от участка, составляющем более 100 метров

Количество и места размещения сирен и громкоговорителей определяются при разработке рабочей документации

Количество и места размещения сирен и громкоговорителей определяются при разработке рабочей документации

Протяженность инженерных сооружений для защиты от подтопления подлежит уточнению на следующей стадии проектирования при подготовке рабочей документации

Протяженность берегоукрепительных сооружений подлежит уточнению на следующей стадии проектирования при подготовке рабочей документации по результатам проведения соответствующих обследований

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

Размеры и места размещения объектов определяются на следующей стадии проектирования в составе проекта планировки и застройки территории

Размеры и места размещения объектов определяются на следующей стадии проектирования в составе проекта планировки и застройки территории

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Обустройство и содержание зеленых насаждений, выполняющих средозашитные функции в границах санитарно-защитных зон предприятий осуществляется за счет сил и средств юридических или физических лиц- собственников таких предприятий

Количество и места размещение новых контейнерных площадок для сбора ТБО, количество контейнеров в них, определяется проектом планировки и застройки территории

Границы зоны размещения КРЦ для детей на территории г. Лодейное Поле не была определены в соответствии с ходатайством об исключении данного положения из мероприятий схемы территориального планирования Ленинградской области: письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.12.2013 года № 07-1565/ 13-43-1, письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27.11.2013 года № 03-5923/13-0-1

Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 года №266 «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинграсдской области на 2011-2015 годы»

Мероприятие реализовано

Земельный участок с КН 47:06:0513001:0189 расположен за границами г. Лодейное Поле; включение в границы города не предусматривается

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия Генеральный подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений и дополнений.

Письмо комитета по культуре Ленинградской области от 04.04.2013 года № 01-001091/13-0

Отдельные границы зон размещения объектов капитального строительства местного значения отображены также в соответствии с письмом администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области №01-002911/13-0 от 10.12.2013 года. В соответствие с данным письмом подготовлены предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Лодейнопольского муниципального района.

Постановление об утверждении акта о выборе земельного участка под строительство автостанции с предварительным согласованием места размещения объекта, площадью 1000 м2 от 30.10.2012 года № 1580.

Инвестиционный проект «Петровская верфь» ООО «РОС»

Введен в эксплуатацию в 2013 году. В материалах проекта генерального плана отображен как существующий объект

Мероприятие реализовано

Ходатайство в адрес комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области №07-1565/13-0-1 от 17.10.2013 года об исключении данного положения из схемы территориального планирования Ленинградской области. Согласовано комитетом общего и профессионального образования письмом № 03-5923/13-0-1 от 27.11.2013 года

Ходатайство в адрес комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области №07-1565/13-0-1 от 17.10.2013 года об исключении данного положения из схемы территориального планирования Ленинградской области. Согласовано комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту письмом №КТ-08-3127/12-0-1

Ходатайство в адрес комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области №07-1565/13-0-1 от 17.10.2013 года об исключении данного положения из схемы территориального планирования Ленинградской области

Границы зоны размещения указанных объектов отображены на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления», «Схеме границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» и «Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения»

В соответствии с письмом администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области №01-002911/13-0 от 10.12.2013 года

Показатели представлены по состоянию на 01.01.2013 год

Земельный участок с разрешенным использованием «под метеорологическую станцию» включается в границы г. Лодейное Поле без изменения вида разрешенного использования

С учетом сезонно проживающего населения общая численность населения г. Лодейное Поле на 2020 год составит 22,696 тыс. чел.

С учетом сезонно проживающего населения общая численность населения г. Лодейное Поле на 2030 год составит 24,437 тыс. чел.

С учетом строительства на 1 очередь 8,3 тыс. м2 жилого фонда для расселения аварийного фонда

С учетом строительства с 2020 по 2030 годы 5,0 тыс. м2 жилого фонда для расселения аварийного фонда площадью

С учетом стоимости 1 м2 жилья 36,430 тыс. руб.

Принимая во внимание планируемое строительство межпоселенческого молодежного центра в г. Лодейное Поле на расчетный срок в соответствии со схемой территориального планирования Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, площадью помещений которого составит не менее 265 м2.

Без учета организации на расчетный срок пешеходно-транспортного тоннеля

Включая 4,8 км водопроводных сетей быв. в/г, располагающихся за границей города, переданных на баланс администрации Лодейнопольского городского поселения

Включая 4,96 канализационных коллекторов быв. в/г, располагающихся за границей города, переданных на баланс администрации Лодейнопольского городского поселения

Включая 0,92 км тепловых сетей быв. в/г, располагающихся за границей города, переданных на баланс администрации Лодейнопольского городского поселения

Включая затраты на разработку проекта ливней канализации территории г. Лодейное Поле, ориентировочная стоимость – 20 млн.руб.

Включая затраты на реализацию проекта ливневой канализации территории города (ориентировочная стоимость – 180 млн. руб.), без учета затрат на установку системы очистки сточных (промывных) вод и систему обеззараживания сточных вод

С учетом получения заключения государственной историко-культурной экспертизы с целью выявления и последующего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность

Количество планируемых сирен подлежит уточнению при подготовке рабочей документации

Протяженность инженерных сооружений подлежит уточнению при подготовке рабочей документации

Без учета затрат на сирены, инженерные сооружения для защиты территории от подтопления и берегоукрепительные сооружения

Расчет произведен с учетом норм накопления отходов для жилищного фонда, объектов общественного назначения, утвержденных постановлением главы администрации Лодейнопольского городского поселения от 01.12.2009 года № 96-р и постановлением от 12.11.2009 года № 545. Объем твердых бытовых отходов количество и характеристики планируемых контейнерных площадок подлежат уточнению при внесении изменений в «Генеральную схему санитарной очистки территории Лодейнополького городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

Объект находится в стадии рекультивации

Существующее действующее кладбище расположено за границей г. Лодейное Поле на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и иного специального назначения; расширение предусматривается за счет освоения дополнительного земельного участка указанной категории земель без включения в границы г. Лодейное Поле

# Text boxes

Нижне-Свирский геоморфологический район

Г-2

Г-1